SZCZEGÓŁOWY OPIS REGAŁÓW PRZESUWNYCH

| L.p. | Parametry wymagane | Parametry oferowane przez wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wysokość regałów – 2770 mm (± 5 mm) |  |
| 2 | Głębokość półek – 300 mm (± 5 mm) |  |
| 3 | Długość półek – min. 1000 mm |  |
| 4 | Ilość poziomów użytkowych – 7+1 kryjący |  |
| 5 | Odstępy pionowe między półkami – od 340 mm do 350 mm |  |
| 6 | Wymagana nośność półek – min. 80 kg/mb |  |
| 7 | Mocowanie półek – na zaczepach co 20 mm |  |
| 8 | Szacunkowa ilość półek użytkowych – min. 350 mb |  |
| 9 | Ściany działowe – blacha perforowana |  |
| 10 | Kolor regałów – RAL 7035 |  |
| 11 | Sposób oznakowania regałów – tabliczki opisowe |  |
| 12 | Rodzaj paneli frontowych – kasetowe |  |
| 13 | Instalacja szyn – nawierzchniowo z dodatkową podłogą |  |
| 14 | Szyny jezdne – nawierzchniowe z obustronnymi najazdami |  |
| 15 | Szyny jezdne wykonane ze stali, zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie. Szerokość podstawy szyn jezdnych min. 65 mm. Wysokość szyn jezdnych min. 14 mm. Szyny wykonane z jednolitego materiału, bez spawania i innego sposobu łączenia elementów szyny jezdnej. Do szyn jezdnych muszą być zamontowane elementy oporowe zapobiegające przesuwaniu się regałów poza obszar ich pracy. Szyny jezdne o konstrukcji gładkiej dla zapewnienia utrzymania należytej czystości torowiska regałów przejezdnych. Szyna jezdna musi posiadać dwa rowki, w których prowadzone jest koło prowadzące. Przestrzeń pomiędzy szynami wypełniona płytą jednostronnie laminowaną |  |
| 16 | Podstawa regału wykonana z profilu ceowego o grubości blachy min. 2 mm i wysokości profilu min. 115 mm. Elementy poprzeczne podstaw regałów wykonane z blach stalowych o grubości 2 mm stanowiących jednocześnie konstrukcję wsporczą do mocowania kół jezdnych. Koła jezdne regałów wykonane z żeliwa zapewniającego prawidłowy i cichobieżny przesuw regałów |  |
| 17 | Wszystkie elementy obrotowe regałów tj. koła, wałki osadzone na zakrytych kulkowych łożyskach tocznych, samosmarownych, niewymagających konserwacji. Odboje dystansowe o długości 30 mm (± 5 mm), zabezpieczające przed uderzaniem regału o regał. Do ram regałów przymocowane blokady zabezpieczające przed przechyłem regałów |  |
| 18 | Wszystkie elementy regałów wykonane z blachy stalowej poddane ocynkowaniu w procesie galwanizacji i lakierowane lakierem proszkowym po wykonaniu wszystkich otworów technologicznych |  |
| 19 | Usztywnienie konstrukcji regałów – stężenia krzyżowe |  |
| 20 | Regały przesuwne wyposażone w napęd łańcuchowo – korbowy z przekładnią redukcyjną umożliwiającą sprawne przemieszczanie regałów przez użytkownika z siłą nie większą niż 50 N. Wszystkie koła zębate występujące w łańcuchowej przekładni redukcyjnej muszą być stalowe |  |
| 21 | Przemieszczanie regału za pomocą trójramiennego pokrętła zakończonego uchwytami obracającymi się niezależnie od obrotu całej korby. Uchwyt wykonany z twardego tworzywa sztucznego zapobiegającego poślizgowi dłoni podczas obracania korbą. Uchwyt wykonany w ergonomicznym kształcie (gruszkowym) o średnicy min. 45 mm, długość ramienia 200 mm |  |
| 22 | Układ napędowy wyposażony w mechanizm blokady umieszczonej w osi korby. Mechanizm napędowy zakryty poprzez pełny panel frontowy wykonany z jednolitej blachy zimnowalcowanej i malowanej proszkowo |  |
| 23 | Ściany boczne regałów wykonane z jednego formatu blachy stalowej zimnowalcowanej o grubości min. 0,8 mm, wyprofilowanej w kształt zapewniający wymaganą sztywność i nośność ściany regału. Dwa boki profili połączone ze sobą za pomocą śrub stanowiących wspólny element ściany bocznej regału podwójnego. W profilach wykonane wycięcia na zaczepy półek |  |
| 24 | Zaczepy wykonane z ocynkowanej blachy o grubości min. 2 mm. Dowolna zmiana rozstawu półek co 20 mm bez konieczności użycia narzędzi. Ściany boczne regału w sposób trwały połączone z podstawą jezdną regału za pomocą połączeń śrubowych. Dla zapewnienia sztywności całej konstrukcji ściany boczne regałów są połączone poprzez perforowane ściany działowe. Ściany boczne regałów połączone poprzez stężenia krzyżowe oraz półkę górną regału. Z tyłu półki listwa z tworzywa o wysokości 30 mm jako element zabezpieczający przed przesunięciem się układanych dokumentów na sąsiednią półkę, mocowana pomiędzy dwie sąsiednie półki. Nie dopuszcza się wykonania ogranicznika tylnego jako elementu będącego częścią półki. Wszystkie półki ruchome w regałach zawieszane na zaczepach |  |
| 25 | Półki wykonane ze stali zimnowalcowanej o grubości blachy min. 0,8 mm i pomalowane poliestrową farbą proszkową, trzykrotnie gięte na swej dłuższej krawędzi oraz dwukrotnie na krótszej w celu zapewnienia odpowiedniej wytrzymałości i nie występowania ostrych krawędzi. Na krótszym boku półki wykonane otwory do mocowania zaczepów. Górna krawędź listwy zaprasowana w celu usztywnienia listwy i załamania ostrej krawędzi. |  |
| 26 | Mechanizm przesuwu wyposażony w blokadę zabezpieczającą użytkownika znajdującego się w przejściu między regałami przed przypadkowym zgnieceniem. |  |
| 27 | Wszystkie elementy zewnętrzne regałów, półek, ścian osłon pozbawione ostrych krawędzi. |  |
| 28 | Elementy oporowe montowane na szynach zapobiegające przesuwanie regałów poza obszar ich pracy. |  |
| 29 | Front wykonany jako jednolity panel zasłaniający cały układ napędowy regałów, a jednocześnie tworzący estetyczny front regału. Regały muszą posiadać wymienne szyldy do oznaczania i numeracji mocowane na panelach czołowych |  |
| Oferowany model regału przesuwnego: nazwa producenta ______________________ model/symbol produktu ______________________________ |

Podpis(y) osób upoważnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu wykonawcy