## Slide 1: TEMAT 24 Budowa pojazdów samochodowych
autor: Norbert Ruciński
SZKOLENIE PODSTAWOWE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP

## Slide 2: MATERIAŁ NAUCZANIA
Zdjęcie 1
Typy i konstrukcje pojazdów samochodowych;
Charakterystyka napędów i układów jezdnych;
Samochody specjalnego przeznaczenia;
Alternatywne źródła zasilania pojazdów samochodowych (LPG, CNG, pojazdy hybrydowe) - zagrożenia.
Czas: 2T

## Slide 3: POJAZD SAMOCHODOWY – definicja
Pojazd samochodowy - każdy pojazd drogowy napędzany silnikiem, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h, nie poruszający się po szynach i w normalnych warunkach używany do: transportu osób i/lub ładunku, holowania pojazdów używanych do transportu osób i/lub ładunku, celów specjalnych.

## Slide 4: Elementy nośne samochodu osobowego
Samochody osobowe posiadają jednolitą samonośną konstrukcję nadwozia (najczęściej skorupową), do której bezpośrednio są mocowane wszystkie podzespoły podwozia i silnik.
konstrukcję nośną tworzą elementy przestrzenne, tłoczone z cienkościennych blach stalowych, zgrzewane punktowo, oraz płyta podłogowa

## Slide 5: Przykładowe przekroje elementów kadłuba samochodu osobowego klasy średniej

## Slide 6: Wielowarstwowe profile progów i słupków (stosowane głównie w samochodach osobowych klasy wyższej)
tłoczone profile wewnętrzne
Wewnątrz profili mogą znajdować się materiały tłumiące hałas, poduszki (kurtyny) gazowe, przewody elektryczne, co znacząco komplikuje działania ratownicze.
blacha zewnętrzna (osłonowa)

## Slide 7: Materiały konstrukcyjne stosowane do budowy nadwozi
stale zwykłe
(poszycia zewnętrzne, struktury nośne nadwozi starszych modeli samochodów),
stale o podwyższonej wytrzymałości
(struktury nośne nowoczesnych samochodów, ramy samochodów ciężarowych),
stale odporne na korozję
(kratownicowe struktury nośne i ramy autobusów, szkielety niektórych nadwozi użytkowych samochodów ciężarowych),

## Slide 8
Materiały konstrukcyjne stosowane do budowy nadwozi
stopy aluminium
(poszycia autobusów, niektórych nadwozi użytkowych samochodów ciężarowych, niektóre nadwozia samochodów użytkowych),
tworzywa sztuczne
(dach autobusu, wyposażenie wnętrza kabiny, pokrywa silnika, pokrywa bagażnika, zderzaki, błotniki, listwy boczne, progowe, nadkola, termiczne i akustyczne osłony silników, tablice przyrządów, podsufitki, wykładziny drzwi, boków i podłóg, zbiorniki płynów (w tym zbiorniki paliwa), przewody (paliwowe, hamulcowe i in.), pancerze i osłony cięgien i inne).

## Slide 9
Wzrost zastosowania nowych gatunków stali o podwyższonej wytrzymałości w samochodach osobowych na przestrzeni ostatnich lat (BMW serii 3)

## Slide 10: Systemy bezpieczeństwa biernego
Są to systemy chroniące przed obrażeniami, jakim może ulec ciało podczas wypadku.
Podstawowe elementy systemu:
usztywnione konstrukcje przedziału osobowego,
strefy kontrolowanego zgniotu,
wzmocnienia boczne nadwozia,
poduszki gazowe,
pasy bezpieczeństwa z napinaczami i ogranicznikami przeciążenia.
Znajomość budowy, działania i rozmieszczenia w pojeździe elementów bezpieczeństwa biernego w wielu przypadkach może mieć duży wpływ na sposób prowadzenia akcji ratowniczej, bezpieczeństwo ratowników i osób ratowanych (np. zakleszczonych w samochodzie) oraz odpowiedni dobór sprzętu ratowniczego.

## Slide 11
przednia strefa zgniotu
sztywny przedział pasażerski
tylna strefa zgniotu
Sztywny przedział osobowy i strefy kontrolowanego zgniotu
Sztywny przedział osobowy i strefy kontrolowanego zgniotu

## Slide 12: Sztywny przedział osobowy
poprzeczki usztywniające płytę podłogową
słupek A
słupek B
słupek C
próg podłogowy
wzmocnienia w drzwiach
płyta podłogowa

## Slide 13: Szyby jako elementy usztywniające nadwozie
tafle szklane
folia z tworzywa sztucznego
Szyby wykonane są ze szkła bezpiecznego: hartowane jednowarstwowe lub klejone wielowarstwowe (rys). Szkło klejone posiada dużą odporność na stłuczenie i przebicie.

## Slide 14: Strefy kontrolowanego zgniotu (w przedniej i tylnej części pojazdu)
Nowe gatunki stali stosowane na strefy kontrolowanego zgniotu w konstrukcji samochodów osobowych, w trakcie deformacji ulegają wzmocnieniu,
utrudniając ich cięcie
i odciąganie podczas
akcji ratowniczej.
Kierunek uderzenia

## Slide 15
wzmocnienie boczne w drzwiach
Wzmocnienia boczne

## Slide 16: Poduszki gazowe
Rodzaje poduszek gazowych:
uruchamiane mechanicznie (występują w używanych pojazdach starszego typu),
uruchamiane elektronicznie (we współczesnych modelach samochodów).
Utrudnieniem dla ratowników jest brak możliwości rozpoznania układu mechanicznego wyzwalania poduszki od układu elektronicznego.

## Slide 17: System poduszek i kurtyn gazowych

## Slide 18
Dla uniknięcia wyzwolenia poduszki należy przed rozpoczęciem akcji ratowniczej wyłączyć zapłon i odłączyć oba bieguny akumulatora.
W układzie sterowania poduszek występuje funkcja podtrzymania zasilania 12 V przez około 90 sekund po odłączeniu akumulatora. Dlatego, jeżeli warunki na to pozwalają, należy odczekać, aż nastąpi rozładowanie kondensatorów gromadzących energię na wyzwolenie poduszek.
Przypadkowe wyzwolenie poduszki gazowej w czasie akcji ratowniczej może spowodować poważne obrażenia ciała lub utratę słuchu (ratownika lub osoby ratowanej).
Poduszki gazowe – zagrożenia dla ratowników

## Slide 19: Pasy bezpieczeństwa z napinaczami i ogranicznikami przeciążenia
Nie stwarzają w zasadzie żadnego niebezpieczeństwa dla ratowników, gdyż wykorzystują niewielkie ładunki pirotechniczne.

## Slide 20: Samochody ciężarowe
Samochody ciężarowe specjalizowane – samochody ciężarowe, które konstrukcyjnie i wyposażeniowo są przystosowane do przewozu określonych ładunków, np. chłodnie, cysterny, samochody do przewozu zwierząt, betoniarki, samowyładowcze, furgony itp.
Samochody specjalne - samochody ciężarowe, które konstrukcyjnie i wyposażeniowo są przystosowane do wykonywania określonych prac, np. samochody pożarnicze, dźwigi, samochody do czyszczenia dróg publicznych, samochody do wywozu śmieci itp.

## Slide 21: Elementy nośne samochodu ciężarowego
Rama podwozia.
Wszystkie obciążenia działające na pojazd przenoszone są całkowicie lub częściowo przez ramę.
Rama - poza zawieszeniem i układem jezdnym - stanowi zasadniczą część struktury nośnej samochodu. Do ramy mocowana jest kabina, układ napędowy, zawieszenie, zbiorniki paliwa, zbiorniki sprężonego powietrza, nadwozie użytkowe, itp.

## Slide 22
Nadwozie użytkowe bardzo często jest mocowane do ramy podwozia za pośrednictwem ramy pomocniczej przykręconej do ramy podwozia.
Ramy podwozi i ramy pomocnicze wykonywane są zazwyczaj ze stalowych podłużnic o przekroju ceowym i przykręcanych lub nitowanych do nich poprzeczek, zapewniających wysoką sztywność. Można również spotkać ramy podwozi dzielone, skręcane ze stalowych podłużnic, dzięki czemu możliwa jest modułowa renowacja ramy w razie uszkodzenia.
rama podwozia
rama pomocnicza
Rama podwozia i rama pomocnicza

## Slide 23: Kabina samochodu ciężarowego
belka nośna podłogi
belka podokienna
belka nadokienna
belka progowa
słupek przedni
słupek boczny
słupek tylny

## Slide 24: Nadwozie samochodu dostawczego (Peugeot Boxer)

## Slide 25: Autobusy
Konstrukcja - samonośna w postaci stalowego szkieletu spawanego z kształtowników zamkniętych, zintegrowanego z kratownicą podpodłogową. Występują również konstrukcje wykonane z kształtowników ze stopu aluminium.
Materiały konstrukcyjne - ściany przednia i tylna wykonane zazwyczaj z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym, pasy boczne – z blachy stalowej lub z blachy aluminiowej, dach – z tworzywa sztucznego.
belki poprzeczne
pałąki
słupki boczne

## Slide 26
1 - kierownica, 2 - górny wałek kolumny, 3 - dolny wałek kolumny, 4 - przegub, 5 - obudowa kolumny kierownicy, 6 - mechanizm regulacji położenia kierownicy.
Układ kierowniczy – dla zmniejszenia obrażeń kierowcy standardowo stosuje się łamaną kolumnę kierowniczą z elementami przegubowymi.
Układ kierowniczy samochodu osobowego z przekładnią zębatkową i wspomaganiem silnikiem elektrycznym
Kolumna kierownicza samochodu ciężarowego
Mechanizmy podwozia samochodu

## Slide 27
Zawieszeniem nazywamy zespół elementów łączących osie kół z kadłubem (lub ramą) samochodu. Do układu zawieszenia zaliczamy:
zespół elementów wodzących (wahacze, resory piórowe, drążki reakcyjne),
elementy sprężyste (sprężyny śrubowe, resory piórowe, pneumatyczne elementy sprężyste, drążki skrętne),
amortyzatory (np. hydrauliczne).
Poprawnie wykonana stabilizacja pojazdu eliminuje przemieszczanie się nadwozia podczas wykonywania czynności ratowniczych.
Mechanizmy podwozia samochodu
Zawieszenie

## Slide 28: Mechanizmy podwozia samochodu
Instalacja elektryczna
Główne obwody i urządzenia instalacji elektrycznej:
obwód zasilania (alternator, akumulator, przekaźniki),
obwód rozruchu (rozrusznik, akumulator),
obwód oświetlenia (reflektory, lampy),
urządzenia sygnalizacyjne,
urządzenia kontrolno-pomiarowe,
urządzenia ogrzewania i wentylacji,
systemy wspomagania i sterowania.
Typy instalacji elektrycznej:
układ dwuprzewodowy nie izolowany,
układ dwuprzewodowy izolowany,
układ dwuprzewodowy dwunapięciowy.

## Slide 29: Samochody ciężarowe specjalizowane – cysterny i autocysterny do przewozu materiałów niebezpiecznych
1. Autocysterny i naczepy-cysterny do przewozu paliw płynnych.
2. Autocysterny i naczepy-cysterny do przewozu gazów skroplonych.
3. Naczepy-cysterny do przewozu płynnych produktów chemicznych.
4. Cysterny do przewozu gazów w stanie ciekłym, np. azotu w temperaturze -196 oC.
Warunki przewozu materiałów niebezpiecznych, w tym również wymagania dotyczące konstrukcji i dopuszczenia pojazdów, reguluje umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych ADR.

## Slide 30
Zbiorniki wykonywane są zazwyczaj z grubościennej blachy ze stopu aluminium (występują też zbiorniki ze stali o wysokiej wytrzymałości zmęczeniowej) i podzielone są na kilka komór (od 2 do 6). Komory wyposażone są w zawory denne, zawory odprowadzania par i zawory oddechowe z bezpiecznikiem przeciwogniowym.
zawór denny
Autocysterny i naczepy-cysterny do przewozu paliw płynnych

## Slide 31
Płaszcze zbiorników, zazwyczaj jednokomorowe z poprzecznymi falochronami, wykonuje się z blachy stalowej o podwyższonej wytrzymałości. Ciśnienie próbne wynosi 2,5 MPa. Zbiorniki posiadają zawór denny fazy ciekłej, zawór denny fazy gazowej, zawór bezpieczeństwa oraz zawór spustu grawitacyjnego.
Górna część zbiorników posiada osłonę zabezpieczającą przed nagrzewaniem od słońca i nadmiernym wzrostem ciśnienia.
Autocysterny i naczepy-cysterny do przewozu gazów skroplonych

## Slide 32: Oznakowanie cystern
Na cysternach z substancjami niebezpiecznymi znajdują się nalepki oraz tablice ADR.
Nalepka ADR:
materiał ciekły zapalny klasy 3.
Tablica ADR: 33 – materiał ciekły łatwo zapalny,
1203 – paliwo silnikowe (benzyna).

## Slide 33: Alternatywne paliwa i źródła napędu samochodów
Sprężony gaz ziemny (CNG), którego głównym składnikiem jest metan (stosowany głównie w autobusach miejskich).
Gaz skroplony propan-butan (LPG) (stosowany głównie w samochodach osobowych).
Napęd hybrydowy (stosowany głównie w samochodach osobowych i autobusach).
Napęd wodorowy.

## Slide 34
Gaz ziemny jest lżejszy od powietrza i w przypadku rozszczelnienia układu ulatnia się do góry. Z tego względu pojemniki z gazem CNG montowane są powszechnie na dachu pojazdu.
Gaz ziemny, sprężony do ciśnienia 200 bar, jest magazynowany w butlach na dachu autobusu
Sprężony gaz ziemny (CNG)

## Slide 35: Gaz skroplony propan-butan (LPG)
Gaz skroplony LPG jest cięższy od powietrza i w przypadku rozszczelnienia instalacji może zbierać się w najniższych miejscach, przy gruncie, wnikać do kanalizacji i stać się przyczyną wybuchu lub pożaru.
Samochody osobowe zasilane gazem propan-butan wyposażone są w instalacje dostosowane do konstrukcji silnika. W najstarszych silnikach, gaźnikowych, stosowane są najprostsze instalacje podciśnieniowe, w najnowszych, z wielopunktowym wtryskiem paliwa – instalacje nadciśnieniowe sekwencyjne.

## Slide 36: …………………..
mieszalnik
parownik
emulator
zawór upustowy
Instalacja podciśnieniowa w samochodzie osobowym

## Slide 37
Instalacja ciśnieniowa LPG:
1 – zbiornik gazu,
2 – złącze do napełniania zbiornika,
3 – przewód doprowadzający gaz,
4 – reduktor,
5 – kolektor dolotowy.
Instalacja ciśnieniowa LPG

## Slide 38: Umiejscowienie zbiorników gazu LPG
zbiornik o przekroju toroidalnym we wnęce na koło zapasowe
zbiornik o przekroju walcowym w bagażniku
zbiornik o przekroju toroidalnym pod pojazdem

## Slide 39
akumulator 12 V
akumulator 202 V
przewody wysokiego napięcia
falownik
silnik elektryczny
Napęd hybrydowy samochodu osobowego (Toyota Prius)

## Slide 40: CELE SZCZEGÓŁOWE
W wyniku realizacji tematu słuchacz powinien umieć:
omówić budowę samochodów zgodnie z terminologią ratowniczą;
przedstawić ogólny podział pojazdów drogowych;
scharakteryzować elementy nośne i konstrukcyjne pojazdów drogowych;
scharakteryzować rodzaje stosowanych materiałów i ich wpływ na bezpieczeństwo działań ratowniczych;
omówić zagrożenia i postępowanie podczas działań ratowniczych z pojazdami zasilanymi LPG, CNG i pojazdami hybrydowymi.

## Slide 41: MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE
Literatura:
Zieliński A.: Konstrukcja nadwozi samochodów osobowych i pochodnych. WKŁ, Warszawa 2003.
Prochowski L., Żuchowski A.: Pojazdy samochodowe. Samochody ciężarowe i autobusy. WKŁ, Warszawa 2006.
Uwe Rokosch: Poduszki gazowe i napinacze pasów. WKŁ, Warszawa 2003.
Stojanowski J.: Blacharstwo karoseryjne. WSzP, Warszawa 1986.
Ocioszyński J.: Elektrotechnika ogólna i samochodowa. WSzP, Warszawa 1981.
Toyota Prius. Samochód z napędem hybrydowym spalinowo-elektrycznym. Zasady bezpieczeństwa.Toyota Motor Corporation 2003.
Pobrano 18.02.20016 z www.os-psp.olsztyn.pl

## Slide 42: MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE
Zdjęcia i rysunki:
Slajd nr 3 - Szelichowski S.: Seat Ibiza 1.3 CLX. Auto- Technika Motoryzacyjna, nr 1/1994.
Slajd nr 4 - Zieliński A.: Konstrukcja nadwozi samochodów osobowych i pochodnych. WKŁ, Warszawa 2003.
Slajd nr 8 - Klonowski M.: Coraz bliżej samochodu. Motor, nr 20/2006
Slajd nr 11 - Szelichowski S.: Saab 9-3 synonim szwedzkiej solidności. Auto-Technika Motoryzacyjna, nr 9/1999.
Slajd nr 13 - Peugeot 406. Materiały reklamowe.
Slajd nr 15 - Komosiński J.: Czas poduszki powietrznej. Auto-Technika Motoryzacyjna, nr 12/1992.
Slajd nr 16 - Łęgiewicz J., Rudak Z.: Poduszka nie do spania. auto-Technika Motoryzacyjna, nr 12/2000.

## Slide 43: MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE
Slajd nr 18 - Łęgiewicz P.: Pasy bezpieczeństwa. Auto-Technika Motoryzacyjna, nr 10/2000.
Slajd nr 19 - www.cysterna.com.pl – pobrano dnia 28.12.2006 r. www.trucks.com.pl – pobrano dnia 28.12.2006 r. Slajd nr 20 - www.man.com.pl – pobrano dnia 05.03.2007 r.
Slajd nr 21 - MAN. Aufbaurichtlinien fur Lastkraftwagen 6-48 Tonnen. MAN, Auflage/Ausgabe 1993.
Slajd nr 22 - Złoty P.: Naprawa kabin samochodów ciężarowych. Transport-Technika Motoryzacyjna, nr 2/2002. www.man.com.pl – pobrano dnia 28.12.2006 r. Slajd nr 23 - Peugeot Boxer. Technical Drawings. CE-01/94.
Slajd nr 24 - Stojanowski J.: Blacharstwo karoseryjne. WSzP, Warszawa 1986.

## Slide 44: MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE
Slajd nr 25 - Podstawy budowy samochodów ciężarowych. Volvo Truck Parts Corporation, Nr TP 95265, Gothenburg, Sweden 1996. www.autotechnika.com.pl - pobrano 06.03.2007 r. Slajd nr 28 - www.cysterna.com.pl – pobrano dnia 28.12.2006 r. Slajd nr 30 - www.cysterna.com.pl – pobrano dnia 28.12.2006 r. Slajd nr 31 - www.cysterna.com.pl – pobrano dnia 28.12.2006 r. Slajd nr 33 - www.infobus.com.pl - pobrano dnia 07.03.2007 r. Slajd nr 36 - Klonowski M.: Ewolucja gazowa. Motor, nr 9/2006. Slajd nr 37 - www.adgaz.eu - pobrano dnia 06.03.2007 r. Slajd nr 38 - Łęgiewicz J.: Tak samo, ale inaczej. Auto-Technika Motoryzacyjna, nr 12/2000.