## Slide 1: TEMAT 3: Sprzęt ratowniczy i podręczny sprzęt gaśniczy
SZKOLENIE PODSTAWOWE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP

## Slide 2: MATERIAŁ NAUCZANIA
- Podział i przeznaczenie poszczególnego sprzętu pożarniczego;
- Skład poszczególnych grup sprzętu pożarniczego;
- Przeznaczenie, podział i rodzaje podręcznego sprzętu gaśniczego;
- Podział i budowa gaśnic;
-Zasady gaszenia ognia przy użyciu gaśnic;
- Zasady stosowania podręcznego sprzętu gaśniczego.

## Slide 3: Podział na grupy i przeznaczenie poszczególnego sprzętu pożarniczego
Sprzęt pożarniczy - przenośny lub przewoźny specjalny sprzęt służący do gaszenia pożaru, prowadzenia akcji ratowniczych oraz sprzęt ochrony stosowany przez jednostki ochrony przeciwpożarowej.

## Slide 4
Podział na grupy i przeznaczenie poszczególnego sprzętu pożarniczego
Sprzęt pożarniczy
Uzbrojenie osobiste i ochronne strażaka
Sprzęt gaśniczy
Sprzęt ratowniczy
Sprzęt transportowy
Specjalistyczny sprzęt pożarniczy

## Slide 5
W skład uzbrojenia osobistego wchodzi:
hełm strażacki,
pas strażacki,
zatrzaśnik,
topór strażacki lekki,
ubiór specjalny,
buty i ubranie ognioochronne,
maska do aparatu oddechowego,
sprzęt ochrony układu oddechowych
Uzbrojenie osobiste –jest to sprzęt stanowiący wyposażenie osobiste strażaka lub do ochrony osób w czasie akcji gaśniczej lub ratowniczej.
Skład poszczególnych grup sprzętu pożarniczego

## Slide 6
Sprzęt gaśniczy – sprzęt pożarniczy służący do dostarczania środków gaśniczych na miejsce pożaru.
W skład sprzętu gaśniczego wchodzą:
  Sprzęt i armatura wodna
  Sprzęt pianowy
  Podręczny sprzęt gaśniczy
Podział na grupy i przeznaczenie poszczególnego sprzętu pożarniczego

## Slide 7
GAŚNICA (symbol G) jest urządzeniem przenośnym o małej masie całkowitej (do 20 kg), w którym ciśnienie wewnętrzne umożliwia wyrzucenie środka gaśniczego i jego skierowanie na ognisko pożaru
Przeznaczenie i podział podręcznego sprzętu gaśniczego
AGREGAT (symbol A) jest urządzeniem posiadającym zapas środków gaśniczych ponad 20 kg, wyposażonym w kółka do łatwiejszego transportu, umożliwiającym samodzielne prowadzenie akcji gaśniczej

## Slide 8
- PROSZKOWA (symbol P)
- PIANOWA (symbol W )
- ŚNIEGOWA (symbol S)
Rodzaje podręcznego sprzętu gaśniczego
Rodzaje gaśnic (ze względu na rodzaj środka gaśniczego):

## Slide 9
X - określa gaśnicę lub agregat, w których zarówno środek gaśniczy, jak i wyrzutnik znajdują się w tym samym zbiorniku (pod stałym ciśnieniem)
Y - określa gaśnicę lub agregat, w których środek gaśniczy wyrzucany jest na zewnątrz w wyniku reakcji chemicznej lub przemiany fizykochemicznej,
Z - określa gaśnicę lub agregat, których konstrukcja przewiduje oddzielny zbiornik (tzw.,,nabój’’ lub ,,ładunek’’) zawierający wyrzutnik (gaz).
Podział podręcznego sprzętu
gaśniczego
Odmiany gaśnic:

## Slide 10
- masa w kilogramach [kg] środka gaśniczego dla gaśnic:
= śniegowych
= proszkowych
- objętość w litrach [l] środka gaśniczego dla gaśnic:
= pianowych
Podział podręcznego sprzętu
gaśniczego
Wielkości gaśnic:

## Slide 11
Budowa gaśnic przenośnych i gaśnic przewoźnych

## Slide 12
Budowa gaśnic przenośnych i
gaśnic przewoźnych

## Slide 13
Budowa gaśnic przenośnych i
gaśnic przewoźnych

## Slide 14
Zasady stosowania podręcznego sprzętu gaśniczego

## Slide 15
Zasady stosowania podręcznego sprzętu gaśniczego

## Slide 16: Zasady gaszenia ognia za pomocą gaśnic:
dobierać odpowiednią gaśnice do rodzaju palącego się materiału
nie uruchamiać gaśnicy zbyt wcześnie
zbliżyć się do pożaru zgodnie z kierunkiem wiatru
uruchomić gaśnicę zgodnie z instrukcją i skierować strumień środka gaśniczego na źródło ognia
pożary substancji kapiących i płynnych gasić strumieniem skierowanym od góry do dołu,

## Slide 17
w przypadku palących się poziomych powierzchni skierować strumień gaśniczy na powierzchnię płonącą, zaczynając od najbliższego brzegu w kierunku środka, strumień kierować prawie równolegle do powierzchni płonącej
pożary ścian gasić strumieniem skierowanym od dołu do góry,
stosuj wystarczającą liczbę gaśnic - nigdy jedną po drugiej,
zwracaj uwagę na możliwość ponownego rozpalenia się ognia,
nigdy nie wieszaj gaśnic po ich użyciu na stałe miejsce, najpierw należy zlecić ich ponowne napełnienie.

## Slide 18
Sprzęt ratowniczy-
sprzęt pożarniczy służący do prowadzenia akcji ratownictwa technicznego oraz do ratowania ludzi i dóbr materialnych.
Podział na grupy i przeznaczenie poszczególnego sprzętu pożarniczego
W skład sprzętu ratowniczego wchodzą:
Ratowniczy sprzęt mechaniczny,
Ratownicze zestawy hydrauliczne,
Ratownicze zestawy pneumatyczne,
Sprzęt burzący – ogólnego stosowania

## Slide 19
Sprzęt burzący wyróżnia prosta konstrukcja oraz fakt, że wykorzystywana jest przy jego użyciu tylko siła ludzkich rąk, ewentualnie efekt działania dźwigni lub bloczków.
Podział na grupy i przeznaczenie poszczególnego sprzętu pożarniczego

## Slide 20
SPRZĘT BURZĄCY
Służy do:
- obalania uszkodzonych w wyniku pożaru, huraganów konstrukcji budowlanych typu: stropy, ściany, kominy itp,.
- ułatwiania dostępu do źródeł ognia w przypadku pożarów obiektów drewnianych ocieplonych igliwiem lub wiórami,
- odciągania i rozrzucania w celu dokładnego ugaszenia materiałów typu: słoma, siano, tekstylia, makulatura itp.,
- wypierania elementów konstrukcji stalowych, drewnianych w celu zabezpieczenia przed przewróceniem.
Podział na grupy i przeznaczenie poszczególnego sprzętu pożarniczego

## Slide 21
- bosaki ( podręczne, ciężkie, lekkie, strzechowe, sufitowe)
- topory strażackie (lekkie, ciężkie)
- łomy
- siekierołomy
- kotwice
- podnośniki zębatkowe
- wyciągarki linowe
- wyciągarki łańcuchowe
Skład poszczególnych grup sprzętu pożarniczego

## Slide 22
SPRZĘT BURZĄCY
Bosak podręczny służy do torowania drogi. Można za jego pomocą wyważyć drzwi, okna, odrywać deski usuwać drobne elementy konstrukcyjne budynku. Bosak w całości odkuty jest ze stali. Zasadniczą jego częścią jest grot i hak. Drugą częścią jest stopka.Jego długość wynosi 1,3m, a masa 5 kg.

## Slide 23
Bosak ciężki służy głownie do prac na zewnątrz budynku: do zrywania nadpalonych konstrukcji dachowej w domach jednokondygnacyjnych, do zrywania uszkodzonych ścian budynków, usuwania dużych złamanych konarów drzew.
Jest to stalowy hak z grotem osadzonym na pięciometrowym drzewcu. Obsługiwany jest przez co najmniej 2 osoby. Przy stalowej tulei osadzonej na drzewcu zamocowane jest kółko, do którego można przytwierdzić linę. Lina umożliwia prowadzenie prac burzących przez kilku strażaków. Długość całkowita bosaka wynosi około 5,5m, a masa około 12 kg.

## Slide 24
Bosak lekki wykorzystywany jest do zrywania nadpalonych przewodów, do wyciągania drobnych elementów ze strefy pożaru oraz prowadzenia lżejszych czynności burzących. Posiada stalowy hak z grotem, jest krótszy od bosaka ciężkiego i nie posiada kółka do mocowania liny. Długość drzewca wynosi 4 m. całkowita masa około 6 kg, a długość 4,3m. Bosak obsługiwany jest przez jednego strażaka.

## Slide 25
Bosak sufitowy służy do prac wewnątrz budynku np. do zrywania podsufitki, boazerii, zrywania odsadzonych od ściany przez wodę i temperatury tynków oraz wyburzenia ścian z lekkich konstrukcji gipsowo-kartonowych. Długość drzewca wynosi ok. 2,5m. Bosak obsługiwany jest przez jednego strażaka.

## Slide 26
Bosak strzechowy służy do rozrywania strzech, stogów siana i słomy oraz stert materiałów włókienniczych. Jest to stalowy trójzębny hak osadzony na pięciometrowym drzewcu. całkowita masa bosaka wynosi około 8 kg, a długość 5,5 m. Obsługiwany prze co najmniej 2 osoby.

## Slide 27
Toporek lekki służy do drobnych prac burzących, wyrywania kłódek, wycinania otworów w cienkich drzwiach i ścianach gipsowo-kartonowych, zrywania łańcuchów, wybijania szyb w oknach. Stanowi wyposażenie osobiste strażaka. składa się z głowicy i rękojeści. Masa toporka wynosi 2,5 kg.

## Slide 28
Topór ciężki służy do wyrąbywania belek konstrukcji drewnianych, wywarzania drzwi, wycinania otworów w pokryciach dachowych. Składa się z głowicy i rękojeści. Długość całkowita wynosi około 100 cm, a masa około 4 kg. Obsługa jeden strażak.

## Slide 29
Łom służy do podważania i zdejmowania drzwi z zawiasów, urywania łańcuchów, wyginania krat, wybijania otworów dachach, ścianach, drzwiach. Przecięcie w spłaszczonym końcu służy do wyrywania gwoździ. Łom wykonany jest w całości z metalowego pręta o średnicy od 20 do 30 mm. Z jednej strony posiada zaostrzony szpic, z drugiej spłaszczenie z wygięciem pod katem 30 do 45 stopni.

## Slide 30
Siekierołom stosuje się go do powiększenia lub wykonywania otworów w ścianach, do wyważania drzwi w budynkach i samochodach. Siekierołom sklada się z głowicy i rękojeści oraz taśmy poliestrowej, która jest wykorzystywana do transportu narzędzia oraz jako element nośny w niektórych sytuacjach. Głowica zaopatrzona jest z jednej strony w ostrze służące do cięcia prętów stalowych o średnicy do 10 mm, a z drugiej strony w ostry szpic służący do wybijania otworów w ścianach, dachach. Z boku głowicy wykonano spłaszczenie służące do podważania drzwi.

## Slide 31
“Hooligan” inną odmianą siekierołomu jest urządzenie zwane “hoologan”. Służy do urywania łańcuchów, wyginania krat, wybijania otworów w dachach, ścianach, drzwiach, do podważania drzwi, wyłamywania zamków i drzwi pojazdów samochodowych. Jest to urządzenie łączące ze sobą funkcję topora ciężkiego ., łomu i w/w siekierołomu. Długość urządzenia od 70 do 110 cm, masa około 9 kg.

## Slide 32
Podnośnik zębatkowy służy do podnoszenia zawalonych konstrukcji drewnianych i stalowych lub do wypierania elementów konstrukcji budowlanych, grożących zawaleniem.
Wysokość podnoszenia 0-350 mm, udźwig od 15 do 100 kN, długość całkowita od 625 do 800 mm, masa od 13 do 42 kg.

## Slide 33
Wyciągarka linowa służy do przeciągania, obalania drzew, przewróconych w wyniku huraganów oraz do przeciągania naruszonych w wyniku katastrof budowlanych i huraganów konstrukcji stalowych i drewnianych. Udźwig od 16 do 30kN zdolność przeciągania elementów 25 do 50 kN. Wytrzymałość liny od 70 do 150 kN. Masa własna od 17 do 27 kg. Lina o długości od 5 do 20 m.

## Slide 34
Wyciągarki łańcuchowe są identyczne jak linowe. Wysokość podnoszenia lub długość przeciągania zależy od długości zastosowanego łańcucha. Przeważnie stosowane są łańcuchy o długości od 1,5 m do 5 m. Udźwig 0d 10 do 30 kN. Masa 10 kg.

## Slide 35
Podział na grupy i przeznaczenie poszczególnego sprzętu pożarniczego
POŻARNICZY SPRZĘT TRANSPORTOWY, to sprzęt umożliwiający przemieszczanie ludzi i sprzętu oraz środków gaśniczych na miejsce akcji.
Wśród sprzętu transportowego można wyróżni:
- pożarnicze pojazdy drogowe,
- pożarnicze pojazdy szynowe,
- pożarnicze jednostki pływające,
- samoloty i śmigłowce pożarnicze.

## Slide 36
Podział na grupy i przeznaczenie poszczególnego sprzętu pożarniczego
SPECJALISTYCZNY SPRZĘT POŻARNICZY, to specjalny sprzęt umożliwiający prowadzenie akcji ratowniczo-gaśniczej na lądzie, wodzie i wysokości oraz pozwalający na dokonanie analizy i rozpoznanie zagrożenia występującego w różnych warunkach pracy strażaka.
Do specjalistycznego sprzętu pożarniczego zaliczamy:
- sprzęt wysokościowy,
- sprzęt nurkowy,
- sprzęt chemiczny,
- sprzęt ekologiczny,
- sprzęt kontrolno-pomiarowy,
- sprzęt poszukiwawczo-ratowniczy,
- sprzęt łączności,
- sprzęt elektryczny i dielektryczny.

## Slide 37
KONIEC
Pobrano 18.02.20016 z www.os-psp.olsztyn.pl
Pobrano 18.02.20016 z www.os-psp.olsztyn.pl