## Slide 1: Szkolenie specjalistyczne w zakresie młodszego nurka Temat: Sprzęt nurkowy i urządzenia techniczne

## Slide 2: Materiał nauczania:
budowa, działanie i zasady eksploatacji zestawów do nurkowania (pojedyncza butla, zestaw dwubutlowy);
środki techniczne wspomagające nurka: maska pełnotwarzowa, łączność podwodna przewodowa i bezprzewodowa, kompasy, komputery nurkowe, kabloliny, liny, kołowrotki, szpulki, boje dekompresyjne i sygnalizacyjne;
budowa, działanie i zasady eksploatacji urządzeń technicznych stosowanych do wykonywania prac poszukiwawczych, wydobywczych, technicznych, cięcia,
środki sygnalizacji alarmowej;
wyposażenie środków pływających w sprzęt ratunkowy;
dobór i konfiguracja sprzętu do nurkowania;
sposoby zakładania sprzętu.

## Slide 3
Cele szczegółowe:
omówić ogólną budowę, działanie i zasady eksploatacji maski pełnotwarzowej, suchego skafandra nurkowego, zestawu pojedynczego i dwubutlowego oraz automatu zapasowego;
omówić rodzaje i sposoby mocowania balastu nurkowego;
omówić budowę, działanie i zasady eksploatacji urządzeń technicznych stosowanych do wykonywania prac poszukiwawczych – kabloliny, liny, kołowrotki, szpulki, boje dekompresyjne i sygnalizacyjne, itp.;

## Slide 4
omówić budowę, działanie i zasady eksploatacji urządzeń technicznych stosowanych do wykonywania prac wydobywczych (balonów wypornościowych, zawiesi, szekli, karabinków);
omówić budowę, działanie i zasady eksploatacji urządzeń technicznych stosowanych do wykonywania prac technicznych (urządzenia pneumatyczne do wiercenia, przykręcania, cięcia itd., narzędzia warsztatowe);
omówić budowę, działanie i zasady eksploatacji urządzeń technicznych stosowanych do cięcia (urządzenia hydrauliczne, piły ręczne, urządzenia odciążające narzędzia hydrauliczne itd.);
Cele szczegółowe c.d.:

## Slide 5: Cele szczegółowe c.d.:
omówić budowę, działanie i zasady nawigacji przy pomocy kompasu;
omówić budowę, działanie i zasady eksploatacji podwodnej łączności przewodowej;
omówić budowę, działanie i zasady eksploatacji podwodnej łączności bezprzewodowej;
sprawdzić i ocenić sprawność roboczą sprzętu nurkowego;
sprawdzić i ocenić sprawność roboczą sprzętu nurkowego;
omówić zastosowanie rolek, bloczków;

## Slide 6: Cele szczegółowe c.d.:
zmierzyć ciśnienie w zbiorniku ciśnieniowym;
wezwać pomoc przy użyciu środków sygnalizacji alarmowej;
omówić zasady wyposażania sprzętu pływającego w środki ratunkowe;
wyposażyć sprzęt pływający w środki ratunkowe;
dobrać i skonfigurować sprzęt nurkowy do planowanego zadania;
założyć suchy skafander nurkowy i maskę pełnotwarzową;
sprawdzić szczelność maski;
założyć uprząż asekuracyjną i wpiąć linę podwodnej łączności przewodowej.

## Slide 7: KONFIGURACJA AUTOMATÓW Z MASKĄ PEŁNOTWARZOWĄ
Notes: Źródło: Zasady konfiguracji nurka specjalistycznej grupy ratownictwa wodno–nurkowego; Warszawa, październik 2023 r.

## Slide 8: KONFIGURACJA AUTOMATÓW Z MASKĄ PEŁNOTWARZOWĄ
Notes: Źródło: Zasady konfiguracji nurka specjalistycznej grupy ratownictwa wodno–nurkowego; Warszawa, październik 2023 r.

## Slide 9: KONFIGURACJA AUTOMATÓW Z „DŁUGIM WĘŻEM"
Notes: Źródło: Zasady konfiguracji nurka specjalistycznej grupy ratownictwa wodno–nurkowego; Warszawa, październik 2023 r.

## Slide 10: MASKA PEŁNOTWARZOWA AGA MK II
ZAWÓR ABV
AUTOMAT ODDECHOWY II STOPNIA
PASKI NA GŁOWĘ (TZW. SPIDER / PAJĄCZEK)
SŁUCHAWKI
MODUŁ ŁĄCZNOŚCI
SZYBA
MOKRE ZŁĄCZE
KORPUS MASKI
RAMKA
GNIAZDO WĘŻA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA

## Slide 11: MASKA PEŁNOTWARZOWA AGA MK II
WYRÓWNYWACZ CIŚNIENIA W UCHU ŚRODKOWYM
MASKA WEWNĘTRZNA (PRZESTRZEŃ ODDECHOWA)
FARTUCH DOSZCZELNIAJĄCY
MODUŁ ŁĄCZNOŚCI
ZAWORY ZWROTNE (JEDNOKIERUNKOWE)
DŹWIGNIA ZAMYKAJĄCA AUTOMAT

## Slide 12: BUDOWA AUTOMATU ZAPASOWEGO II STOPNIA
KIEROWNICA WYDECHU
USTNIK
DŹWIGNIA VENTOURIEGO
POKRĘTŁO REGULACJI SIŁY OPORU
PRZYCISK DODAWCZY

## Slide 13: SUCHY SKAFANDER NURKOWY

## Slide 14: ZAWÓR DODAWCZY
zawór służący do dodawania powietrza do wnętrza suchego skafandra,
posiada wejście, do którego podłącza się wąż średniego ciśnienia.

## Slide 15: ZAWÓR UPUSTOWY
zawór służący do usuwania nadmiaru powietrza z wnętrza suchego skafandra,
umiejscowiony na lewym ramieniu,
zrzut powietrza odbywa się poprzez uniesienie ręki lub wciśnięcie zaworu.

## Slide 16: TYPY ZAMKÓW WODOSZCZELNYCH W SUCHYM SKAFANDRZE
zamek metalowy – zamek o większej trwałości, mniej wrażliwy na zabrudzenia, ale o mniejszej elastyczności,
zamek plastikowy – wymaga dbałości o jego czystość (zabrudzenia mogą spowodować uszkodzenie zamka), za to jest bardzo elastyczny (można go zgiąć niemalże pod kątem 360°).

## Slide 17: ZAWÓR ULGI TZW. P-VALVE
montowany w nogawce suchego skafandra, umożliwiający wydalenie moczu na zewnątrz podczas nurkowania

## Slide 18: SYSTEM GRZEWCZY SUCHEGO SKAFANDRA
KAMIZELKA ORAZ RĘKAWICE GRZEWCZE
KABLE POŁĄCZENIOWE
TERMOZAWÓR

## Slide 19
BUTLA TYPU STAGE
przypinana do d-ringów uprzęży nurka,
wykorzystywana jako dodatkowe, niezależne źródło gazu lub zawiera gazy dekompresyjne podczas zaawansowanych nurkowań.

## Slide 20: STACJA KOMUNIKACYJNA AQUACOM MK2 - DCI

## Slide 21
WŁĄCZNIK
GNIAZDO ŁADOWANIA
POKRĘTŁA GŁOŚNOŚCI
WSKAŹNIK POZIOMU BATERII
PRZYCISK
"WCIŚNIJ BY MÓWIĆ"
"CROSS TALK"
PRZEŁĄCZNIK WYBORU NURKÓW
GŁOŚNIK
GNIAZDO SŁUCHAWEK
POKRĘTŁA GŁOŚNOŚCI NURKÓW
WTYCZKI

## Slide 22: STACJA KOMUNIKACYJNA AQUACOM MK2 – DCI
Bateria pozwala na 20 godzin ciągłej pracy,
Zakres częstotliwości: 600 – 1200 hz,
Kontrola komunikacji czyli kontrola głośności pomiędzy stacją bazową a nurkiem, komunikacja między nurkami, wybór rozmówcy,
Głośnik wbudowany w obudowę stacji lub opcjonalnie zestaw mikrofonowo-głośnikowy dla operatora.

## Slide 23: KABLOLINA KOMUNIKACYJNA: - w kuwecie - na bębnie

## Slide 26: MK-7 BUDDY LINE
kompletny system komunikacji podwodnej dla jednego lub dwóch nurków,
zaprojektowany specjalnie dla zespołów poszukiwawczo-ratowniczych,
łączność podłączana w łatwy i szybki sposób,
zasilanie – 8 szt. baterii AA.

## Slide 27: MK-7 BUDDY LINE
Kablolina zworowana w worku, pozwalającym na noszenie jej na plecach przez centralistę.

## Slide 28: Aquacom STX-101M
Zestaw łączności bezprzewodowej składający się z:
- stacji bazowej AQUACOM STX 101,
- nadajnika na 11 m przewodzie,
- radioodbiornika nurka.

## Slide 29
Zestaw do bezprzewodowej komunikacji podwodnej pozwala na komunikację pomiędzy nurkiem, a powierzchnią, poprzez transmisję sygnału ultradźwiękowego pod wodą

## Slide 30: Balast typu V-weight lub X-weight
BALAST, POZA STANDARDOWYM MOCOWANIEM NA ŚRUBACH, PRZYTWIERDZONY JEST DODATKOWO SZNURKIEM DO OBEJM ZESTAWU, W CELU ZAPOBIEGNIĘCIA PRZYPADKOWEMU ZGUBIENIA BALASTU
Stosowany do wyważania i trymowania nurków używających zestawów dwubutlowych

## Slide 31: Balast P-weight – montowany do płyty uprzęży zestawu butlowego

## Slide 32
KIESZENIE BALASTOWE
KIESZENIE TRYMUJĄCE

## Slide 33
Pas balastowy
Możliwość przypadkowego zgubienia balastu
Obciążenie typu „redbull"
Potencjalny punkt zaczepowy,
Możliwość przypadkowego wypięcia
ROZWIĄZANIA NIEZALECANE

## Slide 34: SZPULKA
Używana do poręczowania lub wraz z boją deco do oznaczenia pozycji nurka, ułatwienia wykonania procedur dekompresyjnych lub w przypadku sytuacji awaryjnej (awaryjne wynurzanie się nurka w toni).

## Slide 35: KOŁOWROTEK NURKOWY
W pracach podwodnych może służyć do poręczowania np. zatopionych jednostek pływających.
Powinien mieć trwałą, prostą konstrukcję, uniemożliwiającą wplątanie się linki w korpus kołowrotka.

## Slide 36: BOJA DEKOMPRESYJNA
Służy do oznaczania miejsca zanurzenia/wynurzenia nurka.
Pomaga nurkowi utrzymać stałą głębokość np. podczas przystanku dekompresyjnego lub bezpieczeństwa.

## Slide 37: BOJE SYGNALIZACYJNE
Wykorzystywane do oznakowania terenu działań lub oznaczenia obiektów znajdujących się pod wodą.
Mogą służyć do podwieszania przewodów pneumatycznych lub hydraulicznych.

## Slide 38: Balon wypornościowy – idrodyna

## Slide 39: Balon wypornościowy – idrodyna
Elastyczny zbiornik wypełniany gazem, używany podczas nurkowania do wydobywania z dna różnych przedmiotów i transportowania ich na powierzchnię.
Idrodyny występują w różnych rozmiarach.
Mogą podnosić z dna nawet kilkutonowe przedmioty.
Ułatwiają również posługiwanie się sprzętem do pracy pod wodą poprzez ich odciążenie.
Przymocowywane są do urządzeń hydraulicznych i napełniane powietrzem w trakcie wykonywania prac pod wodą.

## Slide 40: Zawiesia oraz szekle

## Slide 41
Zawiesia oraz szekle c.d.

## Slide 43: Korki uszczelniające

## Slide 44
Bandaż uszczelniający

## Slide 45: Nożyce do cięcia prętów

## Slide 46: Nożyce do cięcia prętów
Służą do przecinania wszelkiego rodzaju prętów ze stali węglowej oraz stopowej.
Wykonane są z twardej stali chromowo-molibdenowej.
Posiadają 5 punktów obrotu mechanizmu tnącego, co powoduje, że do wykonania zadania potrzeba relatywnie mniej siły.
Mogą przeciąć pręt stalowy o średnicy od 6 do 16 mm (w zależności od ich rozmiaru i długości dźwigni, potęgującej siłę nacisku).
Notes: Odpowiednią dźwignię uzyskano dzięki różnym długościom ramienia nożyc, od 350 do 1050 mm, które zakończone są gumowymi rączkami poprawiającymi ergonomię produktu.

## Slide 47: Ręczna piła do cięcia metalu

## Slide 48: Ręczna piła do cięcia drewna

## Slide 49: W dalszej części prezentacji przedstawiono sprzęt ratowniczy umieszczony na samochodzie Specjalistycznym Ratownictwa Wodno-Nurkowego Ośrodka Szkolenia KW PSP w Bornem Sulinowie

## Slide 50: AGREGATY HYDRAULICZNE HOLMATRO
Pompy hydrauliczne zasilają narzędzia hydrauliczne.
Holmatro oferuje różne typy pomp hydraulicznych, np. pompy ręczne i nożne oraz pompy silnikowe.
Pompy silnikowe mogą wykorzystywać silniki elektryczne, na sprężone powietrze lub spalinowe i benzynowe.

## Slide 51: AGREGAT HYDRAULICZNY HOLMATRO ZASILANY PALIWEM
Pompa hydrauliczna jest niezawodnym ogniwem systemu układu hydraulicznego. Ciśnienie, które jest podawane na węże hydrauliczne wynosi 720 bar.
Pompa składa się ze stelaża ochronnego, wskaźnika poziomu paliwa, szybkozłącza, korka w oleju hydraulicznym.

## Slide 52: Przewody hydrauliczne
Węże hydrauliczne stanowią połączenie pompy z narzędziami tnącymi.
Wyróżniamy różne długości i kolory węży. Zakończone są szybkozłączkami o zakończeniach tzw. „męska-żeńska” z autoblokadami, co nie pozwalana na niewłaściwe połączenie narzędzi z pompą hydrauliczną.
Są wykonane z kauczuku syntetycznego, uodpornione na działanie oleju hydraulicznego. Wzmocnione oplotem stalowym, odpornym na rozciąganie.

## Slide 53: Nożyce hydrauliczne

## Slide 54: Nożyce hydrauliczne
Nożyce hydrauliczne są jednym z najbardziej popularnych narzędzi hydraulicznych używanych przez straż pożarną. Są one szczególnie przydatne podczas ratowania osób, które zostały przyciśnięte przez elementy pojazdu. Nożyce hydrauliczne są w stanie przeciąć metal, co pozwala na usunięcie elementów blokujących rannych.
W połączeniu z łańcuchami, nożyce hydrauliczne mogą również służyć do wyrwania drzwi lub wyciągnięcia kolumny kierownicy.
Notes: Są to narzędzia dwustronnego działania, które zapewniają skuteczne i bezpieczne działanie podczas akcji ratunkowych. W sklepach z narzędziami hydraulicznymi można znaleźć różne rodzaje nożyc hydraulicznych, w tym nożyce do prętów, do metali i do stali.

## Slide 56: Zestaw przygotowany do pracy pod wodą

## Slide 57: Hydrauliczny zestaw do przecinania pedałów

## Slide 58: Hydrauliczny zestaw do przecinania pedałów
Zestaw do cięcia w ograniczonej przestrzeni (np. wewnątrz samochodu – koła kierownicy, dźwigni zmiany biegów i pedałów) oraz do przecinania różnych materiałów konstrukcyjnych np. przecinanie prętów zbrojeniowych w czasie prowadzenia akcji ratowniczych.

## Slide 59: BUDOWA KOMPASU NURKOWEGO
GUMA "BUNGEE" UMOŻLIWIAJĄCA ZAMOTOWANIE KOMPASU NA WIERZCHU DŁONI
TARCZA KOMPASU
OBROTOWY PIERŚCIEŃ
LINIA WIDZENIA I OKIENKO DO ODCZYTÓW PRECYZYJNYCH
WSKAŹNIKI ORIENTACYJNE

## Slide 60
Notes: Sposób montowania kompasu na wierzchu dłoni

## Slide 61
URZĄDZENIE POMIAROWE
Umożliwia odczyt parametrów nurkowania (czas nurkowania, temperatura wody, aktualna głębokość, czas bezdekompresyjny itp.).
Zaleca się montowanie komputera na prawej ręce (rekomendowane jest zabieranie pod wodę dwóch urządzeń pomiarowych).
Urządzenie powinno mieć niezawodną konstrukcję oraz umożliwiać odczyt parametrów w warunkach ograniczonej widoczności.

## Slide 62
WYKORZYSTANIE ROLEK I BLOCZKÓW W UKŁADZIE LINOWYM DO PROWADZENIA DZIAŁAŃ WODNO-NURKOWYCH NA RZECE
Bloczek wspinaczkowy
Rolka
Taśma szyta – wytrzymałość minimum 25 kN
Przyrząd zjazdowy z automatyczną blokadą
Lina minimum 50 m
Karabinki
Sznur/prusik

## Slide 63
WYKORZYSTANIE ROLEK I BLOCZKÓW W UKŁADZIE LINOWYM DO PROWADZENIA DZIAŁAŃ WODNO-NURKOWYCH NA RZECE c.d.
BUDOWA UKŁADU:
Do budowy stanowisk wybieramy zawsze bezwzględnie pewny punkt mocowania (BPPM):
  pień drzewa,
  konstrukcję kratownic (słup energetyczny),
  element konstrukcyjny samochodu pożarniczego (szekla,
  element zawieszenia, rama itp.),
  felgi samochodu (uwaga na ostre krawędzie),
  inne elementy budowy samochodu,
  najczęściej oznaczone kolorem żółtym.

## Slide 64
WYKORZYSTANIE ROLEK I BLOCZKÓW W UKŁADZIE LINOWYM DO PROWADZENIA DZIAŁAŃ WODNO-NURKOWYCH NA RZECE c.d.
BUDOWA UKŁADU:

## Slide 65
WYKORZYSTANIE ROLEK I BLOCZKÓW W UKŁADZIE LINOWYM DO PROWADZENIA DZIAŁAŃ WODNO-NURKOWYCH NA RZECE c.d.
BUDOWA UKŁADU:

## Slide 66
WYKORZYSTANIE ROLEK I BLOCZKÓW W UKŁADZIE LINOWYM DO PROWADZENIA DZIAŁAŃ WODNO-NURKOWYCH NA RZECE c.d.
ZABEZPIECZENIE UKŁADU PRZED ROZWIĄZANIEM
W tym przykładzie wykorzystano węzeł flagowy używany przede wszystkim do zablokowania liny wychodzącej z przyrządu zjazdowego i asekuracyjnego.

## Slide 67
WYKORZYSTANIE ROLEK I BLOCZKÓW W UKŁADZIE LINOWYM DO PROWADZENIA DZIAŁAŃ WODNO-NURKOWYCH NA RZECE c.d.
SYSTEM NAPINAJĄCY

## Slide 68
WYKORZYSTANIE ROLEK I BLOCZKÓW W UKŁADZIE LINOWYM DO PROWADZENIA DZIAŁAŃ WODNO-NURKOWYCH NA RZECE c.d.
GOTOWY UKŁAD (PRZEPRAWA LINOWA)

## Slide 69
WYKORZYSTANIE ROLEK I BLOCZKÓW W UKŁADZIE LINOWYM DO PROWADZENIA DZIAŁAŃ WODNO-NURKOWYCH NA RZECE c.d.
GOTOWY UKŁAD (PRZEPRAWA LINOWA ZBUDOWANA PRZEZ SGRW-N)
Istnieje wiele możliwości modyfikacji podstawowego układu napinającego.

## Slide 70
Notes: Wykorzystanie rolek i bloczków w układzie linowym do prowadzenia działań wodno-nurkowych na rzece

## Slide 71
Notes: Wykorzystanie rolek i bloczków w układzie linowym do prowadzenia działań wodno-nurkowych na rzece

## Slide 72: Minimalny standard wyposażenia jednostki pływającej z napędem silnikowym, przeznaczonej do działań na poziomie podstawowym, specjalistycznym, w tym grupy sonarowej
Lp. | Wyposażenie jednostki pływającej | Jednostka miary | JRG PSP / OSP w KSRG
1. | Koło ratunkowe lub pas ratowniczy typu "węgorz" lub boja SP | szt. | 1
2. | Wiosło | szt. | 2
3. | Lina cumownicza | szt. | 2
4. | Bosak lub wiosło pychowe | szt. | 1
5. | Kotwica z liną | szt. | 2
6. | Radiotelefon | szt. | 1
7. | Szperacz poszukiwawczy | szt. | 1
8. | Gaśnica ABC | szt. | 1
9. | Oświetlenie nawigacyjne (jeżeli jednostka porusza się po śródlądowych drogach wodnych) | szt. | 1
10. | Echosonda | szt. | 1 (R)
11. | Indywidualne urządzenie wypornościowe | szt. | X

## Slide 73: KONIEC

## Slide 74
Metryczka prezentacji
Data powstania pierwowzoru:
Data ostatniej aktualizacji:
Bieżący nr wersji:
Autor:
st. asp. Szymon Kałużny
asp. Paweł Stachowiak
mł.asp. Marcin Manthey
mł. asp. Łukasz Haryk