## Slide 1: Szkolenie realizowane w ramach projektu FERS.01.13-IP.07-0005/24 pn: „Podniesienie kompetencji pracowników i pracowniczek Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie bezpieczeństwa żywności i żywienia, higieny środowiska oraz higieny radiacyjnej” Dofinansowanie projektu z UE: 2 927 147,78 PLN

## Slide 2: Pobieranie próbek – zanieczyszczenia chemiczne
Andrzej Starski

## Slide 3: Rozporządzenia UE dotyczące pobierania próbek w kierunku badania zanieczyszczeń
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 333/2007 z dnia 28 marca 2007 r. ustanawiające metody pobierania próbek i analizy do celów kontroli poziomów pierwiastków śladowych i zanieczyszczeń procesowych w środkach spożywczych
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1882/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. ustanawiające metody pobierania próbek i analizy do celów urzędowej kontroli poziomu azotanów w niektórych środkach spożywczych
Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/2782 z dnia 14 grudnia 2023 r. ustanawiające metody pobierania próbek i przeprowadzania analiz do celów kontroli poziomów mikotoksyn w żywności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 401/2006
Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/2783 z dnia 14 grudnia 2023 r. ustanawiające metody pobierania próbek i przeprowadzania analiz do celów kontroli poziomów toksyn roślinnych w żywności i uchylające rozporządzenie (UE) 2015/705

## Slide 4: Rozporządzenia UE dotyczące pobierania próbek w kierunku badania zanieczyszczeń
Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/644 z dnia 5 kwietnia 2017 r. ustanawiające metody pobierania i analizy próbek do celów kontroli poziomów dioksyn, dioksynopodobnych polichlorowanych bifenyli i niedioksynopodobnych polichlorowanych bifenyli w niektórych środkach spożywczych oraz uchylające rozporządzenie (UE) nr 589/2014
Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/1428 z dnia 24 sierpnia 2022 r. ustanawiające metody pobierania próbek i analizy do celów kontroli substancji perfluoroalkilowych w niektórych środkach spożywczych

## Slide 5: Rozporządzenia UE dotyczące pobierania próbek w kierunku badania zanieczyszczeń
Rozporządzenie 333/2007  metale, MCPD, WWA, melamina, nadchloran, akryloamid, furan, karbaminian etylu, glikoalkaloidy
Rozporządzenie 1882/2006  azotany
Rozporządzenie 2023/2782  mikotoksyny
Rozporządzenie 2023/2783  toksyny pochodzenia roślinnego (kwas erukowy, alkaloidy tropanowe, cyjanowodór, alkaloidy pirolizydynowe, alkaloidy opium, THC)

## Slide 6: Rozporządzenia UE dotyczące pobierania próbek w kierunku badania zanieczyszczeń
Pozostałe zanieczyszczenia lub substancje toksyczne zwyczajowo klasyfikowane w tej grupie, a nie będące zanieczyszczeniami, dla których brak przepisów regulujących szczegółowe metody pobieranie próbek
Metanol i cyjanowodór Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/787 w sprawie definicji, opisu, prezentacji i etykietowania napojów spirytusowych…  brak przepisów regulujących metody pobierania próbek
Barwniki Sudan Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1793 w sprawie tymczasowego zwiększenia kontroli urzędowych i środków nadzwyczajnych regulujących wprowadzanie do Unii niektórych towarów z niektórych państw trzecich…  dotyczy różnych patogenów
Histamina Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2073/2005 z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych  określa minimalną liczbę próbek

## Slide 7: Rozporządzenia UE dotyczące pobierania próbek struktura
Artykuły: Zakres, definicje (chyba, że zostały wymienione w załączniku)
Załącznik
  Metody pobierania próbek
  Przygotowanie próbek i kryteria metod analitycznych
  Zasady oceny partii
Połączenie Metod pobierania próbek i Kryteriów metod analitycznych w jednym rozporządzeniu nie jest przypadkowe
Reprezentatywne pobranie próbki + adekwatna metod badania
= miarodajny wynik

## Slide 8: Pobranie próbki a miarodajność wyniku
  Należy określić metody pobierania próbek, aby zapewnić pobranie próbki reprezentatywnej dla partii
50 ton
100 kg
n x 100 g
10 x 400 g
1-10 kg
2 g
1 mg próbki
0,5 g zanieczyszczenia
10 pg zanieczyszczenia
Mielenie
homogenizacja
Przygotowanie
Pobranie
Analiza
PARTIA
PRÓBKI PIERWOTNE
PRÓBKA ZBIORCZA
PRÓBKA LABORATORYJNA

## Slide 9: Rozporządzenie Komisji (WE) nr 333/2007
Artykuł 1. Zakres

## Slide 10: Rozporządzenie Komisji (WE) nr 333/2007
Załącznik:
Część A DEFINICJE
Część B METODY POBIERANIA PRÓBEK
Część C PRZYGOTOWANIE PRÓBEK I ANALIZA
Część D PREZENTACJA I INTERPRETACJA WYNIKÓW

## Slide 11: Rozporządzenie Komisji (WE) nr 333/2007 Część A - Definicje
„partia”: możliwa do zidentyfikowania ilość żywności, która została dostarczona w jednym terminie i co do której urzędnik stwierdził, że posiada takie wspólne właściwości jak pochodzenie, odmiana, gatunek, obszar połowu, rodzaj opakowania, pakowacz, nadawca LUB oznakowania
Spostrzeżenia:
Partią jest żywność, którą można zidentyfikować ilościowo w czasie kontroli. Jeżeli producent wytworzył partię, którą dystrybuował do kilku punktów obrotu handlowego, to jako partię na potrzeby pobrania próbki rozumiemy tą ilość, którą można zidentyfikować w tym jednym wybranym punkcie, w którym dokonywana jest kontrola.
Użycie spójnika LUB oznacza, że wymienione cechy wspólne nie muszą wystąpić łącznie
Za wymagane uznajemy te cechy, które decydują o identyfikowalności produktu, jako takiego oraz czynią produkt jednolity pod względem asorytmentowym

## Slide 12: Rozporządzenie Komisji (WE) nr 333/2007 Część A - Definicje
„podpartia”: część dużej partii wskazana w celu zastosowania do niej metody pobierania próbek. Każda część partii musi być fizycznie wyodrębniona i możliwa do zidentyfikowania;
Spostrzeżenia
Podział na podpartie dokonywany jest dla dużych partii
Określenia podpartia nie stosujemy do tej samej partii dostarczonej do różnych odbiorców

## Slide 13: Rozporządzenie Komisji (WE) nr 333/2007 Część A - Definicje
„próbka pierwotna”: ilość materiału pobrana z jednego miejsca partii lub podpartii;
„próbka zbiorcza”: próbka otrzymana przez połączenie wszystkich próbek pierwotnych pobranych z partii lub podpartii; próbki zbiorcze uważa się za reprezentatywne dla danych partii lub podpartii, z których zostały pobrane;
„próbka laboratoryjna”: próbka przeznaczona do badania laboratoryjnego;
Spostrzeżenia:
Próbki pierwotne reprezentatywne dla partii/podpartii pobierane są podczas kontroli
Próbkę zbiorczą tworzy laboratorium
Pobierający może połączyć próbki pierwotne (np. 100 próbek zboża po 100 g), jednak nie jest odpowiedzialny za wymieszanie próbki

## Slide 14: Rozporządzenie Komisji (WE) nr 333/2007 Część B – Metody pobierania próbek
B.1 Przepisy ogólne
B.1.1. Personel
B.1.2. Materiał przeznaczony do pobierania próbek.
Z każdej partii lub podpartii podlegającej badaniu należy pobrać odrębne próbki.
Spostrzeżenie:
Próbka pobrana z podpartii jest reprezentatywna dla podpartii, a nie dla partii. Służy do oceny zgodności podpartii, nie można na tej podstawie ocenić partii (o ile wydzielono podpartie)

## Slide 15: Rozporządzenie Komisji (WE) nr 333/2007 Część B – Metody pobierania próbek
B.1 Przepisy ogólne
B.1.3. Wymagane środki ostrożności
W trakcie pobierania próbek należy podjąć środki ostrożności zapobiegające wszelkim zmianom, które mogłyby wpłynąć na zawartość zanieczyszczeń, niekorzystnie oddziaływać na wynik analizy lub spowodować, że próbki zbiorcze nie będą reprezentatywne
B.1.7. Pakowanie i przekazywanie próbek
Każdą próbkę umieszcza się w czystym pojemniku wykonanym z chemicznie obojętnego materiału, zapewniającym odpowiednią ochronę przed zanieczyszczeniem, przed utratą analitów wskutek adsorpcji na wewnętrznej ściance pojemnika i przed uszkodzeniem w transporcie. Podejmowane są wszystkie niezbędne środki zaradcze w celu uniknięcia jakichkolwiek zmian w składzie próbki, które mogłyby powstać w trakcie jej transportu lub przechowywania.

## Slide 16: Rozporządzenie Komisji (WE) nr 333/2007 Część B – Metody pobierania próbek
Kiedy występuje ryzyko wpływu na wynik analizy?
Przyczyny fizyczne
Materiał opakowania zmienia parametry produktu  np. chłonie wodę naturalnie zawartą w produkcie
Opakowanie nie zabezpiecza produktu przed wysychaniem
Temperatura transportu wpływa na zmianę produktu (utrata wody, zepsucie produktu, fermentacja)
Dobrą praktyką w przypadku pobrania pieczywa świeżego jest jego zważenie bezpośrednio po pobraniu
Sposób pakowania powoduje zanieczyszczenie produktu (zioła w doniczkach zanieczyszczone ziemią)
Dostęp wilgoci przyspiesza procesy psucia się żywności
Dostęp światła sprzyja degradacji wielu zanieczyszczeń, szczególnie czułe są aflatoksyny

## Slide 17: Rozporządzenie Komisji (WE) nr 333/2007 Część B – Metody pobierania próbek
Kiedy występuje ryzyko wpływu na wynik analizy?
Przyczyny chemiczne
Możliwa jest adsorpcja wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) na powierzchni tworzyw sztucznych
Tworzywa sztuczne mogą pochłaniać olejem mineralne lub być źródłem olejów mineralnych
Z kartonów opakowaniowych możliwa jest migracja olejów mineralnych do żywności (znacząca!)

## Slide 18: Rozporządzenie Komisji (WE) nr 333/2007 Część B – Metody pobierania próbek
B.1 Przepisy ogólne
B.1.4. Próbki pierwotne
W miarę możliwości próbki pierwotne pobiera się z różnych miejsc partii lub podpartii. Odstępstwo od tej zasady należy odnotować w protokole, o którym mowa w pkt. B.1.8. niniejszego załącznika
B.1.5. Przygotowanie próbki zbiorczej
Próbka zbiorcza powstaje przez połączenie wszystkich próbek pierwotnych
B.1.6. Próbki do celów egzekwowania i obrony praw oraz arbitrażu
Próbki do celów egzekwowania i obrony praw oraz arbitrażu pobiera się ze zhomogenizowanej próbki zbiorczej, o ile nie koliduje to z przepisami państw członkowskich w zakresie praw podmiotu prowadzącego przedsiębiorstwo spożywcze.

## Slide 19: Rozporządzenie Komisji (WE) nr 333/2007 Część B – Metody pobierania próbek
B.1 Przepisy ogólne
B.1.8. Pieczętowanie i etykietowanie próbek
Każdą próbkę pobraną do celów urzędowych pieczętuje się w miejscu pobrania oraz znakuje zgodnie z przepisami państwa członkowskiego. Dla każdej pobranej próbki sporządza się protokół umożliwiający jednoznaczną identyfikację każdej partii lub podpartii (należy podać numer partii), w którym podaje się datę oraz miejsce pobrania próbek wraz z wszelkimi dodatkowymi informacjami, które mogą okazać się pomocne dla analityka.

## Slide 20: Rozporządzenie Komisji (WE) nr 333/2007 Część B – Metody pobierania próbek
B.1.8. Pieczętowanie i etykietowanie próbek
Spostrzeżenia…
Oznakowanie i protokół powinny identyfikować
  pobierającego,
  miejsce kontroli (kontrolowany podmiot),
  przedmiot kontroli Nazwa prawna produktu! Producent! Partia! Data przydatności!
  wydarzenie kontroli
Potrzebne jest zachowanie etykiety produktu, określenie rodzaju opakowania, określenie składu produktu, dawkowania produktu oraz zalecanego spożycia (szacowanie narażenia na potrzeby RASFF), informacje o pochodzeniu/ konfekcjonowaniu, dla ryb i owoców morza: obszar połowu
Jeżeli powyższe informacje nie dają się umieścić w protokole (w granicach zdrowego rozsądku), to mogą znajdować się w dodatkowych notatkach, dokumentacji zdjęciowej lub mogą zostać wprowadzone do systemów informatycznych

## Slide 21: Rozporządzenie Komisji (WE) nr 333/2007 Część B – Metody pobierania próbek
B.1.8. Pieczętowanie i etykietowanie próbek
Spostrzeżenia…
W szczególności należy zgromadzić dane umożliwiające zastosowanie przepisów artykułu 3 rozporządzenia (UE) 2023/915

## Slide 22: Rozporządzenie Komisji (WE) nr 333/2007 Część B – Metody pobierania próbek
B.1.8. Pieczętowanie i etykietowanie próbek
Spostrzeżenia…
W szczególności należy zgromadzić dane umożliwiające zastosowanie przepisów artykułu 3 rozporządzenia (UE) 2023/915

## Slide 23: Rozporządzenie Komisji (WE) nr 333/2007 Część B – Plany pobierania próbek
B.2. PLANY POBIERANIA PRÓBEK

## Slide 24: Rozporządzenie Komisji (WE) nr 333/2007 Część B – Plany pobierania próbek
B.2. PLANY POBIERANIA PRÓBEK

## Slide 25: Rozporządzenie Komisji (WE) nr 333/2007 Część B – Plany pobierania próbek
B.2. PLANY POBIERANIA PRÓBEK

## Slide 26: Rozporządzenie Komisji (WE) nr 333/2007 Część B – Plany pobierania próbek
B.2. PLANY POBIERANIA PRÓBEK
B.2.1. Podział partii na podpartie
Duże partie są dzielone na podpartie, pod warunkiem że mogą one być fizycznie wyodrębnione.
W przypadku produktów sprzedawanych luzem (np. zboża) zastosowanie ma tabela 1.
W odniesieniu do pozostałych produktów zastosowanie ma tabela 2.
Biorąc pod uwagę, że masa partii nie zawsze jest dokładną wielokrotnością masy podpartii, masa podpartii może być większa od wspomnianej masy o nie więcej niż 20%.
A jeśli podpartie nie mogą być wyodrębnione?  rozporządzenie Komisji (UE) 2023/2782: pobrać 100 próbek pierwotnych lub > 500 ton zastosować punkt N.2

## Slide 27: Rozporządzenie Komisji (WE) nr 333/2007 Część B – Plany pobierania próbek
B.2. PLANY POBIERANIA PRÓBEK
B.2.1. Podział partii na podpartie

## Slide 28: Rozporządzenie Komisji (WE) nr 333/2007 Część B – Plany pobierania próbek
B.2. PLANY POBIERANIA PRÓBEK
B.2.1. Podział partii na podpartie

## Slide 29: Rozporządzenie Komisji (WE) nr 333/2007 Część B – Plany pobierania próbek
B.2. PLANY POBIERANIA PRÓBEK
B.2.2. Liczba próbek pierwotnych
Zagadnienie 1. Wielkość próbki zbiorczej
W przypadku żywności innej niż suplementy diety, suszone przyprawy lub zioła, suszone grzyby, algi lub porosty próbka zbiorcza musi ważyć co najmniej 1 kilogram lub mieć objętość co najmniej 1 litra, z wyjątkiem przypadków, gdy nie jest to możliwe, np. gdy próbka składa się z 1 opakowania lub jednostki.
W przypadku suplementów diety, suszonych przypraw lub ziół, suszonych grzybów, alg lub porostów próbka zbiorcza musi ważyć co najmniej 100 gramów lub mieć objętość co najmniej 100 mililitrów.
Suplementy diety, suszone przyprawy lub zioła, suszone grzyby, algi, porosty
Pozostałe produkty
co najmniej 100 g
co najmniej 1 kg

## Slide 30: Rozporządzenie Komisji (WE) nr 333/2007 Część B – Plany pobierania próbek
B.2. PLANY POBIERANIA PRÓBEK
B.2.2. Liczba próbek pierwotnych
Zagadnienie 2. Liczba próbek pierwotnych
W przypadku żywności innej niż suplementy diety minimalna liczba próbek pierwotnych pobieranych z partii lub podpartii musi być zgodna z tabelą 3.
W przypadku produktów ciekłych luzem partia lub podpartia musi być jak najdokładniej i w sposób jak najmniej wpływający na jakość produktu wymieszana metodą ręczną lub mechaniczną, bezpośrednio przed pobraniem próbki. W takim przypadku zakłada się jednorodny rozkład zanieczyszczeń w danej partii lub podpartii. W związku z tym liczba próbek pierwotnych z partii lub podpartii do utworzenia próbki zbiorczej wynosi trzy.
Jeżeli partia lub podpartia składa się z pojedynczych opakowań lub jednostek, w przypadku żywności innej niż suplementy diety, liczba opakowań lub jednostek (próbki pierwotne), które należy pobrać w celu utworzenia próbki zbiorczej, musi być zgodna z tabelą 4a (dla suplementów diety 4b)

## Slide 31: Rozporządzenie Komisji (WE) nr 333/2007 Część B – Plany pobierania próbek
B.2. PLANY POBIERANIA PRÓBEK
B.2.2. Liczba próbek pierwotnych
Zagadnienie 3. Wielkość próbki pierwotnej
Próbki pierwotne muszą mieć podobną masę/objętość.
W przypadku żywności innej niż suplementy diety, suszone przyprawy lub zioła, suszone grzyby, algi lub porosty masa/objętość próbki pierwotnej musi wynosić co najmniej 100 gramów lub co najmniej 100 mililitrów, co daje próbkę zbiorczą o masie co najmniej około 1 kilograma lub o objętości co najmniej około 1 litra.
W przypadku suszonych przypraw lub ziół, suszonych grzybów, alg lub porostów masa/objętość próbki pierwotnej musi wynosić co najmniej 35 gramów lub co najmniej 35 mililitrów, co daje próbkę zbiorczą o masie co najmniej 100 gramów lub o objętości co najmniej 100 mililitrów.
Suszone przyprawy lub zioła, suszone grzyby, algi, porosty
Pozostałe produkty
min 35 g
min 100 g

## Slide 32: Rozporządzenie Komisji (WE) nr 333/2007 Część B – Plany pobierania próbek
B.2. PLANY POBIERANIA PRÓBEK
B.2.2. Liczba próbek pierwotnych
Zagadnienie 4. Liczba próbek pierwotnych a masa próbki zbiorczej
Należy spełnić bardziej krytyczne (szersze wymaganie, dalej idące wymaganie)
W szczególnych przypadkach można odstąpić od pobrania określonej liczby próbek pierwotnych
Od wielkości próbki zbiorczej można odstąpić jedynie, gdy pobranie próbki o takiej wielkości jest niemożliwe

## Slide 33: Rozporządzenie Komisji (WE) nr 333/2007 Część B – Plany pobierania próbek
B.2. PLANY POBIERANIA PRÓBEK
Tabela 3

## Slide 34: Rozporządzenie Komisji (WE) nr 333/2007 Część B – Plany pobierania próbek
B.2. PLANY POBIERANIA PRÓBEK
Tabela 4a – opakowania lub jednostki

## Slide 35: Rozporządzenie Komisji (WE) nr 333/2007 Część B – Plany pobierania próbek
B.2. PLANY POBIERANIA PRÓBEK
Tabela 4b – suplementy diety

## Slide 36: Rozporządzenie Komisji (WE) nr 333/2007 Część B – Plany pobierania próbek
B.2. PLANY POBIERANIA PRÓBEK
Tabela 4b – suplementy diety

## Slide 37: Rozporządzenie Komisji (WE) nr 333/2007 Część B – Plany pobierania próbek
B.2.3-4 Przepisy szczegółowe dotyczące pobierania próbek z partii zawierających całe ryby

## Slide 38: Rozporządzenie Komisji (WE) nr 333/2007 Część B – Plany pobierania próbek
B.2.3 Przepisy szczegółowe dotyczące pobierania próbek z partii zawierających całe ryby o porównywalnej wielkości lub masie

## Slide 39: Rozporządzenie Komisji (WE) nr 333/2007 Część B – Plany pobierania próbek
B.2.4 Przepisy szczegółowe dotyczące pobierania próbek z partii zawierających całe ryby o różnej wielkości lub masie
Zastosowanie mają przepisy pkt B.2.3 odnoszące się do składu próbki.
Jeżeli przeważa dana klasa lub kategoria wielkości lub masy (ok. 80 % partii lub więcej), próbkę pobiera się z ryb, których wielkość lub masa są przeważające. Próbka ta uważana jest za reprezentatywną dla całej partii.
Jeżeli nie przeważa żadna klasa lub kategoria wielkości lub masy, należy zapewnić, aby ryby wybrane do próbki były reprezentatywne dla całej partii.

## Slide 40: Rozporządzenie Komisji (WE) nr 333/2007 Część B – Plany pobierania próbek
B.2.5 Przepisy szczegółowe dotyczące pobierania próbek ze zwierząt lądowych
Mięso i podroby wieprzowe, wołowe, baranina, ew. konina  należy pobrać próbkę o masie 1 kg od jednego zwierzęcia, jeżeli nie można utworzyć w ten sposób próbki zbiorczej o masie 1 kg, to należy pobrać próbki z od większej liczby zwierząt
W przypadku mięsa drobiowego pobiera się próbki o równej masie od co najmniej trzech zwierząt w celu uzyskania próbki zbiorczej o masie 1 kilograma.
W przypadku podrobów z drobiu pobiera się próbki o równej masie od co najmniej trzech zwierząt w celu uzyskania próbki zbiorczej o masie 300 gramów.
W przypadku mięsa i podrobów zwierząt łownych hodowlanych lub dzikożyjących pobiera się próbkę o masie 300 gramów od co najmniej jednego zwierzęcia. Jeżeli jest to konieczne do uzyskania próbki o masie 300 gramów, pobiera się próbki o równej masie od więcej niż jednego zwierzęcia.
co najmniej

## Slide 41: Rozporządzenie Komisji (WE) nr 333/2007 Część B – Plany pobierania próbek
B.3. POBIERANIE PRÓBEK Z OBROTU DETALICZNEGO
Pobieranie próbek środków spożywczych z obrotu detalicznego odbywa się w miarę możliwości zgodnie z zasadami pobierania próbek opisanymi w pkt. B.2.2 niniejszego załącznika.
Gdy nie jest możliwe zastosowanie metody pobierania próbek opisanej w pkt B.2.2 z powodu niedopuszczalnych konsekwencji ekonomicznych lub gdy zastosowanie wyżej wymienionej metody pobierania próbek jest praktycznie niemożliwe, można zastosować alternatywną metodę, pod warunkiem że jest ona wystarczająco reprezentatywna dla partii lub podpartii, z których pobiera się próbki, i jest w pełni udokumentowana.
Konsekwencje niedopuszczalne:
  Marnowanie żywności
  Uszkodzenie dużych opakowań
  Strata ekonomiczna ze względu na wartość handlową produktu

## Slide 42: Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1882/2006 Pobieranie próbek w kierunku badania azotanów
Struktura rozporządzenia podobna jest do rozporządzenia Komisji (WE) nr 333/2007.

## Slide 43: Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1882/2006 Pobieranie próbek w kierunku badania azotanów
Załącznik
A.1. Zakres: próbki w kierunku badania azotanów zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 2023/915
A.2. Definicje – jak w rozporządzeniu (WE) nr 333/2007, przy czym
Dochodzą definicje obszar uprawy/uprawy pod osłoną
A.2.6. „obszar uprawy” oznacza określony obszar gruntu o tym samym typie gleby i rodzaju uprawy, obsadzony jedną odmianą sałaty lub szpinaku w tej samej fazie wzrostu. W metodzie pobierania próbek obszar uprawy może być także określany mianem „partii”;
A.2.7. „obszar uprawy pod osłoną” oznacza określony obszar gruntu zabudowany szklarnią lub tunelem z tworzywa sztucznego (tunel lub szklarnia z plastyku lub polietylenu) obsadzony jedną odmianą sałaty lub szpinaku w tej samej fazie wzrostu i przeznaczoną do zbioru w tym samym czasie. W metodzie pobierania próbek „obszar uprawy pod osłoną” może być także określany mianem „partii”.

## Slide 44: Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1882/2006 Pobieranie próbek w kierunku badania azotanów
Załącznik
W przepisach rozporządzenia Komisji (UE) 202/915 wymagania dla azotanów w sałacie i sałacie lodowej odnoszą się do rodzaju uprawy  odnotowanie rodzaju uprawy w protokole jest konieczne, ze względu na znaczenie dla interpretacji wyniku
A.3. Postanowienia ogólne – jak w rozporządzeniu (WE) nr 333/2007, przy czym
A.3.7. Pakowanie i transport próbek
Każdą próbkę umieszcza się w czystej, zamkniętej i zaplombowanej torebce foliowej, wykonanej z nieprzejrzystego, obojętnego materiału, zabezpieczającej przed utratą wilgoci oraz zapewniającej odpowiednią ochronę przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem. Próbka powinna znaleźć się w laboratorium w ciągu 24 godzin od pobrania, a podczas transportu powinna być przechowywana w chłodnych warunkach. Jeśli nie jest to możliwe, próbkę należy zamrozić w ciągu 24 godzin i przechowywać w stanie zamrożonym (przez maksymalnie 6 tygodni). Należy podjąć wszelkie dodatkowe niezbędne środki ostrożności, aby zapobiec zmianom w składzie próbki, jakie mogłyby wystąpić w trakcie transportu lub magazynowania.

## Slide 45: Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1882/2006 Pobieranie próbek w kierunku badania azotanów
B. METODA POBIERANIA PRÓBEK
B.1. Pobieranie próbek w miejscu uprawy  nie pobiera Państwowa Inspekcja Sanitarna
B.2. Pobieranie próbek z partii szpinaku, sałaty, żywności dla dzieci i przetworzonej żywności na bazie zbóż przeznaczonej dla niemowląt i małych dzieci znajdującej się w obrocie rynkowym
Partie większe niż 25 (30) ton należy podzielić na podpartie.
W przypadku gdy partia nie jest lub nie może być fizycznie podzielona na części, próbkę pobiera się z całej partii. Próbka zbiorcza musi ważyć co najmniej 1 kg, z wyjątkiem przypadków, gdy nie jest to możliwe, np. gdy pobierana jest jedna główka lub opakowanie.
Minimalna liczba próbek pierwotnych, które należy pobrać z partii, została podana w tabeli 1 (partie luzem), tabeli 2 (w opakowaniach jednostkowych)

## Slide 46: Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1882/2006 Pobieranie próbek w kierunku badania azotanów
B.3. POBIERANIE PRÓBEK Z OBROTU DETALICZNEGO
 jak w rozporządzeniu (WE) nr 333/2007

## Slide 47: Rozporządzenie Komisji (UE) 2023/2782 Pobieranie próbek w kierunku badania mikotoksyn

## Slide 48: Rozporządzenie Komisji (UE) 2023/2783 Pobieranie próbek w kierunku badania toksyn pochodzenia roślinnego
Toksyny pochodzenia roślinnego: kwas erukowy, alkaloidy tropanowe, cyjanowodór, alkaloidy pirolizydynowe, alkaloidy opium, THC

## Slide 49: Rozporządzenie Komisji (UE) 2023/2783 Pobieranie próbek – toksyny pochodzenia roślinnego
Rozporządzenie stanowi uzupełnienie do rozporządzenia Komisji (UE) 2023/2782 w większości dotyczy kryteriów metod analitycznych.
W zakresie pobieranie próbek odwołuje się do wymagań określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) 2023/2782, z niewielkimi modyfikacjami
Załącznik I, punkt A.1. Przepisy ogólne – analogicznie jak w rozp. (WE) 333/2007

## Slide 50: Rozporządzenie Komisji (UE) 2023/2783 Pobieranie próbek – toksyny pochodzenia roślinnego
A.3. Pobieranie próbek produktów o wysokim stosunku objętości do masy
Z wyjątkiem produktów spożywczych objętych częścią II pkt L (suplementy i pyłek) i M (herbaty, herbatki, zioła, przyprawy sproszkowane) załącznika I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2023/2782, w przypadku pobierania próbek produktów spożywczych, których objętość jest duża w stosunku do ich masy (tj. objętość (dm3)/masa (kg) > 5), wymogi dotyczące masy można zastąpić równoważnym wymogiem dotyczącym objętości (tj. 1 kg zastępuje się 1 dm3)

## Slide 51: Rozporządzenie Komisji (UE) 2023/2783 Pobieranie próbek – toksyny pochodzenia roślinnego
CZĘŚĆ II METODY POBIERANIA PRÓBEK
Stosuje się metody pobierania próbek określone w części II załącznika I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2023/2782.
Jednakże do pobierania próbek ziemniaków i produktów z ziemniaków (glikoalkaloidy) oraz miodu (alkaloidy pirolizydowe) stosuje się część B załącznika do rozporządzenia (WE) nr 333/2007.

## Slide 52: Pozostałe zanieczyszczenia
Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/644 dioksyny, dl-PCB, ndl-PCB
Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/1428  substancje perfluoroalkilowe
Próbki do badań pobiera się analogicznie jak w rozporządzeniu (WE) nr 333/2007

## Slide 53: Pozostałe zanieczyszczenia
Pozostałe zanieczyszczenia lub substancje toksyczne zwyczajowo klasyfikowane w tej grupie, a nie będące zanieczyszczeniami, dla których brak przepisów regulujących szczegółowe metody pobieranie próbek
Metanol i cyjanowodór
Należy zastosować wymagania rozporządzenia (WE) nr 333/2007, napoje alkoholowe charakteryzują się jednorodnym rozkładem zanieczyszczenia w cieczy
Barwniki Sudan
Należy kierować się rodzajem matrycy. Olej palmowy należy pobrać zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 333/2007, przyprawy i zioła zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2023/2782
Histamina
Należy pobrać minimalną liczbę próbek określoną planem w rozporządzeniu (WE) 2073/2025, dla ryb i przetworów rybnych jest to 9 próbek. W przypadku pobierania próbek ryb świeżych, schłodzonych lub mrożonych można posłużyć się schematem z punktów B.2.3-4 rozporządzenia (WE) nr 333/2007

## Slide 54: Pobieranie próbek – zanieczyszczenia chemiczne Zagadnienia szczegółowe
Andrzej Starski

## Slide 55: Zagadnienia szczegółowe Pobieranie próbek do badań w wielu kierunkach
Problem występuje, gdy należy zastosować różne przepisy:
  Badanie herbaty w kierunku nadchloranów i alkaloidów pirolizydynowych
  Badanie ziół w kierunku ochratoksyny A i nadchloranów
  Badanie mąki w kierunku mikotoksyn i metali
Należy rozważyć, czy zastosowanie dodatkowych wymagań jest konieczne, jeśli tak należy z nich skorzystać:
  np. W kierunku badania WWA wymagane jest obojętne opakowanie próbki, mniejsze znaczenie ma to dla badania metali. Pobierając próbkę wędlin na WWA i na metale, należy zastosować dodatkowe wskazówki dla WWA (próbka pobierana zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 333/2007)
A jeżeli przepisy są różne?
  Należy wybrać bardziej krytyczne wymaganie = bardziej daleko idące = stawiające większe wymagania
  W protokole należy odnotować zastosowane rozporządzenie oraz uwagę, że pobranie jest zgodne również dla drugiego z kierunków

## Slide 56: Zagadnienia szczegółowe Pobieranie próbek produktów złożonych
W przypadku rozporządzeń (WE) 333/2007, 1882/2006
  Należy zastosować przepisy ogólne określone w punkcie B załącznika
W przypadku rozporządzeń (UE) 2023/2782 oraz 2023/2783
  Należy zastosować zapisy w artykule 2

## Slide 57: Zagadnienia szczegółowe Pobieranie próbek, gdy brak wymagań dot. pobierania
Należy rozważyć rodzaj produktu i jego homogenność, w tym homogenność zanieczyszczenia
W większości przypadków należy zastosować przepisy ogólne określone w punkcie B załącznika do rozporządzenia (WE) Nr 333/2007
Można zastosować wzór
Dla produktów płynnych przyjąć dobrą homogenność rozkładu zanieczyszczenia

## Slide 58: Zagadnienia szczegółowe Co zrobić, gdy producent kwestionuje reprezentatywność próbki partii dla całości partii?
Istnieje możliwość, że pomimo prawidłowego pobrania, próbka nie będzie reprezentatywna dla całości partii np. w sklepie z partii 5 kg mąki pszennej pakowanej po 1 kg pobrano 1 opakowanie. Całość partii liczyła 5000 kg.
O ile jest to możliwe do zauważenia należy unikać takich sytuacji:
  pobierania próbek pod koniec terminu przydatności do spożycia
  z końcówek partii, gdy dokumenty dostawy wskazują, że partia była znacznie większa
Producent ma prawo do ponownej kontroli z tej samej partii, gdy:
  Jest to możliwe
  Prawdopodobny jest niehomogenny rozkład zanieczyszczenia i zmiana decyzji administracyjnej
  Działanie takie pozwala na uniknięcie istotnych strat ekonomicznych
Tę sytuację reguluje rozporządzenie (WE) nr 178/2002, artykuł 14 ustęp 6

## Slide 59: Zagadnienia szczegółowe … reprezentatywność próbki partii dla całości partii?

## Slide 60: Zagadnienia szczegółowe … reprezentatywność próbki partii dla całości partii?

## Slide 61: Zagadnienia szczegółowe … reprezentatywność próbki partii dla całości partii?

## Slide 62: Zagadnienia szczegółowe Duże partie, narzędzia

## Slide 63: Zagadnienia szczegółowe Duże partie, narzędzia
Pobieranie z dużych partii może być:
  Automatyczne – z reguły przy załadunku/rozładunku
  Ręczne (statyczne) dla próbek w workach/bigbagach/kontenerach/samochodach/wagonach na etapie magazynowania
Problemem w pobieraniu próbek z dużych partii jest niehomogenność

## Slide 64: Zagadnienia szczegółowe Duże partie, narzędzia
Narzędzia pobierania, powinny:
  Umożliwić pobranie próbek pierwotnych o podobnej masie
  Zapewnić stałą częstotliwość próbkowania
  Zapewnić równomierny rozkład przestrzenny (odpowiedni dla partii)
  Zapewnić minimalne uszkodzenie i właściwe bezpieczeństwo/higienę partii

## Slide 65: Zagadnienia szczegółowe Duże partie, narzędzia
Narzędzia pobierania ręcznego – najczęściej stosowane
Należy postępować zgodnie z instrukcją

## Slide 66: Zagadnienia szczegółowe Pobieranie próbek z łańcucha dostaw
Im wyżej w łańcuchu dostaw następuje pobranie próbki, tym:
  skuteczniejsza ochrona konsumenta,
  mniejsze koszty oraz liczba czynności administracyjnych,
  większa szybkość działania;
  choć pobranie próbki może być trudniejsze
Łańcuch przetwórczy:
produkt pierwotny  surowiec pochodny (produkt wstępnie przetworzony)
surowiec pochodny (produkt wstępnie przetworzony)  produkt przetworzony
produkt przetworzony /= produkt złożony/wysoko przetworzony
Ziarno pszenicy  Mąka pszenna  Bułka pszenna / Pizza

## Slide 67: Zagadnienia szczegółowe Pobieranie próbek z łańcucha dostaw

## Slide 68: Zagadnienia szczegółowe Pobieranie próbek z łańcucha dostaw

## Slide 69: Zagadnienia szczegółowe Strategia pobierania próbek
Państwowa Inspekcja Sanitarna
Kontrola obiektywna
Kontrola celowana
EUROSTAT
Objective samplig
Selective sampling
Suspect sampling
Convenient sampling
?
=

## Slide 70: Zagadnienia szczegółowe Strategia pobierania próbek
Według definicji EUROSTAT:
Objective sampling (obiektywne pobranie próbki) Strategia oparta na wyborze losowej próby z populacji. Próba losowa zapewnienia reprezentatywność wyniku dla partii.
Selective sampling (selektywne pobranie próbki) Strategia oparta na wyborze losowej próby z subpopulacji. Subpopulacje mogą być (ale nie muszą) określone na podstawie ryzyka. Pobieranie próbek z każdej subpopulacji może mieć większą częstotliwość niż w populacji/innej subpopulacji.
Suspect sampling (pobranie próbki podejrzanej) Wybór pojedynczego produktu lub zakładu w celu potwierdzenia lub odrzucenia podejrzenia niezgodności. Nie jest to losowe pobieranie próbek, dlatego nie pobiera się próbki z populacji
Covenient sampling (ułatwione pobranie próbki) Strategia oparta na wyborze próby, dla której jednostki są wybierane wyłącznie na podstawie wykonalności lub łatwości pobrania. Nie jest to losowe pobieranie próbek.

## Slide 71: Pobieranie próbek – zanieczyszczenia chemiczne Ćwiczenia teoretyczne
Andrzej Starski

## Slide 72: Pobieranie próbek ćwiczenia teoretyczne
Zadanie 1 Olej rzepakowy
Należy zaproponować sposób postępowania w celu pobrania próbki oleju rzepakowego do badania w kierunku WWA.
Produkt zapakowany jest w butelki PET o pojemności 0,9 litra. Pobranie odbywa się w supermarkecie, do którego dostarczono partię 1600 butelek oleju w dwóch paletach po 800 sztuk. Obecnie w magazynie sklepu znajduje się 1 paleta a w hali sprzedażowej 442 sztuki opakowań jednostkowych.

## Slide 73: Pobieranie próbek ćwiczenia teoretyczne
Zadanie 1 - ROZWIĄZANIE
Należy zastosować wymagania rozporządzenia (WE) nr 333/2007
Zidentyfikowana partia liczy 1242 opakowania po 0,9 litra.
Zgodnie z tabelą 4a dla > 100 opakowań jednostkowych należy pobrać około 5%, maksymalnie 10 opakowań lub jednostek
5% to 62 opakowania  czyli maksymalnie należy pobrać 10 opakowań
Rozwiązanie: Należy pobrać 10 opakowań oleju rzepakowego o objętości 0,9 litra

## Slide 74: Pobieranie próbek ćwiczenia teoretyczne
Zadanie 1 - ROZWAŻANIA
Cena opakowania 0,9 litra oleju rzepakowego wynosi 9-11 zł. Wartość próbki nie stanowi istotnej straty ekonomicznej
W obrocie znajdują się też drogie oleje (np. oliwa z oliwek), w tym przypadku można zastosować metodę alternatywną

## Slide 75: Pobieranie próbek ćwiczenia teoretyczne
Zadanie 1 - ROZWAŻANIA
Cena opakowania 0,9 litra oleju rzepakowego wynosi 9-11 zł. Wartość próbki nie stanowi istotnej straty ekonomicznej
W obrocie znajdują się też drogie oleje (np. oliwa z oliwek), w tym przypadku można zastosować metodę alternatywną
W tym przypadku uzasadnione jest podejście dla produktów płynnych luzem
Produkt przed butelkowaniem należy uznać za jednorodny zatem pobranie 3 próbek pierwotnych na tym etapie jest zgodnie z powyższym zapisem wystarczające. Można przyjąć, że również pobranie 3 próbek pierwotnych będących opakowaniami jednostkowymi na etapie sprzedaży (pakowanych) będzie wystarczające jako metoda alternatywna. Należy odnotować w protokole. Próbka zbiorcza ma co najmniej 1 litr.

## Slide 76: Pobieranie próbek ćwiczenia teoretyczne
Zadanie 2 Piersi kurczęce
Należy zaproponować sposób postępowania w celu pobrania piersi kurczęcych w kierunku badania metali
Produkt sprzedawany jest luzem, masa pojedynczej piersi waha się w zakresie od 300 g do 480 g. Pobranie odbywa się w sklepie mięsnym, do którego dostarczono partię o masie 56,2 kg piersi kurczęcych.

## Slide 77: Pobieranie próbek ćwiczenia teoretyczne
Zadanie 2 - ROZWIĄZANIE
Należy zastosować wymagania rozporządzenia (WE) nr 333/2007
Państwowa Inspekcja Sanitarna pobiera próbki wyłącznie z obrotu handlowego – partie są niewielkie
Należy zastosować punkt B.2.5 rozporządzenia (WE) nr 333/2007
Należy pobrać 3-4 sztuki piersi, tak aby uzyskać próbkę zbiorczą o masie 1 kg
Wielkość pobranych próbek piersi powinna być porównywalna
Rozwiązanie: Należy pobrać 3 (ewentualnie 4 mniejsze) sztuki piersi o łącznej masie co najmniej 1 kg

## Slide 78: Pobieranie próbek ćwiczenia teoretyczne
Zadanie 2 – ROZWAŻANIA
Punkt B.2.5, nie określa wielkości partii, do której stosuje się opis postępowania, jednak należy stosować podział na podpartie (w praktyce nie występuje potrzeba).
Wielkość partii/podpartii nie ma wpływu na liczbę próbek pierwotnych i masę próbki zbiorczej.
Na etapie pobrania próbki nie można stwierdzić, czy pobrane próbki pierwotne pochodzą od różnych zwierząt. Należy przyjąć założenie, że pochodzą od różnych zwierząt
W przypadku produktów pakowanych (tacki) pobranie próbki odbywa się tak samo – nie stosuje się tabeli 4a
Te wymagania szczegółowe stosują się wyłącznie do mięsa świeżego lub mrożonego oraz podrobów. Nie stosują się do wyrobów mięsnych!  wędliny, konserwy itp.

## Slide 79: Pobieranie próbek ćwiczenia teoretyczne
Zadanie 3 Kiełbasa myśliwska
Należy zaproponować sposób postępowania w celu pobrania kiełbasy myśliwskiej suszonej w kierunku badania WWA
Produkt sprzedawany jest na sztuki lub krojony, pojedyncza kiełbasa waży około 150 g. W sklepie znajduje się partia o masie 12,08 kg.

## Slide 80: Pobieranie próbek ćwiczenia teoretyczne
Zadanie 3 - ROZWIĄZANIE
Należy zastosować wymagania rozporządzenia (WE) nr 333/2007
Partia oferowana jest w postaci pojedynczych jednostek
Próbkę pierwotną należy pobrać należy pobrać zgodnie z tabelą 4a, 12,08 kg to około 80 sztuk: 26-100 jednostek  około 5% lub co najmniej 2 opakowania lub jednostki
5% to 4 sztuki czyli około 600 g  nie można utworzyć próbki zbiorczej o masie 1 kg
Ponieważ próbka zbiorcza musi ważyć co najmniej 1 kg, to należy pobrać 7 sztuk, co daje około 1050 g
Rozwiązanie: Należy pobrać 7 sztuk kiełbasy myśliwskiej o łącznej masie około 1050 g

## Slide 81: Pobieranie próbek ćwiczenia teoretyczne
Zadanie 3 - ROZWAŻANIA
Podobnie należy postąpić z konserwami, oczywiście liczona jest masa netto
W przypadku konserw należy, również produktów złożonych należy zwrócić, że masa próbki zbiorczej stosuje się do części jadalnej, chyba że w przepisach określono inaczej (często!)
Jeżeli mamy do czynienia z opakowaniami jednostkowymi zawierającymi jednostki produktu (np. opakowanie parówek zawierające 5 szt.) to za jednostki uznajemy opakowania handlowe, które kupuje konsument. Uwaga ta nie dotyczy opakowań zbiorczych, zawierających opakowania jednostkowe
Pobrany produkt powinien zawierać skórkę

## Slide 82: Pobieranie próbek ćwiczenia teoretyczne
Zadanie 4 Suplement diety
Należy zaproponować sposób postępowania w celu pobrania próbki suplementu diety (algi) chlorella ze spiruliną w tabletkach.
Badanie w kierunku metali i WWA
Masa kapsułki wynosi 0,5 g, opakowanie zawiera 240 tabletek.
Próbkę należy pobrać w drogerii, w której znajduje się 260 opakowań produktu
Cena opakowania 48,99 zł

## Slide 83: Pobieranie próbek ćwiczenia teoretyczne
Zadanie 4 - ROZWIĄZANIE
Należy zastosować wymagania rozporządzenia (WE) nr 333/2007
Partia oferowana jest w postaci opakowań jednostkowych
Próbkę pierwotną należy pobrać należy pobrać zgodnie z tabelą 4b.
4 x ½ opakowania x 120 g = 240 g

## Slide 84: Pobieranie próbek ćwiczenia teoretyczne
Zadanie 4 - ROZWIĄZANIE
Wymaganie masy próbki pierwotnej i zbiorczej jest spełnione
Uszkodzone opakowanie nie stanowi wartości handlowej
1) Można pobrać 4 opakowania produktu, wartość próbki nie jest znaczna
2) Należy zwrócić uwagę, że opakowanie jednostkowe ma masę znacząco większą niż określona w rozporządzeniu 120 g >> 35 g, a produkt charakteryzuje się dobrą homogennością można zatem odstąpić od pobrania 4 opakowań  należy pobrać 2 opakowania, co pozwala na utworzenie próbki zbiorczej z „czterech połówek”
Rozwiązanie: Należy pobrać 2 lub 4 opakowania jednostkowe produktu

## Slide 85: Pobieranie próbek ćwiczenia teoretyczne
Zadanie 4 - ROZWAŻANIA
Rozporządzenie (WE) nr 333/2007 odnosi się wyłącznie do tabletek/kapsułek
Dla suplementów w postaci płynnej lub innej można zastosować jako metodę alternatywną – metodę opisaną w rozporządzeniu Komisji (UE) 2023/2782
Dodatkowo w rozporządzeniu Komisji (UE) 2023/2782 zawarto informację, dotyczącą liczby kapsułek, można zastosować ją jako wskazówkę do odstąpienia od pobrania 4 opakowań, tu każde opakowanie zawiera 240 tabletek.
Mała wielkość partii (np. mała apteka – 5 sztuk) to również uzasadnienie dla pobrania mniejszej liczby próbek pierwotnych

## Slide 86: Pobieranie próbek ćwiczenia teoretyczne
Zadanie 5 Herbata
Należy zaproponować sposób postępowania w celu pobrania próbki herbaty w celu badania na zawartość alkaloidów pirolizydynowych oraz nadchloranów
Pobranie próbki nastąpi w zakładzie konfekcjonowania wielkość partii wynosi 2000 opakowań po 135 g.
Herbata jest torebkowana (90 torebek a 1,5 g)

## Slide 87: Pobieranie próbek ćwiczenia teoretyczne
Zadanie 5 - ROZWIĄZANIE
W celu pobrania próbki w kierunku nadchloranów należy zastosować wymagania rozporządzenia (WE) nr 333/2007
Masa próbki pierwotnej 100 g
Liczba próbek pierwotnych określona jest wg tabeli 4 a
5% z 2000 opakowań  100 opakowań  czyli pobrać należy 10 jednostek
Opakowanie 135 g ≈ 100 g
Należy pobrać 10 próbek pierwotnych a 100 g w celu utworzenia próbki zbiorczej o masie 1,35 kg

## Slide 88: Pobieranie próbek ćwiczenia teoretyczne
Zadanie 5 - ROZWIĄZANIE
W celu pobrania próbki w kierunku nadchloranów alkaloidów pirolizydynowych rozporządzenia Komisji (UE) 2023/2783  2023/2782
Punkt M. METODA POBIERANIA PRÓBEK SUSZONYCH ZIÓŁ, HERBATEK ZIOŁOWYCH (PRODUKTU SUSZONEGO), HERBAT (PRODUKTU SUSZONEGO) I PRZYPRAW SPROSZKOWANYCH
Masa próbki pierwotnej 80 g
135 g >> 80 g; z każdego opakowania pobrać 80 g
To jednak nie jest uzasadnione, bo opakowanie traci wartość handlową  pobierać opakowania jednostkowe
Jednak wielkość opakowanie nie jest tak duża (np. 500-1000 g), aby dopuścić możliwość pobrania mniejszej liczby próbek pierwotnych

## Slide 89: Pobieranie próbek ćwiczenia teoretyczne
Zadanie 5 – ROZWIĄZANIE
Masa próbki pierwotnej 80 g

## Slide 90: Pobieranie próbek ćwiczenia teoretyczne
Zadanie 5 – ROZWIĄZANIE
Masa próbki pierwotnej 80 g

## Slide 91: Pobieranie próbek ćwiczenia teoretyczne
Zadanie 5 - ROZWIĄZANIE
Liczba próbek pierwotnych określona jest w tabeli 2
Masa partii 2000 x 135 g = 270 kg  Należy pobrać 10 próbek pierwotnych a minimalna masa próbki zbiorczej to 0,8 kg
Zatem na podstawie rozporządzenia (UE) 2023/2782 należy pobrać 10 opakowań po 135 g i utworzyć próbkę o masie 1,35 kg

## Slide 92: Pobieranie próbek ćwiczenia teoretyczne
Zadanie 5 - ROZWIĄZANIE
Oba rozporządzenia prowadzą do pobrania identycznej próbki
ROZWIĄZANIE: należy pobrać 10 opakowań po 135 g i utworzyć próbkę o masie 1,35 kg

## Slide 93: Pobieranie próbek ćwiczenia teoretyczne
Zadanie 5 - ROZWAŻANIA
Rozwiążmy to samo zadanie dla tego samego produktu pobranego w sklepie detalicznym, w którym znajduje się 20 opakowań
Partia 20 opakowań z 135 g = 2,7 kg
Rozporządzenie (WE) nr 333/2007 (nadchlorany)
Próbka zbiorcza = 1 kg
Nie stosuje się zapis (bo nie zawiera herbaty)

## Slide 94: Pobieranie próbek ćwiczenia teoretyczne
Zadanie 5 - ROZWAŻANIA
Liczba próbek pierwotnych wg tabeli 4a
Czyli 1 opakowanie, ale to nie pozwala na utworzenie próbki zbiorczej o masie 1 kg
Należy pobrać 8 x 135 g = 1080 g produktu

## Slide 95: Pobieranie próbek ćwiczenia teoretyczne
Zadanie 5 – ROZWAŻANIA
Partia 20 opakowań z 135 g = 2,7 kg
Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/2782 (alkaloidy pirolizydynowe)
Próbka zbiorcza = 0,2 kg, minimalna liczba próbek pierwotnych 3
Należy pobrać 3 opakowania po 135 g = 405 g

## Slide 96: Pobieranie próbek ćwiczenia teoretyczne
Zadanie 5 - ROZWAŻANIA
Rozporządzenie (WE) nr 333/2007 zawiera dalej idące wymagania:
8 x 135 g = 1080 g
Należy je zastosować zamiast wymagań rozporządzenia (UE) 2023/2782:
3 x 135 g = 405 g
Jednak dopuszczalne jest odstępstwo punkt B.3 rozp. (WE) nr 333/2007  pobranie z obrotu detalicznego, w drodze odstępstwa pobieramy 3 x 135 g próbki

## Slide 97: Pobieranie próbek ćwiczenia teoretyczne
Zadanie 5 – ROZWAŻANIA
Zmieńmy produkt na miętę – tak samo pakowaną w tym samym sklepie i o tej samej wielkości partii
Partia 20 opakowań z 135 g = 2,7 kg
Rozporządzenie (WE) nr 333/2007
Próbka zbiorcza minimalna = 100 g
Tabela 4a  pobrać jedną próbkę pierwotną
Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 333/3007 pobrać: 1 x 135 g = 135 g mięty

## Slide 98: Pobieranie próbek ćwiczenia teoretyczne
Zadanie 5 – ROZWAŻANIA
Partia 20 opakowań z 135 g = 2,7 kg
Rozporządzenie Komisji (UE) 2782/2023
Punkt M.
Próbka zbiorcza minimalna wg tabeli 2  0,2 kg
Tabela 2  pobrać 3 próbki pierwotne
Opakowanie jednostkowe 135 g >> 80 g, jednak pobranie części nie zmniejsza „straty” właściciela
Z drugiej strony masa opakowania << 500 g, nie należy zmniejszać liczby próbek pierwotnych
Zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2023/2782 pobrać: 3 x 135 g = 405 g mięty

## Slide 99: Pobieranie próbek ćwiczenia teoretyczne
Zadanie 5 – ROZWAŻANIA
Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 333/3007 pobrać: 1 x 135 g = 135 g mięty
Zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2023/2782 pobrać: 3 x 135 g = 405 g mięty
Ostatecznie: Przepisy rozporządzenia (UE) 2023/2782 są dalej idące, zatem należy właśnie je zastosować
Odrzucamy możliwość zastosowania odstępstwa!
ROZWIĄZANIE: Należy pobrać 3 opakowania jednostkowe o masie 135 g, tworząc próbkę zbiorczą o masie 405 g
Laboratorium może tę próbkę zmniejszyć do 240 g

## Slide 100: Pobieranie próbek ćwiczenia teoretyczne
Zadanie 6 Orzechy arachidowe
Należy zaproponować sposób postępowania w celu pobrania próbki orzechów arachidowych blanszowanych, w celu badania w kierunku aflatoksyn
Partia orzechów znajduje się w 2 kontenerach o pojemności 76 m3 każdy, co odpowiada łącznie 57 tonom

## Slide 101: Pobieranie próbek ćwiczenia teoretyczne
Zadanie 6 - ROZWIĄZANIE
Próbki należy pobrać zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 2023/2782
Punkt D. METODA POBIERANIA PRÓBEK ORZESZKÓW ZIEMNYCH (ORZECHÓW ARACHIDOWYCH), PESTEK MORELI, ORZECHÓW Z DRZEW ORZECHOWYCH I SUSZONYCH PRZYPRAW O DUŻYCH ROZMIARACH CZĄSTEK ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH/PRZETWORZONYCH
Masa próbki pierwotnej wynosi około 200 g
Określamy liczbę podpartii według tabeli 1 w punkcie D.2

## Slide 102: Pobieranie próbek ćwiczenia teoretyczne
Zadanie 6 - ROZWIĄZANIE
Próbki należy pobrać zgodnie
Liczba podpartii  2 każda po 28,5 tony co stanowi 114% masy 25 ton (dopuszczalne do 120%), fizycznie możliwe do wyodrębnienia 2 kontenery
Masa próbki zbiorczej z każdego kontenera wyniesie 20 kg, z każdego kontenera należy pobrać 100 próbek po 200 g = 20 kg

## Slide 103: Pobieranie próbek ćwiczenia teoretyczne
Zadanie 6 – ROZWIĄZANIE
Każda próbka o masie 20 kg zostanie podzielona na dwie próbki przed homogenizacją – tego podziału dokonuje laboratorium
ROZWIĄZANIE: Należy pobrać 2 próbki o masie 20 kg po jednej z każdego kontenera.
Próbkę zbiorczą o masie 20 kg tworzy się przez połączenie 100 próbek o masie 200 g

## Slide 104: Pobieranie próbek ćwiczenia teoretyczne
Zadanie 7 Orzechy nerkowca
Należy zaproponować sposób postępowania w celu pobrania próbki orzechów nerkowca blanszowanych, w celu badania w kierunku aflatoksyn
Próbka pobierana jest w centrum dystrybucyjnym zaopatrujących restauracje
Partia orzechów znajduje się w 170 opakowaniach każde o masie 2,5 kg

## Slide 105: Pobieranie próbek ćwiczenia teoretyczne
Zadanie 7 - ROZWIĄZANIE
Próbki należy pobrać zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 2023/2782
Punkt D. METODA POBIERANIA PRÓBEK ORZESZKÓW ZIEMNYCH (ORZECHÓW ARACHIDOWYCH), PESTEK MORELI, ORZECHÓW Z DRZEW ORZECHOWYCH I SUSZONYCH PRZYPRAW O DUŻYCH ROZMIARACH CZĄSTEK ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH/PRZETWORZONYCH
Masa próbki pierwotnej wynosi około 200 g
Uwaga! Jednak Punkt D.1 stanowi:

## Slide 106: Pobieranie próbek ćwiczenia teoretyczne
Zadanie 7 - ROZWIĄZANIE
Zatem przyjmujemy, że masa próbki pierwotnej będzie odpowiadała jednemu opakowaniu jednostkowemu o masie 2,5 kg
Masa partii: 170 x 2,5 kg = 425 kg
Liczbę próbek (pierwotnych) zbiorczych określamy na podstawie tabeli 2 w punkcie D.4

## Slide 107: Pobieranie próbek ćwiczenia teoretyczne
Zadanie 7 - ROZWIĄZANIE
Odczytujemy masę próbki zbiorczej: 4 kg
Próbka taka powstanie przez pobranie 2 próbek pierwotnych o masie 2,5 kg
ROZWIĄZANIE: Należy pobrać 2 próbki o masie 2,5 kg, co utworzy próbkę zbiorczą o masie 5 kg

## Slide 108: Pobieranie próbek ćwiczenia teoretyczne
Zadanie 7 - ROZWAŻANIA
Podobne postępowanie dla:
  B. Owoce suszone i produkty pochodne/przetworzone z wyjątkiem suszonych fig
  C. Suszone figi i produkty pochodne/przetworzone
  D. Orzeszki ziemne (orzechy arachidowe), pestki moreli, orzechy z drzew orzechowych i suszone przyprawy o dużych rozmiarach cząstek oraz produkty pochodne/przetworzone należy postępować dla owoców suszonych, innych
A co zrobić z mieszanką?
Mamy do pobrania mieszankę studencką o składzie:
  Orzechy ziemne 40%
  Rodzynki 40%
  Nerkowce10%
  Orzechy laskowe 10%

## Slide 109: Pobieranie próbek ćwiczenia teoretyczne
Zadanie 8 Mieszanka studencka
Należy zaproponować sposób postępowania w celu pobrania próbki mieszanki studenckiej w celu badania w kierunku aflatoksyn
Skład: orzechy ziemne 40%, rodzynki 40%, nerkowce 10%, orzechy laskowe 10%
Próbka pobierana jest w sklepie wielkopowierzchniowym posiadającym na stanie 480 opakowań jednostkowych, w opakowaniach zbiorczych po 20 sztuk, każde opakowanie jednostkowe waży 140 g

## Slide 110: Pobieranie próbek ćwiczenia teoretyczne
Zadanie 8 - ROZWIĄZANIE
Pytanie podstawowe:
A) Pobrać jako jednolity produkt
B) Czy też pobrać taką ilość produktu, aby móc utworzyć oddzielne wystarczające próbki zbiorcze dla każdego składnika o różnych NDP?

## Slide 111: Pobieranie próbek ćwiczenia teoretyczne
Zadanie 8 - ROZWIĄZANIE
Pytanie podstawowe:
A) Pobrać jako jednolity produkt TAK
B) Czy też pobrać taką ilość produktu, aby móc utworzyć oddzielne wystarczające próbki zbiorcze dla każdego składnika o różnych NDP? NIE!!!! Konsument przewidywalnie spożyje produkt w całości!!!
Należy zastosować przepisy rozporządzenia Komisji (UE) 2023/2782
Zaczynamy od treści artykułu 2

## Slide 112: Pobieranie próbek ćwiczenia teoretyczne
Zadanie 8 - ROZWIĄZANIE
Artykuł 2 rozp. (UE) 2023/2782

## Slide 113: Pobieranie próbek ćwiczenia teoretyczne
Zadanie 8 - ROZWIĄZANIE
Rozmiar cząstek jest podobny jak w punktach B i D, udział składników (rodzynek i orzechów ziemnych jest taki sam).
Punkt B zaleca pobranie próbek pierwotnych o masie 100 g
Punkt D Zaleca pobranie próbek pierwotnych o masie 200 g
Punkt D jest bardziej wymagający  wybieramy pobranie zgodnie z punktem D
Próbka pierwotna 200 g
Masa opakowania jednostkowego 140 g < 200 g, mniejsza ale zbliżona
Przyjmujemy, że próbka pierwotna będzie odpowiadała opakowaniu jednostkowemu

## Slide 114: Pobieranie próbek ćwiczenia teoretyczne
Zadanie 8 - ROZWIĄZANIE
Wielkość partii 480 opakowań x 140 g = 67,2 kg, czyli mniej niż 100 kg
Liczba próbek pierwotnych/zbiorczych według Tabeli 2 w punkcie D.4

## Slide 115: Pobieranie próbek ćwiczenia teoretyczne
Zadanie 8 - ROZWIĄZANIE
Minimalna liczba próbek pierwotnych 10
Minimalna masa próbki zbiorczej 2 kg
Jednak punkt D.1 dopuszcza masę próbki zbiorczej mniejszą niż 2 kg, dla opakowań mniejszych, ale o masie podobnej do 200 g
Należy pobrać 10 opakowań x 140 g  1,4 kg
ROZWIĄZANIE: Należy pobrać 10 opakowań (10 próbek pierwotnych) o masie 140 g, co utworzy próbkę zbiorczą o masie 1,4 kg

## Slide 116: Pobieranie próbek ćwiczenia teoretyczne
Zadanie 9 Szpinak świeży - azotany
Należy zaproponować sposób postępowania w celu pobrania szpinaku świeżego w celu badania zawartości azotanów
Liście sprzedawane są w opakowaniach jednostkowych o masie 350 g
Partia liczy 80 opakowań produktu
Pobranie w sklepie detalicznym

## Slide 117: Pobieranie próbek ćwiczenia teoretyczne
Zadanie 9 Szpinak świeży - ROZWIĄZANIE
Należy zastosować wymagania rozporządzenia (WE) nr 1882/2006
Masa partii 80 x 350 g = 28 kg
Produkt w opakowaniach jednostkowych  tabela 2
26-100 opakowań  5%, co najmniej 2 opakowania
Minimalna masa próbki zbiorczej 1 kg
2 opakowania nie wystarczą do utworzenia próbki zbiorczej o masie 1 kg
ROZWIĄZANIE: Pobrać 3 opakowania po 350 g = 1050 g szpinaku

## Slide 118: Pobieranie próbek ćwiczenia teoretyczne
Zadanie 10 Bazylia świeża w doniczce
Należy zaproponować sposób postępowania w celu pobrania bazylii świeżej w kierunku badania nadchloranów
Produkt oferowany jest w doniczkach, masa rośliny około 180 g
W sklepie detalicznym znajduje się 35 doniczek bazylii

## Slide 119: Pobieranie próbek ćwiczenia teoretyczne
Zadanie 10 Bazylia w doniczce - ROZWIĄZANIE
Należy zastosować wymagania rozporządzenia (WE) nr 333/2007
Masa partii trudna do oceny około 35 x 180 g = 6,3 kg
Produkt oferowany w jednostkach  tabela 4a
26-100 opakowań  5%, co najmniej 2 opakowania
Minimalna masa próbki zbiorczej 1 kg
2 opakowania nie wystarczą do utworzenia próbki zbiorczej o masie 1 kg
ROZWIĄZANIE: Pobrać 6 sztuk po 180 g = 1080 g bazylii
Uwaga: Rośliny uciąć, do laboratorium przesłać bez doniczki (ziemi) – ryzyko zanieczyszczenia

## Slide 120: Pobieranie próbek ćwiczenia teoretyczne
Zadanie 11 Pistacje w łupinach
Należy zaproponować sposób postępowania w celu pobrania próbki pistacji w łupinach do badania aflatoksyn
Przesyłka pobrana na granicy
Przesyłka o masie 2700 kg orzechów
Zawartość jąder około 53%

## Slide 121: Pobieranie próbek ćwiczenia teoretyczne
Zadanie 11 Pistacje w łupinach - ROZWIĄZANIE
Należy zastosować wymagania rozporządzenia (UE) 2023/2782
punkt D METODA POBIERANIA PRÓBEK ORZESZKÓW ZIEMNYCH (ORZECHÓW ARACHIDOWYCH), PESTEK MORELI, ORZECHÓW Z DRZEW ORZECHOWYCH I SUSZONYCH PRZYPRAW O DUŻYCH ROZMIARACH CZĄSTEK ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH / PRZETWORZONYCH
Próbka pobierana jest jako orzechy w łupinach – podane masy odnoszą się do orzechów łupinach
Produkt luzem
Nie wymaga podziału na podpartie
Masa próbki pierwotnej: 200 g
Punkt D.4 Partie < 15 ton, Tabela 2

## Slide 122: Pobieranie próbek ćwiczenia teoretyczne
Zadanie 11 Pistacje w łupinach - ROZWIĄZANIE
Dla zakresu mas powyżej 2,0 do 5,0 ton należy pobrać 60 próbek pierwotnych i utworzyć próbkę zbiorczą o masie 12 kg
ROZWIĄZANIE: Należy pobrać 60 próbek pierwotnych pistacji w łupinach i utworzyć próbkę zbiorczą o masie 12 kg

## Slide 123: Pobieranie próbek ćwiczenia teoretyczne
Zadanie 12 Ryż z dużej partii
Należy zaproponować sposób postępowania w celu pobrania próbek ryżu znajdujących się w magazynie importera
Partia o łącznej masie 165 ton
Pakowana jest w worki typu bigbag, każdy o masie 1,5 tony

## Slide 124: Pobieranie próbek ćwiczenia teoretyczne
Zadanie 12 Ryż z dużej partii - ROZWIĄZANIE
Należy zastosować wymagania rozporządzenia (UE) 2023/2782
A. METODA POBIERANIA PRÓBEK ZBOŻA, NASION OLEISTYCH INNYCH NIŻ ORZESZKI ZIEMNE, PRODUKTÓW ZBOŻOWYCH I PRODUKTÓW Z NASION OLEISTYCH INNYCH NIŻ PRODUKTY Z ORZESZKÓW ZIEMNYCH
Wymaga podziału na podpartie zgodnie z tabelą 1 w punkcie A.2
Dla masy partii ≥100 i ≤300 ton partię podzielić na podpartie o masie około 2 podpartie o masie 82,5 tony
Z każdej podpartii pobrać 100 próbek pierwotnych
100 g ryżu to około 5000-6000 ziaren
Nie stosuje się zmniejszenie masy dla ziaren drobnych (>10000)
Masa próbki zbiorczej 10 kg

## Slide 125: Pobieranie próbek ćwiczenia teoretyczne
Zadanie 12 Ryż z dużej partii - ROZWIĄZANIE
Należy zastosować wymagania rozporządzenia (UE) 2023/2782
A. METODA POBIERANIA PRÓBEK ZBOŻA, NASION OLEISTYCH INNYCH NIŻ ORZESZKI ZIEMNE, PRODUKTÓW ZBOŻOWYCH I PRODUKTÓW Z NASION OLEISTYCH INNYCH NIŻ PRODUKTY Z ORZESZKÓW ZIEMNYCH
Wymaga podziału na podpartie zgodnie z tabelą 1 w punkcie A.2
Dla masy partii ≥100 i ≤300 ton partię podzielić na podpartie o masie około 2 podpartie o masie 82,5 tony
Z każdej podpartii pobrać 100 próbek pierwotnych
100 g ryżu to około 5000-6000 ziaren, nie stosuje się zmniejszenie masy dla ziaren drobnych (>10000)
Masa próbki pierwotnej 100 g
Masa próbki zbiorczej 10 kg

## Slide 126: Pobieranie próbek ćwiczenia teoretyczne
Zadanie 12 Ryż z dużej partii - ROZWIĄZANIE
Jeżeli bigbagi są łatwo dostępne, a ich otwarcie nie stanowi naruszenia stanu przesyłki (mało realne…), to:
Pobrać 1-2 próbki z każdego bigbaga z obydwu podpartii
ROZWIĄZANIE: Pobrać 2 x 100 próbek pierwotnych po 100 g ryżu tworząc dwie odrębne próbki zbiorcze, każda o masie 10 kg
Bigbagi trudno dostępne, otwarcie może spowodować szkody:
Do kontroli wyznaczyć 10% bigbagów z każdej z podpartii (na podstawie punktu N rozporządzenia (UE) 2023/2782
Co daje 5 bigbagów na partię
Z każdego z nich pobrać po 20 próbek pierwotnych
ROZWIĄZANIE: Pobrać 2 x z 5 bigbagów x 20 próbek pierwotnych po 100 g ryżu tworząc dwie odrębne próbki zbiorcze, każda o masie 10 kg

## Slide 127: Pobieranie próbek ćwiczenia teoretyczne
Zadanie 13 Pieprz czarny ziarnisty
Należy zaproponować sposób postępowania w celu pobrania próbek pieprzu ziarnistego, czarnego w celu oznaczenia zawartości ochratoksyny A
Miejsce pobrania sklep wielkopowierzchniowy
Wielkość partii 23 opakowania zbiorcze po 20 opakowań jednostkowych + w tym jedno opakowanie otwarte zawierające 6 opakowań jednostkowych
Masa opakowania jednostkowego 15 g

## Slide 128: Pobieranie próbek ćwiczenia teoretyczne
Zadanie 13 Pieprz czarny ziarnisty - ROZWIĄZANIE
Próbkę należy pobrać zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2023/2782
Punkt E. Suszone przyprawy z wyjątkiem suszonych przypraw o dużych rozmiarach cząstek i przypraw sproszkowanych
Wielkość partii 23 x 20 + 6 = 466 g opakowania jednostkowe a 15 g: 6,99 kg
Partia w postaci opakowań jednostkowych
Masa próbki pierwotnej: 100 g
15 g << 100 g  należy utworzyć jedną próbkę pierwotną z 7 opakowań jednostkowych
Liczba próbek pierwotnych według tabeli 2 w punkcie E.4

## Slide 129: Pobieranie próbek ćwiczenia teoretyczne
Zadanie 13 Pieprz czarny ziarnisty - ROZWIĄZANIE
Masa partii ≤ 10 kg należy pobrać 5 próbek pierwotnych i utworzyć próbkę zbiorczą o masie 0,5 kg
ROZWIĄZANIE: Należy pobrać 5 x 7 opakowań x 15 g = 525 g

## Slide 130: Pobieranie próbek ćwiczenia teoretyczne
Zadanie 14 Chipsy jabłkowe
Należy zaproponować sposób postępowania w celu pobrania próbek z partii chipsów jabłkowych w kierunku badania akryloamidu
Miejsce pobrania: drogeria
Wielkość partii 20 opakowań
Masa opakowania jednostkowego 30 g

## Slide 131: Pobieranie próbek ćwiczenia teoretyczne
Zadanie 14 Chipsy jabłkowe - ROZWIĄZANIE
Próbkę należy pobrać zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 333/2007
Wielkość partii 20 opakowań x 25 g = 500 g
Partia w postaci opakowań jednostkowych
Masa próbki pierwotnej: 100 g
Masa próbki zbiorczej: 1 kg
Pobranie na poziomie obrotu detalicznego  odstępstwo
ROZWIĄZANIE: Należy pobrać całą partię 20 opakowań x 25 g i utworzyć próbkę zbiorczą o masie 500 g

## Slide 132: Pobieranie próbek ćwiczenia teoretyczne
Zadanie 15 Kawa ziarnista w opakowaniach próżniowych
Należy zaproponować sposób postępowania w celu pobrania próbek kawy ziarnistej w opakowaniach próżniowych
Miejsce pobrania próbki: kawiarnia
Partia 6 opakowań próżniowych każde po 2 kg kawy

## Slide 133: Pobieranie próbek ćwiczenia teoretyczne
Zadanie 15 Kawa ziarnista w opakowaniach próżniowych - ROZWIĄZANIE
Próbkę należy pobrać zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2023/2782
Punkt G. METODA POBIERANIA PRÓBEK KAWY, WYROBÓW KAWOWYCH, KAKAO, WYROBÓW KAKAOWYCH, KORZENIA LUKRECJI I WYROBÓW Z LUKRECJI
Wielkość partii 6 x 2 kg = 12 kg
Próbka pierwotna: 100g
Partia w postaci opakowań jednostkowych pakowanych próżniowo
Należy zastosować punkt G.5

## Slide 134: Pobieranie próbek ćwiczenia teoretyczne
Zadanie 15 Kawa ziarnista w opakowaniach próżniowych - ROZWIĄZANIE
Tabela 2

## Slide 135: Pobieranie próbek ćwiczenia teoretyczne
Zadanie 15 Kawa ziarnista w opakowaniach próżniowych - ROZWIĄZANIE
Masa partii ≤0,1 tony: liczba próbek pierwotnych 10, zbiorcza o masie 1 kg
Punkt G.5 Należy pobrać 25% opakowań i utworzyć próbkę zbiorczą o masie 25% (0,25 kg)
Należy pobrać 2-3 próbki pierwotne
Jednak masa opakowania 2 kg >> 100 g
Należy skorzystać z punktu G.1 i pobrać 1 opakowanie jednostkowe
ROZWIĄZANIE: Należy pobrać 1 opakowanie jednostkowe o masie 2 kg
A jeżeli w kawiarni jest otwarte opakowanie, które zawiera jeszcze 700 g, to czy można pobrać taką próbkę – zamiast opakowania zamkniętego o masie 2 kg
ROZWIĄZANIE: Tak można pobrać 700 g, wymagana masa próbki zbiorczej jest osiągnięta, poza tym 700 g >> 100 g. Takie podejście niweluje konsekwencje ekonomiczne

## Slide 136
Dziękuję za uwagę!
Andrzej Starski