## Slide 1: Szkolenie realizowane w ramach projektu FERS.01.13-IP.07-0005/24 pn: „Podniesienie kompetencji pracowników i pracowniczek Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie bezpieczeństwa żywności i żywienia, higieny środowiska oraz higieny radiacyjnej” Dofinansowanie projektu z UE: 2 927 147,78 PLN

## Slide 2: Wymagania ogóle pobierania próbek żywności oraz mikotoksyn
Jacek Postupolski

## Slide 3: Podstawowe pojęcia
W chemii analitycznej próbka to niewielka ilość badanego materiału (substancji, mieszaniny, roztworu, materiału stałego, gazu itp.) pobrana w taki sposób, aby była reprezentatywna dla całości badanego obiektu.
👉 Innymi słowy: próbka to fragment materiału, na którym wykonuje się analizę, a wyniki mają odzwierciedlać właściwości całej badanej partii.
UWAGA ! - Próba to nie jest duża próbka
Próba w chemii analitycznej oznacza czynność np. próba Marscha na wykrywanie arsenu

## Slide 4: Podstawowe pojęcia
Próbka - to część materiału, który podlega bezpośrednio badaniu ze względu na daną cechę i ma podstawie którego orzeka się o kształtowaniu się wartości tej cechy w całym materiale
Próbka jest reprezentatywna dla partii

## Slide 5: Podstawowe pojęcia
Cechy dobrej próbki:
Próbka reprezentatywna - próbka pobrana, obrabiana i przechowywana w ten sposób, by jej skład chemiczny był możliwie najbardziej zbliżony do przeciętnego, średniego składu całkowitej ilości analizowanego materiału.
Poprawność pobrania próbki,
Odpowiednia ilość – musi być jej wystarczająco dużo, by przeprowadzić planowane analizy.
Niezmienność – podczas pobierania, przechowywania i przygotowania nie powinna ulec zanieczyszczeniu ani zmianom chemicznym.

## Slide 6: Zasadnicze czynniki warunkujące reprezentatywność próbki
Pobrana próbka musi być dostatecznie duża.
Próbki pierwotne pobrane losowo.
Należy zapewnić niezmienność składu pobranej próbki ogólnej na wszystkich dalszych etapach.
Należy zapobiegać rozfrakcjonowaniu próbki ogólnej, czy też przelewaniu roztworów zawierających lotne składniki.
Średnia próbka powinna być doskonale jednorodna.

## Slide 7: Czynniki mające wpływ na reprezentatywność
Masa próbki – im większa tym bardzie reprezentatywna
  Uwaga – pracochłonne pobranie, wartość próbki, trudna homogenizacja w laboratorium,
Zawartość analitów – im mniejsza tym próbka mniej jednorodna
  Uwaga - w przypadku bezpieczeństwa żywności większość analiz na poziomie ng/g – analiza śladowa, silna tendencja do jak najniższych poziomów

## Slide 8: Czynniki mające wpływ na skład próbki
Należy dążyć do zminimalizowania wpływu pobierania próbki na zawartość analitu
Zanieczyszczenie próbki
  - mikrobiologia (praca w warunkach jałowych)
  - metale ciężkie – metalowe próbniki, migracja metali z opakowań
  - WWA – zanieczyszczenie substancjami interferującymi pochodzącymi z tworzyw sztucznych
Nietrwałość próbki/warunki przechowywania
Mikrobiologia – namnażanie/zmniejszenie liczby drobnoustrojów
Zmiana natury matrycy (np. fermentacja może redukować poziom mikotoksyn)
Odparowanie wody/próbki higroskopijne
Światłoczułość aflatoksyn
Frakcjonowanie
Pokuszone ziarna mogą mieć inną zawartość mikotoksyn niż całe
Niektóre anality są lotne (np. furan) ich stężenie może się zmniejszać

## Slide 9: Cel stworzenia planu pobierania próbki
Dostarczenie materiału do badań (fizycznych, chemicznych mikrobiologicznych)
Zapewnienie możliwie największej precyzji i dokładności wyników badania
👉 Pobranie próbki jest pierwszym etapem procesu analitycznego

## Slide 10: Dygresja  Chemia analityczna w świetle współczesnej metodologii nauk przyrodniczych
Co to jest prawda w chemii analitycznej?
Zgoda wspólnoty naukowców: uznanie danej substancji jako wzorca lub metody jako wzorcowej
Dla pobierania próbek ustalenie takich metod jest praktycznie niemożliwe – brak wzorców lub metod wzorcowych
Jak sobie poradzić?
👉 USTANOWIENIE WSPÓLNYCH PROCEDUR

## Slide 12: Dokładność/Precyzja
Dokładność
Precyzja
Mała
Duża
Mała
Duża

## Slide 13: Źródła zmienności w typowym procesie analitycznym
Błąd całkowity |  |  |  |  | 
Błąd pobrania próbki |  | Błąd przygotowania próbki |  | Błąd analizy | 
Partia | Próbka |  | Przygotowanie |  | Analiza
WYNIK BADANIA

## Slide 14: Ogólne wytyczne pobierania próbek CAC/GL 50/2004 Komisja Kodeksu Żywnościowego KKŻ/FAO/WHO ds. Metod Analiz i Pobierania Próbek
Zawiera m.in.
Ogólne procedury pobierania próbek
Zasady i kryteria wyboru planów pobierania próbek dla pojedynczych lub izolowanych partii produktów będących przedmiotem obrotu międzynarodowego
Zasady i kryteria wyboru planów pobierania próbek dla wyrywkowej kontroli partia za partią produktów pochodzących z tego samego źródła
Dokument może stanowić statystyczną podstawę dla opracowania szczegółowych programów próbkobrania (zanieczyszczenia fizyczne, chemiczne, mikrobiologia)

## Slide 15: PN-ISO 2859: Kontrola wyrywkowa wg oceny alternatywnej
Dlaczego nie ma zastosowania?
partia musi być jednorodna - wyroby wyprodukowane mniej więcej w tym samym czasie, na tych samych urządzeniach, przez tych samych operatorów, z tej samej partii materiału, itd.
próbka musi być reprezentatywna - z określonym prawdopodobieństwem odwzorowuje reprezentowaną partię wyrobów – miary statystyczne próby i partii są porównywalne
Dlaczego nie ma zastosowania?
ISO 21294:2017 Oilseeds — Manual or automatic discontinuous sampling

## Slide 16: Jak się tworzy plany pobierania próbek?
Cel badania np. wymagania prawne – poziomy decyzyjne, monitoring
Dostępność /parametry metod analitycznych
Charakter (natura, źródło) zanieczyszczenia
Właściwości produktu (stan skupienia, jednorodność, wielkość cząstek, zwyczajowa wielkość partii)
Dostępność wyposażenia laboratoryjnego do homogenizacji próbek
Inne parametry (np. wartość handlowa, trwałość produktu, stabilność)

## Slide 17: Plan pobierania próbek - jak to jest po kolei? Na przykładzie mikotoksyn
Grzyby - przemiana materii organicznej – jedyne organizmy rozkładające drewno (ligninę i celulozę)
Pożyteczne dla człowieka
          Źródło żywności
          Drożdże – piekarstwo, produkcja piwa i wina
          Pleśnie – produkcja serów i wędlin
          Antybiotyki
        Szkodliwe dla człowieka
          Wytwarzają toksyny
          Zepsucie żywności – drożdże, pleśnie
          Organizmy chorobotwórcze
Przypomnienie - mikotoksyny – toksyczne metabolity wtórne grzybów mikroskopowych (pleśni)

## Slide 18: Aflatoksyny (AF)
Aspergillus flavus
Aspergillus parasiticus
Aspergillus nominus
Gatunki grzybów produkujących AF
AF B1
AF B2
AF G1
AF G2
AF M1
AF M2
O
O
O
O
O
O
M
e
Notes: Pierwsze zidentyfikowane mikotoksyny

## Slide 19: Występowanie AF
Orzechy ziemne
Orzechy
Zboża – kukurydza
Owoce suche
Przyprawy
AF M1 - mleko zwierząt karmionych zanieczyszczoną paszą

## Slide 20: Działanie szkodliwe AF
Kancerogenność
Hepatotoksyczność
Immunotoksyczność
Zaburzenia wzrostu
Alergenność
Ocena działania rakotwórczego
AF B1, naturalnie występujące AF - Związek rakotwórczy dla człowieka (grupa 1)
AF M1 - Związek przypuszczalnie rakotwórczy dla człowieka ( grupa 2 B)
      Międzynarodowa Agencja ds. Badań nad Rakiem (IARC), 1993
Notes: .

## Slide 21: L. Lewis et all.: Aflatoxin Contamination of Commercial Maize Products during an Outbreak of Acute Aflatoxicosis in Eastern and Central Kenya. Environ Health Perspect 113: 1763-1767 (2005)
W kwietniu 2004 masowe zatrucie na wiejskich obszarach Kenii –
317 przypadków i 125 zgonów.
55% produktów z kukurydzy przekraczało najwyższy dopuszczalny poziom ustanowiony w Kenii (20 ppb), 35% > 100 ppb i 7% > 1 000 ppb.

## Slide 22: Powstawanie mikotosyn
Wzrost roślin na polu – fuzarioza kłosów zbóż
  Fusarium sp – trichoteceny, ZEA, FB
Przechowywanie – temperatura/wilgotność
  Aspergillus sp, Penicillum sp – AF, OTA

## Slide 23
Rozkład zanieczyszczenia w partii
12 13 12 14
13 13 14 12
15 11 12 12
13 14 11 9
13 12 12 13
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 200 0 0
0 0 0 0
Zawartość białka, średnia 13 %
Zawartość aflatoksyn, średnia 10 g/kg

## Slide 24: Rozmieszczenie zanieczyszczenia w żywności - metale
30 | 29 | 28 | 32 | 30 | 32 | 30 | 28 | 31 | 29
30 | 29 | 28 | 31 | 30 | 30 | 29 | 28 | 32 | 30
28 | 31 | 30 | 29 | 28 | 32 | 30 | 28 | 31 | 29
30 | 29 | 28 | 32 | 30 | 28 | 31 | 30 | 28 | 31
28 | 29 | 28 | 31 | 30 | 30 | 29 | 28 | 32 | 30
29 | 28 | 31 | 30 | 30 | 29 | 28 | 32 | 30 | 29
29 | 30 | 29 | 28 | 32 | 30 | 28 | 31 | 30 | 29
28 | 31 | 30 | 29 | 28 | 32 | 30 | 28 | 31 | 30
29 | 28 | 31 | 30 | 29 | 28 | 32 | 30 | 28 | 31
30 | 29 | 28 | 32 | 30 | 28 | 31 | 30 | 28 | 31
Średnia: 30 ± 1,4

## Slide 25: ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2023/915 z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów niektórych zanieczyszczeń w żywności oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 (Dz.U. L 119 z 5.5.2023, s. 103) 👉 https://eur-lex.europa.eu/

## Slide 26: 👉 Aktualność dokumentów !!!

## Slide 27: Wymagania – bardzo niskie poziomy!!!

## Slide 29: Rozkład zanieczyszczenia aflatoksynami 6 partii, 10 próbek , kukurydza

## Slide 30: Zmienność wynikająca z każdego etapu analizy 👉 10 ng aflatoksyny/g kukurydzy

## Slide 31: Zmienność wynikająca z każdego etapu analizy 👉 10 000 ng aflatoksyny/g kukurydzy

## Slide 32: Krzywa charakterystyki oceny planu pobierania próbek

## Slide 33: Współczynnik zmienności dla pobierania próbek, przygotowania próbek i analizy (AF, kukurydza)

## Slide 34: Krzywa charakterystyki oceny planu pobierania próbek – aflatoksyny / kukurydza

## Slide 35: Krzywa charakterystyki oceny planu pobierania próbek – fumonizyny/ kukurydza

## Slide 36: Pobieranie i analiza próbek
W odniesieniu do kontroli :
poziomów mikotoksyn: Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/2782
poziomów toksyn roślinnych: Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/2783
poziomów ołowiu, kadmu, rtęci, cyny nieorganicznej, 3-MCPD i benzo[a]pirenu w środkach spożywczych: Rozporządzenie Komisji (WE) nr 333/2007
poziomów dioksyn, dioksynopodobnych PCB i niedioksynopodobnych PCB w niektórych środkach spożywczych: Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/644 z dnia 5 kwietnia 2017 r. ustanawiające metody pobierania próbek i analizy do celów kontroli poziomów dioksyn, dioksynopodobnych polichlorowanych bifenyli (PCB) i niedioksynopodobnych polichlorowanych bifenyli (PCB) w niektórych środkach spożywczych oraz uchylające rozporządzenie (UE) nr 589/2014.
poziomów azotanów: Rozporządzenie Komisji (WE) 1882/2006
substancji perfluoroalkilowych: Rozporządzenie Komisji (UE) 2022/1428

## Slide 37: Mikrobiologia żywności
Plan dwuklasowy pobierania próbek (two-class attribute plan) to metoda statystycznej kontroli jakości, stosowana do podjęcia decyzji, czy przyjąć, czy odrzucić partię (np. żywności, materiałów) .
Plan określają dwie liczby:
n = liczba badanych jednostek (próbek)
  c = maksymalna dopuszczalna liczba jednostek niezgodnych (wadliwych) w próbie
Zastosowanie mikrobiologiczne
Ustala się wartość m = maksymalne dopuszczalne stężenie drobnoustrojów.
Każdy element próby jest badany:
  jeśli liczba drobnoustrojów > m, element uznaje się za niezgodny (wadliwy).
Reguła decyzyjna:
  jeśli liczba niezgodnych ≤ c → partia przyjęta
  jeśli liczba niezgodnych > c → partia odrzucona
Surowość (stringency) planu
Im większe n (więcej próbek), tym większa surowość planu – łatwiej wykryć wadliwe partie.
Im mniejsze c (mniej tolerowanych wadliwych sztuk), tym plan jest bardziej rygorystyczny.

## Slide 38: Mikrobiologia żywności
Zastosowanie planu dwuklasowego
Ustalenie parametrów planu
  m → maksymalna dopuszczalna liczba drobnoustrojów w jednostce (limit mikrobiologiczny).
  n → liczba próbek, które pobieramy do badania.
  c → maksymalna liczba próbek niezgodnych, jaką można tolerować.
Pobranie próby
  Losowo wybierz n jednostek z całej partii.
Badanie próby
  Zbadaj każdą jednostkę i porównaj wynik z wartością m.
  Każda jednostka z wynikiem > m jest uznana za niezgodną.
Decyzja
  Jeśli liczba niezgodnych próbek ≤ c → partia przyjęta.
  Jeśli liczba niezgodnych próbek > c → partia odrzucona.

## Slide 40: Mikrobiologia żywności
W planie trójklasowym wyróżnia się trzy poziomy jakości próbek w zależności od liczby drobnoustrojów:
Dobra jakość – wynik ≤ m → próbka uznana za zgodną.
Jakość marginalna (warunkowo akceptowalna) – wynik > m, ale < M → próbka nie jest idealna, ale pewna liczba takich przypadków może być tolerowana.
  Maksymalna dopuszczalna liczba takich próbek to c.
Jakość niedopuszczalna – wynik ≥ M → żadna próbka nie może przekroczyć tego poziomu; jeśli choć jedna tak się kwalifikuje, partia musi być odrzucona.

## Slide 41: Mikrobiologia żywności
Plan trójklasowy opisuje cztery wartości:
n → liczba badanych próbek,
c → maksymalna liczba próbek o jakości marginalnej,
m → granica między jakością dobrą a marginalną,
M → granica nieprzekraczalna (jakość niedopuszczalna).
Zasady podejmowania decyzji
Po przebadaniu próby o wielkości n:
Jeśli jakakolwiek próbka ≥ M → partia odrzucona.
Jeśli liczba próbek m < wynik < M (marginalnych) > c → partia odrzucona.
Jeśli liczba próbek marginalnych ≤ c i żadna nie przekracza M → partia przyjęta.
Podsumowanie – schemat decyzyjny
n, c, m, M ustalone.
Pobierz próbkę n.
Zbadaj wszystkie jednostki:
  wynik ≤ m → dobra jakość
  m < wynik < M → jakość marginalna
  wynik ≥ M → odrzucenie partii natychmiast
Decyzja końcowa: przyjęcie tylko wtedy, gdy liczba marginalnych ≤ c i żadna próbka nie przekracza M.

## Slide 42: Mikrobiologia żywności
Powyższy sposób pobierania próbek jest szczególnie przydatne w sytuacjach regulacyjnych, przy kontroli granicznej oraz w innych przypadkach ukierunkowanych na ochronę konsumenta, gdy dostępne są ograniczone informacje dotyczące historii mikrobiologicznej partii.
Plany te są niezależne od wielkości partii, o ile partia jest duża w porównaniu z wielkością próby. Zależność pomiędzy wielkością próby a wielkością partii staje się istotna jedynie wtedy, gdy wielkość próby stanowi około jedną dziesiątą partii – sytuacja ta rzadko występuje w przypadku bakteriologicznej kontroli żywności.

## Slide 43: Mikrobiologia żywności
PN-EN ISO 7218:2024-12 Mikrobiologia łańcucha żywnościowego -- Wymagania ogólne i zasady badań mikrobiologicznych
Norma ISO/TS 17728:2015 Mikrobiologia łańcucha żywnościowego — Techniki pobierania próbek do analizy mikrobiologicznej próbek żywności i pasz
Norma PN-EN ISO 6887-1:2017-05Mikrobiologia łańcucha żywnościowego — Przygotowanie próbek do badań, zawiesiny wyjściowej i rozcieńczeń dziesięciokrotnych do badań mikrobiologicznych. Cześć 1: Ogólne zasady przygotowania zawiesiny wyjściowej i rozcieńczeń dziesięciokrotnych
Wymazy
PN-EN ISO 18593:2018-08. Mikrobiologia łańcucha żywnościowego. Horyzontalne metody pobierania próbek z powierzchni.
Wytyczne techniczne EURL Lm w sprawie pobierania próbek z obszaru przetwarzania żywności I sprzętu w celu wykrywania Listeria monocytogenes wersja 4 3 października 2023 r.
Wytyczne NIZP PZH –PIB, 2018

## Slide 45: POBIERANIE PRÓBEK W KIERUNKU ANALIZY MIKOTOKSYN
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2023/2782 z dnia 14 grudnia 2023 r.
ustanawiające metody pobierania próbek i przeprowadzania analiz do celów kontroli poziomów mikotoksyn w żywności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 401/2006
(Dz.U. L 2782 z 15.12.2023, s. 1)
zmienione przez:
Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2024/885 z dnia dnia 20 marca 2024 r.
(Dz.U L. L 885 z 21.3.2024)
Uwaga - Rozporządzenie (WE) nr 401/2006 traci moc. Odesłania do uchylonego rozporządzenia traktuje się jako odesłania do niniejszego rozporządzenia wykonawczego. Jednakże do dnia 1 stycznia 2029 r. wymagania szczególne przewidziane w pkt 4.3 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 401/2006 mają nadal zastosowanie do metod, które zostały zwalidowane przed rozpoczęciem stosowania niniejszego rozporządzenia.

## Slide 46: Dlaczego taki przepis?
Nierównomierne rozmieszczenie – mikotoksyny w ziarnach i kukurydzy występują w „ogniskach” (hot spots), np. w pojedynczych ziarnach czy kolbach.
Postęp w analizie laboratoryjnej – nowoczesne metody pozwalają dokładnie wykrywać i oznaczać ilościowo mikotoksyny.
Problem pobierania próbek – mimo postępu w analizach, największą trudnością pozostaje opracowanie skutecznych procedur pobierania próbek.
Zalecenia organizacji międzynarodowych – UE i Codex opracowały schematy pobierania próbek, lecz w praktyce ich stosowanie jest trudne.
Znaczenie rygorystycznego próbkowania – surowce podejrzane o skażenie powinny być dokładnie próbkowane, aby w razie potrzeby mogły zostać wycofane z rynku.
Ryzyko błędnych danych – niewłaściwie pobrane próbki prowadzą do bezwartościowych wyników, nawet przy poprawnej analizie laboratoryjnej.
Reprezentatywność próbek – konieczne są starannie zaplanowane protokoły pobierania próbek, aby odzwierciedlały one faktyczny poziom zanieczyszczenia.
Znaczenie dla decyzji regulacyjnych – dokładne określenie poziomu mikotoksyn jest kluczowe, by podjąć właściwe decyzje o dalszym przeznaczeniu surowca i ochronie zdrowia konsumentów.

## Slide 47: Pobieranie i analiza próbek dokumenty dodatkowe
Aby pomóc właściwym organom w urzędowej kontroli zanieczyszczenia aflatoksynami w produktach spożywczych podlegających rozporządzeniu Komisji (UE) 884/2014, opracowano wytyczne dla właściwych organów dotyczące kontroli zgodności z prawodawstwem UE dotyczącym aflatoksyn. Dokument ten ma również zastosowanie do kontroli aflatoksyn w produktach spożywczych niepodlegających rozporządzeniu Komisji (UE) 884/2014.
Wytyczne dotyczące wykonania rozporządzenia Komisji (UE) 519/2014 zawierają wytyczne dotyczące pobierania próbek z partii, w szczególności pobierania próbek z dużych partii i silosów do celów kontroli mikotoksyn w celu wykonania przepisów przewidzianych w rozporządzeniu (WE) 401/2006 zmienionym rozporządzeniem Komisji (UE) 519/2014.

## Slide 48: Definicje dotyczące probkobrania (art. 1)
„partia” oznacza możliwą do zidentyfikowania ilość produktu spożywczego dostarczoną w tym samym czasie i uznaną przez właściwy organ za posiadającą wspólne cechy charakterystyczne, takie jak pochodzenie, odmiana, rodzaj opakowania, pakujący, nadawca i oznakowanie;
„podpartia” oznacza fizycznie oddzieloną i możliwą do zidentyfikowania część dużej partii, wyznaczoną w celu zastosowania metody pobierania próbek;
„próbka pierwotna” oznacza ilość materiału pobraną z jednego miejsca partii lub podpartii;
„próbka zbiorcza” oznacza wszystkie połączone próbki pierwotne pobrane z partii lub podpartii;
„podpróbka” oznacza ilość materiału pobraną z próbki zbiorczej w celu kontroli pod kątem sklerot sporyszu w drodze oceny wizualnej;
„próbka laboratoryjna” oznacza reprezentatywną część lub ilość próbki zbiorczej przeznaczoną dla laboratorium;

## Slide 49: Artykuł 2
1. Próbki do celów kontroli poziomów mikotoksyn w żywności pobierane są metodami określonymi w załączniku I.
2. W przypadku środka spożywczego, którego nie można sklasyfikować w kategorii żywności, w odniesieniu do której ustanowiono procedurę pobierania próbek w załączniku I, procedurę pobierania próbek określa się z uwzględnieniem rozmiaru cząstek tego środka spożywczego lub podobieństwa tego środka spożywczego do produktu, który można sklasyfikować w jednej z kategorii żywności wymienionych w załączniku I.
3. W przypadku środka spożywczego, którego nie można sklasyfikować w żadnej kategorii żywności wymienionej w załączniku I, oraz pod warunkiem że istnieją dowody na to, że mikotoksyna jest jednorodnie rozmieszczona w takim środku spożywczym, pobiera się próbki z tego środka spożywczego zgodnie z procedurą pobierania próbek określoną w części B załącznika do rozporządzenia Komisji (WE) nr 333/2007

## Slide 50: ZAŁĄCZNIK I - Metody pobierania próbek do celów kontroli poziomów mikotoksyn w żywności
Personel
Próbki pobiera osoba wyznaczona przez właściwy organ państwa członkowskiego.
Materiał, z którego należy pobrać próbki
W przypadku każdej partii, która ma zostać zbadana, pobieranie próbek musi zostać przeprowadzone oddzielnie. Zgodnie z przepisami szczególnymi dotyczącymi pobierania próbek dla różnych mikotoksyn duże partie dzielone są na podpartie, z których próbki pobierane są oddzielnie.
Niezbędne środki ostrożności
Podczas pobierania i przygotowywania próbek stosuje się środki ostrożności w celu zapobieżenia jakimkolwiek zmianom, które:
— mogłyby mieć wpływ na zawartość mikotoksyn, mieć niekorzystny wpływ na wynik oznaczenia analitycznego lub spowodować, że próbki zbiorcze staną się niereprezentatywne,
— mogłyby mieć wpływ na bezpieczeństwo żywności w partiach, z których należy pobrać próbki.
Ponadto stosuje się wszelkie środki niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa osób pobierających próbki.

## Slide 51: ZAŁĄCZNIK I - Metody pobierania próbek do celów kontroli poziomów mikotoksyn w żywności
Personel
Próbki pobiera osoba wyznaczona przez właściwy organ państwa członkowskiego.
Materiał, z którego należy pobrać próbki
W przypadku każdej partii, która ma zostać zbadana, pobieranie próbek musi zostać przeprowadzone oddzielnie. Zgodnie z przepisami szczególnymi dotyczącymi pobierania próbek dla różnych mikotoksyn duże partie dzielone są na podpartie, z których próbki pobierane są oddzielnie.
Niezbędne środki ostrożności
Podczas pobierania i przygotowywania próbek stosuje się środki ostrożności w celu zapobieżenia jakimkolwiek zmianom, które:
— mogłyby mieć wpływ na zawartość mikotoksyn, mieć niekorzystny wpływ na wynik oznaczenia analitycznego lub spowodować, że próbki zbiorcze staną się niereprezentatywne,
— mogłyby mieć wpływ na bezpieczeństwo żywności w partiach, z których należy pobrać próbki.
Ponadto stosuje się wszelkie środki niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa osób pobierających próbki.

## Slide 52: Uwaga – załącznik II
W przypadku analizy aflatoksyn w trakcie przeprowadzania wszystkich czynności procedury należy, na ile jest to możliwe, unikać światła dziennego, ponieważ pod wpływem promieni ultrafioletowych aflatoksyny ulegają stopniowemu rozkładowi.
UWAGA - Odnosi się również do pobierania próbek – powinny być opakowane w materiał nieprzenikliwy dla ultrafioletu, np. papier

## Slide 53: Załącznik I cd.
Próbki pierwotne
W miarę możliwości próbki pierwotne pobiera się z różnych miejsc w całej partii lub podpartii. Odstąpienie od tej procedury odnotowywane jest w protokole określonym w części I pkt A.1.8 niniejszego załącznika.
Przygotowanie próbki zbiorczej
Próbkę zbiorczą tworzy się poprzez połączenie próbek pierwotnych.

## Slide 54: Wytyczne KE
Pobieranie próbek musi być reprezentatywne i dlatego konieczne jest, aby próbki pierwotne były pobierane w całej partii. W prawie każdym przypadku ciężarówka lub kontener będzie musiał zostać rozładowany w celu pobrania próbek.
Rozładunek nie powinien narażać produktu na niekorzystne warunki pogodowe lub nadmierną wilgoć. Obszar wyznaczony do pobierania próbek i przechowywania przesyłki nie powinien narażać jej na ryzyko zanieczyszczenia lub degradacji. Zastosowanie mają przepisy dotyczące higieny żywności.
Należy zachować ostrożność, aby używać czystego sprzętu do pobierania próbek oraz worków i pojemników na próbki wolnych od zanieczyszczeń, aby uniknąć jakiegokolwiek zanieczyszczenia krzyżowego.

## Slide 55: Kontrpróbki
A.1.6. Kontrpróbki
Kontrpróbki do celów egzekwowania przepisów, obrony praw i arbitrażu pobiera się ze zhomogenizowanej próbki zbiorczej, o ile nie jest to sprzeczne z przepisami państw członkowskich w zakresie praw podmiotu prowadzącego przedsiębiorstwo spożywcze.
Próbki do obrony praw i arbitrażu są potrzebne, aby umożliwić podmiotom działającym na rynku spożywczym skorzystanie z prawa do drugiej opinii w przypadku stwierdzenia niezgodności próbki urzędowej, zgodnie z rozp. 2017/625. Z każdej próbki laboratoryjnej pobierana jest jedna próbka analityczna, jedna próbka obronna i jedna próbka referencyjna (w ilościach wymaganych zgodnie z dobrą praktyką laboratoryjną).
Tak więc, dla każdej próbki zbiorczej pobranej z partii orzechów przeznaczonych do bezpośredniego spożycia przez ludzi, z homogenizowanych próbek laboratoryjnych uzyskuje się łącznie dziewięć próbek, tj. trzy próbki analityczne, trzy próbki obronne, trzy próbki referencyjne.

## Slide 56: Kontrpróbki cd
Ponieważ ww. próbki są uzyskiwane z homogenizowanego materiału, można je uzyskać wyłącznie w laboratorium
Ponieważ w wyniku procedury homogenizacji może powstać zawiesina, która podlega degradacji mikrobiologicznej, właściwe jest, aby homogenizowane próbki laboratoryjne, były przechowywane i transportowane w takich warunkach, że wykluczone jest zanieczyszczenie mikrobiologiczne i wzrost drobnoustrojów.

## Slide 57: Pobieranie kontrpróbki

## Slide 58: Pobieranie kontrpróbki

## Slide 59
Pakowanie i transport próbek
Każda próbka umieszczana jest w czystym, chemicznie obojętnym pojemniku, zapewniającym odpowiednie zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w czasie przewozu. Stosuje się wszelkie niezbędne środki ostrożności w celu zapobieżenia jakimkolwiek zmianom w składzie próbki, które mogłyby powstać w czasie transportu lub przechowywania.
Pieczętowanie i etykietowanie próbek
Każdą próbkę pobraną do celów urzędowych pieczętuje się w miejscu pobrania i oznacza zgodnie z przepisami państwa członkowskiego.
Każde pobranie próbki musi zostać odnotowane, aby umożliwić jednoznaczną identyfikację każdej partii; należy podać również datę i miejsce pobrania próbki oraz wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być przydatne dla analityka.

## Slide 60: Różne rodzaje partii
Produkty spożywcze mogą być oferowane do sprzedaży luzem, w pojemnikach lub opakowaniach jednostkowych, takich jak worki, torby i opakowania detaliczne/jednostkowe. Metoda pobierania próbek może być stosowana do produktów wprowadzanych do obrotu luzem, w pojemnikach lub opakowaniach jednostkowych, takich jak worki, torby, opakowania detaliczne/jednostkowe lub w jakiejkolwiek innej formie.
Bez uszczerbku dla przepisów szczególnych dotyczących pobierania próbek ustanowionych w innych częściach niniejszego załącznika przedstawiony poniżej wzór stosuje się jako wskazówkę do obliczania częstotliwości pobierania próbek partii oferowanych do sprzedaży w opakowaniach jednostkowych, takich jak worki, torby i opakowania detaliczne/jednostkowe.

## Slide 61: 👉 Uwaga !!!
W przypadku stwierdzenia niezgodności poprzez pobranie jedynie niewielkiej ilości próbki na etapie sprzedaży detalicznej ważne jest, aby rozważyć, na ile pobrana próbka była reprezentatywna dla partii dostępnej na poziomie detalicznym, a także partii jako całości, a tym samym implikacje dla wycofania produktu z rynku.
Ze względu na niejednorodny rozkład aflatoksyn w większości towarów, próbki pobrane na etapie sprzedaży nie będą reprezentatywne dla oryginalnej partii, z której pochodzi produkt na etapie sprzedaży detalicznej.

## Slide 62: CZĘŚĆ II METODY POBIERANIA PRÓBEK (1)
A. Zboża, nasiona oleiste inne niż orzeszki ziemne, zboża i produkty z nasion oleistych inne niż produkty z orzeszków ziemnych
B. Owoce suszone i produkty pochodne/przetworzone z wyjątkiem suszonych fig
C. Suszone figi i produkty pochodne/przetworzone
D. Orzeszki ziemne (orzechy arachidowe), pestki moreli, orzechy z drzew orzechowych i suszone przyprawy o dużych rozmiarach cząstek oraz produkty pochodne/przetworzone
E. Suszone przyprawy z wyjątkiem suszonych przypraw o dużych rozmiarach cząstek i przypraw sproszkowanych
F. Mleko i przetwory mleczne, preparaty do początkowego żywienia niemowląt, preparaty do dalszego żywienia niemowląt, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego przeznaczona dla niemowląt i małych dzieci oraz preparaty do żywienia małych dzieci
G. Kawa, wyroby kawowe, kakao, wyroby kakaowe, korzeń lukrecji i wyroby z lukrecji

## Slide 63: CZĘŚĆ II METODY POBIERANIA PRÓBEK (2)
H. Napoje
I. Przetwory owocowe i warzywne w postaci stałej
J. Żywność dla dzieci i produkty zbożowe przetworzone dla niemowląt i małych dzieci
K. Oleje roślinne
L. Suplementy diety, pyłek i produkty z pyłku
M. Suszone zioła, herbatki ziołowe (produkt suszony), herbaty (produkt suszony) i przyprawy sproszkowane
N. Bardzo duże partie lub partie przechowywane lub transportowane w sposób powodujący, że pobieranie próbek z całej partii nie jest możliwe

## Slide 64: 👉 Uwaga
Plan jest ustanowiony w taki sposób, że pobieranie próbek jest zależne od matrycy (np. zboże, orzechy, napój) a nie od analizowanej mikotoksyny
Podstawowym kryterium jest wielkość cząstek próbki i stopień jej homogeniczności
  - Gałka muszkatołowa cała nie jest pobierana wg planu dla przypraw
  - Orzechy ziemne nie są pobierane jako rośliny oleiste

## Slide 65: METODA POBIERANIA PRÓBEK ZBOŻA, NASION OLEISTYCH INNYCH NIŻ ORZESZKI ZIEMNE, PRODUKTÓW ZBOŻOWYCH I PRODUKTÓW Z NASION OLEISTYCH INNYCH NIŻ PRODUKTY Z ORZESZKÓW ZIEMNYCH
Masa próbki pierwotnej
Masa próbki pierwotnej wynosi około 100 g, chyba że określono inaczej w niniejszej części oraz z wyjątkiem nasion oleistych lub ziaren zbóż, w przypadku których 1 000 nasion/ziaren ma masę mniejszą niż 10 g („drobne nasiona oleiste lub ziarna zbóż”).
W przypadku tych drobnych nasion oleistych lub ziaren zbóż próbka pierwotna wynosi około 25 g.
W przypadku partii w opakowaniach detalicznych/jednostkowych masa próbki pierwotnej zależy od masy opakowania detalicznego/jednostkowego.
W przypadku opakowań detalicznych/jednostkowych o masie większej niż 100 g (lub 25 g w przypadku drobnych nasion oleistych lub ziaren zbóż) daje to wynik w postaci próbek zbiorczych o masie większej niż wymagana masa wskazana w pkt A.2 tabele 1 i 2. Jeżeli masa pojedynczego opakowania detalicznego/jednostkowego znacznie przekracza (tj. ponad dwukrotnie) 100 g (lub 25 g w przypadku drobnych nasion oleistych lub ziaren zbóż), z każdego opakowania detalicznego/jednostkowego pobiera się 100 g (lub 25 g w przypadku drobnych nasion oleistych lub ziaren zbóż) jako próbkę pierwotną. Ta czynność może zostać wykonana w czasie pobierania próbek lub w laboratorium.

## Slide 66
Jednakże w przypadkach, gdy zastosowanie takiej metody pobierania próbek doprowadziłoby do wystąpienia niedopuszczalnych konsekwencji handlowych w następstwie uszkodzenia partii (ze względu na formę opakowań, środek transportu itp.), możliwe jest zastosowanie alternatywnej metody pobierania próbek. W szczególności w przypadku gdy produkt o znacznej wartości jest oferowany w opakowaniach detalicznych/jednostkowych o masie 500 g lub 1 kg, próbka zbiorcza może zostać uzyskana poprzez połączenie określonej liczby próbek pierwotnych, która jest mniejsza niż liczba podana w tabelach 1 i 2, pod warunkiem że masa próbki zbiorczej jest równa wymaganej masie próbki zbiorczej określonej w tych tabelach.
W przypadku gdy masa opakowań detalicznych/jednostkowych wynosi mniej niż 100 g (lub 25 g w przypadku drobnych nasion oleistych lub ziaren zbóż) i jeżeli różnica nie jest zbyt duża (tj. nie mniej niż połowa 100 g lub 25 g), jedno opakowanie detaliczne/jednostkowe należy uznać za jedną próbkę pierwotną, co daje próbkę zbiorczą o masie mniejszej niż wymagana masa wskazana w tabelach 1 i 2. Jeżeli masa opakowań detalicznych/jednostkowych wynosi znacznie mniej niż 100 g (lub 25 g w przypadku drobnych nasion oleistych lub ziaren zbóż), jedna próbka pierwotna składa się z co najmniej dwóch opakowań detalicznych/jednostkowych, przy czym ich masa powinna być jak najbardziej zbliżona do 100 g (lub 25 g w przypadku drobnych nasion oleistych lub ziaren zbóż).

## Slide 68: Metoda pobierania próbek zbóż, nasion oleistych innych niż orzeszki ziemne, produktów ze zbóż i produktów z nasion oleistych innych niż produkty z orzeszków ziemnych, dla partii ≥ 50 ton
O ile fizyczne wyodrębnienie poszczególnych podpartii jest możliwe, każdą partię dzieli się na podpartie zgodnie z tabelą 1. Biorąc pod uwagę, że masa partii nie zawsze jest dokładną wielokrotnością masy podpartii, masa podpartii może być większa niż wymieniona masa o nie więcej niż 20 %. W przypadku gdy partia nie jest podzielona na podpartie lub jej fizyczny podział na podpartie nie jest możliwy, z partii pobieranych jest co najmniej 100 próbek pierwotnych. W przypadku partii > 500 ton liczba próbek pierwotnych jest określona w pkt N.2.
— Próbki pobierane są z każdej podpartii oddzielnie.
— liczba próbek pierwotnych: 100. Masa próbki zbiorczej = 10 kg (lub 2,5 kg w przypadku drobnych ziaren zbóż i nasion oleistych).
Jeżeli zastosowanie metody pobierania próbek określonej w niniejszym punkcie nie jest możliwe ze względu na wystąpienie niedopuszczalnych konsekwencji handlowych w następstwie uszkodzenia partii (ze względu na formę opakowań, środek transportu itp.), możliwe jest zastosowanie alternatywnej metody pobierania próbek, pod warunkiem że jest ona możliwie jak najbardziej reprezentatywna, w pełni opisana i udokumentowana. Alternatywna metoda pobierania próbek może również zostać zastosowana w przypadkach, w których zastosowanie metody pobierania próbek, o której mowa powyżej, jest praktycznie niemożliwe. Jest tak w przypadkach, gdy duże partie zboża składowane są w magazynach lub kiedy zboże składowane jest w silosach. Pobieranie próbek z takich partii odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w części N.

## Slide 69: Metoda pobierania próbek zbóż, nasion oleistych innych niż orzeszki ziemne, produktów ze zbóż i produktów z nasion oleistych innych niż produkty z orzeszków ziemnych, dla partii < 50 ton
W przypadku partii zbóż, nasion oleistych innych niż orzeszki ziemne, produktów ze zbóż i produktów z nasion oleistych innych niż produkty z orzeszków ziemnych o masie mniejszej niż 50 ton stosuje się plan pobierania próbek obejmujący 10–100 próbek pierwotnych, w zależności od masy partii, co daje próbkę zbiorczą o masie 1–10 kg (lub 0,25–2,5 kg w przypadku drobnych nasion oleistych lub ziaren zbóż). W przypadku bardzo małych partii (≤ 0,5 tony) można pobrać mniejszą liczbę próbek pierwotnych, ale próbka zbiorcza łącząca wszystkie próbki pierwotne również w tym przypadku wynosi co najmniej 1 kg (lub 0,25 kg w przypadku drobnych ziaren zbóż i nasion oleistych), a do oznaczenia sklerot sporyszu – co najmniej 1 kg.

## Slide 71: Pobieranie próbek na etapie obrotu detalicznego
Na etapie obrotu detalicznego próbki środków spożywczych pobiera się w miarę możliwości zgodnie z przepisami dotyczącymi pobierania próbek określonymi w niniejszej części A.
W przypadku gdy nie jest to możliwe, można zastosować alternatywną metodę pobierania próbek na etapie obrotu detalicznego, pod warunkiem że gwarantuje ona, że próbka zbiorcza jest dostatecznie reprezentatywna dla partii, z której pobierane są próbki, oraz jest w pełni opisana i udokumentowana. W każdym przypadku masa próbki zbiorczej wynosi co najmniej 1 kg

## Slide 72: Kontrola pod kątem sklerot sporyszu
Z próbki zbiorczej do badania pobiera się 2 podpróbki o masie co najmniej 0,5 kg. Bada się jedną podpróbkę. W przypadku gdy wynik z podpróbek jest równy lub niższy niż 50 % (próg analityczny) najwyższego dopuszczalnego poziomu, próbka jest zgodna z najwyższym dopuszczalnym poziomem. Jeżeli wynik przekracza 50 % najwyższego dopuszczalnego poziomu, należy zbadać inną podpróbkę i wykorzystać średnią wyników z dwóch podpróbek do sprawdzenia zgodności z najwyższym dopuszczalnym poziomem. Uzyskuje się następujące wyniki:
— przyjęcie, jeżeli w pierwszej podpróbce poziom sklerot sporyszu wynosi poniżej 50 % najwyższego dopuszczalnego poziomu lub jeżeli średnia z dwóch podpróbek nie przekracza najwyższego dopuszczalnego poziomu,
— odrzucenie, jeżeli średnia z dwóch podpróbek przekracza najwyższy dopuszczalny poziom.

## Slide 73: Kontrola pod kątem mikotoksyn
Uzyskuje się następujące wyniki:
— przyjęcie, jeżeli próbka laboratoryjna nie przekracza najwyższego dopuszczalnego poziomu, przy uwzględnieniu poprawki na odzysk i niepewność pomiaru,
— odrzucenie, jeżeli próbka laboratoryjna przekracza ponad wszelką wątpliwość najwyższy dopuszczalny poziom, przy uwzględnieniu poprawki na odzysk i niepewność pomiaru. Ma to miejsce, gdy wynik analizy (skorygowany o odzysk w stosownych przypadkach) pomniejszony o niepewność rozszerzoną pomiaru wynikającą z analizy przekracza najwyższy dopuszczalny poziom.

## Slide 74: METODA POBIERANIA PRÓBEK SUSZONYCH FIG I PRODUKTÓW POCHODNYCH/PRZETWORZONYCH
Masa próbki pierwotnej
Masa próbki pierwotnej wynosi około 300 g, chyba że określono inaczej w części II.C.
W przypadku partii w opakowaniach detalicznych/jednostkowych masa próbki pierwotnej zależy od masy opakowania detalicznego/jednostkowego.
W przypadku opakowań detalicznych/jednostkowych o masie większej niż 300 g prowadzi to do uzyskania próbek zbiorczych o masie większej niż wymagana masa wskazana w tabelach 1, 2 i 3. Jeżeli masa pojedynczego opakowania detalicznego/jednostkowego znacznie (tj. ponad dwukrotnie) przekracza 300 g, z każdego pojedynczego opakowania detalicznego/jednostkowego pobiera się 300 g jako próbkę pierwotną. Ta czynność może zostać wykonana w czasie pobierania próbek lub w laboratorium. Jednakże w przypadkach, w których zastosowanie takiej metody pobierania próbek doprowadziłoby do niedopuszczalnych konsekwencji handlowych w następstwie uszkodzenia partii (ze względu na formę opakowań, środek transportu itp.), możliwe jest zastosowanie alternatywnej metody pobierania próbek. Przykładowo, w przypadku gdy produkt o znacznej wartości jest oferowany w opakowaniach detalicznych/jednostkowych o masie 500 g lub 1 kg, próbkę zbiorczą można uzyskać poprzez połączenie określonej liczby próbek pierwotnych, która jest mniejsza niż liczba podana w tabelach 1, 2 i 3, pod warunkiem że masa próbki zbiorczej odpowiada wymaganej masie próbki zbiorczej określonej w tabelach 1, 2 i 3.

## Slide 75: Figi cd
W przypadku gdy masa opakowań detalicznych/jednostkowych wynosi mniej niż 300 g i jeżeli różnica nie jest zbyt duża (tj. nie mniej niż połowa 300 g), jedno opakowanie detaliczne/jednostkowe uznaje się za jedną próbkę pierwotną, co daje próbkę zbiorczą o masie mniejszej niż wymagana masa wskazana w tabelach 1, 2 i 3. W przypadku gdy masa opakowań detalicznych/jednostkowych wynosi znacznie mniej niż 300 g, jedna próbka pierwotna składa się z dwóch lub większej liczby takich opakowań, w wyniku czego masa tak pobranej próbki pierwotnej jest jak najbardziej zbliżona do 300 g.

## Slide 77: Metoda pobierania próbek suszonych fig (partie ≥ 15 ton)
O ile fizyczne wyodrębnienie poszczególnych podpartii jest możliwe, każdą partię dzieli się na podpartie zgodnie z tabelą 1. Biorąc pod uwagę, że masa partii nie zawsze jest dokładną wielokrotnością masy podpartii, masa podpartii może być większa niż wymieniona masa o nie więcej niż 20 %.
Próbki pobierane są z każdej podpartii oddzielnie.
Liczba próbek pierwotnych: 100
Masa próbki zbiorczej = 30 kg, którą to ilość należy wymieszać i podzielić na trzy równe próbki laboratoryjne o masie 10 kg przed zmieleniem (ten podział na trzy próbki laboratoryjne nie jest konieczny w przypadku suszonych fig poddawanych dalszemu sortowaniu lub innej obróbce fizycznej oraz gdy dostępny jest sprzęt umożliwiający homogenizację próbki o masie 30 kg).
Każda próbka laboratoryjna o masie 10 kg jest oddzielnie drobno mielona i dokładnie mieszana w celu uzyskania pełnej homogenizacji, zgodnie z przepisami określonymi w załączniku II.
Jeżeli zastosowanie opisanej powyżej metody pobierania próbek nie jest możliwe ze względu na niedopuszczalne konsekwencje handlowe w następstwie uszkodzenia partii (ze względu na formę opakowań, środek transportu itp.), można zastosować alternatywną metodę pobierania próbek, pod warunkiem że jest ona w jak największym stopniu reprezentatywna, szczegółowo opisana i udokumentowana.

## Slide 78: Metoda pobierania próbek suszonych fig (partie < 15 ton)
Liczba próbek pierwotnych, które należy pobrać, zależy od masy partii, przy czym należy ich pobrać nie mniej niż 10 i nie więcej niż 100.
Do ustalenia liczby próbek pierwotnych, które należy pobrać, oraz późniejszego podziału próbki zbiorczej można wykorzystać wartości podane w tabeli 2.

## Slide 79
Masa próbki zbiorczej ≤ 30 kg, którą to ilość należy wymieszać i podzielić na dwie lub trzy równe próbki laboratoryjne o masie ≤ 10 kg przed zmieleniem (ten podział na dwie lub trzy próbki laboratoryjne nie jest konieczny w przypadku suszonych fig poddawanych dalszemu sortowaniu lub innej obróbce fizycznej oraz gdy dostępny jest sprzęt umożliwiający homogenizację próbki o masie do 30 kg).
W przypadkach gdy masa próbki zbiorczej jest mniejsza niż 30 kg, próbkę zbiorczą dzieli się na próbki laboratoryjne zgodnie z następującymi wskazówkami:
< 12 kg: bez podziału na próbki laboratoryjne,
≥ 12–< 24 kg: z podziałem na dwie próbki laboratoryjne,
≥ 24 kg: z podziałem na trzy próbki laboratoryjne.
— Każda próbka laboratoryjna jest oddzielnie drobno mielona i dokładnie mieszana w celu uzyskania pełnej homogenizacji, zgodnie z przepisami określonymi w załączniku II.
— Jeżeli zastosowanie metody pobierania próbek opisanej w powyższym tiret nie jest możliwe ze względu na niedopuszczalne konsekwencje handlowe w następstwie uszkodzenia partii (ze względu na formę opakowań, środek transportu itp.), można zastosować alternatywną metodę pobierania próbek, pod warunkiem że jest ona w jak największym stopniu reprezentatywna, szczegółowo opisana i udokumentowana.

## Slide 80: Metoda pobierania próbek produktów pochodnych/przetworzonych i żywności wieloskładnikowej
Produkty pochodne/przetworzone składające się z bardzo drobnych cząstek (jednorodny rozkład zanieczyszczenia mikotoksynami)
— W wielu przypadkach w partiach past figowych rozkład zanieczyszczenia mikotoksynami nie jest jednorodny, w związku z czym w odniesieniu do pasty figowej metoda pobierania próbek i zasady przyjęcia są takie same jak w przypadku suszonych fig (w pkt C.3 i C.4).
— Liczba próbek pierwotnych: 100. W przypadku partii o masie mniejszej niż 50 ton pobieranych jest 10–100 próbek pierwotnych, w zależności od masy partii (zob. tabela 3 poniżej)

## Slide 81
Masa próbki pierwotnej wynosi około 100 g. W przypadku partii w opakowaniach detalicznych/jednostkowych masa próbki pierwotnej zależy od masy opakowania detalicznego/jednostkowego.
Masa próbki zbiorczej = 1–10 kg, która to ilość jest dostatecznie dobrze wymieszana.

## Slide 82
Inne produkty pochodne/przetworzone o stosunkowo dużych rozmiarach cząstek (niejednorodny rozkład zanieczyszczenia mikotoksynami)
Metoda pobierania próbek i zasady przyjęcia są takie same jak w przypadku suszonych fig (pkt C.3 i C.4).
Pobieranie próbek na etapie obrotu detalicznego
Na etapie obrotu detalicznego próbki środków spożywczych pobiera się w miarę możliwości zgodnie z przepisami dotyczącymi pobierania próbek określonymi w niniejszej części C.
W przypadku gdy nie jest to możliwe, można zastosować inne skuteczne metody pobierania próbek na etapie obrotu detalicznego, pod warunkiem że gwarantują one uzyskanie próbki zbiorczej, która jest dostatecznie reprezentatywna dla partii, z której pobierane są próbki, oraz jest szczegółowo opisana i udokumentowana. W każdym przypadku masa próbki zbiorczej wynosi co najmniej 1 kg

## Slide 83
Szczególna metoda pobierania próbek suszonych fig i produktów pochodnych/przetworzonych oferowanych do sprzedaży w opakowaniach próżniowych
C.7.1. Suszone figi
W przypadku partii o masie nie mniejszej niż 15 ton pobiera się co najmniej 50 próbek pierwotnych, co daje próbkę zbiorczą o masie 30 kg, a w przypadku partii o masie mniejszej niż 15 ton pobiera się 50 % liczby próbek pierwotnych podanej w tabeli 2, co daje próbkę zbiorczą o masie proporcjonalnej do masy partii, z której pobiera się próbki (zob. tabela 2).
C.7.2. Produkty pochodne/przetworzone z suszonych fig o drobnych cząstkach
W przypadku partii o masie nie mniejszej niż 50 ton pobiera się co najmniej 25 próbek pierwotnych, co daje próbkę zbiorczą o masie 10 kg, a w przypadku partii o masie mniejszej niż 50 ton pobiera się 25 % liczby próbek pierwotnych podanej w tabeli 3, co daje próbkę zbiorczą o masie proporcjonalnej do masy partii, z której pobiera się próbki (zob. tabela 3).

## Slide 84: METODA POBIERANIA PRÓBEK ORZESZKÓW ZIEMNYCH (ORZECHÓW ARACHIDOWYCH), PESTEK MORELI, ORZECHÓW Z DRZEW ORZECHOWYCH I SUSZONYCH PRZYPRAW O DUŻYCH ROZMIARACH CZĄSTEK ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH/PRZETWORZONYCH (ISTOTNE ELEMENTY)
Niniejsza metoda pobierania próbek ma zastosowanie do urzędowej kontroli poziomów mikotoksyn w orzeszkach ziemnych (orzechach arachidowych), pestkach moreli, orzechach z drzew orzechowych i suszonych przyprawach o dużych rozmiarach cząstek oraz produktach pochodnych/przetworzonych. Niniejszą metodę pobierania próbek stosuje się również do celów urzędowej kontroli poziomu mikotoksyn w przyprawach o stosunkowo dużych rozmiarach cząstek, tj. o wielkości cząstek porównywalnej do orzeszków ziemnych lub większych np. gałka muszkatołowa.
Masa próbki pierwotnej wynosi około 200 g, chyba że określono inaczej w niniejszej części D.
W przypadku partii w opakowaniach detalicznych/jednostkowych masa próbki pierwotnej zależy od masy opakowania detalicznego/jednostkowego.

## Slide 86: Szczególna metoda pobierania próbek orzeszków ziemnych (orzechów arachidowych), pestek moreli, orzechów z drzew orzechowych i suszonych przypraw o dużych rozmiarach cząstek oraz produktów pochodnych/przetworzonych oferowanych do sprzedaży w opakowaniach próżniowych
Pistacje, orzeszki ziemne (orzechy arachidowe) i orzechy brazylijskie
W przypadku partii o masie nie mniejszej niż 15 ton pobiera się co najmniej 50 próbek pierwotnych, co daje próbkę zbiorczą o masie 20 kg, a w przypadku partii o masie mniejszej niż 15 ton pobiera się 50 % liczby próbek pierwotnych podanej w tabeli 2, co daje próbkę zbiorczą o masie proporcjonalnej do masy partii, z której pobiera się próbki (zob. tabela 2).
Pestki moreli, orzechy z drzew orzechowych inne niż pistacje i orzechy brazylijskie, suszone przyprawy o dużych rozmiarach cząstek
W przypadku partii o masie nie mniejszej niż 15 ton pobiera się co najmniej 25 próbek pierwotnych, co daje próbkę zbiorczą o masie 20 kg, a w przypadku partii o masie mniejszej niż 15 ton pobiera się 25 % liczby próbek pierwotnych podanej w tabeli 2, co daje próbkę zbiorczą o masie proporcjonalnej do masy partii, z której pobiera się próbki (zob. tabela 2).
Produkty pochodne/przetworzone z orzeszków ziemnych (orzechów arachidowych), pestek moreli, orzechów z drzew orzechowych i suszonych przypraw o dużych rozmiarach cząstek
W przypadku partii o masie nie mniejszej niż 50 ton pobiera się co najmniej 25 próbek pierwotnych, co daje próbkę zbiorczą o masie 10 kg, a w przypadku partii o masie mniejszej niż 50 ton pobiera się 25 % liczby próbek pierwotnych podanej w tabeli 3, co daje próbkę zbiorczą o masie proporcjonalnej do masy partii, z której pobiera się próbki (zob. tabela 3).

## Slide 87: METODA POBIERANIA PRÓBEK MLEKA I PRZETWORÓW MLECZNYCH; PREPARATÓW DO POCZĄTKOWEGO ŻYWIENIA NIEMOWLĄT, PREPARATÓW DO DALSZEGO ŻYWIENIA NIEMOWLĄT, ŻYWNOŚCI SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA MEDYCZNEGO PRZEZNACZONEJ DLA NIEMOWLĄT I MAŁYCH DZIECI ORAZ PREPARATÓW DO ŻYWIENIA MAŁYCH DZIECI
Masa próbki zbiorczej wynosi co najmniej 1 kg lub 1 litr, z wyjątkiem przypadków, gdy nie jest to możliwe, np. gdy próbkę stanowi jedna butelka.
Minimalną liczbę próbek pierwotnych, które należy pobrać z partii, podano w tabeli 1. Ustalona liczba próbek pierwotnych zależy od formy wprowadzenia produktu na rynek. W przypadku produktów płynnych luzem partia jest dokładnie mieszana, w zakresie, w jakim to jest możliwe i w jakim nie wpływa na jakość produktu, ręcznie lub mechanicznie bezpośrednio przed pobraniem próbek. W takim przypadku można założyć jednorodne rozmieszczenie mikotoksyn w obrębie danej partii, a zatem z partii wystarczy pobrać trzy próbki pierwotne, aby utworzyć próbkę zbiorczą.

## Slide 90: Statyczne pobieranie próbek

## Slide 91: Statyczne pobieranie probek

## Slide 92: Dynamiczne pobranie próbek

## Slide 93: METODA POBIERANIA PRÓBEK W PRZYPADKU BARDZO DUŻYCH PARTII LUB PARTII SKŁADOWANYCH LUB TRANSPORTOWANYCH W SPOSÓB POWODUJĄCY, ŻE POBIERANIE PRÓBEK Z CAŁEJ PARTII NIE JEST MOŻLIWE
Zasady ogólne
Jeżeli sposób transportu lub przechowywania partii nie pozwala na pobieranie próbek pierwotnych z całej partii, próbki są w miarę możliwości pobierane z partii będącej w ruchu (dynamiczne pobieranie próbek).
W przypadku dużych magazynów przeznaczonych do składowania żywności podmioty należy zachęcać do instalowania w takich magazynach sprzętu umożliwiającego (automatyczne) pobieranie próbek z całej składowanej partii.
Jeżeli stosuje się procedurę pobierania próbek przewidzianą w niniejszej części N, o procedurze pobierania próbek informuje się podmiot prowadzący przedsiębiorstwo spożywcze lub jego przedstawiciela. Jeżeli podmiot prowadzący przedsiębiorstwo spożywcze lub jego przedstawiciel kwestionują tę procedurę, umożliwiają oni właściwemu organowi pobieranie próbek w całej partii na koszt podmiotu lub jego przedstawiciela.

## Slide 94
Pobieranie próbek z części partii jest dozwolone, pod warunkiem że wielkość części, z której pobierane będą próbki, wynosi co najmniej 10 % partii, której dotyczy pobieranie próbek. Jeżeli pobrano próbki z części partii żywności tej samej klasy lub o takim samym opisie i stwierdzono, że część ta nie spełnia wymogów unijnych, domniemywa się, że dotyczy to całej partii, chyba że z dalszej szczegółowej oceny nie wynikają żadne dowody na to, że pozostała część partii jest niezadowalająca.
Odpowiednie przepisy dotyczące pobierania próbek, takie jak przepisy dotyczące masy próbki pierwotnej, zawarte w innych częściach niniejszego załącznika stosuje się do pobierania próbek w przypadku bardzo dużych partii lub partii składowanych lub transportowanych w sposób powodujący, że pobieranie próbek z całej partii nie jest możliwe.

## Slide 95: Liczba próbek pierwotnych, które należy pobrać w przypadku bardzo dużych partii
W przypadku dużych części objętych pobieraniem próbek (> 500 ton) liczba próbek pierwotnych, które należy pobrać, wynosi 100 próbek pierwotnych + √ ton. W przypadku partii mniejszej niż 1 500 ton, która może zostać podzielona na podpartie zgodnie z pkt A tabela 1, oraz pod warunkiem że podpartie te można oddzielić fizycznie, musi jednak zostać pobrana liczba próbek pierwotnych przewidziana w pkt A.

## Slide 96: Dynamiczne pobieranie próbek z dużych partii transportowanych statkiem
Pobieranie próbek z dużych partii na statkach powinno być w miarę możliwości przeprowadzane, gdy produkt jest w ruchu (dynamiczne pobieranie próbek). Próbki pobiera się w podziale na ładownie (jednostki, które można fizycznie rozdzielić). Ładownie są jednak opróżniane częściowo jedna po drugiej, co powoduje, że początkowy podział fizyczny nie występuje po przeniesieniu do miejsca składowania. Próbki można zatem pobierać na podstawie początkowego podziału fizycznego lub na podstawie podziału po przeniesieniu do miejsca składowania.
Rozładunek statku może trwać kilka dni. Próbki należy zazwyczaj pobierać w regularnych odstępach czasu podczas całego rozładunku. Obecność urzędowego inspektora przy pobieraniu próbek nie zawsze jest jednak możliwa lub wskazana podczas całego rozładunku. Dlatego zezwala się na pobieranie próbek z części partii (część objęta pobieraniem próbek). Liczbę próbek pierwotnych określa się poprzez uwzględnienie wielkości części objętej pobieraniem próbek.
Nawet jeżeli urzędowa próbka jest pobierana automatycznie, obecność inspektora jest konieczna. Jeżeli jednak próbki pobierane są automatycznie według uprzednio ustalonych parametrów, których nie można zmienić w trakcie procesu pobierania próbek, a próbki pierwotne zbierane są do zapieczętowanego pojemnika, co wyklucza wszelką możliwość oszustwa, wówczas obecność inspektora jest wymagana tylko na początku pobierania próbek, przy każdej zmianie pojemnika na próbki i na końcu pobierania próbek.

## Slide 97: Statyczne pobieranie próbek z partii transportowanych statkiem
W przypadku gdy pobieranie próbek odbywa się w sposób statyczny, należy zastosować procedurę przewidzianą dla miejsc składowania (silosów) dostępnych od góry (zob. N.5.1).
Próbki muszą być pobierane z dostępnej części partii/ładowni (od góry). Liczbę próbek pierwotnych określa się poprzez uwzględnienie wielkości części objętej pobieraniem próbek.

## Slide 98
Pobieranie próbek z silosów (łatwo) dostępnych od góry
Próbki muszą być pobierane z dostępnej części partii. Liczbę próbek pierwotnych określa się poprzez uwzględnienie wielkości części objętej pobieraniem próbek.
Pobieranie próbek z silosów niedostępnych od góry (silosów zamkniętych)
Silosy niedostępne od góry (zamknięte) o wielkości > 100 ton
Pobieranie próbek żywności składowanej w takich silosach nie może odbywać się w sposób statyczny. W związku z tym, jeżeli z żywności składowanej w silosie muszą zostać pobrane próbki i nie ma możliwości przeniesienia partii, należy uzgodnić z podmiotem, że poinformuje on inspektora o tym, kiedy będzie miał miejsce częściowy lub całkowity rozładunek silosu, aby umożliwić pobranie próbek żywności będącej w ruchu.
Silosy niedostępne od góry (zamknięte) o wielkości < 100 ton
W przeciwieństwie do przepisu w pkt N.1 (część objęta pobieraniem próbek wynosząca co najmniej 10 %) procedura pobierania próbek polega na umieszczeniu 50–100 kg w pojemniku i pobraniu z niego próbki. Wielkość próbki zbiorczej odpowiada wielkości całej partii, a liczba próbek pierwotnych odpowiada ilości żywności pobranej z silosu do pojemnika w celu pobrania próbek.

## Slide 99
Pobieranie próbek z żywności luzem w dużych zamkniętych pojemnikach
Próbki z takich partii mogą być często pobierane dopiero po rozładunku. W niektórych przypadkach rozładunek w miejscu przywozu lub kontroli nie jest możliwy, w związku z czym próbki powinny zostać pobrane w momencie rozładunku takich pojemników. Podmiot musi poinformować inspektora o miejscu i czasie rozładunku pojemników, aby umożliwić mu obecność.

## Slide 100: https://food.ec.europa.eu/system/files/2016-10/cs_contaminants_sampling_guidance-sampling-final_en.pdf

## Slide 101
Przedsiębiorstwa sektora spożywczego muszą zapewnić inspektorowi pomoc w celu umożliwienia mu przeprowadzenie pobierania próbek w sposób prawidłowy i w akceptowalnych warunkach. Trudno jest podać dokładne wytyczne, ponieważ będą one w dużej mierze zależeć od sytuacji ad hoc.
Pomoc może polegać na
- Rozładunku partii towaru.
- Umieszczenie palet z workami w taki sposób, aby były dostępne ze wszystkich stron.
- Zapewnienie osłoniętego miejsca do pobierania próbek.
- Oddzielenie części do pobrania próbek (wybranej przez urzędowego inspektora) od reszty partii.

## Slide 102: Wytyczne dotyczące pobierania próbek z dużych partii - silos
Istnieje wiele różnych rodzajów sprzętu lub urządzeń do pobierania próbek. Najbardziej odpowiedni sprzęt należy wybrać biorąc pod uwagę produkt, którego próbka ma zostać pobrana, wymaganą ilość i używane pojemniki.
Przykłady sprzętu (niewyczerpujące) do pobierania próbek produktów w ruchu (np. podczas załadunku lub rozładunku) i partii statycznych są podane w załączniku do normy EN-ISO 24333-2009.

## Slide 103: Sprzęt do pobierania próbek i próbki pierwotne
W przypadku pobierania próbek za pomocą lancy (próbnika/urządzenia do pobierania próbek) z kilkoma otworami/otworami otworami, żywność pobrana przez pojedynczy otwór może być uznana za jedną próbkę przyrostową pod warunkiem, że w każdym otworze zostanie pobrana minimalna ilość próbki pierwotnej. Można również przyjąć maksymalnie 1 próbkę przyrostową na 0,5 m długości włóczni.
Przykłady:
  próbnik o długości 1 m z 2 otworami, pobrana ilość 100-150 g na otwór = 2 próbki pierwotne.
  Próbnik o długości 2 m z 1 otworem, zebrana ilość 200 g = 1 próbka pierwotna.
  Próbnik o długości 2 m z 4 otworami, zebrana ilość 100-150 g na otwór = 4 próbki pierwotne.

## Slide 104: Piśmiennictwo
Thomas Whitaker, Andrew Slate, Bruno Doko, Britt Maestroni, Andrew Cannavan: Sampling Procedures to Detect Mycotoxins in Agricultural Commodities, FAO/IAEA 2010; https://link.springer.com/book/10.1007/978-90-481-9634-0
Codex Alimentarius. General Guidelines On Sampling CAC/GL 50-2004. https://www.fao.org/uploads/media/Codex_2004_sampling_CAC_GL_50.pdf
European Commision. Guidance Document for Competent Authorities for The Control of Compliance With EU Legislation on Aflatoxins. November 2010. https://food.ec.europa.eu/document/download/5e7138d9-26c5-4f38-900c-9933fe605a92_en?filename=cs_contaminants_sampling_analysis-guidance-2010_en.pdf
European Commision. Guidance document for the implementation of commission regulation (eu) no 519/2014 of 16 may 2014 amending regulation (ec) no 401/2006 laying down the methods of sampling and analysis for the official control of the levels of mycotoxins in food endorsed by the standing committee on the food chain and animal health section toxicological safety of the food chain animal nutrition at its meeting on 26 may 2014. https://food.ec.europa.eu/document/download/c6f5bac1-3981-4b8e-ab92-8baf07528560_en?filename=cs_contaminants_sampling_guidance-sampling-final_en.pdf
Thomas Whitaker. Sampling foods for mycotoxins. Food Addit Contam 2006, 23(1), 50-61.

## Slide 105: !!!Uwaga!!! !!!Tylko na tym kursie!!! Omówienie Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2023/2783 z dnia 14 grudnia 2023 r. ustanawiające metody pobierania próbek i przeprowadzania analiz do celów kontroli poziomów toksyn roślinnych w żywności i uchylające rozporządzenie (UE) 2015/705 W PAKIECIE!!!

## Slide 106
Artykuł 1
Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się definicje określone w art. 1 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2023/2782.
Artykuł 2
1. Próbki do celów kontroli poziomów toksyn roślinnych w żywności pobierane są metodami określonymi w załączniku I.
2. W przypadku środka spożywczego, którego nie można sklasyfikować w kategorii żywności, w odniesieniu do której ustanowiono procedurę pobierania próbek w załączniku I, procedurę pobierania próbek określa się z uwzględnieniem rozmiaru cząstek tego środka spożywczego lub podobieństwa tego środka spożywczego do produktu, który można sklasyfikować w jednej z kategorii żywności wymienionych w załączniku I.
3. W przypadku środka spożywczego, którego nie można sklasyfikować w żadnej kategorii żywności wymienionej w załączniku I, oraz pod warunkiem że istnieją dowody na to, że toksyna roślinna jest jednorodnie rozmieszczona w takim środku spożywczym, pobiera się próbki z tego środka spożywczego zgodnie z metodą pobierania próbek określoną w części B załącznika do rozporządzenia Komisji (WE) nr 333/2007

## Slide 107: Dziękuję za uwagę