## Slide 1: TEMAT 20: Taktyka zwalczania pożarów wewnętrznych i zewnętrznych
autor: Szymon Kokot-Góra
SZKOLENIE PODSTAWOWE OSP

## Slide 2: Taktyka zwalczania pożarów wewnętrznych i zewnętrznych
Materiał nauczania
Prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych w trakcie pożarów zewnętrznych i wewnętrznych ze szczególnym uwzględnieniem budynków na terenach wiejskich, maszyn rolniczych, lasów i zbiorników zamkniętych.
Zagrożenia wynikające z prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych w budynkach i obiektach gospodarczych.
Wybrane elementy taktyki gaśniczej z uwzględnieniem specyfiki zagrożeń powiatu.
Techniki oddymiania pomieszczeń.

## Slide 3: Taktyka zwalczania pożarów wewnętrznych i zewnętrznych
Zagrożenia związane ze zwalczaniem pożarów na terenach wiejskich:
Duże obciążenie ogniowe (dużo sprzętu, paliwa, maszyny, płody rolne itd.).
Brak podziału obiektów na strefy – pożar rozprzestrzenia się szybko na cały obiekt,
http://i.wm.pl/00/07/52/69/f/zdje-cie-z-miejsca-poz-aru-w-gm-dz-wierzuty-3-picture55d1e58c0c261.jpg

## Slide 4: Taktyka zwalczania pożarów wewnętrznych i zewnętrznych
Zagrożenia związane ze zwalczaniem pożarów na terenach wiejskich:
Często palna konstrukcja dachu (deski, papa, strzecha itd.), czasem palna konstrukcja ścian (deski – stodoły),
Swobodny dostęp powietrza do strefy spalania,
http://i.wm.pl/00/07/52/69/f/zdje-cie-z-miejsca-poz-aru-w-gm-dz-wierzuty-7-picture55d1e5dbce61a.jpg

## Slide 5: Taktyka zwalczania pożarów wewnętrznych i zewnętrznych
Zagrożenia związane ze zwalczaniem pożarów na terenach wiejskich:
Zwarta zabudowa – zagrożenie przenoszeniem się pożaru na inne obiekty,
Obecność zwierząt hodowlanych – zagrożenie ze względu na instynktowne działania, strach itp.
http://i.wm.pl/00/07/52/69/f/zdje-cie-z-miejsca-poz-aru-w-gm-dz-wierzuty-picture55d1e62601a07.jpg

## Slide 6
Systemy dostarczania wody:
Trudności w gaszeniu pożarów na terenach pozamiejskich wynikają często z niewystarczających zasobów wodnych. Wymaga to sprawnej organizacji zaopatrzenia wodnego. Wśród możliwych sposobów dostarczania wody wymienimy:
- dowożenie,
- przepompowywanie,
- przetłaczanie,
- system mieszany.
Taktyka zwalczania pożarów wewnętrznych i zewnętrznych

## Slide 7
Systemy dostarczania wody:
Dowożenie – polega na przewożeniu wody pomiędzy punktem jej czerpania, a miejscem prowadzenia działań gaśniczych przy wykorzystaniu typowych samochodów ratowniczo-gaśniczych wyposażonych w zbiornik wody.
Taktyka zwalczania pożarów wewnętrznych i zewnętrznych

## Slide 8: Taktyka zwalczania pożarów wewnętrznych i zewnętrznych
Systemy dostarczania wody:
Przepompowywanie – polega na przesyłaniu wody za pomocą węży pożarniczych pomiędzy nasadą tłoczną pompy, a zbiornikiem, z którego czerpie kolejna pompa ustawiona szeregowo w kierunku pożaru. Odległość pomiędzy kolejnymi pompami jest zależnością pomiędzy oczekiwaną wydajnością, średnicą zastosowanych węży, a stratami ciśnienia powstałymi w wężach oraz stratami powstałymi w wyniku różnicy poziomów.

## Slide 9: Taktyka zwalczania pożarów wewnętrznych i zewnętrznych
Systemy dostarczania wody:
Przetłaczanie – polega na przesyłaniu wody za pomocą węży pożarniczych pomiędzy nasadą tłoczną pompy, a nasadą ssącą kolejnej pompy ustawionej szeregowo w kierunku pożaru. Odległość pomiędzy kolejnymi pompami jest zależnością pomiędzy oczekiwaną wydajnością, średnicą zastosowanych węży, a stratami ciśnienia powstałymi w wężach oraz stratami powstałymi w wyniku różnicy poziomów.

## Slide 10: Taktyka zwalczania pożarów wewnętrznych i zewnętrznych
Systemy dostarczania wody:
System mieszany – wykorzystuje w/w sposoby dostarczania wody do pożaru, stosowane wspólnie w celu optymalnego wykorzystania dostępnego potencjału gaśniczego. Zastosowane bufory wodne zapewniają ciągłość podawania wody i optymalizują czasy poszczególnych operacji. Dzięki zlokalizowaniu punktów tankowania oraz zrzutu wody przy drogach o lepszych parametrach trakcyjnych skrócony zostaje czas jej transportu.

## Slide 11: Taktyka zwalczania pożarów wewnętrznych i zewnętrznych
Działania ratowniczo-gaśnicze w trakcie pożarów zewnętrznych.
obrona obiektów przyległych,
natarcie na ognisko pożaru,
ratowanie mienia i zwierząt,
http://puls.edu.pl/sites/default/files/images/Ewakuacja%20zwierzat%201.jpg
http://puls.edu.pl/sites/default/files/images/Ewakuacja%20zwierzat%202.jpg

## Slide 12: Taktyka zwalczania pożarów wewnętrznych i zewnętrznych
Działania ratowniczo-gaśnicze w trakcie pożarów zewnętrznych.
obrona obiektów przyległych – obrona podejmowana jest, kiedy nie ma wystarczających sił i środków na przeprowadzenie natarcia. Jest również najczęściej prowadzona równolegle z natarciem, z uwagi na bliskość obiektów zagrożonych.
http://www.chwaszczyno.pl/images/2014/2014-11/pozar-stodoly3.jpg
http://www.zabrodzie.osp.org.pl/wp-content/gallery/pozar-stodola-obora-zabrodzie-09-06-2011/dsc01556.jpg

## Slide 13: Taktyka zwalczania pożarów wewnętrznych i zewnętrznych
Działania ratowniczo-gaśnicze w trakcie pożarów zewnętrznych.
natarcie na ognisko pożaru – prowadzone jest, gdy mamy wystarczające siły i środki. Wymagana wydajność będzie się wahać zależnie od obiektu, stadium pożaru i dopływu tlenu. Dla obiektów innych niż mieszkalne powinna zazwyczaj zawierać się w przedziale około 8-20 l//min na każdy m2 powierzchni pożaru (np. 100m2 to wymagana wydajność rzędu 800-2000 l/min, zależnie od sytuacji)..
http://3.bp.blogspot.com/-dqFG3KXfIG4/VWMR2gEPheI/AAAAAAAAIsQ/SIPTP01mWV4/s640/DSC_0447.JPG
http://m.wm.pl/2015/08/orig/dsc0190-89077-264160.jpg

## Slide 14: Taktyka zwalczania pożarów wewnętrznych i zewnętrznych
Działania ratowniczo-gaśnicze w trakcie pożarów zewnętrznych.
ratowanie mienia i zwierząt - rozpoznanie oraz działania w zakresie ratowania (ewakuacji) zwierząt i mienia powinno uwzględnić właściciela obiektu/opiekuna zwierząt.
http://puls.edu.pl/sites/default/files/images/Ewakuacja%20zwierzat%201.jpg
http://puls.edu.pl/sites/default/files/images/Ewakuacja%20zwierzat%202.jpg

## Slide 15: Taktyka zwalczania pożarów wewnętrznych i zewnętrznych
Działania ratowniczo-gaśnicze w trakcie pożarów zewnętrznych.
gaszenie maszyn rolniczych – utrudnienia wynikają z występowania pożarów ukrytych (konieczna rozbiórka lub wykorzystanie lanc), nagromadzenia płodów, dużej ilości paliwa (opony, izolacje, tapicerka, ładunek – podobnie jak przy pożarach w transporcie).
http://www.psp.wlkp.pl/files/image/1503k/2014/08/kombajn2.JPG
https://www.youtube.com/watch?v=cCGOeROUTq4

## Slide 16: Taktyka zwalczania pożarów wewnętrznych i zewnętrznych
S. Kokot-Góra, Techniki operowania prądami gaśniczymi, Opole: AirPress
Krótki puls – chłodzenie gazów pożarowych, szybkie podanie wody, około 100-150 l/min, stosuje się w przestrzeniach mieszkalnych
Długi puls – chłodzenie gazów pożarowych, wolniejsze podanie wody, około 200-250 l/min, stosuje się w przestrzeniach przemysłowych

## Slide 17: Taktyka zwalczania pożarów wewnętrznych i zewnętrznych
S. Kokot-Góra, Techniki operowania prądami gaśniczymi, Opole: AirPress
Ołówkowanie – strzelanie do palących się lub rozkładających termicznie paliw małymi dawkami wody w celu chłodzenia i gaszenia.
Malowanie – wysyłanie lobem niewielkich ilości wody przy niepełnym otwarciu zaworu do palących się lub rozkładających termicznie paliw w celu chłodzenia i gaszenia.

## Slide 18: Taktyka zwalczania pożarów wewnętrznych i zewnętrznych
Wentylatory i wentylacja w straży. Cz. 1. S. Kokot-Góra, W akcji 2/2016

## Slide 19: Taktyka zwalczania pożarów wewnętrznych i zewnętrznych
Fog Attack. P. Grimwood, FMJ International Publications, Ltd, UK, 1992
Taktyczna wentylacja są to czynności wentylowania lub izolowania pożaru, podejmowane przez strażaków na miejscu zdarzenia, skierowane na uzyskanie od początku pożaru kontroli nad jego warunkami spalania, w celu zyskania przewagi taktycznej podczas wewnętrznych działań gaśniczych w budynkach.

## Slide 20: Taktyka zwalczania pożarów wewnętrznych i zewnętrznych
Regulamin rozwinięć samochodów ratowniczo-gaśniczych – Projekt, KG PSP 2016
Zasady wentylacji taktycznej:
Decyzja o stosowaniu wentylacji taktycznej może zostać wdrożona dopiero po osiągnięciu gotowości do podawania skutecznych prądów gaśniczych na ognisko pożaru. Wyjątkiem od tej zasady jest stosowanie anty-wentylacji, czyli izolowania pomieszczeń od napływu tlenu z powietrza.
Należy zawsze rozważyć obecność wiatru oraz jego potencjalny wpływ na wymianę gazową w obiekcie, przed udrożnieniem jakichkolwiek otworów w obiekcie (drzwi, okien itd.).

## Slide 21: Taktyka zwalczania pożarów wewnętrznych i zewnętrznych
Wszelkie czynności związane ze zmianą warunków wymiany gazowej mogą być wykonywane jedynie na polecenie lub za zgodą Kierującego Działaniem Ratowniczym lub w uzasadnionych przypadkach (przy zdarzeniach o dużym rozmiarze i/lub rozbudowanej strukturze sił i środków) dowódcy odcinka bojowego.
Regulamin rozwinięć samochodów ratowniczo-gaśniczych – Projekt, KG PSP 2016

## Slide 22: Taktyka zwalczania pożarów wewnętrznych i zewnętrznych
Czynności te powinny być również ogłaszane do wiadomości wszystkich stanowisk, na pracę których mogą wpłynąć. Do czynności tych zaliczymy:
anty-wentylację, czyli izolowanie pożaru, wykonywane poprzez zamykanie lub zasłanianie otworów (zamknięcie okna lub drzwi, sprawienie kurtyny dymowej w drzwiach itp.),
wentylację grawitacyjną, czyli wykorzystanie różnicy w gęstości gazów pożarowych i powietrza wynikającej z różnicy temperatur w celu usunięcia dymu, przy zachowaniu takich proporcji, aby powierzchnia otworu wlotowego (lub łączna powierzchnia otworów, w przypadku wykorzystania kilku wlotów powietrza) powinna być większa od powierzchni otworu (-ów) wylotowego.
Regulamin rozwinięć samochodów ratowniczo-gaśniczych – Projekt, KG PSP 2016

## Slide 23: Taktyka zwalczania pożarów wewnętrznych i zewnętrznych
Czynności te powinny być również ogłaszane do wiadomości wszystkich stanowisk, na pracę których mogą wpłynąć. Do czynności tych zaliczymy:
wentylację wymuszoną, którą podzielić można na nadmuchową (nadciśnieniową) i wyciągową (podciśnieniową).
wentylację nadciśnieniową: realizowaną przy użyciu wentylatorów osiowych tradycyjnych (wytwarzających strugę o kształcie stożka) lub typu turbo (wytwarzających strugę o kształcie walca) lub rzadziej przy użyciu prądu rozproszonego wody. Wentylacja nadciśnienia polega na wtłaczaniu przez otwór wlotowy powietrza (przy wykorzystaniu prądu wody – powietrza z mgłą wodną) w celu podniesienia ciśnienia w obiekcie i ukierunkowania przepływu gazów na zewnątrz przez obrany wcześniej wylot, wzdłuż zaplanowanej ścieżki przepływu.
wentylację podciśnieniową: realizowaną przy użyciu wentylatorów wyciągowych lub rzadziej przy użyciu prądu rozproszonego wody. Wentylacja podciśnieniowa polega na wytworzeniu podciśnienia i usuwaniu dymu na zewnątrz poprzez jego wyciąganie. Jest to metoda mniej wydajna niż wentylacja nadciśnieniowa.
Regulamin rozwinięć samochodów ratowniczo-gaśniczych – Projekt, KG PSP 2016

## Slide 24: Taktyka zwalczania pożarów wewnętrznych i zewnętrznych
http://www.petrolmeccanica.com.pl/pom/nov3.jpg
Zbiornik naziemny

## Slide 25: Taktyka zwalczania pożarów wewnętrznych i zewnętrznych
http://www.petrolmeccanica.com.pl/pom/r10f.jpg
Zbiornik podziemny

## Slide 26: Taktyka zwalczania pożarów wewnętrznych i zewnętrznych
Zasady bezpieczeństwa podczas prowadzenia działań przy występowaniu zbiorników zamkniętych oraz cieczy palnych i gazów skroplonych
Wyznaczenie strefy zagrożonej wybuchem (promień co najmniej 150 m, z uwagi na odłamkowanie należy jednak strefę powiększyć do kilkuset metrów),
Pełna ochrona osobista w tym ochrona układu oddechowego, zabezpieczenie prądem rozproszonym (parasol wodny),
Ograniczenie liczebności strażaków przebywających w strefie do minimum,
Ostrożność przed mogącymi się pojawić aerozolami (ciecz wyrzucana pod ciśnieniem w formie kropelek) – bardzo silne zamrażanie obiektów opryskanych aerozolem,
Zwracanie uwagi na płomień i kierunek wiatru,
Podczas emisji bez zapłonu – wyeliminowanie potencjalnych źródeł zapłonu, rozrzedzanie mieszaniny (obniżanie stężenia).
Zakaz używania urządzeń (poza urządzeniami w wykonaniu Ex) oraz narzędzi iskrzacych.