SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| L.p. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| Aktualizacja systemu operacyjnego Windows – 60 szt. |
| 1 | Licencja – licencja systemu operacyjnego MS Windows 10 Professional jako uaktualnienie (ang. upgrade) systemów operacyjnych MS Windows 7/8/8.1 Professional będących w użytkowaniu oddziałów granicznych Krajowej Administracji Skarbowej. |
| 2 | Rodzaj licencji – OPEN (tzw. MOLP). |
| 3 | Typ licencji – GOV – wykorzystanie w administracji rządowej. |
| 4 | Okres licencji – wieczysta. |

| L.p. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| Dysk wewnętrzny SSD 256GB – 47 szt. |
| 1 | Typ – wewnętrzny, montowany w obudowie. |
| 2 | Pojemność – 256GB. |
| 3 | Interfejs – SATA3. |
| 4 | Wielkość dysku – 2.5 cala. |
| 5 | Wydajność – dysk musi osiągać wynik co najmniej 3800 pkt. w teście PassMark – PerformanceTest – Hard Drive Benchmarks – według wyników opublikowanych na stronie: https://www.harddrivebenchmark.net/hdd_list.php. Wykonawca załączy do oferty wydruk z w/w strony z datą wyniku testu nie starszą niż dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, tj. 28.12.2020 r., ze wskazaniem wiersza odpowiadającego właściwemu wynikowi testu. |
| 6 | Wyposażenie – w oferowanej cenie wykonawca musi załączyć następujące akcesoria (jeśli opakowanie producenta ich nie zawiera): kabel SATA, przejściówka zasilania SATA-ATA, adapter dysku 2.5” na 3.5”. |
| 7 | Gwarancja – 36 miesięcy. |

| L.p. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| Pamięć operacyjna DDR4 4GB – 2 szt. |
| 1 | Pamięć operacyjna – DDR4 4GB – SAMSUNG M471A5244CB0-CRC lub równoważna, spełniająca co najmniej poniższe wymagania. |
| 2 | Typ pamięci – DDR4. |
| 3 | Pojemność – 4GB. |
| 4 | Typ złącza – SO-DIMM. |
| 5 | Częstotliwość – minimum 2400 MHz (PC4-17000). |
| 6 | Opóźnienie – maksymalnie CL15. |
| 7 | Dodatkowe wymagania – kości pamięci muszą poprawnie pracować z obecnie użytkowanymi pamięciami SAMSUNG M471A5244CB0-CRC, które zainstalowane są w komputerach użytkowanych przez oddziały graniczne Krajowej Administracji Skarbowej. |
| 8 | Gwarancja – 24 miesiące. |

| L.p. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| Pamięć operacyjna DDR3 8GB – 14 szt. |
| 1 | Typ pamięci – DDR3. |
| 2 | Pojemność – 8GB. |
| 3 | Typ złącza – DIMM. |
| 4 | Częstotliwość – minimum 1600 MHz (PC3L-12800). |
| 5 | Opóźnienie – maksymalnie CL11 |
| 6 | Gwarancja – 24 miesiące. |

| L.p. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| Pamięć operacyjna DDR3L 8GB – 8 szt. |
| 1 | Typ pamięci – DDR3L. |
| 2 | Pojemność – 8GB. |
| 3 | Typ złącza – DIMM. |
| 4 | Częstotliwość – minimum 1600 MHz (PC3-12800). |
| 5 | Opóźnienie – maksymalnie CL11. |
| 6 | Gwarancja – 24 miesiące. |

| L.p. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| Dysk twardy wewnętrzny 4TB – 4 szt. |
| 1 | Pojemność – 4TB. |
| 2 | Interfejs – SATA3. |
| 3 | Wielkość dysku – 3.5 cala. |
| 4 | Gwarancja – 24 miesiące. |

| L.p. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| Konwerter RS232 – USB – 2 szt. |
| 1 | Interfejs 1 – RS-232. |
| 2 | Interfejs 2 – USB. |
| 3 | Gwarancja – 24 miesiące. |

| L.p. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| Bateria do komputera przenośnego – 2 szt. |
| 1 | Bateria do komputera przenośnego DELL Venue 7130 Pro /7139 Pro model baterii HXFHF lub równoważna spełniająca co najmniej poniższe wymagania. |
| 2 | Typ ogniwa – Li-ion (Litowo-jonowa). |
| 3 | Napięcie – 7,4 V. |
| 4 | Pojemność – 36Wh. |
| 5 | Dodatkowe wymagania – pełna kompatybilność z komputerami przenośnymi DELL Venue 7130 Pro /7139 Pro. |
| 6 | Gwarancja – 12 miesięcy. |