SZCZEGÓŁOWY OPIS MEBLI METALOWYCH DLA CZĘŚCI II ZAMÓWIENIA

M6. Szafa metalowa klasa C 70x50x185 cm (1 szt.).

Szafa posiadająca certyfikaty do przechowywania:

- dokumentów niejawnych, klasa C (według rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2010 r.),

- dokumentów niejawnych, klasa C (według Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie doboru zakresu stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczenia informacji niejawnych). UWAGA – ten certyfikat wymaga do zachowania zgodności, aby szafa o wadze do 1000 kg była zakotwiona do podłoża zgodnie z instrukcją producenta szaf,

- dokumentów tajnych zgodnie z zarządzeniem NR57/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 grudnia 2011 r. oraz NR46/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 grudnia 2013.

Korpus i drzwi wykonane z blachy stalowej o grubości 5 mm, nadającej odpowiednią sztywność oraz zabezpieczonej przed korozją. Wyposażone w zamek kluczowy kl. B wg EN 1300 z dwoma kluczami oraz zamek mechaniczny szyfrowy kl. B wg EN 1300, trzytarczowy o cichym przesuwie, posiadający minimum 
100 podziałek na pokrętle. Skala nastawień przy której, w przypadku każdej tarczy, zamek nie otworzy się, jeżeli pokrętło przekręcone jest więcej niż o jedną kreskę podziałki po obu stronach właściwej kreski podziałki. Możliwa zmiana kombinacji przy użyciu klucza od tyłu obudowy zamka. Zamek jest zabezpieczony przed działaniem destrukcyjnym, w tym przed przewierceniem oraz atakiem radiologicznym. Półki wykonane z blachy o grubości 0,8 mm i maksymalnym obciążeniu min. 50 kg. Szafa wyposażona w 3 półki. Drzwi szafy blokowane mechanizmem ryglowym na trzech krawędziach z ryglami o średnicy 20 mm oraz przekroju 314 mm2 i rozstawie maksymalnym 450 mm (rozstaw zależny od wymiarów szafy) oraz stałym ryglem przyzawiasowym. Zawiasy wewnętrzne. Drzwi jednodrzwiowe. Kąt otwarcia drzwi 90 stopni. Szafa o wymiarach  70x50x185h (+/- 3%).

M13. Regał metalowy 100x40x200 cm (11 szt.).

Regał metalowy, lakierowany w kolorze jasnoszarym RAL 7035. Składa się z: 
4 półek, kątowników, stabilizatorów bocznych, podpory bocznej, materiału montażowego. Regał metalowy o wymiarach 100x40x200h (+/- 3%).

M15. Szafa metalowa klasa S1 100x50x185 cm (4 szt.).

Szafa posiadająca certyfikaty Instytutu Mechaniki Precyzyjnej do przechowywania:

- dokumentów poufnych klasa S1 (według PN-EN 144450:2006) oraz typ 2 (wg rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczania informacji niejawnych),

- broni palnej i amunicji klasa S1 (według PN-EN 144450:2006, KT/101/IMP:2008) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 21.10.2011 r. w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji.

Korpus wykonany z blachy stalowej o grubości 3 mm, nadającej odpowiednią sztywność oraz zabezpieczonej przed korozją. Korpus wewnętrzny wykonany z blachy stalowej o grubości 1,5 mm nadającej odpowiednią sztywność. Drzwi z blachy stalowej o grubości 3 mm, korpus wewnętrzny wzmocniony blachą o grubości 1,5 mm. Szafa SD1/SD2 klasa S1 wyposażona jest w zamek kluczowy typu 2 klasy A wg EN 1300 z dwoma kluczami. Zamek zabezpieczony jest przed działaniem destrukcyjnym, w tym przed przewierceniem i prześwietleniem. Drzwi szafy SD1/SD2 klasa S1 blokowane mechanizmem ryglowym na trzech krawędziach z ryglami o średnicy 20 mm oraz przekroju 314 mm2 i rozstawie maksymalnym 670 mm (rozstaw zależny od wymiarów szafy) oraz stałym ryglem przyzawiasowym. Półki wewnętrzne wykonane z blachy o grubości 0,8 mm z regulacją wysokości zawieszenia o maksymalnym obciążeniu min. 50 kg. Zawiasy wewnętrzne. Szafa dwudrzwiowa. Kąt otwarcia drzwi – 180 stopni. Wyposażona w uchwyty umożliwiające przechowywanie broni krótkiej oraz półki na amunicję. Szafa o wymiarach 100x50x185h (+/- 3%).

M16. Szafa metalowa klasa S2 70x50x150 cm (1 szt.).

Szafa posiadająca certyfikaty Instytutu Mechaniki Precyzyjnej do przechowywania:

- dokumentów poufnych klasa S2 (według PN-EN 144450:2006) oraz typ 2 (według rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczania informacji niejawnych),

- broni palnej i amunicji klasa S2 (wg PN-EN 144450:2006, KT/101/IMP:2008) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 21.10.2011 r. w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji.

Korpus wykonany z blachy stalowej o grubości 3 mm, nadającej odpowiednią sztywność oraz zabezpieczonej przed korozją. Korpus wewnętrzny wykonany z blachy stalowej o grubości 1,5 mm nadającej odpowiednią sztywność. Drzwi z blachy stalowej o grubości 3 mm, korpus wewnętrzny wzmocniony blachą o grubości 
1,5 mm. Drzwi szafy SD1/SD2 klasa S2 blokowane mechanizmem ryglowym na trzech krawędziach z ryglami o średnicy 20 mm oraz przekroju 314 mm2 i rozstawie maksymalnym 670 mm (rozstaw zależny od wymiarów szafy) oraz stałym ryglem przyzawiasowym. Szafa SD1/SD2 klasa S2 wyposażona jest w zamek mechaniczny szyfrowy typu 3 klasy B lub typu 4 klasa B, zgodny z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29.05.2012, co najmniej trzytarczowy, o cichym przesuwie, antymanipulacyjny, posiadający 1 milion teoretycznych kombinacji. Zamek zabezpieczony jest przed działaniem destrukcyjnym, w tym przed przewierceniem i prześwietleniem (atakiem) radiologicznym. Zmiana kombinacji w zamku jest blokowana i uaktywniana kluczem od tyłu obudowy zamka. W wyposażeniu dwa komplety kluczy od ustawiania szyfru. Półki wewnętrzne wykonane z blachy o grubości 0,8 mm z regulacją wysokości zawieszenia o maksymalnym obciążeniu min. 50 kg. Zawiasy wewnętrzne. Szafa jednodrzwiowa. Kąt otwarcia drzwi 90 stopni. Szafa o wymiarach 70x50x150h (+/- 3%).

M21. Regał metalowy 80x40x200 cm (68 szt.).

Regał metalowy, lakierowany w kolorze jasnoszarym RAL 7035. Składa się z: 4 półek, kątowników, stabilizatorów bocznych, podpory bocznej, materiału montażowego. Regał metalowy o wymiarach 80x40x200h (+/- 3%).

M22. Sejf S120 DIS 72x75x92 cm (15 szt.).

Sejf charakteryzujący się odpornością ogniową zgodnie ze standardem EN 1047-1 (klasa S120 DIS). Dodatkowo wyposażony w tzw. zamknięcie paniki, tj. w przypadku zauważenia ognia wystarczy mocno popchnąć drzwi szafy, które zatrzasną się automatycznie zapewniając pełne zabezpieczenie nośników. Wyposażony w system rygli zabezpieczający przed nieuprawionym dostępem. Zamek kluczowy. Sejf o wymiarach 72x75x92h (+/- 3%).

M23. Szafa metalowa na akta 100x44x198 cm (14 szt.).

Półki metalowe w kolorze antracytowym RAL 7021, przestawne w odstępach co 
15 mm. Drzwi metalowe. Bezpieczny zamek cylindryczny (3-punktowe ryglowanie) z wymienną wkładką i 2 kluczami. Regulacja wysokości od wewnątrz mebla w zakresie min. 10 mm. Nośność półek min. 70 kg. Szafa metalowa o wymiarach 100x44x198h (+/- 3%).

M28. Szafka BHP 61x50x185 cm (71 szt.).

Drzwi wyposażone w otwory wentylacyjne oraz ramkę na etykietę. Wtykana półka z drążkiem na przesuwane haczyki. Nóżki z tworzywa sztucznego dla lepszego zabezpieczenia przed korozją. Drzwi zamykane na zamek cylindryczny z 2 kluczami.

Szafa BHP o wymiarach 61x50x185h (+/- 3%).

M30. Szafa stalowa na akta 50x40x198 cm (3 szt.).

Szafa o konstrukcji metalowej. Drzwi z kątem otwarcia 110° (+/- 3%). Ochraniacze podłogowe. Zamek (3-punktowe ryglowanie) w kolorze czarnym z 2 kluczami. Szafa metalowa o wymiarach 50x40x198h. (+/- 3%).

M34. Szafa metalowa biurowa 100x44x198 cm (1 szt.).

Szafa o konstrukcji metalowej. Półki metalowe w kolorze antracytowym RAL 7021, przestawne w odstępach co 15 mm. Drzwi metalowe. Bezpieczny zamek cylindryczny (3-punktowe ryglowanie) z wymienną wkładką i 2 kluczami. Regulacja wysokości od wewnątrz mebla w zakresie min. 10 mm. Nośność półek min. 70 kg. Regał metalowy o wymiarach 100x44x198h (+/- 3%).

M36. Szafa metalowa klasa B 70x50x150 cm (2 szt.).

Szafa posiadająca certyfikaty do przechowywania:

- dokumentów niejawnych, klasa B (według rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
1 czerwca 2010 r.),

- dokumentów niejawnych, klasa B (według Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie doboru zakresu stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczenia informacji niejawnych).

Korpus szafy, drzwi i inne elementy konstrukcyjne wykonane są z blachy ze stali konstrukcyjnej o grubości 3 mm, zabezpieczonej przed korozją. Połączenia korpusu szafy zapewniają mu dostateczną sztywność. Drzwi jednoskrzydłowe wyposażone w mechanizm dźwigniowy, blokujący je na czterech krawędziach. Mechanizm dźwigniowy rygli w drzwiach jest zabezpieczony przed uruchomieniem dwoma zamkami posiadającymi wymagane w swojej grupie certyfikaty, oddzielnie blokującymi mechanizm ryglujący, w tym:

- zamek mechaniczny kluczowy wielozastawkowy z możliwością wyjęcia klucza tylko w pozycji zamkniętej, zabezpieczony przed działaniem destrukcyjnym, w tym przed przewierceniem,

- zamek mechaniczny szyfrowy o zmiennym nastawieniu szyfrowym, co najmniej trzytarczowy, o cichym przesuwie, skali nastawień nie większej niż półtorej działki i posiadający minimum 100 podziałek na pokrętle (minimum 1.000.000 kombinacji). Zmiana kombinacji jest blokowana i uaktywniana kluczem od tyłu obudowy zamka. Zamek zabezpieczony jest przed działaniem destrukcyjnym, w tym przed przewierceniem. Z szafą dostarczone są dwa komplety kluczy do zmiany kodu.

Półki wykonane z blachy o grubości 0,8 mm i maksymalnym obciążeniu min. 50 kg. Szafa wyposażona w 3 półki. Zawiasy wewnętrzne. Szafa o wymiarach 70x50x150h (+/- 3%).

M37. Sejf S120 DIS 72x75x92 cm (1 szt.).

Sejf charakteryzujący się odpornością ogniową zgodnie ze standardem EN 1047-1 (klasa S120 DIS). Dodatkowo wyposażony w tzw. zamkniecie paniki, tj. w przypadku zauważenia ognia wystarczy mocno popchnąć drzwi szafy, które zatrzasną się automatycznie zapewniając pełne zabezpieczenie nośników. Wyposażony w system rygli zabezpieczający przed nieuprawionym dostępem. Zamek kluczowy. Sejf przeznaczony do przechowywania dokumentów o klasie „ściśle tajne”. Sejf o wymiarach 72x75x92h (+/- 3%).

# Text boxes

produkt przykładowy

produkt przykładowy

produkt przykładowy

produkt przykładowy

produkt przykładowy

produkt przykładowy