Załącznik nr1/IR-77 wyd. 1 z dn. 04.06.2019r

POBIERANIE PRÓBEK TRANSPORT WODY

SPOSÓB POBRANIA PRÓBKI ORAZ WARUNKI JEJ TRANSPORTU MAJĄ ISTOTNY WPŁYW NA UZYSKIWANE WYNIKI BADAŃ*.

1. Przed pobraniem próbek należy spuszczać wodę przez ok. 10 minut w celu oczyszczenia kurka 
i ustabilizowania przepływu i składu wody ( do pełnej wymiany wody).

2. Bezpośrednio przed pobraniem próbek należy zdezynfekować:

- kran metalowy przez opalanie w płomieniu (używając np. waty zwilżonej spirytusem skażonym)

- kran z tworzywa sztucznego zanurzyć w podchlorynie sodu lub etanolu.

Po wykonaniu tych czynności jeszcze kilka minut spuszczać wodę.

3. W pierwszej kolejności pobiera się próbkę do badań mikrobiologicznych do jałowych butelek (butelki 
do pobrania w Punkcie Przyjmowania Prób i Obsługi Klienta pok. 102).

Do badań mikrobiologicznych

Jałowe naczynie wyjąć z opakowania, odkręcić pokrywkę, a po napełnieniu naczynia wodą
 do 4/5 objętości butelki natychmiast zamknąć pokrywką trzymaną w czasie pobierania próbki 
w ręce dolną częścią do dołu, chroniąc przed zanieczyszczeniem. Do wód chlorowanych stosować butelkę 
z tiosiarczanem sodu.

Do badań fizykochemicznych

Wodę do badań w zakresie kontrolnym pobiera się do butelki z tworzywa sztucznego
 o pojemności min. 1l. Butelkę dwukrotnie przepłukać pobierana wodą, próbkę należy pobierać 
do całkowitego przelania się. Całkowicie napełnione naczynie należy szczelnie zamknąć i sprawdzić czy nie pozostały w nim pęcherzyki powietrza.

Sposób pobierania wody do badań w innym zakresie niż kontrolny należy skonsultować 
z laboratorium.

Transport próbek wody

Próbki należy transportować w termotorbie i dostarczyć do laboratorium w czasie nie dłuższym niż 8 godzin od momentu pobrania. W przypadku próbek wody badanych w kierunku oznaczania bakterii z rodz. Legionella, próbki wody dostarczyć jak najszybciej od momentu pobrania. Próbki wody do badań fizyko-chemicznych powinny być dostarczone do laboratorium w temperaturze nie wyższej niż 50C, próbki do badań mikrobiologicznych w temperaturze nie wyższej niż 80C. W przypadku transportowania próbek do badań fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych w tej samej termotorbie należy zapewnić temperaturę do 50C. Próbki dostarczone w wyższych temperaturach nie będą przyjęte do badań.

Wyjątek stanowią próbki wody do badań w kierunku bakterii z rodz. Legionella – transport powinien odbywać się w temperaturze 6 -18 0C.

PRÓBKI DOSTARCZYĆ DO PUNKTU PRZYJMOWANIA PRÓB I OBSŁUGI KLIENTA
 (POK. 102) W PONIEDZIAŁKI I WTORKI DO GODZINY 1300

Wszelkich informacji udzielają klientowi telefonicznie lub w bezpośrednim kontakcie pracownicy Punktu Przyjmowania Prób i Obsługi Klienta

LABORATORIUM NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA POBÓR I WARUNKI TRANSPORTU PRÓBKI POBRANEJ PRZEZ KLIENTA.

*Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Janowie Lub.  informuje, iż wyniki badań próbek wody pobranej przez klienta lub inną osoba nie będącą wykwalifikowanym próbokobiorcą  mogą być nie uznane jako miarodajne podczas urzędowej kontroli przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej i wymagają  uzgodnienia z właściwym terenowo Państwowym Inspektorem Sanitarnym.

……………………………..

Podpis klienta