## Slide 1: TEMAT 2 Charakterystyka podstawowych samochodów pożarniczych
autor: Norbert Ruciński
SZKOLENIE KIEROWCÓW – KONSERWATORÓW
SPRZĘTU RATOWNICZEGO OSP

## Slide 2: MATERIAŁ NAUCZANIA
Podział pojazdów pożarniczych.
Podstawowe dane techniczne i eksploatacyjne samochodów pożarniczych.
Standardy wyposażenia.
Dokumentacja pracy sprzętu silnikowego.
Czas: 1T

## Slide 3: Podstawowe funkcje, jakie spełnia w zależności od przeznaczenia, to: - transport ludzi, sprzętu i środków gaśniczych na miejsce akcji, - wytworzenie i podanie skutecznych prądów gaśniczych, - zasilanie odbiorników w energię (elektryczną, hydrauliczną lub pneumatyczną), - dotarcie do poszkodowanych i umożliwienie ewakuacji, - oświetlenie miejsca akcji, - usunięcie powstałych szkód.
Samochód pożarniczy - samochód używany do zwalczania pożarów i/lub ratownictwa. (wg PN-EN 1846-1)
SAMOCHÓD POŻARNICZY - definicja

## Slide 4
klasa lekka (L): 3 t < MMR  7,5 t
klasa średnia (M): 7,5 t < MMR  16 t
klasa ciężka (S): MMR > 16 t
Podział samochodów pożarniczych
(wg PN-EN 1846-1)
Klasy pojazdów samochodowych - w zależności od maksymalnej masy rzeczywistej (MMR):

## Slide 5
Kategorie pojazdów samochodowych (w zależności od zdolności do poruszania się w różnych warunkach terenowych)
kategoria 1 - miejskie
kategoria 2 - uterenowione
kategoria 3 - terenowe
Podział samochodów pożarniczych
(wg PN-EN 1846-1)

## Slide 6: Podział samochodów pożarniczych (wg PN-EN 1846-1)
Kategorie pojazdów samochodowych Parametry decydujące o zdolności do pokonywania przeszkód w terenie:
- kąt natarcia (), - kąt zejścia (), - kąt rampowy (), - prześwit (d), - prześwit pod osią (h).

## Slide 7
Klasa
L (lekka)
3 t  MMR  7,5 t
M (średnia)
7,5 t  MMR  16 t
S (ciężka)
MMR  16 t
Kategoria
1
miejska
2
utereno-wiona
3
terenowa
1
miejska
2
utereno-wiona
3
terenowa
1
miejska
2
utereno-wiona
3
terenowa
Kąt natarcia
 (0)
13
13
23
23
30
13
23
35
13
23
35
Kąt zejścia
 (0)
12
23
30
12
23
35
12
23
35
Kąt rampowy
 (0)
-
18
25
-
18
30
-
18
30
Prześwit
d (mm)
150
200
250
200
300
400
250
300
400
Prześwit pod osią h (mm)
140
180
200
150
230
300
160
250
300

## Slide 8: Podział samochodów pożarniczych (wg PN-EN 1846-1)
Grupy pojazdów samochodowych
(podział w zależności od zastosowania pojazdu)
Samochody ratowniczo-gaśnicze:
z pompą - wyposażone w pompę pożarniczą i zazwyczaj w zbiornik na wodę, a także w inny sprzęt używany podczas akcji ratowniczo-gaśniczej,
specjalne - ze specjalnym sprzętem, dodatkowymi specjalnymi środkami gaśniczymi lub bez nich.

## Slide 9: Grupy pojazdów samochodowych
2. Samochody z drabiną mechaniczną i/lub podnośnikiem hydraulicznym:
drabina mechaniczna – wysuwana konstrukcja z przęsłami w kształcie drabiny, z koszem lub bez kosza ratowniczego, zamontowana obrotowo na podstawie,
podnośnik hydrauliczny - składana konstrukcja z koszem ratowniczym, składająca się z jednego sztywnego lub teleskopowo wysuwanego elementu lub kilku takich elementów, lub z mechanizmu nożycowego, ewentualnie z kombinacji tych elementów, z drabiną lub bez drabiny. Urządzenie jest montowane obrotowo na podstawie.

## Slide 10: Grupy pojazdów samochodowych
3. Samochody ratownictwa technicznego - z wyposażeniem umożliwiającym prowadzenie akcji ratowniczych, m. in.: poszukiwania i ratowania osób, usuwania skutków wypadków.
4. Samochody sprzętowe ratownictwa chemicznego - wyposażone w środki ochrony indywidualnej i sprzęt do ograniczania szkód w środowisku naturalnym, na przykład takich jak: wypadki z niebezpiecznymi środkami chemicznymi.

## Slide 11: Grupy pojazdów samochodowych
5. Samochody ratownictwa medycznego.
6. Samochody dowodzenia.
7. Samochody do przewozu osób.
8. Samochody zaopatrzeniowe.
9. Inne samochody specjalne.
Samochód ratownictwa wodnego

## Slide 12: Oznaczenie samochodów pożarniczych wg PN-EN 1846-1
Przykład:
Oznaczenie samochodu ratowniczo-gaśniczego klasy ciężkiej (S), kategorii uterenowionej (2), z załogą 3-osobową, ze zbiornikiem wody o pojemności 5000 dm3, z pompą pożarniczą o wydajności 3200 dm3/min przy ciśnieniu 8 bar, z masztem oświetleniowym (1):
Samochód ratowniczo-gaśniczy PN-EN 1846-1 S-2-3-5000-8/3200-1

## Slide 13
Stosowany sposób oznaczenia samochodów pożarniczych oparty jest na „starej” normie PN-79/M-51300.
Przykład:
Oznaczenie ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego:
Oznaczenia określają w kolejności: G – samochód ratowniczo-gaśniczy, C – ciężki, B – ze zbiornikiem wodnym, A – z autopompą, 5 – zbiornik na wodę o pojemności 5 m3, 32 – wydajność nominalna autopompy 32 hl/min (3200 l/min).
GCBA - 5/32
Oznaczenie samochodów pożarniczych
stosowane przez straż pożarną

## Slide 14
podwozie
wyposażenie specjalne: (np.: układ wodno-pianowy, maszt oświetleniowy, wciągarka, żuraw hydrauliczny, inne).
kabina: kabina kierowcy przedział załogi
nadwozie: zabudowa pożarnicza ze skrytkami sprzętowymi

## Slide 15
układy jezdne najczęściej stosowane w samochodach pożarniczych
Ogólna budowa samochodu pożarniczego
Podwozie
Samochody pożarnicze budowane są najczęściej na podwoziach pojazdów produkowanych seryjnie, o odpowiednio dobranych zespołach i parametrach.
Mogą mieć wzmocnione zawieszenia, przystosowane do długotrwałego statycznego obciążenia.

## Slide 16: Ogólna budowa samochodu pożarniczego
Nadwozia - stosowane materiały konstrukcyjne:
zwykłe stale węglowe (np. St3) – stosowane coraz rzadziej we współczesnych samochodach pożarniczych,
stale nierdzewne, z których wykonuje się struktury nośne nadwozi (szkielety) oraz zbiorniki na środki gaśnicze,
stopy aluminium, stosowane na poszycia zewnętrzne i wewnętrzne nadwozi, na zbiorniki na środki gaśnicze, elementy mocujące sprzęt, drabinki, stopnie, barierki na dachu (czasami wykonuje się z nich całe konstrukcje nośne nadwozi),
tworzywa sztuczne, wykorzystywane do konstrukcji zbiorników na środki gaśnicze, a w ostatnich latach stosowane również na całe zabudowy (nadwozia kompozytowe).

## Slide 17: Ogólna charakterystyka samochodów ratowniczo-gaśniczych
Podstawowym wyposażeniem pożarniczym samochodu ratowniczo-gaśniczego jest:
autopompa z urządzeniem odpowietrzającym,
linia szybkiego natarcia,
zbiornik wody,
zbiornik środka pianotwórczego,
dozownik środka pianotwórczego,
działko wodno-pianowe (opcjonalnie),
instalacja zraszaczowa (opcjonalnie).
Wymienione elementy tworzą tzw. układ wodno-pianowy.
Stosuje się również inne urządzenia dodatkowe, zamontowane na stałe, jak np. maszt oświetleniowy, wciągarka.

## Slide 18
Autopompa: klasa L: A 8/8 klasa M: A 16/8 klasa S: A 24/8, lub A 32/8, lub większa
Działko wodno-pianowe: klasa L: - klasa M: DWP 16 klasa S: DWP 24 lub większe
Maszt oświetleniowy: klasa L: opcjonalnie klasa M: 2000 W klasa S: 2000 W (dla kat. 3 - opcjonalnie)
Załoga: klasa L: 2-6 osób klasa M: 6 osób (kat. 3 - min 3 osoby) klasa S: min 3 osoby
Nasady: - ssawne 110 – jedna dla pompy o wydajności do 2400 l/min, dwie – dla pompy o wydajności od 2400 do 4000 l/min, - tłoczne 75 – dwie dla pompy o wydajności do 2400 l/min, cztery – dla pompy o wydajności od 2400 do 4000 l/min, - do napełniania zbiornika wody z hydrantu 75 – jedna dla zbiornika 2000-3000 l, dwie - dla zbiornika 3000-5000 l
Szybkie natarcie: niskociśnieniowe lub wysokociśnieniowe, w zależności od rodzaju autopompy
Zbiornik wody: klasa L: min 300 l (dla MMR do 3500 kg, z agregatem wysokociśnieniowym), min 600 l (dla MMR do 7500 kg, z agregatem wysokociśnieniowym), min 1000 l (MMR do 7500 kg, z autopompą), klasa M: 2000-2500 l, klasa S: min 4000 l (dla MMR do 18000 kg), min 8000 l (dla MMR 18000-26000 kg) Zbiornik środka pianotwórczego: 10% pojemności zbiornika wody

## Slide 19
SCHEMAT UKŁADU WODNO-PIANOWEGO
ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO
AUTOPOMPA

## Slide 20: Układ wodno-pianowy
Układ wodno-pianowy umożliwia:
podawanie wody nasadami tłocznymi, i/lub za pomocą linii szybkiego natarcia, i/lub z działka zamontowanego na dachu pojazdu,
b) podawanie wodnego roztworu środka pianotwórczego nasadami tłocznymi, i/lub za pomocą linii szybkiego natarcia, i/lub z działka zamontowanego na dachu pojazdu,
c) napełnianie zbiornika wody z hydrantu,
d) napełnianie zbiornika wody za pomocą autopompy.
Woda oraz środek pianotwórczy mogą być podawane ze zbiornika samochodu lub ze zbiornika zewnętrznego.

## Slide 21: Wymagania dla samochodów dla OSP
Dla samochodów dla OSP mają zastosowanie „Wymagania dla samochodów ratowniczo-gaśniczych i samochodów ratownictwa technicznego przeznaczonych dla ochotniczych straży pożarnych”, Józefów 02 marzec 2006 r.
OSP
„Wymagania dla samochodów ratowniczo-gaśniczych i samochodów ratownictwa technicznego przeznaczonych dla ochotniczych straży pożarnych”.
PSP
„Wymagania ogólne dla samochodów ratowniczo-gaśniczych”. „Wymagania szczegółowe dla samochodów ratowniczo-gaśniczych”.
W niedługim czasie należy się spodziewać ujednolicenia standardów wyposażenia samochodów dla OSP i PSP.

## Slide 22: Charakterystyki techniczne wybranych samochodów pożarniczych
Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy GLM 8 na podwoziu FORD TRANSIT 350 M
Układ jezdny: 4x2.
Załoga: 5 osób (1+1+3).
Dopuszczalna masa całkowita: 3500 kg.
Maksymalna moc silnika: 66 kW.
Wyposażenie: - motopompa M 8/8, - węże ssawne 110-2500 Ł (4 szt.), - węże tłoczne: W-52-20-ŁA (4 szt.), W-75-20-ŁA (2 szt.), - inne.

## Slide 23: Charakterystyki techniczne wybranych samochodów pożarniczych
Charakterystyki techniczne wybranych samochodów pożarniczych
Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy GLM 8 na podwoziu GAZ typ 27057-086 (GAZELA)
Układ jezdny: 4x4.
Załoga: 5 osób (1+1+3).
Wymiary (dł./szer./wys.): 5530/2080/2600 mm.
Maksymalna masa rzeczywista: 3385 kg.
Maksymalna moc silnika: 66 kW.
Wyposażenie: - motopompa M 8/8, - węże ssawne 110-2500 Ł (4 szt.), - węże tłoczne: W-52-20-ŁA (4 szt.), W-75-20-ŁA (2 szt.), - inne.

## Slide 24: Charakterystyki techniczne wybranych samochodów pożarniczych
Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy GLBA 1/1 na podwoziu IVECO DAILY 65C15 (z funkcją ratownictwa technicznego)
Układ jezdny: 4x2.
Załoga: 5 osób (1+1+3).
Maksymalna masa rzeczywista 6230 kg.
Zbiorniki środków gaśniczych (woda/środek pianotwórczy): 1000/100 dm3.
Agregat gaśniczy wysokociśnieniowy: KAPPA 100.
Dozownik środka pianotwórczego: 3% i 6%.
Linia szybkiego natarcia: 60 m, wysokie ciśnienie.
Maszt oświetleniowy: 2x1000 W.
Wciągarka: elektryczna, max siła
uciągu 4 t.
Wyposażenie: sprzęt do ratownictwa technicznego (m. in. zestaw narzędzi hydraulicznych, zestaw podnośników pneumatycznych nisko- i wysokociśnieniowych, pilarka do drewna, pilarka do stali i betonu), agregat prądotwórczy 2,2 kVA, inne.

## Slide 25: Charakterystyki techniczne wybranych samochodów pożarniczych
Średni samochód ratowniczo-gaśniczy GBA 2/16 na podwoziu STAR 14.225 LA-LF
Układ jezdny: 4x4 (opcjonalnie 4x2). Załoga: 6 osób (1+1+4). Maksymalna masa rzeczywista: 12640 kg.
Zbiorniki środków gaśniczych (woda/środek pianotwórczy): 2000/200 dm3. Autopompa: A 16/8. Dozownik środka pianotwórczego: 3% - 6%. Linia szybkiego natarcia: długość linii 60 m , wysokie ciśnienie. Maszt oświetleniowy: 2x1000 W.
Wyposażenie: węże ssawne 110-2500-Ł (4 szt.), węże tłoczne: W-52-20-ŁA (6 szt.), W-75-20-ŁA (8 szt.), pilarka do drewna, agregat prądotwórczy 2,2 kVA, lekki zestaw narzędzi hydraulicznych, inne.

## Slide 26: Charakterystyki techniczne wybranych samochodów pożarniczych
Średni samochód ratowniczo-gaśniczy GBA 2/16 z napędem terenowym na podwoziu STAR 266
Układ jezdny: 6x6. Załoga: 6 osób (1+1+4). Kąt natarcia / kąt zejścia: 350/370. Prześwit pod osią/poza osiami: 305/445 mm. Zbiorniki środków gaśniczych (woda/środek pianotwórczy): 2000/200 dm3. Autopompa: A 16/8. Dozownik środka pianotwórczego: 3% i 6%. Linia szybkiego natarcia: niskie ciśnienie. Działko wodno-pianowe: DWP-16. Zraszacze podwoziowe. Wciągarka: mechaniczna, 60 kN, lina 60 m. Wyposażenie: motopompa: pływająca. węże ssawne 110-2500-Ł (4 szt.), węże tłoczne: W-52-20-ŁA (5 szt.), W-75-20-ŁA (8 szt.), pilarka do drewna, zbiornik wodny składany 2500 dm3, inne.

## Slide 27: Charakterystyki techniczne wybranych samochodów pożarniczych
Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy GCBA 4/32 (GCBA 5/32) typ 010 (typ 011) na podwoziu JELCZ P422.DS (P442.DS) – 4x2 typ 014 (typ 015) na podwoziu JELCZ P422.DS (P442.DS) – 4x4
Układ jezdny: 4x2 (typ 010, 011), 4x4 (typ 014, 015). Załoga: 6 osób (1+1+4).
Zbiorniki środków gaśniczych (woda/środek pianotwórczy): 4000 / 400 dm3 (typ 011, 015), 5000 / 500 dm3 (typ 010, 014). Autopompa: Rosenbauer typ NH 30 lub ŚFUP A32/10-A4/29. Dozownik środka pianotwórczego: 3% i 6%. Linia szybkiego natarcia: długość linii 60 m, wysokie ciśnienie. Działko wodno-pianowe: DWP-8/16/24. Maszt oświetleniowy: 2x1000 W. Wyposażenie: węże ssawne 110-2500-Ł (4 szt.), węże tłoczne: W-52-20-ŁA 6 szt.), W-75-20-ŁA (10 szt.), agregat prądotwórczy 2,2 kVA, inne.

## Slide 28: Charakterystyki techniczne wybranych samochodów pożarniczych
Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy GCBA 8,5/50 na podwoziu MERCEDES-BENZ ACTROS 3340
Układ jezdny: 6x6. Załoga: 3 osoby. Maksymalna masa rzeczywista: 25900 kg. Silnik (moc maksymalna): 290 kW.
Zbiorniki środków gaśniczych (woda/środek pianotwórczy): 8500/1100 dm3. Autopompa: Volkan typ 6000 N. Dozownik środka pianotwórczego: 3% i 6%. Linia szybkiego natarcia: długość linii 60 m, niskie ciśnienie. Działko wodno-pianowe. Agregat wysokociśnieniowy (opcjonalnie). Maszt oświetleniowy: 2x1000 W. Wciągarka: Power Winch. Wyposażenie: węże ssawne 110-2500-Ł (6 szt.), węże tłoczne: W-52-20-ŁA (8 szt.), W-75-20-ŁA (10 szt.), W-110-20-ŁA (8 szt.), inne.

## Slide 29: Dokumentowanie pracy pojazdu
Pracę pojazdu należy odnotować w „Okresowej karcie pracy pojazdu”, która powinna zawierać m. in.:
Dane identyfikacyjne pojazdu (rodzaj, marka, typ, nr rejestracyjny).
Okres dokumentowania pracy pojazdu (od dnia ..., do dnia...).
Pobrane paliwo i olej silnikowy (data pobrania, stan licznika, ilość paliwa/oleju, nazwisko osoby pobierającej, podpis).
Przewidywane obsługi i przeglądy techniczne (rodzaj obsługi, przewidywane wykonanie do dnia lub przy stanie licznika, potwierdzenie wykonania – data i podpis).
Informacje o wykorzystaniu pojazdu (datę wyjazdu, trasę, nazwisko i podpis dysponenta, cel wykorzystania pojazdu, godzinę wyjazdu i powrotu, stan licznika kilometrów i licznika motogodzin przed i po powrocie, liczbę przebytych kilometrów, czas pracy urządzeń, nazwisko kierowcy).
Imię, nazwisko i podpis osoby wystawiającej kartę oraz nazwę miejscowości i datę.

## Slide 30: Wzór okresowej karty pracy pojazdu (karta stosowana w PSP na podstawie Zarządzenia Nr 1 Komendanta Głównego PSP z dnia 20.01.2006 r.)
Wzór okresowej karty pracy pojazdu
(karta stosowana w PSP na podstawie Zarządzenia Nr 1 Komendanta Głównego PSP z dnia 20.01.2006 r.)

## Slide 31: Wzór okresowej karty pracy pojazdu
Wzór okresowej karty pracy pojazdu

## Slide 32: Wzór okresowej karty pracy pojazdu
Wzór okresowej karty pracy pojazdu

## Slide 33: Dokumentowanie pracy sprzętu silnikowego
Pracę sprzętu silnikowego należy odnotować w „Okresowej karcie pracy”, która powinna zawierać m. in.:
Dane identyfikacyjne sprzętu (nazwa sprzętu, producent, typ, model, nr identyfikacyjny).
Okres dokumentowania pracy sprzętu (od dnia ..., do dnia...).
Pobrane paliwo i olej silnikowy (data pobrania, ilość paliwa/oleju, nazwisko osoby pobierającej, podpis).
Ewidencja pracy (data, nazwisko i podpis obsługującego, czas pracy, cel użycia).
Imię, nazwisko i podpis osoby wystawiającej kartę oraz nazwę miejscowości i datę.

## Slide 34
Wzór okresowej karty pracy sprzętu silnikowego
(karta stosowana w PSP na podstawie Zarządzenia Nr 1 Komendanta Głównego PSP z dnia 20.01.2006 r.)

## Slide 35: CELE SZCZEGÓŁOWE
W wyniku realizacji tematu słuchacz powinien umieć:
scharakteryzować pojazdy pożarnicze;
omówić standardy wyposażenia samochodów pożarniczych;
dokumentować pracę pojazdu i sprzętu silnikowego;
wymienić podstawowe dane taktyczno - techniczne i eksploatacyjne najczęściej użytkowanych przez OSP samochodów pożarniczych;
opisać podstawowe wyposażenie w/w samochodów;
wykorzystać parametry techniczne sprzętu podczas działań ratowniczych.

## Slide 36: MATERIAŁ NAUCZANIA
Wykorzystano:
Literatura:
Prezentacja multimedialna, autorzy: Adam Gontarz, Zbigniew Sural, Dariusz Czerwienko;
PN-EN 1846-1:2000 Samochody pożarnicze. Podział i oznaczenie.
PN-EN 1846-2:2005/A1:2005 (U) Samochody pożarnicze. Część 2: Wymagania ogólne. Bezpieczeństwo i parametry.
PN-EN 1846-3:2006 Samochody pożarnicze. Część 3: Wyposażenie zamontowane na stałe. Bezpieczeństwo i parametry.
Wymagania dla samochodów ratowniczo-gaśniczych i samochodów ratownictwa technicznego przeznaczonych dla ochotniczych straży pożarnych. CNBOP, Józefów 02.03.2006 r.
Wymagania ogólne dla samochodów ratowniczo-gaśniczych. KG PSP – CNBOP – czerwiec 2002.

## Slide 37: MATERIAŁ NAUCZANIA
Wymagania szczegółowe dla samochodów ratowniczo-gaśniczych. KG PSP – CNBOP – czerwiec 2002.
Zarządzenie nr 1 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 20 stycznia 2006 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej Nr 1 z dnia 31 lipca 2006 r., poz. 1).
Zdjęcia i rysunki:
Slajd nr 3 - Pojazdy ratowniczo-gaśnicze Jelcz. Zakłady Samochodowe „Jelcz” S.A.. RM 2640/3/01 /2001/350.
Slajd nr 8 - www.ratownictwo.org.pl - pobrano dnia 30.11. 2006 r. (zdjęcie podnośnika hydraulicznego).

## Slide 38: MATERIAŁ NAUCZANIA
Zdjęcia i rysunki:
Slajd nr 3 - Pojazdy ratowniczo-gaśnicze Jelcz. Zakłady Samochodowe „Jelcz” S.A.. RM 2640/3/01 /2001/350.
Slajd nr 8 - www.ratownictwo.org.pl - pobrano dnia 30.11. 2006 r. (zdjęcie podnośnika hydraulicznego).

## Slide 39: MATERIAŁ NAUCZANIA
Zdjęcia i rysunki:
Slajd nr 9 - zdjęcia udostępnione przez ISS – Wawrzaszek, Bielsko-Biała.
Slajd nr 10 - www.stolarczyk.pl - pobrano dnia 28.02.2007 r. (zdjęcie samochodu ratownictwa wodnego).
Slajd nr 14 - Katalog Mercedes-Benz. Samochody ciężarowe. Program produkcyjny. Mercedes-Benz, Struttgart.
Slajd nr 21 - www.stolarczyk.pl - pobrano dnia 28.02.2007 r.
Slajd nr 29, 30, 31, 33 - Zarządzenie nr 1 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 20 stycznia 2006 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej Nr 1 z dnia 31 lipca 2006 r., poz. 1).