Wykonywane w laboratorium WSSE w Białymstoku badania chemiczne wody ujęte w załączniku nr 1 Tabela B do rozporządzenia  Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia (Dz. U. z 2017r. poz. 2294)

| Pozycja w Tabeli B | Parametr | Grupa parametrów wg zał nr 2 | Opis metody badawczej | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Antymon | B | PN-EN ISO 15586:2005 |  |
| 3. | Arsen | B | PN-EN ISO 15586:2005 |  |
| 4. | Azotany | B | PN-EN ISO 10304-1:2009 | Powinien być rozpatrywany łącznie z azotynami wg zależności [azotany]/50+[azotyny]/3 ≤ 1 gdzie wartości w nawiasach oznaczają stężenia azotanów i azotynów wyrażone w mg/l |
| 5. | Azotyny | A , B | PN-EN ISO 10304-1:2009 | Azotyny ujmowane są w grupie A jeśli chloraminowanie jest stosowane jako metoda dezynfekcji. Zawartość azotynów powinna być rozpatrywana łącznie z azotanami wg zależności [azotany]/50+[azotyny]/3 ≤ 1 gdzie wartości w nawiasach oznaczają stężenia azotanów i azotynów wyrażone w mg/l |
| 6. | Benzen | B | PB-27 wyd. 1 data wyd. 12.03.2009 |  |
| 7. | Benzo(a)piren | B | PB-25 wyd. 1 data wyd. 28.07.2008 |  |
| 8. | Bor | B | PB-16 wyd. 1 data wyd. 21.09.2007 na podstawie testu Mercka 1.00826.0001 |  |
| 11. | Chrom | B | PN-EN 1233:2000 |  |
| 12. | Cyjanki | B | PB-24 wyd. 1 data wyd. 16.06.2008 na podstawie testu Mercka 1.09701.0001 |  |
| 13. | 1,2 dichloroetan | B | PB-27 wyd. 1 data wyd. 12.03.2009 |  |
| 15. | Fluorki | B | PN-EN ISO 10304-1:2009 |  |
| 16. | Kadm | B | PN-EN ISO 15586:2005 |  |
| 17. | Miedź | B | PN- ISO 8288:2002 met. A | Wymaga takiego pobrania by próbka była reprezentatywna dla średniej tygodniowej. Jednym ze sposobów pobrania jest pobranie w ciągu dnia losowej próbki o objętości 1 litra bez wcześniejszego spuszczania wody . |
| 18. | Nikiel | B | PN-EN ISO 15586:2005 | Uwaga jak dla miedzi |
| 19. | Ołów | B | PN-EN ISO 15586:2005 | Uwaga jak dla miedzi |
| 20. | Pestycydy | B | PB-35 wyd. 1 data wyd. 15.05.2008 | Termin „pestycydy" obejmuje organiczne: insektycydy, herbicydy, fungicydy, nematocydy, akarycydy, algicydy, rodentycydy, slimicydy, a także produkty pochodne (m.in. regulatory wzrostu) oraz ich pochodne metabolity, a także produkty ich rozkładu i reakcji. Oznaczać jedynie te pestycydy, których występowania w wodzie można oczekiwać. Laboratorium oznacza: α-HCH, β-HCH, γ-HCH, δ-HCH, Dieldryna, Endryna, Epoksydy heptachloru A i B, op`DDD |
| 21. | Σ pestycydów | B | PB-35 wyd. 1 data wyd. 15.05.2008 | Σ pestycydów oznacza sumę poszczególnych pestycydów wykrytych i oznaczonych ilościowo w ramach monitoringu. |
| 22. | Rtęć | B | PB-71 wyd. 2 data wyd. 19.03.2010 |  |
| 23. | Selen | B | PN- ISO 9965:2001 |  |
| 24. | Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu | B | PN-EN ISO 10301-1:2002 rozdział 1 i rozdział 2 |  |
| 25 | Σ Wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) | B | PB-25 wyd. 1 data wyd. 28.07.2008 | Wartość oznacza sumę stężeń wyszczególnionych związków: – benzo(b)fluoranten, – benzo(k)fluoranten, – benzo(ghi)perylen, – indeno(1,2,3–cd)piren. |
| 26 | Trihalometany-ogólem Σ THM | B | PN-EN ISO 10301-1:2002 rozdział 1 i rozdział 2 | Wartość oznacza sumę stężeń związków: – trichlorometan, – bromodichlorometan, – dibromochlorometan, – tribromometan. W miarę możliwości bez ujemnego wpływu na dezynfekcję powinno dążyć się do osiągnięcia niższej wartości. |

Wykonywane badania fizykochemiczne i organoleptyczne wody ujęte w załączniku nr 1 Tabela 2 w grupie C parametry wskaźnikowe do rozporządzenia  Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia (Dz. U. z 2017r. poz. 2294)

| Pozycja w Tabeli 2 | Parametr | Grupa parametrów wg zał nr 2 | Metoda badawcza | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Glin (Al) | A, B | PN-EN ISO 15586:2005 | Ujmowany w grupie A, jeśli używany jest w procesie uzdatniania |
| 2. | Jon amonu | A, B | PN-C-04576-4:1994 | Jon amonu ujmowany jest w grupie A jeśli chloraminowanie jest stosowane jako metoda dezynfekcji. |
| 3. | Barwa | A, B | PN-EN ISO 7887:2012 met. C | Pożądana wartość tego parametru w wodzie w kranie konsumenta- do 15 mg Pt/l |
| 4. | Chlorki | B | PN-EN ISO 10304-1:2009 | Parametr powinien być uwzględniony przy ocenie agresywnych właściwości korozyjnych wody |
| 5. | Mangan | B | PN-EN ISO 15586:2005 |  |
| 6. | Mętność | A, B | PN-EN ISO 7027-1:2016-09 pkt 5.3 | W przypadku uzdatniania wody powierzchniowej należy dążyć do osiągnięcia wartości parametrycznej nie przekraczającej 1,0 NTU ( nefelometrycznych jednostek mętności) w wodzie po uzdatnieniu. |
| 8 | Stężenie jonów wodoru (pH) | A, B | PN-EN ISO 10523:2012 | Parametr powinien być uwzględniony przy ocenie agresywnych właściwości korozyjnych wody. W odniesieniu do wody niegazowanej rozlewanej do butelek lub pojemników wartość minimalna może być obniżona do 4,5 jednostek pH. Dla wody rozlewanej do butelek lub pojemników z natury bogatej w ditlenek węgla lub sztucznie wzbogaconej ditlenkiem węgla wartość minimalna może być niższa. |
| 9. | Przewodność elektryczna | A, B | PN-EN ISO 27888:1999 | Parametr powinien być uwzględniony przy ocenie agresywnych właściwości korozyjnych wody. Oznaczany w temperaturze 25 ⁰C. |
| 10. | Siarczany | B | PN-EN ISO 10304-1:2009 | Parametr powinien być uwzględniony przy ocenie agresywnych właściwości korozyjnych wody. |
| 11. | Smak | A, B | PB-46 wyd. 1 data wyd. 19.10.2009 | Badany na zimno w temp 23 ± 2 ºC Intensywność oceniana w skali od 0 do 5 |
| 12. | Sód | B | PN-ISO 9964-1:1994+ Ap1:2009 |  |
| 13. | Utlenialność z KMnO4 | B | PN-EN ISO 8467:2001 | Dla produkcji wody poniżej 10 000 m3 dziennie. Nie musi być oznaczany jeśli badane jest OWO |
| 14. | Zapach | A, B | PB-46 wyd. 1 data wyd. 19.10.2009 | Badany na zimno w temp 23 ± 2 ºC Intensywność oceniana w skali od 0 do 5 |
| 15. | Żelazo | A, B | PN- ISO 6332:2001 pkt 7.1 | Ujmowany w grupie A, jeśli używany jest w procesie uzdatniania |

Wykonywane badania fizykochemiczne i organoleptyczne wody ujęte w załączniku nr 1 tabela 1 w grupie D dodatkowe wymagania chemiczne do rozporządzenia  Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia (Dz. U. z 2017r. poz. 2294)

| Pozycja w tabeli 1 | Parametr | Grupa parametrów wg zał nr 2 | Metoda badawcza | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bromodichlorometan | B | PN-EN ISO 10301-1:2002 rozdział 1 i rozdział 2 | W punkcie czerpalnym u konsumenta jeżeli woda jest dezynfekowana chlorem lub jego związkami |
| 2. | Chlor wolny | B | Aplikacja kolorymetru Merck na podstawie testu Mercka nr 1.00599.0001 | W punkcie czerpalnym u konsumenta jeżeli woda jest dezynfekowana chlorem lub jego związkami |
| 5. | Trichlorometan (chloroform) | B | PN-EN ISO 10301-1:2002 rozdział 1 i rozdział 2 | W punkcie czerpalnym u konsumenta jeżeli woda jest dezynfekowana chlorem lub jego związkami |

Wykonywane badania fizykochemiczne i organoleptyczne wody ujęte w załączniku nr 1 tabela 2 w grupie D dodatkowe wymagania chemiczne do rozporządzenia  Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia (Dz. U. z 2017r. poz. 2294)

| Pozycja w tabeli 2 | Parametr | Grupa parametrów wg zał nr 2 | Metoda badawcza | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Magnez | B | PB-49 wyd. 2 data wyd. 04.09.2007 | Nie więcej niż 30 mg/l magnezu , jeżeli stężenie siarczanów jest równe lub większe od 250 mg/l. Przy niższej zawartości siarczanów dopuszczalne stężenie magnezu wynosi 125 mg/l. Minimalna wartość zalecana 7 mg/l oznacza że jest ona pożądana dla zdrowia ludzkiego, ale nie nakłada to obowiązku uzupełniania zawartości magnezu przez przedsiębiorstwo wodociągowe. |
| 3. | Twardość | B | PN-ISO 6059:1999 | Przeliczana na węglan wapnia; Minimalna wartość zalecana 60 mg/l oznacza że jest ona pożądana dla zdrowia ludzkiego, ale nie nakłada to obowiązku uzupełniania zawartości przez przedsiębiorstwo wodociągowe |

Pozostałe wykonywane badania chemiczne wody

| L.p | Parametr | Metoda badawcza | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cynk | PN- ISO 8288:2002 met. A |  |
| 2. | Wapń | PB-49 wyd. 2 data wyd. 04.09.2007 |  |