## Slide 2
Współpraca organów PSP z dyrektorami szkół i przedszkoli w zakresie przygotowania placówek na wypadek otrzymania komunikatu o zagrożeniu z powietrza, ogłoszenia alarmu i jego odwołania

## Slide 3
Procedura przygotowania i reagowania w szkole lub przedszkolu po otrzymaniu komunikatu o zagrożeniu z powietrza, ogłoszeniu alarmu i jego odwołaniu
Celem jest opracowanie dokumentu jako zbioru wytycznych do wykorzystania w celu przygotowania budynku i personelu oraz działań podejmowanych w celu możliwie szybkiego przemieszczenia dzieci, uczniów, pracowników i innych osób do uprzednio wyznaczonych miejsc schronienia, a następnie utrzymania opieki do czasu bezpiecznego zakończenia działań.
Przed wyznaczeniem pomieszczeń do wykorzystania Dyrektor placówki przeprowadza oględziny z ewentualnym udziałem właściciela albo zarządcy budynku.

## Slide 4
Komendanci powiatowi (miejscy) PSP oferują pomoc dyrektorom szkół i przedszkoli znajdujących się na terenie miasta lub odpowiednio powiatu
Działania PSP mają na celu zapewnienie wsparcia Dyrektorom w zakresie rozpoznania przestrzeni mogących być miejscami schronienia.

## Slide 5
Zakres planowanych działań
2
Pomoc w wyznaczeniu miejsc schronienia
Decyzje formalne pozostają po stronie dyrektorów placówek. Ewentualne wsparcie PSP ma im pomóc właściwie zidentyfikować i wskazać miejsca schronienia.
1. Co identyfikujemy
Miejsca schronienia na terenie placówki
2. Jak sprawdzamy
Wizja lokalna (na prośbę dyrektora)
3. Co przekazujemy
Rekomendacje do wyboru miejsc schronienia
Zapewniamy niezbędne wsparcie merytoryczne

## Slide 6
Wytyczne do działań
3
Co identyfikujemy w obiektach
Obiekty zbiorowej ochrony
Przestrzenie lub pomieszczenia najmniej narażone
Pomieszczenia
w częściach podziemnych
Rola PSP: rozpoznać warunki, przedstawić propozycje miejsc, wskazać ryzyka i ograniczenia
Punkty schronienia
Schrony, ukrycia, miejsca doraźnego schronienia
Pomieszczenia oddzielone co najmniej dwoma ścianami od otoczenia np. korytarze, sale z możliwością zastosowania dodatkowych osłon

## Slide 7
Jak prowadzić rozpoznanie
4
Zweryfikować posiadane dokumenty, rozpoznać budynek, przygotować rekomendacje
PRZED WIZJĄ
Sprawdzić dostępne informacje o obiekcie w posiadanych dokumentach;
status w bazie aplikacji Gdzie się ukryć
W TRAKCIE WIZJI
Z udziałem Dyrektora placówki lub wyznaczonego przez niego pracownika sprawdzić wszystkie kondygnacje, wyjścia z budynku, drogi ewakuacyjne
PO WIZJI
Przedstawić Dyrektorowi rekomendacje do wyznaczenia i przygotowania miejsc schronienia, pomóc w ustaleniu ich pojemności oraz identyfikacji potrzeb w zakresie dostosowania do ww. funkcji

## Slide 8
Kolejność w wyborze miejsc schronienia
5
1
Schron, ukrycie, miejsce doraźnego schronienia w budynku
jeżeli istnieje, jest dostępne i ma potwierdzoną pojemność
2

## Slide 9
Kolejność w wyborze miejsc schronienia
5
3
Miejsca schronienia
w przypadku braku w budynku obiektów zbiorowej ochrony i punktów schronienia oraz gdy ich pojemność jest niewystarczająca – wybór dokonywany po wizji lokalnej i uzgodnieniach
4
Miejsca schronienia – rozwiązania szczególne
w przypadku braku możliwości wyznaczenia miejsc schronienia zaleca się pozostanie dzieci w salach, zabezpieczenie okien folią odłamkową, zastosowanie rolet, tymczasowych osłon dobranych do otworów okiennych, wypracowanie zachowań – np. odpowiednie ustawienie ławek i schronienie pod nimi.

## Slide 10
Kolejność w wyborze miejsc schronienia
5

## Slide 11
Jakie przestrzenie w budynku należy brać pod uwagę
7
Najważniejsze cechy
Kondygnacja
podziemna, gdy jej brak należy rozpatrywać pierwszą kondygnację nadziemną
Osłona
pomieszczenie wewnętrzne, bez okien lub z minimalnym przeszkleniem
„Dwie ściany”
między ludźmi a przestrzenią zewnętrzną powinny znajdować się możliwie dwie trwałe przegrody
Wyjścia
odpowiednie warunki do ewakuacji, preferowane dwa wyjścia – przy czym jednym z nich może być okno lub inny otwór umożliwiający ewakuację;
Dojście
krótka droga, bez konieczności użycia windy
Użyteczność
jak największa pojemność, oświetlenie -najlepiej jeśli jest też awaryjne, możliwość odbioru sygnałów i komunikatów alarmowych, inne potrzeby szczególne
Wentylacja
Miejsce schronienia musi zapewnić odpowiednią wentylację, dostosowaną do przyjętej pojemności, zalecane co najmniej 1,5 m2 na osobę

## Slide 12
Przestrzenie, których nie należy wskazywać na miejsce schronienia
8
!
w których występują duże powierzchnie przeszklone, lekkie łączniki np. przeszklone hole
!
do których sprawne dotarcie może być znacznie utrudnione lub ewakuacja z nich np. przez wąskie dojście i drzwi
!
w których występuje instalacja gazowa, kotły, butle ze sprężonymi gazami, ciężkie podwieszone do sufitu elementy instalacji lub urządzeń
!
w których widoczne są istotne uszkodzenia konstrukcji
!
do których dotarcie wymaga przejścia przez pomieszczenia zagrożone wybuchem
!
w których stwierdzono występowanie innych czynników mogących stanowić dodatkowe zagrożenie
Należy unikać planowania na miejsca schronienia pomieszczeń

## Slide 13
Podsumowanie rozpoznania
15
Przyjęte ustalenia z dyrektorem oraz organem prowadzącym placówkę powinny w szczególności uwzględniać:
1
położenie miejsca schronienia
2
wskazanie ustalonej kategorii (schron, ukrycie, MDS, PS, MS)
3
pojemność miejsca schronienia
4
drogi dotarcia do miejsca schronienia i ewakuacji z niego
5
ograniczenia użytkowe np. czas przebywania oraz inne wytyczne
6
niezbędne prace i działania przygotowawcze, dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa

## Slide 14
16
Zmiana w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, wprowadziła obowiązek oznakowania punktów schronienia
znakami i tablicami zgodnie z określonymi wzorami, dotyczy to także punktów schronienia, zidentyfikowanych przed dniem wejścia w życie tej zmiany.
Rozporządzenie weszło w życie 30 września 2026r.
Punkt schronienia oznakowuje się:
1) międzynarodowym znakiem rozpoznawczym obrony cywilnej – równobocznym trójkątem w kolorze niebieskim (CMYK 88, 63, 11, 25), umieszczonym na tle w kolorze pomarańczowym (CMYK 0, 50, 96, 0), według wzoru w postaci:
a) tabliczki o wymiarach 200 mm × 200 mm umieszczonej na budynku,
b) naklejki o wymiarach 80 mm × 80 mm umieszczonej w górnym prawym rogu na drzwiach wejściowych do budynku, w którym znajduje się punkt schronienia, oraz na drzwiach do punktu schronienia
2) napisem „PUNKT SCHRONIENIA” w kolorze białym na tabliczce o wymiarach 100 mm × 200 mm w kolorze zielonym (CMYK 90, 10, 80, 0), umieszczonym pod tabliczką.
Znakowanie PS – nowe obowiązki

## Slide 15
Prezentacja jak znakować PS
16