Załącznik  nr 1 do umowy nr …. z dnia ………………………….

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

świadczenie usługi transmisji danych dla jednostek organizacyjnych resortu sprawiedliwości obejmujących lokalizacje Sądów Apelacyjnych, Sądów Okręgowych, Sądów Rejonowych oraz centralne lokalizacje Zamawiającego w Warszawie ul. Czerniakowska 100 oraz ul. Zwycięzców 34.

Objaśnienia użytych skrótów:

| Lp. | Skrót | Opis |
| --- | --- | --- |
|  | MS | Ministerstwo Sprawiedliwości – centralne lokalizacje Zamawiającego w Warszawie ul. Czerniakowska 100 oraz ul. Zwycięzców 34 |
|  | CPE | Customer Provided Equipment |
|  | DSL | Digital Subscriber Line |
|  | HSDPA | High Speed Downlink Packet Access |
|  | ISO/OSI | ISO Open Systems Interconnection Reference Model |
|  | PE | Provider Edge Router |
|  | CE | Customer Edge Router |
|  | QoS | Quality of Service |
|  | SDH/PDH | Synchronous Digital Hierarchy/Plesiochronous Digital Hierarchy |
|  | SLA | Service Level Agreement |
|  | TD | Transmisja danych |
|  | UDP | User Datagram Protocol |
|  | VLAN | Virtual Local Area Network |
|  | VPN | Virtual Private Network |
|  | RTD | Round Trip Delay |
|  | SHDSL | Single-Pair High Speed Digital Subscriber Line |
|  | stacja SLA | stacja monitorowania i weryfikacji jakości świadczonych usług |

Spis treści:

I.	Definicje	2

II.	Zakres świadczonych usług	4

III.	Struktura fizyczna sieci	7

IV.	Struktura logiczna sieci	8

# Definicje

Użytkownik - Zamawiający i jednostki Zamawiającego wskazane w Załączniku nr 2 do umowy - adresy miejsca instalacji łączy oraz przepustowość i czas usunięcia awarii.

Łącze dostępowe - łącze transmisji danych, które pozwala na połączenie lokalizacji Zamawiającego z węzłem dostępowym sieci transmisji danych Wykonawcy. Łącze to musi być zakończone w każdej lokalizacji Zamawiającego urządzeniem dostępowym (CE) oraz ewentualnie innymi urządzeniami niezbędnymi do realizacji łącza (np.: modemy kablowe, multipleksery, itp.).

Urządzenie dostępowe (CE) – urządzenie w lokalizacji Zamawiającego, dostarczone, zainstalowane we wskazanym przez Zamawiającego miejscu i zarządzane przez Wykonawcę. Urządzenie to stanowi zakończenie łącza dostępowego oraz udostępnia interfejs przyłączeniowy lub interfejsy przyłączeniowe zapewniające podłączenie do urządzeń i sieci Zamawiającego.

OPZ – Załącznik nr 1 do umowy - opis przedmiotu zamówienia.

Urządzenie – sprzęt wraz z oprogramowaniem dostarczany przez Wykonawcę w ramach realizacji umowy w celu realizacji wymagań zawartych w OPZ.

Interfejs przyłączeniowy - interfejs w standardzie FastEthernet 10/100 (Eth 10/100) lub GigabitEthernet 10/100/1000 (Eth 10/100/1000) zlokalizowany w urządzeniu dostępowym CE, za pomocą którego Użytkownik w danej placówce ma dostęp do usługi transmisji danych. Interfejs przyłączeniowy w urządzeniu dostępowym CE jest punktem, w którym świadczona jest usługa transmisji danych o zdefiniowanych przez Zamawiającego parametrach.

Router PE – router brzegowy sieci Wykonawcy umieszczony w węźle sieci Wykonawcy, do którego dołączone jest urządzenie dostępowe (CE) za pomocą łącza dostępowego.

IP 	- protokół transmisji danych używany przez systemy informatyczne (ang. Internet Protocol).

LAN 	- lokalna sieć transmisji danych obejmująca swym zasięgiem pojedynczą jednostkę Zamawiającego (ang. Local Area Network).

Pasmo transmisyjne IP - dostępna dla Zamawiającego przepustowość łącza wyrażona w kbps 
lub Mbps, określająca szybkość przesyłania danych w ramach świadczonej usługi transmisji danych mierzona w warstwie 2 modelu ISO/OSI.

QoS	- parametry definiujące wymagania jakościowe względem łączy telekomunikacyjnych realizowane przez: kształtowanie ruchu, ograniczanie przepustowości, nadawanie priorytetów, zarządzanie parametrami jakościowymi, unikanie przeciążeń w sieci, itp. (ang. Quality of Service).

SLA - parametry określające niezawodność i jakość usługi transmisji danych (ang. Service Level Agreement).

WAN - rozległa sieć transmisji danych Wykonawcy obejmująca swym zasięgiem wszystkich zdefiniowanych Umową Użytkowników Zamawiającego (ang. Wide Area Network).

VPN - struktura logiczna sieci kreowana w ramach fizycznej infrastruktury sieci rozległej Wykonawcy, zapewniająca możliwości zestawiania połączeń pomiędzy użytkownikami sieci transmisji danych w warstwie trzeciej modelu OSI (ang. Virtual Private Network).

System Monitorowania Sieci Wykonawcy (SMW) – rozwiązanie służące monitorowaniu udostępnionej sieci Wykonawcy o funkcjonalnościach wyszczególnionych w OPZ, zarządzane i utrzymywane przez Wykonawcę.

Usługa TD – zapewnienie Zamawiającemu możliwości transmisji danych o parametrach SLA 
w oparciu o zestawione i utrzymywane przez Wykonawcę łącza dostępowe wraz 
z niezbędnymi urządzeniami teletransmisyjnymi.

# Zakres świadczonych usług

- Zamawiający wymaga by zamawiane usługi obejmowały dostawę urządzeń i uruchomienie telekomunikacyjnych węzłów dostępowych w dwóch Lokalizacjach centralnych Zamawiającego w Warszawie ul. Czerniakowska 100 oraz ul. Zwycięzców 34 oraz urządzeń dostępowych we wszystkich  Lokalizacjach wyspecyfikowanych w Załączniku nr 2 do umowy - adresy miejsca instalacji łączy oraz przepustowość i czas usunięcia awarii. Wszystkie urządzenia muszą być dostarczone, zainstalowane i uruchomione przez Wykonawcę i są jego własnością w okresie świadczenia usług i po ich zakończeniu.

- Zamawiający wymaga aby:

  - Wykonawca skonfigurował łącza dostępowe w dwóch Lokalizacjach centralnych Zamawiającego w Warszawie ul. Czerniakowska 100 oraz ul. Zwycięzców 34 z mechanizmem zabezpieczającym na wypadek awarii któregoś z routerów CE oraz łączy. W tym celu Zamawiający, w zależności od potrzeb Wykonawcy może udostępnić połączenie w warstwie drugiej modelu ISO/OSI pomiędzy Lokalizacjami centralnymi Zamawiającego w ramach posiadanej własnej infrastruktury teleinformatycznej. Zamawiający przeprowadzi test poprawności działania wdrożonego mechanizmu poprzez kontrolowane wyłączenie urządzeń w Lokalizacjach centralnych. Zamawiający wymaga, aby wdrożony mechanizm zabezpieczający funkcjonował dla jednocześnie wykorzystywanych przez użytkowników końcowych łączy w Lokalizacjach centralnych,

  - Wykonawca skonfigurował łącza dostępowe w Lokalizacjach, w których zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Umowy Zamawiający przewiduje łącza zapasowe, w trybie w którym jedno z łączy pełni rolę łącza podstawowego natomiast drugie pełni rolę łącza zapasowego (active – passive),

  - Wykonawca realizował usługi zarządzania urządzeniami CE w trakcie obowiązywania umowy  obejmujących:

    - zdalne zarządzanie konfiguracją fizyczną i logiczną sieci oraz utrzymanie urządzeń CE,

    - zarządzanie siecią i monitorowanie stanu technicznej infrastruktury udostępnionej Zamawiającemu,

    - zmiany konfiguracji urządzeń CE na wniosek Zamawiającego; dokonywanie konfiguracji interfejsów dla celów dołączenia do sieci LAN  i WAN,

    - naprawę lub wymianę uszkodzonego urządzenia CE,

    - rozwiązywanie problemów eksploatacyjnych przy pomocy Help Desk,

    - zapewnienie Zamawiającemu zdalnego przeglądania pełnej konfiguracji w trybie „tylko do odczytu” urządzeń CE zainstalowanych we wszystkich lokalizacjach Zamawiającego.

    - monitorowania łączy transmisji danych udostępnianej struktury sieciowej przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały okres realizacji umowy  (24/7) wraz z powiadamianiem Zamawiającego o wykrytych awariach lub usterkach,

    - konfiguracje adresacji IP zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym,

    - wykrywanie awarii i naprawę łączy dostępowych.

- Zamawiający wymaga zapewnienia następujących, minimalnych parametrów usług SLA, jakie muszą być gwarantowane przez operatora telekomunikacyjnego w ramach świadczenia  usług  transmisji danych:

  - gwarancja przepustowości na poziomie 100% dostarczonego pasma,

  - gwarantowana dostępność usługi na poziomie co najmniej 99,44% miesięcznie,

  - czas reakcji na awarię nie dłużej niż 30 minut, liczonych od chwili wykrycia/zgłoszenia,

  - czas usunięcia awarii nie dłużej niż:

    - dla lokalizacji centralnych Zamawiającego w Warszawie ul. Czerniakowska 100 oraz ul. Zwycięzców 34, Sądów Apelacyjnych, Sądów Okręgowych, Ośrodków Zarządzania Informacją - 4 godziny, liczone od chwili  wykrycia/zgłoszenia awarii,

    - dla pozostałych lokalizacji - [termin zostanie uzupełniony zgodnie z ofertą Wykonawcy (w terminie do……)] termin nie może być dłuższy niż 8 godzin, liczonych od chwili wykrycia/zgłoszenia awarii,

  - gwarantowane opóźnienie w obu kierunkach (RTD - Round Trip Delay) - nie więcej niż 90 ms,

  - gwarancja straty pakietów (PLR - Packet Loss Ratio) - nie więcej niż 0,2%.

Parametry jakościowe będą mierzone z użyciem 10 pakietów ICMP (lub datagramów UDP) 
o wielkości 128 bajtów wysyłanych w okresach nie dłuższych niż co 5 minut pomiędzy urządzeniem dostępowym CE w danej lokalizacji a stacją monitorowania jakości świadczonych usług; wyniki pomiarów będą uśredniane w okresach 1 godzinnych. Do pomiarów brane będą pomiary wykonane w warunkach obciążenia poszczególnych kolejek danych urządzenia CE w danej lokalizacji nieprzekraczającego wartości 90% dostępnego pasma dla kolejki. W przypadku, gdy warunki obciążenia nie są respektowane dla jednego z dwóch portów IP, których pomiar dotyczy, pomiar będzie odrzucany.

- Zamawiający wymaga, by usługa serwisu technicznego obejmowała usuwanie problemów pracy z siecią po ich wykryciu przez stację monitorowania i weryfikacji jakości świadczonych usług Wykonawcy lub ich zgłoszeniu przez Zamawiającego:

    - poprzez dedykowany serwis helpdesk dostępny w trybie online przez przeglądarkę internetową,

    - na specjalnie do tego celu wydzielony bezpłatny numer telefoniczny,

    - na adres poczty elektronicznej wskazany przez Wykonawcę.

Zamawiający wymaga od Wykonawcy zapewnienia by wszystkie z wyżej wymienionych form zgłaszania awarii i usterek były dostępne 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały okres realizacji umowy  (24/7).

- Wykonawca skonfiguruje posiadane przez Zamawiającego stanowisko weryfikacji jakości świadczonych usług wykorzystujące oprogramowanie AdRem NetCrunch 9.3 Premium lub wyższą, w celu monitorowania udostępnionej w ramach przedmiotowego postępowania infrastruktury sieciowej. Stanowisko monitorowania i weryfikacji jakości świadczonych usług znajduje się w lokalizacji centralnej Zamawiającego w Warszawie ul. Czerniakowska 100. Zamawiający wymaga zapewnienia synchronizacji czasu zdarzeń pomiędzy stacją monitorowania i weryfikacji jakości świadczonych usług Wykonawcy oraz stacją weryfikacji jakości świadczonych usług Zamawiającego oraz skonfigurowania co najmniej następujących funkcjonalności dla udostępnianej struktury sieciowej:

  - monitorowanie parametrów SLA dla całej sieci WAN, w szczególności parametrów łączy dostępowych, gwarantowanej przepustowości i obciążenia łączy dla poszczególnych klas ruchu QoS, z poziomu jednej konsoli monitorującej,

  - automatyczne odkrywanie urządzeń znajdujących się w monitorowanej sieci i dodawanie ich do bazy urządzeń podlegających monitorowaniu,

  - graficzna wizualizacja odpowiedzi monitorowanych urządzeń na pakiety ICMP, ECHO wysyłane przez stację monitorującą,

  - dynamiczne (w czasie rzeczywistym ), graficzne wyświetlanie mapy logicznej i fizycznej topologii sieci (z routerem w każdej lokalizacji włącznie),

  - monitorowanie w czasie rzeczywistym (uwzględniając prędkość sieci komputerowej 
i częstotliwość odpytywania) parametrów pracy urządzeń sieciowych,

  - testowanie poprawności zdalnych połączeń,

  - gromadzenie bieżących parametrów pracy monitorowanych urządzeń sieciowych dzięki wykorzystaniu protokołu SNMP oraz graficzna wizualizacja całej topologii sieci 
na podstawie zgromadzonych danych,

  - graficzna prezentacja zebranych danych w postaci wykresów tygodniowych, miesięcznych, rocznych,

  - generowanie komunikatów w wyniku zdarzeń i symptomów potencjalnych zagrożeń oraz reagowanie na  nie za pomocą zdefiniowanych przez użytkownika akcji takich 
jak wysłanie powiadomienia poprzez email lub SMS, wysłanie trapów SNMP 
lub uruchomienie lokalnego/zdalnego programu lub skryptu.

- Wszelkie prace serwisowe wymagające dostępu do routerów i modemów, powinny być dokonywane przez operatora zdalnie. W przypadkach, gdy zdalny dostęp 
z przyczyn technicznych nie będzie możliwy, odpowiednie działania mające na celu przywrócenie poprawnej pracy urządzeń i łącza powinny być wykonywane w lokalizacji Zamawiającego po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i zakresu prac.

- W terminie wskazanym w załączniku nr 3 do umowy – plan-harmonogram realizacji umowy, Wykonawca zapewni dostęp do Systemu Monitorowania Sieci Wykonawcy (SMW) w trybie „tylko do odczytu”, wraz z zapewnieniem ewentualnych niezbędnych licencji:

  - do całej sieci, z podziałem na 11 segmentów według apelacji (dla minimum 1 zdefiniowanego hasła administratora, z każdego z segmentów Zamawiającego - różna loginy i hasła dla każdego z segmentów), dla minimum 5 administratorów Zamawiającego wraz z prezentacją i przeszkoleniem w zakresie użytkowania, w formie warsztatów praktycznych w siedzibie Zamawiającego,

  - do części sieci - łącza należące do danej apelacji (dla minimum 1 zdefiniowanego hasła administratora, z danego segmentu Zamawiającego – login i hasło dla danego segmentu), odpowiednio dla każdej apelacji dla minimum 5 administratorów, ponadto zapewni wskazanym administratorom z każdej apelacji zdalne przeglądanie pełnej konfiguracji w trybie „tylko do odczytu” urządzeń CE zainstalowanych we wszystkich lokalizacjach danej apelacji. Wykonawca przekaże Zamawiającemu, do wykorzystania przez administratorów wszystkich apelacji, instrukcję użytkowania Systemu Monitorowania Sieci Wykonawcy,

  - System Monitorowania Sieci Wykonawcy powinien zapewniać dostęp do statystyk właściwych dla danej lokalizacji:

    - w widoku dziennym (z ostatnich 24 godzin),

    - w widoku historia z możliwością wyboru widoku z konkretnych dni (ostatnie 90 dni kalendarzowych) oraz widoku w ujęciu miesięcznym lub rocznym (dane archiwalne za okres 12 miesięcy),

    - z jednoczesną możliwością wyboru określonych godzin i/lub dni tygodnia (np. statystyki wyłącznie dla godzin dziennych w dni robocze w widoku dziennym i widoku historia).

- Na etapie uruchamiania i zestawiania usługi Wykonawca uruchomi transmisję danych z wykorzystaniem protokołu QoS, zapewniając obsługę do pięciu klas ruchu dla wszystkich lokalizacji Zamawiającego:

  - oferowana usługa musi spełniać poniższe wymagania:

    - umożliwiać modyfikowanie list aplikacji i adresów QoS z mapowaniem adresów/portów do odpowiednich klas usług w trakcie realizacji,

    - poprzez zapis "listy aplikacji" rozumiana jest konfiguracja na dostarczonych routerach ACL (Access Control List) czyli reguł kontroli ruchu działających na poziomie warstwy sieciowej i transportu (3 i 4 warstwa w referencyjnym modelu sieci ISO OSI),

  - Zamawiający wymaga wprowadzenia 5 klas usług QoS (Quality of Service):

    - klasa 1 – transmisje danych dla celów realizacji usług telekomunikacyjnych transmisji głosowych w czasie rzeczywistym,

    - klasa 2 – do przesyłu strumieni wideo, np. konferencji,

    - klasa 3 – transmisje danych dla celów systemów informatycznych krytycznych, wymagających dostępu do danych on-line,

    - klasa 4 – transmisje danych dla celów systemów informatycznych mogących pracować off-line, np. replikacja danych,

    - klasa 5 – pozostały ruch,

  - Zamawiający wymaga skonfigurowania priorytetyzacji ruchu na każdym Łączu transmisji danych. Podział na poszczególne klasy ruchu oraz podział procentowy do każdej z klas ruchu, w ramach przepustowości Łącza zostanie ustalony na etapie opracowywania Projektu Technicznego.

- Łącza centralne (dla Lokalizacji centralnych Zamawiającego w Warszawie ul. Czerniakowska 100 oraz ul. Zwycięzców 34) powinny zostać uruchomione co najmniej 30 dni kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia świadczenia usług, wskazanym w Załączniku nr 3 do umowy – plan-harmonogram realizacji umowy, ze względu na konieczność zapewnienia przez Zamawiającego ciągłości transmisji danych.

# Struktura fizyczna sieci

- Łącza transmisji danych muszą być łączami symetrycznymi o gwarantowanej przepustowości.

- Zamawiający przy budowie łączy dostępowych dopuszcza następujące rodzaje mediów:

  - łącza światłowodowe zakończone dedykowanymi urządzeniami teletransmisyjnymi lub jako ciemne włókno bezpośrednio łączące router PE Wykonawcy z routerem CE w lokalizacji Zamawiającego,

  - łącza radiowe punkt-punkt lub punkt-wielopunkt pracujące w paśmie koncesjonowanym,

  - łącza z zastosowaniem par kabli miedzianych z zastosowaniem urządzeń pracujących 
w technologii G.SHDSL, HDSL oraz SDSL.

- Wszystkie węzły sieci operatora do których będą budowane łącza dostępowe jednostek resortu powinny być połączone z siecią operatora co najmniej dwiema niezależnymi drogami (dwa niezależne łącza w górę sieci).

- Dla zapewnienia odpowiedniej skalowalności infrastruktury sieciowej i bezpieczeństwa transmisji danych oraz zapewnienia prywatności konfigurowanych przez dostawcę usług telekomunikacyjnych, łącza dostępowe  nie mogą być budowane:

  - na bazie zasobów publicznej sieci Internet,

  - łączy z wykorzystaniem infrastruktury znajdującej się poza terytorium Polski,

  - łączy asymetrycznych w technologii DSL,

  - łączy satelitarnych,

  - telefonicznych łączy komutowanych,

  - łączy technologii radiowych w paśmie niepodlegającym koncesjonowaniu w Urzędzie Regulatora,

  - technologii Wi-Fi, HSDPA, LTE.

- Zamawiający wymaga, aby łącza dostępowe użyte do realizacji sieci były na całej relacji (od danej lokalizacji do routera PE w sieci Wykonawcy) budowane z zastosowaniem łączy odseparowanych od publicznej sieci Internet.

- Zamawiający wymaga, aby do wskazanych w załączniku nr 2 do umowy - adresy miejsca instalacji łączy oraz przepustowość i czas usunięcia awarii lokalizacji Wykonawca  doprowadził łącza dostępowe zabudowane routerami do szaf teletechnicznych wskazanych przez administratorów lokalnych.

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykorzystał jako urządzenia dostępowe CE routery IP dostarczone wraz z niezbędnym okablowaniem, osprzętem i oprogramowaniem umożliwiającym realizowanie założonych funkcjonalności opisanych w SIWZ. Nie dopuszcza się wykorzystywania jako urządzeń dostępowych CE wyłącznie mostów lub modemów oraz innych urządzeń pracujących w warstwie drugiej modelu ISO/OSI.

- Urządzenia dostępowe (CE) muszą zapewnić odpowiednią ilość interfejsów przyłączeniowych - co najmniej cztery elektryczne interfejsy przyłączeniowe Eth 10/100 dla wszystkich lokalizacji Zamawiającego.

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca obsługiwał adresy IP używane przez Zamawiającego 
w dotychczas eksploatowanych sieciach rozległych z puli określonej w dokumencie RFC 1918 (ang. Requests For Comments). Szczegółowy plan adresacji sieci dla obsługi poszczególnych systemów aplikacyjnych Zamawiającego zostanie przekazany Wykonawcy po podpisaniu Umowy.

# Struktura logiczna sieci

- Struktura logiczna udostępnianej usługi transmisji danych w sieci operatora telekomunikacyjnego musi umożliwiać konfigurację dostępu użytkowników do usług i uwzględniać korzystanie danej jednostki z określonych centralnych oraz rozproszonych zasobów bazodanowych czy aplikacji,

- W ramach struktury logicznej sieci Zamawiającego musi zostać zdefiniowany:

  - VPN_MS: obejmujący swoim zasięgiem wszystkie lokalizacje wyszczególnione w załączniku nr 2 do umowy - adresy miejsca instalacji łączy oraz przepustowość i czas usunięcia awarii; Zamawiający wymaga aby w ramach tej struktury możliwa była komunikacja „każdy z każdym” (topologia full-mesh)

  - VPN_Rejestry: obejmujący swoim zasięgiem wszystkie lokalizacje wyszczególnione 
w załączniku nr 2 do umowy - adresy miejsca instalacji łączy oraz przepustowość i czas usunięcia awarii; Zamawiający wymaga aby w ramach tej struktury możliwa była komunikacja „wiele do jednego” (topologia gwiazdy).

  - VPN_KRK: obejmujący swoim zasięgiem wszystkie lokalizacje wyszczególnione 
w załączniku nr 2 do umowy - adresy miejsca instalacji łączy oraz przepustowość i czas usunięcia awarii; Zamawiający wymaga aby w ramach tej struktury możliwa była komunikacja „wiele do jednego” (topologia gwiazdy).

  - sieć zarządzająca, w której zostanie umiejscowiona stacja monitorowania i weryfikacji jakości świadczonych usług Zamawiającego.

- Zakres uprawnień w dostępie dla każdej lokalizacji zostanie zdefiniowany indywidualnie na etapie uruchomienia usług i eksploatacji po podpisaniu umowy.