## Slide 1: Szkolenie specjalistyczne w zakresie młodszego nurka Temat: Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakresie prac podwodnych

## Slide 2
Materiał nauczania:
bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania działań ratowniczych, szkoleń i ćwiczeń na obszarach wodnych (wody śródlądowe, morskie wody wewnętrzne i przybrzeżne),
zasady stosowania środków ochrony indywidualnej przed utonięciem, utratą ciepła, urazem mechanicznym i niekorzystnym wpływem warunków hydrometeorologicznych i środowiska,
zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas stosowania sprzętu nurkowego,
zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas stosowania urządzeń technicznych służących do wykonania podwodnych prac wydobywczych, prac technicznych z wykorzystaniem sprzętu burzącego i hydraulicznego,
wykonywanie prac podwodnych w obrębie zatopionych obiektów oraz budowli i obiektów hydrotechnicznych.

## Slide 3: Cele szczegółowe:
W wyniku realizacji tematu słuchacz powinien umieć:
omówić uregulowania prawne dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania prac podwodnych w ramach działań ratowniczych, szkoleń i ćwiczeń,
przedstawić organizację stanowiska pracy nurka roboczego, nurka ratownika, sygnalisty, chronometrażysty i kierownika,
wymienić rodzaje zagrożeń występujących przy wykonywaniu prac podwodnych,

## Slide 4
omówić warunki bezpieczeństwa wykonywania prac podwodnych z wykorzystaniem sprzętu nurkowego i urządzeń technicznych,
omówić warunki bezpieczeństwa wykonywania prac podwodnych w obrębie zatopionych obiektów oraz budowli i obiektów hydrotechnicznych,
omówić sposoby ochrony przed utonięciem, utratą ciepła, urazem mechanicznym i niekorzystnym wpływem warunków hydrometeorologicznych i środowiska.
Cele szczegółowe c.d.:

## Slide 5: Akty prawne regulujące bezpieczeństwo i higienę pracy podczas wykonywania prac podwodnych w Polsce
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

## Slide 6
Ad. 1
Rozporządzenie określa stosowanie wymogów w następujących sytuacjach:
Podczas akcji ratowniczej na wodzie używa się sprzętu pływającego wyposażonego w:
kamizelki asekuracyjne lub ratownicze w liczbie odpowiedniej do liczby przewożonych osób;
wiosła lub silnik o mocy i masie dostosowanej do wytrzymałości kadłuba.
2) W przypadku ratowania ludzi znajdujących się na lodzie strażak przed rozpoczęciem działań nakłada kamizelkę asekuracyjną lub ratowniczą, kask ochronny oraz zabezpiecza siebie linką ratowniczą. W zależności od sytuacji stosuje inne niezbędne środki ochrony osobistej, w szczególności chroniące przed wychłodzeniem i utonięciem.
Notes: Wymagania rozporządzenia dotyczą działań podczas prowadzenia akcji ratowniczej, ćwiczeń lub szkolenia na wodzie (lodzie) i pod wodą (lodem) oraz na obszarach powodziowych, zalewowych i zalodzonych.

## Slide 7: Akty prawne regulujące bezpieczeństwo i higienę pracy podczas wykonywania prac podwodnych w Polsce
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby strażaków Państwowej Straży Pożarnej.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wykonywania prac podwodnych w jednostkach podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych (oraz rozporządzenie zmieniające).

## Slide 8
Ad. 2
Rozporządzenie określa:
  Bezpieczeństwo wykonywania prac podwodnych, z wyłączeniem działań specjalnych poprzez:
  stosowanie sprzętu sprawnego technicznie i legalizowanego zgodnie z wymaganiami określonymi przez producenta;
  oznakowanie obszaru, na którym prowadzone są prace podwodne;
  posiadanie zabezpieczenia medycznego w postaci zestawu medycznego, którego opis oraz minimalne wymagania określa załącznik do rozporządzenia;
  zapewnienie łączności pomiędzy nurkami a kierującym pracami podwodnymi;

## Slide 9
  ustalone procedury postępowania przy wypadkach nurkowych;
  stosowanie mieszanin oddechowych i tlenu z ograniczeniem maksymalnego ciśnienia parcjalnego tlenu do 0,16 MPa i maksymalnego ciśnienia parcjalnego azotu do 0,47 MPa;
  zapewnienie asekuracji nurka;
  przeszkolenie praktyczne nurka w zakresie eksploatacji danego typu sprzętu nurkowego przed wprowadzeniem go do wyposażenia.
  2. W wykonywaniu prac podwodnych biorą udział osoby przeszkolone w zakresie ratownictwa medycznego.

## Slide 10
Ad. 2 c.d.
Rozporządzenie określa ponadto, że:
Obecność kierującego pracami podwodnymi nie jest wymagana, jeśli zachodzi konieczność ratowania życia lub zdrowia ludzkiego.
Kierujący pracami podwodnymi dopuszcza nurka do wykonywania prac podwodnych, jeżeli nurek:
1) posiada ważne badania lekarskie i nie zgłasza dolegliwości psychofizycznych;
2) dokona sprawdzenia roboczego sprawności indywidualnego sprzętu nurkowego.

## Slide 11
Nurek nie wykonuje prac podwodnych w przypadku wystąpienia jakichkolwiek dolegliwości psychofizycznych.
Kierujący pracami podwodnymi, w przypadku stwierdzenia u nurka oznak przemęczenia, pobudzenia psychicznego lub zgłoszenia dolegliwości psychofizycznych przez nurka, nie dopuszcza go do wykonywania tych prac.

## Slide 12
Kierujący pracami podwodnymi w szczególności:
1) ocenia wielkość i rodzaj zdarzenia oraz zagrożenia dla nurków;
2) planuje i organizuje prace podwodne;
3) kieruje przebiegiem prac podwodnych z zachowaniem zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy;
4) dokonuje osobistego sprawdzania, czy jest zapewniona odpowiednia ilość i rodzaj sprzętu;
5) prowadzi dokumentację związaną z wykonywaniem prac podwodnych;
6) określa postępowanie w razie zaistnienia zagrożenia życia lub zdrowia nurka;
7) może prowadzić szkolenie doskonalące.

## Slide 13
W przypadku nagłego wystąpienia zagrożenia życia lub zdrowia ludzi kierujący pracami podwodnymi może zmienić organizację prac lub odstąpić od ich prowadzenia.

## Slide 14
Ad. 2 c.d.
Dla zachowania bezpieczeństwa i możliwości kierowania pracą nurków, prace podwodne (z wyłączeniem prac o charakterze specjalnym) wykonuje się z asekuracją.
Asekuracji dokonuje się przez kontrolowanie bezpieczeństwa wykonywania prac podwodnych z zastosowaniem co najmniej jednej z form:
łączności podwodnej: przewodowa, bezprzewodowa, asekuracja linowa,
monitorowania audiowizualnego wykonywanych czynności,
zabezpieczenia prac przez drugiego nurka.

## Slide 15
Sygnał | Do nurka | Od nurka
Jedno szarpnięcie liną lub jeden dźwięk | Czy wszystko w porządku? | Tak, wszystko w porządku
Dwa szarpnięcia liną | Stop, zmień kierunek | Stop, zmieniam kierunek
Trzy szarpnięcia liną lub trzy dźwięki | Zakończ prace i rozpocznij wynurzanie | Rozpoczynam wynurzanie
Wielokrotne szarpnięcie liną lub wielokrotne dźwięki | Natychmiast rozpocznij wynurzenie - niebezpieczeństwo | Niebezpieczeństwo -wyciągnijcie mnie
Sygnały przekazywane liną asekuracyjną lub dźwiękiem
Ad. 2 c.d.
Wszyscy nurkowie prowadzący prace podwodne stosują sygnały umowne nadawane liną, dźwiękiem lub wizualnie niezależnie od stosowanej formy asekuracji.

## Slide 16
Znaki umowne – sygnały podstawowe
Ad. 2 c.d.

## Slide 17
Ad. 2 c.d.

## Slide 18
Jeżeli kierujący pracami podwodnymi uzna warunki, w których mają być wykonywane prace podwodne, za szczególnie niebezpieczne lub specyficzne, może dodatkowo wyznaczyć nurka do pełnienia funkcji nurka ratownika.
Ad. 2 c.d.
Notes: Funkcję nurka ratownika pełni nurek, którego kwalifikacje umożliwiają nurkowanie co najmniej na głębokość wykonywanych prac podwodnych.
Nurek ratownik przebywa w miejscu prowadzonych prac podwodnych w gotowości do podjęcia akcji ratowniczej.

## Slide 19
Przy prowadzeniu prac podwodnych na szlakach żeglugowych, z wyłączeniem prac podwodnych o charakterze specjalnym, kierujący pracami podwodnymi dokonuje oznakowania miejsca ich wykonywania oraz powiadamia właściciela drogi wodnej o prowadzonych pracach, zgodnie z przepisami o żegludze śródlądowej lub morskiej.
Ad. 2 c.d.
Zdjęcie: KP PSP w Mrągowie

## Slide 20: Ad. 2 c.d.
Osoby biorące udział w pracach podwodnych przebywające pod wodą i na jej powierzchni oraz w bezpośredniej bliskości brzegów, a także przebywające na budowlach hydrotechnicznych, jednostkach pływających i akwenach zalodzonych wyposaża się w środki ochrony indywidualnej, w szczególności w:
kamizelkę asekuracyjną nieograniczającą swobody ruchów lub kombinezon ratunkowy albo inne środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed utonięciem,
środki do sygnalizacji wizualnej lub dźwiękowej,
nóż ratowniczy lub inny przyrząd do cięcia.

## Slide 21: Ad. 2 c.d.
W przypadku prowadzenia prac podwodnych w przestrzeniach zamkniętych oraz na akwenach, na których występuje kra lodowa, w celu zapewnienia bezpieczeństwa nurków wymaga się dodatkowych przedsięwzięć, uwzględniających pragmatykę służbową, w szczególności:
zastosowania sprzętu do autoasekuracji, oświetlenia i łączności,
zastosowania dwóch niezależnych źródeł mieszaniny oddechowej,
wykonywania prac przez nurków posiadających dodatkowe przeszkolenie w tym zakresie.
Zdjęcie: KW PSP w Olsztynie

## Slide 22: Ad. 2 c.d.
Zabezpieczenie prowadzenia prac podwodnych w warunkach nocnych wymaga oświetlenia terenu prac oraz asekuracji pracujących nurków przez jednostkę pływającą wyposażoną w reflektor poszukiwawczy.
Nurków prowadzących prace w nocy wyposaża się w indywidualne oświetlenie w postaci podstawowego i awaryjnego źródła światła.

## Slide 23: Akty prawne regulujące bezpieczeństwo i higienę pracy podczas wykonywania prac podwodnych w Polsce
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby strażaków Państwowej Straży Pożarnej.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wykonywania prac podwodnych w jednostkach podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych (oraz rozporządzenie zmieniające).
Zasady organizacji ratownictwa wodnego w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym.

## Slide 24: Ad. 3
Zasady obejmują organizację i funkcjonowanie ratownictwa wodnego na poziomie podstawowym i specjalistycznym.
W załączniku nr 10 „Zasady organizacji prac podwodnych w tym działań ratowniczych i wspomagających oraz zasady bezpieczeństwa wykonywania prac podwodnych” zawarto zasady bezpieczeństwa.
Nurkowie w trakcie wykonywania prac podwodnych obowiązani są stosować ww. zasady, które są zbieżne z wcześniej prezentowanymi przepisami.

## Slide 25: Rodzaje zagrożeń przy wykonywaniu prac podwodnych
Choroby nurkowe:
uraz ciśnieniowy, m.in.: płuc, ucha, zatok, przewodu pokarmowego, zęba,
choroba dekompresyjna,
utrata przytomności,
narkoza azotowa,
zatrucie tlenem, dwutlenkiem węgla, tlenkiem węgla,
utonięcie,
urazy mechaniczne,
hipotermia, hipertermia,
awaria sprzętu nurkowego.

## Slide 26: Rodzaje zagrożeń przy wykonywaniu prac podwodnych c.d.
Panika nurka

## Slide 27: Rodzaje zagrożeń przy wykonywaniu prac podwodnych c.d.
Uwaga: analiza zagrożeń i rozpoznanie jest częścią planowania prac podwodnych!

## Slide 28: Organizacja stanowiska pracy podczas wykonywania prac podwodnych
Stanowisko pracy podczas wykonywania prac podwodnych zgodnie z przepisami to baza prac podwodnych
Baza prac podwodnych – miejsce zainstalowania urządzeń technicznych i wyposażenia umożliwiających bezpieczne przygotowanie i przeprowadzenie prac podwodnych oraz czynności po ich zakończeniu
Baza prac podwodnych może być umiejscowiona na:
łodzi ratowniczej
brzegu
pomoście
Uwaga: wszystkie elementy wyposażenia bazy powinny być zabezpieczone przed przypadkowym wpadnięciem do wody lub upadkiem.

## Slide 29: Organizacja stanowiska pracy podczas wykonywania prac podwodnych c.d.
Wyposażenie stałe bazy prac podwodnych powinno zawierać:
zestaw medyczny zgodnie z obowiązującymi zasadami,
instrukcję postępowania na ewentualność wypadku nurkowego,
łączność nurkową,
tabele dekompresyjne,
dokumentację nurkową, tj. dzienna karta prac podwodnych

## Slide 30: Organizacja stanowiska pracy podczas wykonywania prac podwodnych c.d.
W przypadku prowadzenia prac z łodzi ratowniczej baza dodatkowo powinna być wyposażona w:
sztywną flagę „A” zgodnie z przepisami o żegludze śródlądowej,
zestaw do stabilnego kotwiczenia łodzi ratowniczej.
Notes: Wyposażenie łodzi powinno być zgodne z załącznikiem nr 4 do "Zasad organizacji ratownictwa wodnego w KSRG” :Minimalny standard wyposażenia jednostki pływającej z napędem silnikowym, przeznaczonej do działań na poziomie podstawowym, specjalistycznym, w tym grupy sonarowej.

## Slide 31: Organizacja stanowiska pracy podczas wykonywania prac podwodnych c.d.

## Slide 32: Organizacja stanowiska pracy podczas wykonywania prac podwodnych c.d.
Dodatkowo, na bazie prac podwodnych może znajdować się sprzęt do prac technicznych, w zależności od ich rodzaju:
urządzenia do cięcia pod wodą
uszczelniania wycieków
wydobywania obiektów (balony wypornościowe)
Uwaga: wykorzystywany sprzęt techniczny powinien być używany zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami producenta, zabezpieczony i podawany nurkom pod wodę w sposób bezpieczny.

## Slide 33: Organizacja stanowiska pracy podczas wykonywania prac podwodnych c.d.
Skład osobowy stanowiska pracy przy wykonywaniu prac podwodnych:
kierujący pracami podwodnymi (przy ratowaniu życia ludzkiego jego obecność nie wymagana) – KPP,
nurek roboczy – NR,
nurek asekuracyjny – NA,
chronometrażysta (zalecany, funkcję może pełnić KPP),
sygnalista - 1 osoba na każdego nurka (nie muszą być nurkowie).

## Slide 34
Dodatkowo:
sprzętowiec (przy pracach technicznych),
nurek ratownik (w sytuacji podwyższonego ryzyka prac podwodnych).
Uwaga: w przypadku ratowania życia i zdrowia ludzkiego, przy braku kierującego pracami podwodnymi, nurek o najwyższych kwalifikacjach lub największym doświadczeniu pełni funkcję Dowodzącego Działaniem Ratowniczym SGRW-N.

## Slide 35: Pytania?
Dziękuję za uwagę

## Slide 36: Metryczka prezentacji
Data powstania pierwowzoru: …………….
Data ostatniej aktualizacji: ……………
Bieżący nr wersji: ……………
Autor: st. kpt. Mariusz Zakrzewski