.............................................................., ......................................

miejscowość		       data

SZCZEGÓŁOWY OPIS PODNOŚNIKA KOSZOWEGO

| L.p. | Parametry wymagane | Parametry pojazdu oferowanego przez wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rok produkcji pojazdu: 2019. Pojazd musi być fabrycznie nowy. |  |
| 2 | Rodzaj podnośnika: koszowy, przegubowo-teleskopowy na podwoziu samochodowym. |  |
| 3 | Homologacja: wymagana na cały pojazd, tj. podwozie + podnośnik. |  |
| 4 | Przewóz osób: kabina pojedyncza, mieszcząca minimum jedną osobę plus kierowca. |  |
| 5 | Rodzaj silnika pojazdu: wysokoprężny (diesel). |  |
| 6 | Pojemność silnika pojazdu: minimum 2000 cm3. |  |
| 7 | Moc silnika pojazdu: minimum 100 KM. |  |
| 8 | Moment obrotowy silnika pojazdu: minimum 300 Nm. |  |
| 9 | Silnik: spełniający wymagania minimum normy EURO 5. |  |
| 10 | Pojemność zbiornika paliwa: minimum 50 l. |  |
| 11 | Skrzynia biegów: manualna minimum 5-biegowa lub automatyczna. |  |
| 12 | Układ napędowy podwozia: 4x2 lub 4x4. |  |
| 13 | Długość pojazdu w pozycji transportowej: maksymalnie 8000 mm. |  |
| 14 | Dopuszczalna masa całkowita pojazdu: maksymalnie 3,5 tony. |  |
| 15 | Zawieszenie tylne: resory piórowe. |  |
| 16 | Fartuchy przeciwbłotne: z przodu i z tyłu. |  |
| 17 | Światła przeciwmgielne: przednie. |  |
| 18 | Klimatyzacja: manualna lub automatyczna. |  |
| 19 | Wyposażenie podwozia samochodowego: oświetlenie ostrzegawcze stroboskopowe LED-owe minimum 2 punkty, kolor pomarańczowy, system zapobiegania blokowania się kół podczas hamowania, system wspomagający ruszenie na wzniesieniu, lewarek odpowiedni do ciężaru pojazdu, radio wraz z instalacją (głośniki, antena), elektrycznie regulowane lusterka, gaśnica, apteczka, immobiliser, centralny zamek na wszystkie drzwi pojazdu sterowany z kluczyka lub pilota, wspomaganie układu kierowniczego, alarm. |  |
| 20 | Wyposażenie i cechy podnośnika: awaryjna pompa ręczna, awaryjny wyłącznik w koszu oraz w panelu naziemnym, poziomica na dolnym stanowisku sterowania, certyfikat CE, świadectwo zgodności WE, kosz obrotowy, udźwig kosza minimum 250 kg, pulpit sterowania wynośny przewodowy lub bezprzewodowy, lampa robocza ledowa w koszu, instalacja łączności pomiędzy koszem a dolnym stanowiskiem sterowania, możliwość podłączenia w koszu wody i sprężonego powietrza. |  |
| 21 | Wymagana gwarancja: minimum 2 lata na części mechaniczne pojazdu lub minimum 100 tys. kilometrów przebiegu pojazdu, w zależności co pierwsze wystąpi, minimum 5 lat na perforację blach, minimum 3 lata na lakier. |  |
| 22 | Wymagana dokumentacja pojazdu: karta pojazdu, świadectwo homologacji do 3,5 ton, dokumentacja rejestracyjna (badanie ze stacji kontroli pojazdów stwierdzające typ pojazdu), instrukcja obsługi w języku polskim. |  |
| 23 | Funkcjonalność pojazdu: możliwość pracy z częściowo wysuniętymi podporami. |  |
| 24 | Układ automatycznego samo poziomowania pojazdu Parametr nieobowiązkowy, w przypadku oferowania samochodu z tym parametrem wykonawca może otrzymać punkty w kryterium Funkcjonalność. |  |
| 25 | Światła do jazdy dziennej LED Parametr nieobowiązkowy, w przypadku oferowania samochodu z tym parametrem wykonawca może otrzymać punkty w kryterium Funkcjonalność. |  |
| 26 | Gniazdo 230 V w koszu podnośnika Parametr nieobowiązkowy, w przypadku oferowania samochodu z tym parametrem wykonawca może otrzymać punkty w kryterium Funkcjonalność. |  |
| 27 | Fabryczna kamera cofania Parametr nieobowiązkowy, w przypadku oferowania samochodu z tym parametrem wykonawca może otrzymać punkty w kryterium Funkcjonalność. |  |
| 28 | Czujniki parkowania z tyłu Parametr nieobowiązkowy, w przypadku oferowania samochodu z tym parametrem wykonawca może otrzymać punkty w kryterium Funkcjonalność. |  |
| Oferowany model pojazdu: podnośnik koszowy: nazwa producenta _________________________________ typ/model ______________________________ podwozie samochodowe: nazwa producenta _________________________________ typ/model ______________________________ |

Podpis(y) osób upoważnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu wykonawcy