Zał. Nr 1

MT.2370.4.2021

OPIS  TECHNICZNY  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

dla 1 sztuki samochodu specjalnego lekkiego kwatermistrzowskiego z napędem 4x2 dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy spełniający poniższe wymagania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 sztuki fabrycznie nowego specjalnego lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego, spełniającego poniższe wymagania:

| Lp. | Wymagania Zamawiającego | Propozycja Wykonawcy |
| --- | --- | --- |
|  | Spełnia wymagania prawa o ruchu drogowym (ważna homologacja na samochód podstawowy). | Podać markę, model, wersję: |
|  | Samochód fabrycznie nowy, nie używany, rok produkcji min. 2021 r. furgon bez przeszkleń przestrzeni ładunkowej | Podać rok produkcji |
|  | Spełnia wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (Dz.U. z 2021 r., poz. 450, z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy. | Spełnia/ nie spełnia |
|  | Spełnia wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (Dz.U. z 2021 r., poz. 450, z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy. | Spełnia/ nie spełnia |
|  | Wymiary pojazdu: długość całkowita co najmniej 5400 mm, szerokość całkowita bez lusterek co najmniej 2000 mm, wysokość całkowita (bez urządzeń sygnalizacyjnych na dachu) co najmniej 2500 mm, max 2700 mm , wysokość przestrzeni ładunkowej min. 1900 mm długość przestrzeni ładunkowej min. 3100 mm szerokość przestrzeni ładunkowej między nadkolami min 1422 mm rozstaw osi co najmniej 3400 mm. dopuszczalna masa całkowita 3300 kg | Podać wymiary: |
|  | Drzwi boczne: a) jednoskrzydłowe dla kierowcy z lewej strony i pasażera z prawej strony pojazdu, częściowo przeszklone, b) drzwi boczne do przestrzeni ładunkowej z prawej strony pojazdu przesuwne bez przeszkleń c) drzwi tylne dwuskrzydłowe o kącie otwarcia min. 180 stopni bez przeszkleń | Spełnia/ nie spełnia |
|  | Siedzenia – min. 2, miejsca siedzące 3: z zagłówkami, tapicerka materiałowa w kolorze szarym lub czarnym, fotel kierowcy z regulacją wysokości. wszystkie fotele w jednym rzędzie | Spełnia/ nie spełnia |
|  | Napęd - silnik wysokoprężny o mocy co najmniej 120 KM , pojemność min. 2000 cm3, emisja spalin EURO 6 | Podać moc w kW/KM |
|  | Skrzynia biegów –manualna lub automatyczna, minimum 6-cio biegowa. | Podać rodzaj skrzyni biegów: |
|  | Samochód wyposażony w napęd kół przednich | Spełnia/ nie spełnia |
|  | Układ kierowniczy – ze wspomaganiem. | Spełnia/ nie spełnia |
|  | Układ hamulcowy – hamulce tarczowe z przodu i z tyłu, wyposażony w min. ABS z funkcja hamowania awaryjnego, ESP | Spełnia/ nie spełnia |
|  | Opony szosowe całoroczne minimum 15 cali. Pełno wymiarowe koło zapasowe. | Spełnia/ nie spełnia |
|  | Kolorystyka i oznaczenia pojazdu: kolor nadwozia biały, srebrny, czerwony RAL3000, oznakowanie pojazdu – zgodne z zarządzeniem nr 8/2020 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej ( numer operacyjny zostanie podany po zawarciu umowy) | Podać kolor oferowanego pojazdu: |
|  | Dodatkowe wyposażenie samochodu: kierownica regulowana , klimatyzacja, elektrycznie sterowane (regulowane) i podgrzewane lusterka, elektryczne sterowanie (opuszczanie i podnoszenie) szyb w drzwiach przednich gniazdo zapalniczki w przestrzeni kierowcy poduszka powietrzna kierowcy radio fabryczne system wspomagający pokonywania podjazdów immobiliser oświetlenie pojazdu uprzywilejowanego w ruchu: belka sygnałowa nisko profilowa LED koloru niebieskiego z podświetlanym czerwonym napisem STRAŻ na białym tle, montowana na dachu pojazdu, dwie lampy LED koloru niebieskiego zamontowane z przodu pojazdu w grillu lub za grillem pojazdu , 2 lampy LED zamontowane w tylnej części nadwozia generator sygnałów dźwiękowych o mocy wzmacniacza min. 200 W lub 2 x100 W umożliwiający emitowanie modulowanych sygnałów dźwiękowych (min. 3 modulacje, miejsce montażu uzgodnione z Zamawiającym) , W kabinie kierowcy zamontowany radiotelefon przewoźny spełniający minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 3 do instrukcji stanowiącej załącznik do Rozkazu Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności w sieciach radiowych UKF PSP. Wraz z radiotelefonem należy dostarczyć oprogramowanie CPS i okablowanie niezbędne do programowania radiotelefonu kompatybilne z systemem Microsoft Windows 10.Radiotelefon należy zainstalować z wykorzystaniem zestawów rozłącznych. Urządzenia fabryczne samochodu oraz pozostałe zamontowane w trakcie zabudowy pojazdu nie mogą powodować zakłóceń urządzeń łączności. podnośnik, klucz do kół, czujniki parkowania – tył pojazdu centralny zamek z min 1 pilotem wielofunkcyjna kierownica homologowany hak holowniczy przestrzeń ładunkowa - zabudowa sklejką podłoga, boki laminat, z punktami do mocowania pasów transportowych, przestrzeń ładunkowa oświetlona przegroda przestrzeni ładunkowej pełna blaszana wzmocnione tylne zawieszenie | Podać producenta, model, typ dla: - radiotelefonu przewoźnego, - generatoar sygnałów dźwiękowych. |
|  | Odbiór przedmiotu zamówienia w siedzibie Wykonawcy w terminie uzgodnionym nie później niż 2 dni przed data dostawy. Wszelkie dodatkowe koszty w tym koszt transportu po stronie Wykonawcy. | Spełnia/ nie spełnia |
|  | Akceptacja projektu umowy dołączonej do postępowania. | Akceptuje/ nie akceptuje |
|  | Termin zawarcia umowy nie wcześniej niż dwa dni i nie później niż siedem dni od ogłoszenia wybory ofert | Akceptuje/ nie akceptuje |