## Slide 1: Szkolenie realizowane w ramach projektu FERS.01.13-IP.07-0005/24 pn: „Podniesienie kompetencji pracowników i pracowniczek Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie bezpieczeństwa żywności i żywienia, higieny środowiska oraz higieny radiacyjnej” Dofinansowanie projektu z UE: 2 927 147,78 PLN

## Slide 2: Pobieranie próbek – wymazy (zakłady pod nadzorem PIS- produkty żywności pochodzenia niezwierzęcego, mieszanej, wyroby garmażeryjne, żywienie zbiorowe)

## Slide 3: Przepisy prawne

## Slide 4
Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 2073/2005
z dnia 15 listopada 2005 r.
w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych

## Slide 5
Artykuł 5
Szczegółowe zasady badania i pobierania próbek
Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 2073/2005
zagrożenie dla zdrowia publicznego
ze względu na obecność Listeria monocytogenes
Stosowane własnych schematów pobierania próbek.
Producenci żywności gotowej do spożycia RTE
pobierają próbki z obszarów produkcyjnych
pobierają próbki ze sprzętu
Notes: Rozporządzenie podkreśla odpowiedzialność producenta za spełnienie przez środki spożywcze określonych wymagań mikrobiologicznych. Dlatego też przedsiębiorstwa sektora spożywczego na każdym etapie produkcji, przetwarzania i obrotu powinny podejmować działania zgodne z procedurami opartymi na zasadach HACCP i wdrożeniu dobrej praktyki higienicznej, w celu zapewnienia:
- kryteriów higienicznych podczas transportu, składowania i przetwarzania surowców i żywności,
- kryteriów bezpieczeństwa żywności w ciągu okresu trwałości produktu, w odpowiednich warunkach dystrybucji i przechowywania.

## Slide 6
Artykuł 5
Szczegółowe zasady badania i pobierania próbek
zagrożenie ze względu na obecność Cronobacter spp.
Badania pod kątem obecności Enterobacteriaceae
Producenci preparatów w proszku do początkowego żywienia niemowląt lub żywności w proszku specjalnego przeznaczenia medycznego przeznaczone dla niemowląt w wieku poniżej 6 miesięcy
prowadzą monitorowanie obszarów produkcyjnych
prowadzą monitorowanie urządzeń
Stosowanie własnych schematów pobierania próbek.
Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 2073/2005
Notes: Rozporządzenie podkreśla odpowiedzialność producenta za spełnienie przez środki spożywcze określonych wymagań mikrobiologicznych. Dlatego też przedsiębiorstwa sektora spożywczego na każdym etapie produkcji, przetwarzania i obrotu powinny podejmować działania zgodne z procedurami opartymi na zasadach HACCP i wdrożeniu dobrej praktyki higienicznej, w celu zapewnienia:
- kryteriów higienicznych podczas transportu, składowania i przetwarzania surowców i żywności,
- kryteriów bezpieczeństwa żywności w ciągu okresu trwałości produktu, w odpowiednich warunkach dystrybucji i przechowywania.

## Slide 7: Zasady pobierania próbek i sprzęt, higiena

## Slide 8
Pobieranie próbek – wymazy
Norma PN-EN ISO 18593:2018-08.
Mikrobiologia łańcucha żywnościowego. Horyzontalne metody
pobierania próbek z powierzchni.
Notes: Rozporządzenie podkreśla odpowiedzialność producenta za spełnienie przez środki spożywcze określonych wymagań mikrobiologicznych. Dlatego też przedsiębiorstwa sektora spożywczego na każdym etapie produkcji, przetwarzania i obrotu powinny podejmować działania zgodne z procedurami opartymi na zasadach HACCP i wdrożeniu dobrej praktyki higienicznej, w celu zapewnienia:
- kryteriów higienicznych podczas transportu, składowania i przetwarzania surowców i żywności,
- kryteriów bezpieczeństwa żywności w ciągu okresu trwałości produktu, w odpowiednich warunkach dystrybucji i przechowywania.

## Slide 9
Norma PN-EN ISO 18593:2018-08E
ZAKRES NORMY:
pobieranie próbek z obszaru środowiska produkcji żywności, z wykorzystaniem płytek kontaktowych, wymazów, gąbek, ściereczek, w celu wykrycia lub oznaczenia liczby żywych drobnoustrojów; bakterii patogennych i niepatogennych, drożdży i pleśni,
W normie nie wskazano częstotliwości pobierania próbek, liczby punktów do pobierania próbek, ani konieczności rotacji punktów pobierania próbek,
- kwestie te są dobierane indywidualnie.
Termin „środowisko” oznacza każdy element mający kontakt z produktem spożywczym lub mogący stanowić źródło pierwotnego lub ponownego zanieczyszczenia,
Notes: Rozporządzenie podkreśla odpowiedzialność producenta za spełnienie przez środki spożywcze określonych wymagań mikrobiologicznych. Dlatego też przedsiębiorstwa sektora spożywczego na każdym etapie produkcji, przetwarzania i obrotu powinny podejmować działania zgodne z procedurami opartymi na zasadach HACCP i wdrożeniu dobrej praktyki higienicznej, w celu zapewnienia:
- kryteriów higienicznych podczas transportu, składowania i przetwarzania surowców i żywności,
- kryteriów bezpieczeństwa żywności w ciągu okresu trwałości produktu, w odpowiednich warunkach dystrybucji i przechowywania.

## Slide 10: POŻYWKI HODOWLANE I ODCZYNNIKI
postępowanie zgodne z praktyką laboratoryjną określoną
normie ISO 7218
przygotowanie podłoży hodowlanych zgodne
z normą ISO 11133
Norma PN-EN ISO 18593:2018-08E
Notes: Rozporządzenie podkreśla odpowiedzialność producenta za spełnienie przez środki spożywcze określonych wymagań mikrobiologicznych. Dlatego też przedsiębiorstwa sektora spożywczego na każdym etapie produkcji, przetwarzania i obrotu powinny podejmować działania zgodne z procedurami opartymi na zasadach HACCP i wdrożeniu dobrej praktyki higienicznej, w celu zapewnienia:
- kryteriów higienicznych podczas transportu, składowania i przetwarzania surowców i żywności,
- kryteriów bezpieczeństwa żywności w ciągu okresu trwałości produktu, w odpowiednich warunkach dystrybucji i przechowywania.

## Slide 11: POŻYWKI HODOWLANE I ODCZYNNIKI
Rozcieńczalniki:
sterylna zbuforowana woda peptonowa, sól peptonowa (ISO 6887-1)
roztwór peptonu 1g/l (ISO 6887-5)
roztwór Ringera lub ¼ stężony lub 0,25 stężony roztwór (ISO 6887-5)
z dodatkiem neutralizatora (jeśli niezbędny)
Pożywki:
należy dokonać doboru pożywek zgodny z normą ISO właściwą dla danego mikroorganizmu, (w razie potrzeby dodając neutralizator
Norma PN-EN ISO 18593:2018-08E
Notes: Rozporządzenie podkreśla odpowiedzialność producenta za spełnienie przez środki spożywcze określonych wymagań mikrobiologicznych. Dlatego też przedsiębiorstwa sektora spożywczego na każdym etapie produkcji, przetwarzania i obrotu powinny podejmować działania zgodne z procedurami opartymi na zasadach HACCP i wdrożeniu dobrej praktyki higienicznej, w celu zapewnienia:
- kryteriów higienicznych podczas transportu, składowania i przetwarzania surowców i żywności,
- kryteriów bezpieczeństwa żywności w ciągu okresu trwałości produktu, w odpowiednich warunkach dystrybucji i przechowywania.

## Slide 12: POŻYWKI HODOWLANE I ODCZYNNIKI
Neutlizatory:
stosowane w przypadku, gdy przewiduje się obecność pozostałości środków używanych do dezynfekcji na badanych powierzchniach.
stosowane w celu ograniczenia hamującego efektu dezynfektantów na wzrost mikroorganizmów.
nie należy stosować neutralizatora do rozcieńczalnika, jeśli nie przewiduje się obecności pozostałości środka dezynfekującego
nie ma „uniwersalnego” neutralizatora dla każdego przypadku
Norma PN-EN ISO 18593:2018-08E
Notes: Rozporządzenie podkreśla odpowiedzialność producenta za spełnienie przez środki spożywcze określonych wymagań mikrobiologicznych. Dlatego też przedsiębiorstwa sektora spożywczego na każdym etapie produkcji, przetwarzania i obrotu powinny podejmować działania zgodne z procedurami opartymi na zasadach HACCP i wdrożeniu dobrej praktyki higienicznej, w celu zapewnienia:
- kryteriów higienicznych podczas transportu, składowania i przetwarzania surowców i żywności,
- kryteriów bezpieczeństwa żywności w ciągu okresu trwałości produktu, w odpowiednich warunkach dystrybucji i przechowywania.

## Slide 13: POŻYWKI HODOWLANE I ODCZYNNIKI
Neutlizatory:
Norma PN-EN ISO 18593:2018-08E
Notes: Rozporządzenie podkreśla odpowiedzialność producenta za spełnienie przez środki spożywcze określonych wymagań mikrobiologicznych. Dlatego też przedsiębiorstwa sektora spożywczego na każdym etapie produkcji, przetwarzania i obrotu powinny podejmować działania zgodne z procedurami opartymi na zasadach HACCP i wdrożeniu dobrej praktyki higienicznej, w celu zapewnienia:
- kryteriów higienicznych podczas transportu, składowania i przetwarzania surowców i żywności,
- kryteriów bezpieczeństwa żywności w ciągu okresu trwałości produktu, w odpowiednich warunkach dystrybucji i przechowywania.

## Slide 14: POŻYWKI HODOWLANE I ODCZYNNIKI
Neutlizatory:
Norma PN-EN ISO 18593:2018-08E
Notes: Rozporządzenie podkreśla odpowiedzialność producenta za spełnienie przez środki spożywcze określonych wymagań mikrobiologicznych. Dlatego też przedsiębiorstwa sektora spożywczego na każdym etapie produkcji, przetwarzania i obrotu powinny podejmować działania zgodne z procedurami opartymi na zasadach HACCP i wdrożeniu dobrej praktyki higienicznej, w celu zapewnienia:
- kryteriów higienicznych podczas transportu, składowania i przetwarzania surowców i żywności,
- kryteriów bezpieczeństwa żywności w ciągu okresu trwałości produktu, w odpowiednich warunkach dystrybucji i przechowywania.

## Slide 15
  wymagania ogólne opisane w PN-EN ISO 7218
    materiały jednorazowego użytku są alternatywą dla szkła wielokrotnego użytku pod warunkiem posiadania odpowiedniej specyfikacji
    stosowne są: płytki kontaktowe; sterylne wymazówki, ściereczki, gąbki
Norma PN-EN ISO 18593:2018-08E
SPRZĘT I MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE
Notes: Rozporządzenie podkreśla odpowiedzialność producenta za spełnienie przez środki spożywcze określonych wymagań mikrobiologicznych. Dlatego też przedsiębiorstwa sektora spożywczego na każdym etapie produkcji, przetwarzania i obrotu powinny podejmować działania zgodne z procedurami opartymi na zasadach HACCP i wdrożeniu dobrej praktyki higienicznej, w celu zapewnienia:
- kryteriów higienicznych podczas transportu, składowania i przetwarzania surowców i żywności,
- kryteriów bezpieczeństwa żywności w ciągu okresu trwałości produktu, w odpowiednich warunkach dystrybucji i przechowywania.

## Slide 16
Norma PN-EN ISO 18593:2018-08E
PROCEDURA POBIERANIA PRÓBEK
Próbka powinna reprezentatywna dla badanej powierzchni
Próbka nie powinna ulec zmianie podczas transportu i przechowywania, czy pod wpływem pozostałości środka dezynfekującego.
Notes: Rozporządzenie podkreśla odpowiedzialność producenta za spełnienie przez środki spożywcze określonych wymagań mikrobiologicznych. Dlatego też przedsiębiorstwa sektora spożywczego na każdym etapie produkcji, przetwarzania i obrotu powinny podejmować działania zgodne z procedurami opartymi na zasadach HACCP i wdrożeniu dobrej praktyki higienicznej, w celu zapewnienia:
- kryteriów higienicznych podczas transportu, składowania i przetwarzania surowców i żywności,
- kryteriów bezpieczeństwa żywności w ciągu okresu trwałości produktu, w odpowiednich warunkach dystrybucji i przechowywania.

## Slide 17
ZASADY OGÓLNE
  obszar i czas pobierania próbek oraz techniki pobierania powinny być wybierane zgodnie z zasadami opartymi na ryzyku i powinny odnosić się do wyższego prawdopodobieństwa wykrycia zanieczyszczonych powierzchni
  należy stosować tę samą procedurę pobierania próbek, aby umożliwić analizę trendów uzyskiwanych danych.
Norma PN-EN ISO 18593:2018-08E
PROCEDURA POBIERANIA PRÓBEK
Notes: Rozporządzenie podkreśla odpowiedzialność producenta za spełnienie przez środki spożywcze określonych wymagań mikrobiologicznych. Dlatego też przedsiębiorstwa sektora spożywczego na każdym etapie produkcji, przetwarzania i obrotu powinny podejmować działania zgodne z procedurami opartymi na zasadach HACCP i wdrożeniu dobrej praktyki higienicznej, w celu zapewnienia:
- kryteriów higienicznych podczas transportu, składowania i przetwarzania surowców i żywności,
- kryteriów bezpieczeństwa żywności w ciągu okresu trwałości produktu, w odpowiednich warunkach dystrybucji i przechowywania.

## Slide 18
Norma PN-EN ISO 18593:2018-08E
PROCEDURA POBIERANIA PRÓBEK
Miejsce pobrania
mikroorganizmy mogą występować na wizualnie czystych powierzchniach
najczęściej występują jednak w mokrych i zabrudzonych miejscach
trudno dostępne miejsca, takie jak np. szczeliny w porowatej powierzchni, bądź trudne do czyszczenia sprzęt, to potencjalne miejsca schronienia drobnoustrojów (są to miejsca z których należy pobrać próbki).
wybór miejsca pobierania próbek należy określić zgodnie z danymi historycznymi
Notes: Rozporządzenie podkreśla odpowiedzialność producenta za spełnienie przez środki spożywcze określonych wymagań mikrobiologicznych. Dlatego też przedsiębiorstwa sektora spożywczego na każdym etapie produkcji, przetwarzania i obrotu powinny podejmować działania zgodne z procedurami opartymi na zasadach HACCP i wdrożeniu dobrej praktyki higienicznej, w celu zapewnienia:
- kryteriów higienicznych podczas transportu, składowania i przetwarzania surowców i żywności,
- kryteriów bezpieczeństwa żywności w ciągu okresu trwałości produktu, w odpowiednich warunkach dystrybucji i przechowywania.

## Slide 19
POWIERZCHNIE BEZ KONTAKTU Z ŻYWNOŚCIĄ
odpływy, podłogi, kałuże wody na podłodze, narzędzia czyszczące, obszary myjki, węże, przenośniki, ramy wyposażenia, panele urządzeń, wózki widłowe, koła wózków, kosze na śmieci, zamrażarki, kostkarki do lodu, wentylatory chłodzące, skraplacze, fartuchy, ściany, sufity, miejsca, w których skrapla się woda, mokra izolacja w ścianach lub wokół rur, jednostki chłodzące, gumowe uszczelki wokół drzwi (zwłaszcza w chłodnicach), odkurzacze, klamki i krany
POWIERZCHNIE MAJĄCE KONTAKT Z ŻYWNOŚCIĄ:
przenośniki taśmowe, krajalnice, deski do krojenia, lejki, rozdrabniacze, blendery, obieraczki, sprzęt do napełniania i pakowania, pojemniki, inne przybory, rękawiczki i ręce
Norma PN-EN ISO 18593:2018-08E
PROCEDURA POBIERANIA PRÓBEK

## Slide 20
Norma PN-EN ISO 18593:2018-08E
PROCEDURA POBIERANIA PRÓBEK
Miejsce pobrania
Jeśli obszar pobrania próbek jest zdefiniowany, to należy postępować zgodnie z właściwymi instrukcjami.
W przypadku wykrywania mikroorganizmów, gdy obszary są łatwo dostępne, całkowity obszar próbki powinien być tak duży, jak to możliwe, aby zwiększyć prawdopodobieństwo wykrycia mikroorganizmów.
Do oznaczenia liczby drobnoustrojów obszar pobrania próbek nie musi być tak duży, np. ≤ 100 cm2.
zaleca się w związku z tym pobieranie próbek od 1 000 cm2 do 3 0002 cm (tj. od 0,1 m2 do 0,3 m2), jeśli to możliwe.
Notes: Rozporządzenie podkreśla odpowiedzialność producenta za spełnienie przez środki spożywcze określonych wymagań mikrobiologicznych. Dlatego też przedsiębiorstwa sektora spożywczego na każdym etapie produkcji, przetwarzania i obrotu powinny podejmować działania zgodne z procedurami opartymi na zasadach HACCP i wdrożeniu dobrej praktyki higienicznej, w celu zapewnienia:
- kryteriów higienicznych podczas transportu, składowania i przetwarzania surowców i żywności,
- kryteriów bezpieczeństwa żywności w ciągu okresu trwałości produktu, w odpowiednich warunkach dystrybucji i przechowywania.

## Slide 21
Norma PN-EN ISO 18593:2018-08E
PROCEDURA POBIERANIA PRÓBEK
Czas pobrania
Pobieranie próbek może być wykonywane podczas/po produkcji lub po oczyszczeniu i dezynfekcji.
Czas pobierania próbek powinien być określony w procedurze pobierania próbek, w zależności od celu pobierania próbek.
Aby zwiększyć prawdopodobieństwo wykrycia tych mikroorganizmów, pobieranie próbek powinno być przeprowadzane w trakcie produkcji: po co najmniej 2 godzinach produkcji lub pod koniec serii produkcyjnych (tj. przed czyszczeniem i dezynfekcją).
Wykrywanie niektórych mikroorganizmów może być trudne, jeśli próbki są pobierane natychmiast lub wkrótce po oczyszczeniu i dezynfekcji. Komórki mogą być nadal żywe, ale trudne do hodowli, w wyniku działania środków chemicznych używanych do czyszczenia i dezynfekcji, i mogą nie być łatwo wykrywalne
Notes: Rozporządzenie podkreśla odpowiedzialność producenta za spełnienie przez środki spożywcze określonych wymagań mikrobiologicznych. Dlatego też przedsiębiorstwa sektora spożywczego na każdym etapie produkcji, przetwarzania i obrotu powinny podejmować działania zgodne z procedurami opartymi na zasadach HACCP i wdrożeniu dobrej praktyki higienicznej, w celu zapewnienia:
- kryteriów higienicznych podczas transportu, składowania i przetwarzania surowców i żywności,
- kryteriów bezpieczeństwa żywności w ciągu okresu trwałości produktu, w odpowiednich warunkach dystrybucji i przechowywania.

## Slide 22
Norma PN-EN ISO 18593:2018-08E
PROCEDURA POBIERANIA PRÓBEK
Czas pobrania
należy pobierać próbki w różne dni tygodnia (jeśli nie jest wykonywane codziennie)
pobieranie próbek powinno być wykonywane bardzo często w obszarach, w których produkt spożywczy jest narażony na zanieczyszczenie,
zasadne jest pobranie próbek po naprawie sprzętu lub przy wzroście zdolności produkcyjnych (ponieważ mogą one zwiększyć ryzyko zanieczyszczenia mikrobiologicznego)
znacznie rzadziej pobiera się próbki w obszarach, w których nie jest narażony na zanieczyszczenie (obszary przechowywania).
Notes: Rozporządzenie podkreśla odpowiedzialność producenta za spełnienie przez środki spożywcze określonych wymagań mikrobiologicznych. Dlatego też przedsiębiorstwa sektora spożywczego na każdym etapie produkcji, przetwarzania i obrotu powinny podejmować działania zgodne z procedurami opartymi na zasadach HACCP i wdrożeniu dobrej praktyki higienicznej, w celu zapewnienia:
- kryteriów higienicznych podczas transportu, składowania i przetwarzania surowców i żywności,
- kryteriów bezpieczeństwa żywności w ciągu okresu trwałości produktu, w odpowiednich warunkach dystrybucji i przechowywania.

## Slide 23
Norma PN-EN ISO 18593:2018-08E
PROCEDURA POBIERANIA PRÓBEK
płytki kontaktowe
sterylne wymazówki
do pobierania próbek z trudno osiągalnych, małych obszarów (≤ 100 cm2)
do pobierania próbek z dużych powierzchni (> 100 cm)
mają zastosowanie tylko do płaskich powierzchni
sterylne ściereczki lub gąbki
Notes: Rozporządzenie podkreśla odpowiedzialność producenta za spełnienie przez środki spożywcze określonych wymagań mikrobiologicznych. Dlatego też przedsiębiorstwa sektora spożywczego na każdym etapie produkcji, przetwarzania i obrotu powinny podejmować działania zgodne z procedurami opartymi na zasadach HACCP i wdrożeniu dobrej praktyki higienicznej, w celu zapewnienia:
- kryteriów higienicznych podczas transportu, składowania i przetwarzania surowców i żywności,
- kryteriów bezpieczeństwa żywności w ciągu okresu trwałości produktu, w odpowiednich warunkach dystrybucji i przechowywania.

## Slide 24
  Płytki kontaktowe
  należy mocno dociśnij powierzchnię agaru płytki kontaktowej i bez żadnego ruchu bocznego do powierzchni testowej.
  spójność czasu (np. 10 s) i ciśnienia (np. przy masie 500 g) pozwala na lepszą powtarzalność wyników.
  natychmiast po pobraniu próbek należy zamknąć płytkę kontaktową i włóż ją do pojemnika transportowego.
Norma PN-EN ISO 18593:2018-08E
PROCEDURA POBIERANIA PRÓBEK
Notes: Rozporządzenie podkreśla odpowiedzialność producenta za spełnienie przez środki spożywcze określonych wymagań mikrobiologicznych. Dlatego też przedsiębiorstwa sektora spożywczego na każdym etapie produkcji, przetwarzania i obrotu powinny podejmować działania zgodne z procedurami opartymi na zasadach HACCP i wdrożeniu dobrej praktyki higienicznej, w celu zapewnienia:
- kryteriów higienicznych podczas transportu, składowania i przetwarzania surowców i żywności,
- kryteriów bezpieczeństwa żywności w ciągu okresu trwałości produktu, w odpowiednich warunkach dystrybucji i przechowywania.

## Slide 25
  Wymazówki
  W przypadku, gdy obszar do pobrania próbki jest suchy, należy użyć zwilżonej wymazówki
  Aby zwiększyć odzyskiwanie mikroorganizmów, lepiej jest używać zwilżonych wacików
  W przypadku, gdy obszar do pobrania jest mokry, można użyć suchego patyczka, chyba że potrzebne są neutralizatory
  Zaleca się stosowanie sterylnych szablonów jednorazowych, aby zapobiec przenoszeniu zanieczyszczeń i/lub związków dezynfekujących
  Wielkość badanego obszaru powinna być w przybliżeniu znana i/lub dobrze opisana
Norma PN-EN ISO 18593:2018-08E
PROCEDURA POBIERANIA PRÓBEK
Notes: Rozporządzenie podkreśla odpowiedzialność producenta za spełnienie przez środki spożywcze określonych wymagań mikrobiologicznych. Dlatego też przedsiębiorstwa sektora spożywczego na każdym etapie produkcji, przetwarzania i obrotu powinny podejmować działania zgodne z procedurami opartymi na zasadach HACCP i wdrożeniu dobrej praktyki higienicznej, w celu zapewnienia:
- kryteriów higienicznych podczas transportu, składowania i przetwarzania surowców i żywności,
- kryteriów bezpieczeństwa żywności w ciągu okresu trwałości produktu, w odpowiednich warunkach dystrybucji i przechowywania.

## Slide 26
  Wymazówki mokre
  wyjmij wymazówkę ze sterylnego opakowania i zwilż końcówkę, zanurzając ją w probówce z rozcieńczalnikiem/ neutralizatorem
  dociśnij końcówkę do ściany, aby usunąć nadmiar płynu
  umieść końcówkę wymazówki na powierzchni, która ma być zbadana np. ≤ 100 cm, obracając wacik między kciukiem a palcem wskazującym
  w przypadku płaskich powierzchni pobieranie próbek powinno być wykonywane poziomo i pionowo, np. 10 razy w każdym kierunku
  w przypadku trudno dostępnych powierzchni należy upewnić się, że pobrano z całej lokalizacji, w tym szczelin
  Po pobraniu umieścić wymazówkę w probówce z rozcieńczalnikiem/ neutralizatorem Upewnić się, że probówka jest zamknięta, tak aby wacik pozostał wilgotny do czasu analizy
Norma PN-EN ISO 18593:2018-08E
PROCEDURA POBIERANIA PRÓBEK
Notes: Rozporządzenie podkreśla odpowiedzialność producenta za spełnienie przez środki spożywcze określonych wymagań mikrobiologicznych. Dlatego też przedsiębiorstwa sektora spożywczego na każdym etapie produkcji, przetwarzania i obrotu powinny podejmować działania zgodne z procedurami opartymi na zasadach HACCP i wdrożeniu dobrej praktyki higienicznej, w celu zapewnienia:
- kryteriów higienicznych podczas transportu, składowania i przetwarzania surowców i żywności,
- kryteriów bezpieczeństwa żywności w ciągu okresu trwałości produktu, w odpowiednich warunkach dystrybucji i przechowywania.

## Slide 27
  Wymazówki suche
  wyjmij wymazówkę ze sterylnego opakowania i umieść końcówkę na powierzchni, która ma być badana
  umieść końcówkę wymazówki na powierzchni, która ma być zbadana np. ≤ 100 cm, obracając wacik między kciukiem a palcem wskazującym
  w przypadku płaskich powierzchni pobieranie próbek powinno być wykonywane poziomo i pionowo, np. 10 razy w każdym kierunku
  w przypadku trudno dostępnych powierzchni należy upewnić się, że pobrano z całej lokalizacji, w tym szczelin
  Po pobraniu umieścić wymazówkę w probówce . Upewnij się, że probówka jest zamknięta do czasu analizy
Norma PN-EN ISO 18593:2018-08E
PROCEDURA POBIERANIA PRÓBEK
Notes: Rozporządzenie podkreśla odpowiedzialność producenta za spełnienie przez środki spożywcze określonych wymagań mikrobiologicznych. Dlatego też przedsiębiorstwa sektora spożywczego na każdym etapie produkcji, przetwarzania i obrotu powinny podejmować działania zgodne z procedurami opartymi na zasadach HACCP i wdrożeniu dobrej praktyki higienicznej, w celu zapewnienia:
- kryteriów higienicznych podczas transportu, składowania i przetwarzania surowców i żywności,
- kryteriów bezpieczeństwa żywności w ciągu okresu trwałości produktu, w odpowiednich warunkach dystrybucji i przechowywania.

## Slide 28
  Gąbki lub ściereczki
  w przeciwieństwie do wymazówek można je energiczniej wcierać w powierzchnie i są bardzo chłonne.
  Gąbka/ściereczka powinna być zwilżona wystarczającą ilością rozcieńczalnika/ neutralizatora (bez nadmiaru).
  przypadku, gdy obszar do pobrania próbki jest mokry, można użyć suchej gąbki/ściereczki, chyba że potrzebne są neutralizatory.
  W przypadku, gdy obszar do pobrania próbki jest suchy, należy użyć zwilżonej gąbki/szmatki, z wyjątkiem sytuacji, gdy wilgoć nie może zostać usunięta z obszaru przetwarzania.
  Aby zwiększyć odzyskiwanie mikroorganizmów, lepiej jest użyć zwilżonej gąbki/szmatki.
Norma PN-EN ISO 18593:2018-08E
PROCEDURA POBIERANIA PRÓBEK
Notes: Rozporządzenie podkreśla odpowiedzialność producenta za spełnienie przez środki spożywcze określonych wymagań mikrobiologicznych. Dlatego też przedsiębiorstwa sektora spożywczego na każdym etapie produkcji, przetwarzania i obrotu powinny podejmować działania zgodne z procedurami opartymi na zasadach HACCP i wdrożeniu dobrej praktyki higienicznej, w celu zapewnienia:
- kryteriów higienicznych podczas transportu, składowania i przetwarzania surowców i żywności,
- kryteriów bezpieczeństwa żywności w ciągu okresu trwałości produktu, w odpowiednich warunkach dystrybucji i przechowywania.

## Slide 29
  Zwilżona gąbka/ściereczka
  otwórz plastikową torbkę lub pojemnik zawierający gąbkę/szmatkę
  wyciągnij aseptycznie gąbkę/szmatkę, z pomocą np. sterylnej ręki w rękawiczkach, lub chwyć gąbkę/szmatkę przez torbę i przeciągnij odwróconą torebkę na rękę
  pobierz próbkę pocierając wybraną powierzchnię poziomo i pionowo przy użyciu równomiernego i mocnego nacisku, zmieniając powierzchnię gąbki/szmatki, tak aby cały obszar został pobrany.
  umieść gąbkę/ściereczkę w plastikowej torebce lub pojemniku i upewnij się, że pozostaje nawilżona do czasu analizy.
  jeśli stosowane są neutralizatory, zaraz po pobraniu próbek wyciśnij gąbkę, pozwól jej namoczyć w rozcieńczalniku z neutralizatorami
  Zamknij plastikową torbę lub pojemnik w sposób, który nie zapewni wycieku ani zanieczyszczenia krzyżowego.
Norma PN-EN ISO 18593:2018-08E
PROCEDURA POBIERANIA PRÓBEK
Notes: Rozporządzenie podkreśla odpowiedzialność producenta za spełnienie przez środki spożywcze określonych wymagań mikrobiologicznych. Dlatego też przedsiębiorstwa sektora spożywczego na każdym etapie produkcji, przetwarzania i obrotu powinny podejmować działania zgodne z procedurami opartymi na zasadach HACCP i wdrożeniu dobrej praktyki higienicznej, w celu zapewnienia:
- kryteriów higienicznych podczas transportu, składowania i przetwarzania surowców i żywności,
- kryteriów bezpieczeństwa żywności w ciągu okresu trwałości produktu, w odpowiednich warunkach dystrybucji i przechowywania.

## Slide 30
  Sucha gąbka/ściereczka
  otwórz plastikową torebkę lub pojemnik zawierający gąbkę/szmatkę
  wyciągnij aseptycznie gąbkę/szmatkę, z pomocą np. ręki w rękawiczkach, lub chwyć gąbkę/szmatkę przez torbę i przeciągnij odwróconą torebkę na rękę
  pobierz próbkę pocierając wybraną powierzchnię poziomo i pionowo przy użyciu równomiernego i mocnego nacisku, zmieniając powierzchnię gąbki/szmatki, tak aby cały obszar został pobrany.
  umieść gąbkę/ściereczkę w plastikowej torebce lub pojemniku
  Zamknij plastikową torbę lub pojemnik w sposób, który nie zapewni wycieku ani zanieczyszczenia krzyżowego.
Norma PN-EN ISO 18593:2018-08E
PROCEDURA POBIERANIA PRÓBEK
Notes: Rozporządzenie podkreśla odpowiedzialność producenta za spełnienie przez środki spożywcze określonych wymagań mikrobiologicznych. Dlatego też przedsiębiorstwa sektora spożywczego na każdym etapie produkcji, przetwarzania i obrotu powinny podejmować działania zgodne z procedurami opartymi na zasadach HACCP i wdrożeniu dobrej praktyki higienicznej, w celu zapewnienia:
- kryteriów higienicznych podczas transportu, składowania i przetwarzania surowców i żywności,
- kryteriów bezpieczeństwa żywności w ciągu okresu trwałości produktu, w odpowiednich warunkach dystrybucji i przechowywania.

## Slide 31: Przechowywanie i transport
Płytki kontaktowe
czas między pobieraniem próbek a badaniem powinien być jak najkrótszy.
po pobraniu próbki są umieszczane w pojemnikach transportowych w temp. 1 °C - 8 °C, w taki sposób, aby nie doszło do zanieczyszczenia, a następnie transportowane w temperaturze od 1 °C do 8 °C.
próbki powinny być przebadane w ciągu 48 godzin od pobrania próbki.
alternatywnie, próbki mogą być transportowane w pojemnikach transportowych w celu utrzymania stałej temperatury, w taki sposób, aby nie doszło do zanieczyszczenia.
Wymazówki, gąbki/ ściereczki:
czas między pobieraniem próbek a badaniem powinien być jak najkrótszy.
próbki najlepiej schłodzić przed włożeniem do pojemników transportowych i transportować w temperaturze od 1 °C do 8 °C.
próbki najlepiej zbadać w ciągu 24 godzin od pobrania próbki.
jeśli badanie nie jest wykonywane po otrzymaniu w laboratorium, próbki powinny być przechowywane w temperaturze 3 °C +/- 2 °C przez maksymalnie 48 godzin od pobrania próbek.
Norma PN-EN ISO 18593:2018-08E
Notes: Rozporządzenie podkreśla odpowiedzialność producenta za spełnienie przez środki spożywcze określonych wymagań mikrobiologicznych. Dlatego też przedsiębiorstwa sektora spożywczego na każdym etapie produkcji, przetwarzania i obrotu powinny podejmować działania zgodne z procedurami opartymi na zasadach HACCP i wdrożeniu dobrej praktyki higienicznej, w celu zapewnienia:
- kryteriów higienicznych podczas transportu, składowania i przetwarzania surowców i żywności,
- kryteriów bezpieczeństwa żywności w ciągu okresu trwałości produktu, w odpowiednich warunkach dystrybucji i przechowywania.

## Slide 32
„
Wytyczne techniczne EURL Lm
w sprawie pobierania próbek z obszaru przetwarzania żywności I sprzętu
w celu wykrywania Listeria monocytogenes
wersja 4 3 października 2023 r.

## Slide 33
Cel:
określają, gdzie, jak i kiedy należy pobierać próbki w celu wykrycia L. monocytogenes na powierzchniach obszarów i urządzeń do przetwarzania żywności gotowej do spożycia.
nie mają na celu oceny skuteczności czyszczenia i dezynfekcji.
należy je czytać w powiązaniu z Międzynarodową Europejską Normą EN ISO 18593:2018.
Wybór miejsc, obszaru i czasu pobierania próbek powinien być oparty na ryzyku i ustalany indywidualnie dla każdego przypadku.
Wytyczne techniczne EURL Lm

## Slide 34
MIEJSCE POBORU PRÓBEK
W celu wyboru miejsc poboru próbek należy zapoznać się z punktem 7.2 Normy EN ISO 18593:2018.
Niniejsze wytyczne nie zawierają wskazówek dotyczących:
  częstotliwości pobierania próbek,
  liczby punktów poboru próbek,
  zasadności łączenia próbek (Międzynarodowa i Europejska Norma EN ISO 6887-1:2017)
  ani konieczności rotacji punktów poboru próbek.
Wytyczne techniczne EURL Lm

## Slide 35
CZAS POBIERANIA PRÓBEK
Czas i częstotliwość pobierania próbek opisano w punkcie 7.4 normy EN ISO 18593:2018.
Aby zwiększyć prawdopodobieństwo wykrycia L. monocytogenes, pobieranie próbek należy wykonywać, jeśli to możliwe, w trakcie przetwarzania (w zależności od procesu lub sektora spożywczego), po co najmniej dwóch godzinach produkcji lub na końcu cyklu produkcyjnego, tj. przed czyszczeniem i dezynfekcją.
Wytyczne techniczne EURL Lm

## Slide 36
CZAS POBIERANIA PRÓBEK
W niektórych przypadkach pobranie próbek tuż przed rozpoczęciem produkcji (zwykle po czyszczeniu i dezynfekcji) może być przydatne, niezależnie od tego, czy wykryto szczepy przetrwalne.
W takich przypadkach zaleca się najpierw zdemontować urządzenia produkcyjne, a następnie uruchomić je bez faktycznej produkcji, co umożliwi wykrycie potencjalnych pozostałości, nawet w trudno dostępnych miejscach.
Pobieranie próbek po czyszczeniu i dezynfekcji może również dostarczyć cennych informacji, ale samo w sobie nie powinno być traktowane jako gwarancja skuteczności protokołu czyszczenia i dezynfekcji (FDA 2017).
Wytyczne techniczne EURL Lm

## Slide 37
CZAS POBIERANIA PRÓBEK
Liczba oraz stan bakterii jest różny na początku, w trakcie lub na końcu produkcji, a także po czyszczeniu i dezynfekcji.
W liniach przetwórczych, gdzie produkty spożywcze są wytwarzane z surowców, które nie są poddawane obróbce redukującej poziom mikroorganizmów (na przykład sery z surowego mleka), L. monocytogenes w próbce powierzchniowej pobranej podczas procesu przetwarzania może pochodzić zarówno z tych surowców, jak i z miejsc, w których komórki L. monocytogenes mogą przetrwać w środowisku przetwarzania żywności.
Wytyczne techniczne EURL Lm

## Slide 38
CZAS POBIERANIA PRÓBEK
Pobieranie próbek po czyszczeniu i dezynfekcji lub na początku produkcji może być przeprowadzane dodatkowo, oprócz pobierania próbek w trakcie przetwarzania. Może to jednak prowadzić do fałszywego poczucia bezpieczeństwa.
Z drugiej strony, wykrycie L. monocytogenes na powierzchniach mających kontakt z żywnością poczyszczeniu i dezynfekcji wskazuje na poważne zaniedbanie procedur czyszczenia i dezynfekcji.
Wytyczne techniczne EURL Lm

## Slide 39
OBSZAR POBIERANIA PRÓBEK
Obszar pobierania próbek należy określić w punkcie 7.3 normy EN ISO 18593:2018.
W normie EN ISO 18593:2018 zaleca się, aby całkowity obszar pobierania próbek podczas kampanii był jak największy, aby zwiększyć prawdopodobieństwo wykrycia L. monocytogenes.
W związku z tym zaleca się pobieranie próbek z obszaru
od 1000 cm² do 3000 cm² (tj. od 0,1 m² do 0,3 m²), jeśli to możliwe.
Wytyczne techniczne EURL Lm

## Slide 40
ROZCIEŃCZALNIKI
6.1 ROZCIEŃCZALNIKI PROSTE
Informacje dotyczące rozcieńczalników prostych znajdują się w punkcie 5.1 normy EN ISO 18593:2018 oraz w części 1 i 5 normy EN ISO 6887.
6.2 ROZCIEŃCZALNIKI NEUTRALIZUJĄCE
Informacje dotyczące rozcieńczalników neutralizujących znajdują się w punkcie 5.3 oraz w Załączniku A do normy EN ISO 18593:2018.
Wytyczne techniczne EURL Lm

## Slide 41
PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT
Informacje dotyczące przechowywania i transportu próbek znajdują się w punkcie 8.2 normy EN ISO 18593:2018.
Wytyczne techniczne EURL Lm

## Slide 42
METODA ANALIZY
Po pobraniu próbek, badanie wykonać zgodnie z EN ISO 11290-1: 2017 lub zwalidowaną metodą alternatywną zgodnie z artykułem 5 Rozporządzenia (WE) nr 2073/2005 z późniejszymi zmianami.
W przypadku wielokrotnego wykrycia dodatnich próbek L. monocytogenes w kolejnych okresach pobierania próbek w tym samym zakładzie przetwórstwa żywności, w którym wdrożono już działania naprawcze, konieczne będzie podtypowanie izolatów L. monocytogenes metodą molekularną.
Typowanie izolatów (np.cgMLST) powinno ustalić, czy należą one do jednego, a tym samym trwałego klonu.
Zdecydowanie zaleca się, aby podmioty prowadzące przedsiębiorstwa spożywcze i laboratoria przechowywały izolaty w celu ustalenia, czy szczep jest trwały, czy nie, oraz w celu umożliwienia śledzenia źródła zanieczyszczenia.
Wytyczne techniczne EURL Lm

## Slide 43
METODA ANALIZY
Gdy produkty spożywcze wchodzące do pomieszczeń przetwórczych są surowe lub zostały poddane obróbce mającej na celu zmniejszenie obciążenia mikrobiologicznego (np. pasteryzacja, mikrofiltracja itp.), podmioty prowadzące przedsiębiorstwa spożywcze (FBO) powinny, w ramach swojego planu Analizy Zagrożeń i Punktów Krytycznych i Kontroli (HACCP), ustalić dopuszczalną liczbę próbek z wynikiem pozytywnym.
Ta dopuszczalna liczba próbek z wynikiem pozytywnym może być ustalana inaczej, w zależności od tego, czy próbka pochodzi z powierzchni mającej bezpośredni kontakt z produktami spożywczymi, czy z powierzchni niemającej kontaktu z produktami spożywczymi.
Powierzchnie mające bezpośredni kontakt z żywnością stwarzają większe ryzyko zanieczyszczenia produktów spożywczych i dlatego powinny być powiązane z bardziej rygorystycznym progiem liczby próbek z wynikiem pozytywnym w porównaniu z powierzchniami bez kontaktu z produktami spożywczymi.
Wytyczne techniczne EURL Lm

## Slide 44
Wytyczne techniczne EURL Lm
Pobieranie próbek z małych i trudnodostępnych miejsc (25 do 100 cm2)
- wymazówki
https://youtube.com/shorts/AtEJGw3sK8A?si=5d4VEpsD2NJq6Kbg

## Slide 45
Wytyczne techniczne EURL Lm
POBIERANIE PRÓBEK Z MAŁYCH I TRUDNODOSTĘPNYCH MIEJSC (25 DO 100 CM2)
- WYMAZÓWKI
Zestaw jednorazowego użytku: wymazówka w sterylnym opakowaniu
Umieścić końcówkę wymazówki na powierzchni i pocierać nić równoległe do powierzchni, obracając ją między kciukiem a palcem wskazującym
Następnie pocierać prostopadłymi do pierwszego wymazu pod kątem 45 stopni i stałym naciskiem na wymazówkę

## Slide 46
Wytyczne techniczne EURL Lm
Po pobraniu próbki umieść wymazówkę umieścić w sterylnym woreczku lub w oryginalnej probówce
Należy pamiętać o pobraniu wymazu z całego obszaru docelowego, w tym szczelin i połączeń w przypadku małych, trudno dostępnych obszarów
Precyzyjnie opisać/ zidentyfikować próbkę
POBIERANIE PRÓBEK Z MAŁYCH I TRUDNODOSTĘPNYCH MIEJSC (25 DO 100 CM2)
- WYMAZÓWKI

## Slide 47
Wytyczne techniczne EURL Lm
Do czasu rozpoczęcia badania zestaw z wymazówką transportować i przechowywać w temperaturze 1-8oC
Możliwość wydłużenia czasu przechowywania
do 48 godzin w temperaturze
od 1 do 5°C
(EN ISO 18593)
POBIERANIE PRÓBEK Z MAŁYCH I TRUDNODOSTĘPNYCH MIEJSC (25 DO 100 CM2)
- WYMAZÓWKI

## Slide 48
Wytyczne techniczne EURL Lm
POBIERANIE PRÓBEK Z DUŻYCH POWIERZCHNI (POWYŻEJ 100 CM2)
Z UŻYCIEM GĄBKI Z UCHWYTEM (METODA ROZMAZU)
Uwaga: zalecana powierzchnia do pobierania próbek powinna wynosić
od 1000 do 3000 cm²
https://youtu.be/8Gy2f8LiQuU

## Slide 49
Wytyczne techniczne EURL Lm
POBIERANIE PRÓBEK Z DUŻYCH POWIERZCHNI (POWYŻEJ 100 CM2)
Z UŻYCIEM GĄBKI Z UCHWYTEM (METODA ROZMAZU)
Uwaga: zalecana powierzchnia do pobierania próbek powinna wynosić
od 1000 do 3000 cm²

## Slide 50
Wytyczne techniczne EURL Lm
POBIERANIE PRÓBEK Z DUŻYCH POWIERZCHNI (POWYŻEJ 100 CM2)
Z UŻYCIEM GĄBKI Z UCHWYTEM (METODA ROZMAZU)
Uwaga: zalecana powierzchnia do pobierania próbek powinna wynosić
od 1000 do 3000 cm²

## Slide 51
Wytyczne techniczne EURL Lm
POBIERANIE PRÓBEK Z DUŻYCH POWIERZCHNI (POWYŻEJ 100 CM2)
Z UŻYCIEM GĄBKI Z UCHWYTEM (METODA ROZMAZU)
Uwaga: zalecana powierzchnia do pobierania próbek powinna wynosić
od 1000 do 3000 cm²
Precyzyjnie opisać/ zidentyfikować próbkę
Możliwość wydłużenia czasu przechowywania
do 48 godzin w temperaturze
od 1 do 5°C
(EN ISO 18593)

## Slide 52
Wytyczne techniczne EURL Lm
POBIERANIE PRÓBEK Z DUŻYCH POWIERZCHNI (POWYŻEJ 100 CM2)
Z UŻYCIEM ŚCIERECZKI (METODA ROZMAZU)
Uwaga: zalecana powierzchnia do pobierania próbek powinna wynosić
od 1000 do 3000 cm²
https://youtu.be/0tbaqvX0HRU

## Slide 53
Wytyczne techniczne EURL Lm
POBIERANIE PRÓBEK Z DUŻYCH POWIERZCHNI (POWYŻEJ 100 CM2)
Z UŻYCIEM ŚCIERECZKI (METODA ROZMAZU)
Uwaga: zalecana powierzchnia do pobierania próbek powinna wynosić
od 1000 do 3000 cm²
Możliwość wydłużenia czasu przechowywania
do 48 godzin w temperaturze
od 1 do 5°C
(EN ISO 18593)

## Slide 54
„

## Slide 55
Niniejsze wytyczne mają zastosowanie do metod stosowanych do pobierania próbek ze środowiska produkcyjnego przemysłu spożywczego.
Przewodnik uwzględnia miejsca, które należy wziąć pod uwagę w czasie poboru próbki oraz przekazuje informacje, kiedy ją pobierać.
Ponadto wytyczne obejmują narzędzia oraz rozcieńczalniki niezbędne do pobrania próbki oraz pobieranie próbek metodą wymazów, płytek kontaktowych i przy użyciu jałowych tkanin i gąbek.
Wytyczne NIZP PZH –PIB, 2018

## Slide 56
Odniesienia normatywne i dokumenty dodatkowe
PN-EN ISO 6887-1:2017-05 Mikrobiologia łańcucha żywnościowego – Przygotowanie próbek do badań, zawiesiny wyjściowej i rozcieńczeń dziesięciokrotnych do badań mikrobiologicznych – Część 1: Ogólne zasady przygotowania zawiesiny wyjściowej i rozcieńczeń dziesięciokrotnych (+ A1:2025-01)
PN-EN ISO 7218:2008/Ap1:2010P Mikrobiologia żywności i pasz – Wymagania ogólne i zasady badań mikrobiologicznych (aktualna PN-EN ISO 7218:2024-12)
PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2073/2005 z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 338 z 22.12.2005, str. 1) z późn. zm.
PN-EN ISO 18593:2018-08 Mikrobiologia łańcucha żywnościowego – Horyzontalne metody pobierania próbek z powierzchni.
Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych.
Wytyczne NIZP PZH –PIB, 2018

## Slide 57
Monitoring środowiska produkcyjnego powinien obejmować, m.in:
  Obszary wilgotne lub mokre, szczególnie te ze stojącą wodą
  Podłogę pod stojącymi na niej urządzeniami
  Powierzchnie blatów pod sprzętem np. pod wagami oraz powierzchnie blatów
  Maty dezynfekcyjne, które mogą być źródłem organizmów patogennych
  Sprzęt do czyszczenia np.: miotły, mopy i pojemniki na odpady
  Elementy układów do transportu powietrza (np: rury), prąd (np.: kable, taśmy)
  Obudowy elektryczne, szczególnie te, które nie są często czyszczone
  Obszar pod zlewozmywakami, jeśli wydają się pęknięte, ciekną itp.
  Sprzęt oraz obszary, które są trudno dostępne i ciężko je wyczyścić,
  Drzwi oraz powierzchnia podłogi, odpływy, nawet jeśli aktualnie są suche,
  Kostkarki do lodu - wewnątrz, miarki, spód górnej części komory
  Sufity i ściany w obszarach produkcyjnych, chłodniach i zamrażarkach
Wytyczne NIZP PZH –PIB, 2018

## Slide 58
Kiedy należy pobierać próbkę
Zgodnie z wytycznymi w sprawie pobierania próbek wymazów sanitarnych w celu wykrycia Listeria monocytogenes w środowisku produkcyjnym pobieranie próbek powinno być wykonywane podczas procesu technologicznego, po co najmniej dwóch godzinach od rozpoczęcia procesu produkcyjnego lub na koniec produkcji danej partii, tj. przed czyszczeniem i dezynfekcją.
Podczas dochodzeń epidemiologicznych szczególnie ważne jest zwiększenie prawdopodobieństwa wykrycia patogenu odpowiedzialnego za wywołanie zatrucia pokarmowego, w związku, z czym powinno się unikać czyszczenia powierzchni przed pobraniem wymazu. Duże znaczenie ma także zbadanie możliwie jak największej powierzchni i miejsc, z którymi żywność mogła mieć kontakt.
W sytuacji, gdy próbki nie są pobierane codziennie, należy je pobierać w różnych dniach tygodnia.
Ponadto, zasadne jest pobieranie próbek w sytuacjach szczególnych, np. po serwisowaniu i naprawach sprzętu,
Wytyczne NIZP PZH –PIB, 2018

## Slide 59: Ćwiczenia teoretyczne przykłady na bazie planu pobierania prób PIS.

## Slide 60
Przedsiębiorstwo produkujące żywność w proszku specjalnego przeznaczenia medycznego przeznaczone dla niemowląt w wieku poniżej 6 miesięcy, mogące stanowić zagrożenie ze względu na obecność Cronobacter spp., prowadzą monitorowanie obszarów produkcyjnych oraz urządzeń pod kątem obecności:…
 | TAK | NIE
Escherichia coli |  | 
Listeria monocytogenes |  | 
Enterobacteriaceae |  | 
Grupy coli |  | 

## Slide 61
Przedsiębiorstwo produkujące żywność w proszku specjalnego przeznaczenia medycznego przeznaczone dla niemowląt w wieku poniżej 6 miesięcy, mogące stanowić zagrożenie ze względu na obecność Cronobacter spp., prowadzą monitorowanie obszarów produkcyjnych oraz urządzeń pod kątem obecności
 | TAK | NIE
Escherichia coli |  | x
Listeria monocytogenes |  | x
Enterobacteriaceae | x | 
Grupy coli |  | x

## Slide 62
 | płaskie powierzchnie | Powierzanie trudno osiągalne, małe (≤ 100 cm2) | Duże powierzchnie (> 100 cm)
płytki kontaktowe |  |  | 
sterylne wymazówki |  |  | 
sterylne ściereczki lub gąbki |  |  | 
Dopasuj techniki pobierania próbek do dostępnych powierzchni, z których pobrane zostaną próbki wymazów
Notes: Lista kontrolna prowadzi inspektorów do spojrzenia na to, jak podmiot prowadzący przedsiębiorstwo spożywcze:

## Slide 63
 | płaskie powierzchnie | Powierzanie trudno osiągalne, małe (≤ 100 cm2) | Duże powierzchnie (> 100 cm)
płytki kontaktowe | x |  | 
sterylne wymazówki |  | x | 
sterylne ściereczki lub gąbki |  |  | x
Dopasuj techniki pobierania próbek do dostępnych powierzchni, z których pobrane zostaną próbki wymazów
Notes: Lista kontrolna prowadzi inspektorów do spojrzenia na to, jak podmiot prowadzący przedsiębiorstwo spożywcze: