## Slide 1: TEMAT 9: Sprzęt ochrony dróg oddechowych
autor: Marcin Lewosiński
SZKOLENIE PODSTAWOWE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP

## Slide 2: MATERIAŁ NAUCZANIA
Cel i zakres stosowania sprzętu ochrony dróg oddechowych;
Dokumentacja techniczna;
Zapotrzebowanie i zużycie powietrza;
Skutki niedotlenienia;
Rodzaje i budowa aparatów powietrznych;
Zasady pracy w aparatach powietrznych;
Test w komorze dymowej.
Czas: 2T

## Slide 3: Definicja sprzętu ochrony dróg oddechowych:
Skrót powszechnie stosowany - sprzęt ODO
Sprzęt ODO jest to sprzęt chroniący układ oddechowy człowieka przed działaniem szkodliwych substancji zawartych w atmosferze

## Slide 4: Cel i zakres stosowania sprzętu ODO
Podczas działań ratowniczo-gaśniczych prowadzonych wewnątrz obiektów oraz w każdym innym przypadku stwierdzenia lub podejrzenia obecności lotnych substancji toksycznych, a w szczególności tlenku węgla albo innych gazów, par, dymów, pyłów lub czynników i substancji o właściwościach trujących, duszących, parzących, rakotwórczych, drażniących itp., oraz tam, gdzie może występować niedobór tlenu w otaczającej atmosferze,
Podczas pracy silnika spalinowego w pomieszczeniach zamkniętych nie wentylowanych
Kiedy i gdzie należy stosować sprzęt ODO?

## Slide 5: Cel i zakres stosowania sprzętu ODO
Filtrujący sprzęt przeciwgazowo-dymowy (maski z pochłaniaczami) dopuszcza się do stosowania w terenie otwartym po stwierdzeniu, że stężenie tlenu wynosi minimum 17%, i nabyciu pewności o właściwym dobraniu pochłaniacza do występujących w atmosferze substancji.
Ogólnie rzecz ujmując sprzęt ODO spełnia 2 funkcje - zabezpieczanie przed przedostaniem się szkodliwych substancji do układu oddechowego organizmu poprzez odizolowanie górnych dróg oddechowych od atmosfer bądź poprzez oczyszczenie powietrza ze skażeń. Druga funkcja to dostarczanie do układu oddechowego organizmu czystego powietrza poprzez dystrybucję własnego zapasu powietrza bądź poprzez dostarczenie powietrza oczyszczonego ze skażeń.

## Slide 6: FIZJOLOGIA ODDYCHANIA
Oddychanie jest to zespół procesów, podczas których komórki pobierają tlen i wytwarzają dwutlenek węgla, a wydzieloną energię zmieniają w formę biologicznie użyteczną. Podaż tlenu i usuwanie dwutlenku węgla odbywa się za pośrednictwem dwóch ściśle współpracujących ze sobą układów - oddechowego i krążenia krwi.

## Slide 7: FIZJOLOGIA ODDYCHANIA
wentylację - wdychanie świeżego i wydychanie zużytego powietrza z płuc,
dyfuzję - wymiana gazowa w pęcherzykach płucnych,
krążenie płucne - obieg krwi doprowadzający tlen i odprowadzający CO2,
Zadaniem układu oddechowego jest dostarczanie powietrza do płuc i realizowanie wymiany gazowej. Następuje to w procesie oddychania, w którym wyróżnia się zasadniczo 3 różne mechanizmy:

## Slide 8
JAMA NOSOWA
KRTAŃ
PĘCHERZYKI
PŁUCNE
NOS
USTA
TCHAWICA
OSKRZELA
PŁUCA
Około 300 milionów pęcherzyków płucnych o łącznej pow. wymiany gazowej od 70 do 100 m2
FIZJOLOGIA ODDYCHANIA

## Slide 9
WDECH
WYDECH
TLEN
21%
17%
AZOT
78 %
78 %
CO2
0,04%
4,04%
INNE GAZY
0,96%
0,96%
FIZJOLOGIA ODDYCHANIA

## Slide 10: Układ krążenia
Zadaniem układu krążenia jest doprowadzenie tlenu do wszystkich tkanek organizmu oraz odprowadzenie dwutlenku węgla. W skład układu wchodzi serce, krew, naczynia krwionośne i limfatyczne.
Obydwa układy pracują w sposób ściśle zsynchornizowany.

## Slide 11: Oddychanie
Człowiek oddycha około 15-18 razy na minutę. Częstotliwość oddychania uzależniona jest od wysiłku jakiemu poddawany jest organizm. W czasie pracy zużycie tlenu przez mięśnie i inne tkanki może wzrosnąć nawet 4-5-cio krotnie. Regulowanie częstotliwości i głębokości oddechów następuje w specjalnej grupie komórek zwanych ośrodkiem oddechowym, które znajdują się w rdzeniu przedłużonym.

## Slide 12
Oddychanie

## Slide 13
Czynnikiem pobudzającym funkcję ośrodka oddechowego jest CO2. W czasie pracy fizycznej zwiększa się we krwi stężenie CO2, co wzmaga pobudliwość ośrodka oddechowego. Ten z kolei powoduje zwiększenie siły skurczu mięśni oddechowych i pogłębianie oddechu oraz zwiększenie liczby oddechów. Z chwilą gdy stężenie CO2 wróci do normalnego poziomu, co następuje po zaprzestaniu wysiłku, ośrodek przestaje być drażniony i ruchy oddechowe powracają do normy.
Oddychanie

## Slide 14: Pojemność oddechowa
Objętość powietrza w płucach
Czas
TLC - całkowita pojemność płuc średnio 6000 ml
VC - pojemność życiowa średnio 4500 ml
RV- objętość zalegająca około 1500 ml
FRC- objętość zalegająca
czynnościowa
IC- wdechowa pojemność płuc
TV- objętość oddechowa
IRV- objętość zapasowa
wdechowa
ERV- objętość zapasowa
wydechowa

## Slide 15: Oddychanie w sprzęcie ODO Skutki niedotlenienia
Oddychanie w sprzęcie ODO stanowi dodatkowe obciążenie dla układu oddechowego ratownika, które pogłębia się wraz z upływem czasu pracy. Dotyczy to przede wszystkim aparatów podciśnieniowych. W aparatach nadciśnieniowych układ oddechowy nie męczy się przy wdechu, wykonuje jednak dodatkową pracę przy wydechu - pokonanie oporu otwarcia zaworu wydechowego. Opory te dodatkowo zwiększają się w przypadku pracy w CUG, które wyposażone są w zawory wydechowe. Nie jest to istotne utrudnienie w początkowym okresie pracy tylko w jej końcowym etapie, wtedy gdy ratownik odczuwa zmęczenie i każde dodatkowe obciążenie jest trudne do pokonania. Praca w aparatach zaliczona jest do średnio ciężkich.
Skutkiem niedotlenienia jest- utrata świadomości na okres niedotlenienia, a przy niedotlenieniu długotrwałym nieodwracalne obumieranie komórek.

## Slide 16
Sprzęt wężowy
Sprzęt filtrujący powietrze
Sprzęt izolujący
drogi oddechowe
PODZIAŁ SPRZĘTU ODO
SPRZĘT ODO
Aparaty powietrzne
(z obiegiem otwartym)
Aparaty tlenowe
(z obiegiem zamkniętym)
Sprzęt butlowy
Aparaty powietrzne
nadciśnieniowe
filtry
pochłaniacze
filtro-pochłaniacze

## Slide 17
Dräger PA - 80
Dräger PA - 90
Auer BD - 88
Faser APS/3NE – 1800
Air 5500 MONO/DUO FENZY
Rodzaje i budowa aparatów powietrznych

## Slide 18
1. Stelaż składa się z dopasowanej do ciała człowieka płyty wyposażonej w otwory nośne do wygodnego transportu aparatu, z pasa biodrowego umożliwiającego noszenie aparatu na biodrach, z naramienników gwarantujących dobre ułożenie i rozłożenie ciężaru aparatu, z zamocowania reduktora ciśnienia oraz podpórki pod butlę z wbudowaną prowadnicą węża oraz pasem zamocowania i sprzączką mocującą butlę.
Rodzaje i budowa aparatów powietrznych

## Slide 19: 2. Reduktor ciśnienia z przyrządem ostrzegawczym, ciśnieniomierzem wraz z przewodem ciśnieniomierza oraz przewodem. Reduktor ciśnienia obniża ciśnienie powietrza z butli do około 7 bar. Zawór bezpieczeństwa jest ustawiony w taki sposób aby zadziałał przy ciśnieniu 11 bar. Urządzenie ostrzegawcze wydaje sygnał akustyczny przy spadku ciśnienia w butli do 55 bar.
3. Butla - występuje w pojemnościach 6; 6,8 litra może być napełniana do ciśnienia 200 lub 300 bar. Wykonana jest ze stali lub w postaci zespolonej lub z włókien węglowych. Waży po napełnieniu od 6-12 kg.
Rodzaje i budowa aparatów powietrznych

## Slide 20: PA – 80A/1800-1 Dräger
butla o poj. 1 x 6 l x 300 atm = 1 800 l powietrza
reduktor dwustopniowy o rozdzielonych stopniach redukcji – redukcja z 300 na 7 i na kilka mbar.
czas pracy przy 40 l/min – 45 min
sygnał akustyczny uruchamia się przy 50±5 atm.
waga aparatu – maks. 15,0 kg
Rodzaje i budowa aparatów powietrznych

## Slide 21: BD – 96 Auer
Rodzaje i budowa aparatów powietrznych

## Slide 22: BD – 96 Auer - stelaż
Rodzaje i budowa aparatów powietrznych

## Slide 23: BD – 96 aparat ewakuacyjny
Rodzaje i budowa aparatów powietrznych

## Slide 24: Auer - aparat nowej konstrukcji
Rodzaje i budowa aparatów powietrznych

## Slide 25: Auer – automat płucny nowy
Rodzaje i budowa aparatów powietrznych

## Slide 26
butla o poj. 1 x 6,8 l x 300 atm = 2040 l powietrza
1 x 6 l x 300 atm = 1 800 l powietrza
reduktor dwustopniowy o rozdzielonych stopniach redukcji – redukcja z 300 na 6,2 i na kilka mbar.
czas pracy przy 40 l/min – 40, 45 lub 51 min
sygnał akustyczny uruchamia się przy 55±5 atm.
waga aparatu – maks. 18 kg
Rodzaje i budowa aparatów powietrznych
FENZY

## Slide 27
Sygnalizatory akustyczne sytuowane są w jednym z dwóch miejsc:
Przy reduktorze
Przy manometrze
Rodzaje i budowa aparatów powietrznych

## Slide 28
Rodzaje i budowa aparatów powietrznych

## Slide 29: Drager PSS 500
Rodzaje i budowa aparatów powietrznych

## Slide 30
Drager PSS 500
Rodzaje i budowa aparatów powietrznych

## Slide 31: Budowa maski
Korpus maski
Szyba panoramiczna
Zawór
wydechowy
Zawór
wdechowy
Paski napinające
(uprząż)
Półmaska
Rodzaje i budowa aparatów powietrznych

## Slide 32: Maska nadciśnieniowa Futura Drager
Zawór wydechowy
ze sprężynką
o charakterystyce
pozwalającej utrzymać
właściwe nadciśnienie
Rodzaje i budowa aparatów powietrznych

## Slide 33: Maska nadciśnieniowa z uprzężą i uchwytem do hełmu
Rodzaje i budowa aparatów powietrznych

## Slide 34
Maska silikonowa
Zawór wydechowy
Membrana głosowa
Półmaska
Auer maska nowej konstrukcji
Rodzaje i budowa aparatów powietrznych

## Slide 35
Rodzaje i budowa aparatów powietrznych

## Slide 36: Zakładanie maski:

## Slide 37: Zdejmowanie maski i aparatu:

## Slide 38: Kompletacja aparatu
kompletacja może dotyczyć sprzętu jednego producenta
wielkość i ciśnienie w butli należy dobrać do parametrów reduktora i cech stelaża
automat płucny musi być kompatybilny w połączeniu z maską
maska musi być kompatybilna z innym sprzętem np. z hełmem, ze sprzętem łączności radiowej
Podczas kompletacji aparatu należy brać pod uwagę następujące czynniki:

## Slide 39: Auer BD 96 kompletacja
6 l/300 at
6,8 l/300 at

## Slide 40: Kompletacja butli, reduktorów i stelaży

## Slide 41
Kompletacja reduktorów i masek

## Slide 42
Kompletacja reduktorów i masek

## Slide 43: Auer BD 96
Kompletacja reduktorów i masek

## Slide 44: Czynności przed użyciem:
Odkręcić zawór butli do końca i pół obrotu wstecz - dokręcić
Sprawdzić ciśnienie na manometrze – ogólna zasada ciśnienie butli minus 10% np. dla 300 atm min 270
Zakręcić zawór butli i sprawdzić szczelność wysokiego ciśnienia – ulot może być słyszalny lub zauważalny na manometrze – należy odczekać 1 minutę i sprawdzić czy ciśnienie nie spadnie więcej niż o 5 atm.
Sprawdzić funkcjonowanie sygnału akustycznego 50 ± 5 atm
Sprawdzenie i przygotowanie uprzęży
Oględziny zewnętrzne aparatu
EKSPLOATACJA SPRZĘTU OCHRONY DRÓG ODDECHOWYCH.

## Slide 45
Odkręcić i wymienić butlę, sprawdzając stan uszczelnień
Sprawdzić funkcjonowanie aparatu na urządzeniach do testowania aparatów
Sprawdzenie i przygotowanie uprzęży
Oględziny zewnętrzne aparatu
EKSPLOATACJA SPRZĘTU OCHRONY DRÓG ODDECHOWYCH.
Czynności po użyciu:

## Slide 46
Stosując izolacyjny sprzęt ochrony dróg oddechowych, należy:
zachować szczególną karność, spokój i opanowanie,
używać sprzęt tylko na wyraźny rozkaz dowódcy,
zakładać i zdejmować maski wyłącznie na zewnątrz pomieszczeń, w atmosferze nie zanieczyszczonej substancjami szkodliwymi, a jednocześnie w miejscach położonych jak najbliżej obszaru, na którym prowadzona jest akcja ratownicza. Przed założeniem maski osoby posiadające ruchome protezy zębowe obowiązane są je wyjąć z jamy ustnej.
Zasady pracy w aparatach powietrznych

## Slide 47
Osoby noszące brody i bokobrody oraz długie włosy i wąsy, a także nie przestrzegające bieżącego golenia zarostu twarzy nie mogą brać udziału w działaniach ratowniczych prowadzonych wewnątrz obiektów oraz w przypadkach stwierdzenia lub podejrzenia obecności lotnych substancji toksycznych.
Gdy sytuacja nie pozwala na zwłokę ze względu na konieczność ratowania ludzi, a stężenie dymów jest nieznaczne, dopuszcza się wprowadzanie do pomieszczeń zadymionych osób nie zabezpieczonych izolacyjnym sprzętem ochrony dróg oddechowych, wykonując to w następujący sposób:
jak najszybciej oddymić i przewietrzyć pomieszczenia,
posuwać się w pozycji schylonej ku podłodze (posadzce), jeżeli dym unosi się ku górze.
Zasady pracy w aparatach powietrznych

## Slide 48: Zasady pracy w aparatach powietrznych
Właściwy przełożony ma obowiązek:
po założeniu masek przez podwładnych sprawdzić funkcjonowanie izolacyjnego sprzętu ochrony dróg oddechowych, a zwłaszcza otwarcie dopływu tlenu lub powietrza z butli, szczelność przylegania maski, szczelność połączeń i złącz oraz wskazania przyrządów określających ciśnienie tlenu lub powietrza w butlach,
zwracać uwagę, aby linki oraz inny sprzęt ubezpieczający, jak również uzbrojenie osobiste oraz wyposażenie nie powodowało lub nie mogło spowodować unieruchomienie izolacyjnego sprzętu ochrony dróg oddechowych,

## Slide 49
przestrzegać ściśle zasady nie przekraczania dopuszczalnego czasu pracy ustalanego dla danego typu aparatu oddechowego z jednoczesnym zachowaniem niezbędnej rezerwy czasu działania ochronnego; w przypadku bardzo długiego dojścia obowiązuje zasada pozostawienia minimum takiego zapasu powietrza jaki zużyty był na dojście do miejsca pożaru tzn. że po dojściu należy odczytać na manometrze wielkość spadku ciśnienia.
w przypadkach trudnych warunków pracy zmniejszyć w odpowiednim stopniu dopuszczalny czas przebywania osób w obszarze zagrożonym
Zasady pracy w aparatach powietrznych

## Slide 50
posługiwać się wcześniej ustalonymi umownymi znakami sygnalizacyjnymi.
Każda osoba pracująca w pomieszczeniach zadymionych powinna być wyposażona w sprawnie działający sprzęt oświetleniowy i inny odpowiedni do warunków akcji.
Osoby wprowadzane do pomieszczeń zadymionych, piwnic, kanałów, studni, zbiorników i innych o skomplikowanym układzie lub do miejsc trudno dostępnych należy zabezpieczyć tak, aby w razie konieczności
Zasady pracy w aparatach powietrznych

## Slide 51
można było niezwłocznie udzielić im pomocy. Asekuracja - 1 do 1; 2 ratowników przygotowanych do wejścia w strefę zadymioną, trzymających linki ratownicze, do których podpięci są ratownicy pracujący w strefie zadymionej; linka przeznaczona jest w razie konieczności do zapewnienia szybkiego i łatwego dojścia ratowników asekurujących do ratowników prowadzących działania lub też dojścia ratowników do wyjścia ze strefy zadymionej,
W pomieszczeniach zadymionych lub o słabej widoczności należy posuwać się rzędem, poruszać się wzdłuż ścian, tak aby nie stracić orientacji;
Zasady pracy w aparatach powietrznych

## Slide 52
jeśli szukamy miejsca pożaru wówczas zewnętrzną częścią gołej dłoni dotykamy ścian i sprawdzamy ich temperaturę - jeśli nie dysponujemy sprzętem do pomiaru temperatury, jeśli mamy pirometr używamy sprzętu.
dowódca powinien badać przed sobą drogę, obecność przeszkód i miejsc
niebezpiecznych, sygnalizować oraz ostrzegać o niebezpieczeństwach.
Zasady pracy w aparatach powietrznych

## Slide 53
Przerwanie pracy i wyjście roty ze strefy zagazowanej, zadymionej, poza rozkazem właściwego dowódcy, może nastąpić w szczególności w razie:
wystąpienia złego samopoczucia u uczestników akcji,
stwierdzenia uszkodzeń izolacyjnego sprzętu ochrony dróg oddechowych,
stwierdzenia naruszenia rezerwy tlenu lub powietrza niezbędnego na czas powrotu,
zaistnienia niebezpieczeństwa zagrażającego życiu lub zdrowiu ratowników.
Zasady pracy w aparatach powietrznych

## Slide 54
Przed wejściem do strefy zadymionej ustala się umowne sygnały przekazywane przy pomocy linki ratowniczej, załącza się sygnalizator bezruchu, sprawdza się łączność radiową,
W przypadku wykonywania trudnego lub niebezpiecznego zadania, dla ratowników wchodzących do strefy zadymionej należy wydzielić kanał pracy łączności radiowej, aby na bieżąco relacjonowane były czynności wykonywane przez ratowników; decyzję w tej kwestii podejmuje dowódca akcji,
Zabronione jest stosowanie kryterium czasowego przy ćwiczeniach w sprzęcie ODO,
Zasady pracy w aparatach powietrznych

## Slide 55: Zagrożenia mogące wystąpić podczas stosowania sprzętu ochrony dróg oddechowych:
Nieszczelności w sprzęcie izolującym,
Stosowanie sprzętu filtrującego w atmosferze, która nie może być oczyszczona przy jego użyciu,
Nieprawidłowe działanie reduktora ciśnienia lub innych elementów aparatu oddechowego,
Stosowanie sprzętu ODO w zbyt wysokich temperaturach
Niewłaściwa konserwacja sprzętu ODO powodująca nieprawidłowe jego funkcjonowanie.

## Slide 56
Test w komorze dymowej

## Slide 57
Test w komorze dymowej

## Slide 58
Test w komorze dymowej
Rozmieszczenie komór dymowych w województwie warmińsko-mazurskim

## Slide 59: Bibliografia:
Ubrania ochrony przeciwchemicznej - Piotr Guzewski, Roman Pawłowski, Jerzy Ranecki - SAP PSP Poznań 1997 rok
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 17 listopada 1997 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby strażaków oraz zakresu ich obowiązywania w stosunku do innych osób biorących udział w akcjach ratowniczych, ćwiczeniach lub szkoleniu.
Materiały firmy Drager, Interspiro, Auer, Faser
Wyposażenie techniczne straży pożarnych - Z. Guzy SGSP

## Slide 60
Instrukcja obsługi aparatu Auer BD-88
Instrukcja obsługi aparatu Faser APS/3NE-1800
Instrukcja obsługi aparatu PA-90 Dräger
Instrukcja obsługi aparatu Fenzy
Instrukcja obsługi maski Auer, Dräger, Faser, Fenzy
Zdjęcia wykorzystano z instrukcji obsługi aparatów:
Auer, Dräger, Faser, Fenzy
Bibliografia: