.............................................................., ......................................

miejscowość		       data

SZCZEGÓŁOWY OPIS STACJI RETRANSMISYJNEJ 
W LICZBIE 9 KOMPLETÓW

Informacje ogólne

Zamawiający informuje, iż posiada stacje retransmisyjne Motorola SLR5500, radiotelefony Motorola DP3600, DP4600, DP4600e, DM3600, DM4600, DM4600e oraz użytkuje system ConSEL firmy Aksel i wymaga, aby dostarczone w ramach przedmiotu zamówienia stacje retransmisyjne były z nimi w pełni kompatybilne. W szczególności zachowany musi być ograniczony dostęp do stacji retransmisyjnej, stacja retransmisyjna musi posiadać zaimplementowane mechanizmy odpowiedzialne za jej prawidłową pracę z aktywną funkcjonalnością ograniczonego dostępu do systemu radioprzemiennikowego z wykorzystaniem autoryzacji klucza. Dostarczone stacje retransmisyjne muszą zostać włączone do istniejącego systemu ConSEL oraz w pełni uruchomione. Wykonawca musi posiadać certyfikat potwierdzający przeszkolenie techniczne z zakresu oprogramowania dyspozytorskiego ConSEL wydany przez producenta systemu.

| L.p. | Parametry wymagane | Parametry samochodu oferowanego przez wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| Ogólne cechy funkcjonalno-użytkowe |
| 1 | Praca w systemie cyfrowym DMR zgodnym ze specyfikacją ETSI TS 102 361 -1,-2,-3 oraz w systemie analogowym (modulacja F3E), w trybach simpleks/duosimpleks. |  |
| 2 | Złącze akcesoriów na obudowie umożliwiające podłączanie dodatkowych urządzeń. |  |
| 3 | Złącze umożliwiające transmisję danych zgodną ze standardem USB. |  |
| 4 | Programowalny adres IP. |  |
| 5 | Przypisany adres sprzętowy (MAC adres). |  |
| 6 | Zabezpieczenie hasłem przed odczytem parametrów konfiguracyjnych ze stacji retransmisyjnej. |  |
| 7 | Możliwość pracy w systemach IP (jedna lub wiele lokalizacji). |  |
| Parametry techniczne |
| 8 | Minimalny zakres częstotliwości pracy 136 ÷174 MHz. |  |
| 9 | Maksymalna dopuszczalna odchyłka częstotliwości kanału ± 0,5 ppm. |  |
| 10 | Czułość analogowa odbiornika o wartości nie wyższej niż 0,3 µV dla SINAD 12 dB. |  |
| 11 | Kodowa blokada szumów (CTCSS) wybierana pro-gramowo na dowolnym kanale analogowym z możli-wością zaprogramowania dowolnego kodu z zakresu 67÷255 Hz (programowana ze skokiem 0,1 Hz). |  |
| 12 | Retransmisja tonów CTCSS określonych w wykazie tonów CTCSS . |  |
| 13 | Czułość cyfrowa o wartości nie wyższej niż 0,3 µV przy 5% BER. |  |
| 14 | Modulacja na kanale analogowym: częstotliwości (11K0F3E). |  |
| 15 | Modulacja na kanale cyfrowym: 2 szczelinowa TDMA (7K60FDX dane, 7K60FXE dane i głos). |  |
| 16 | Odporność na intermodulacje ≥70 dB. |  |
| 17 | Tłumienie emisji niepożądanych ≥90 dB. |  |
| 18 | Selektywność sąsiedniokanałowa ≥60 dB dla kanału 12,5 kHz. |  |
| 19 | Programowalny odstęp sąsiedniokanałowy 12,5 kHz. |  |
| 20 | Praca na dowolnym z co najmniej 60 zaprogramowa-nych kanałów. |  |
| 21 | Praca z mocą fali nośnej nadajnika programowana w zakresie 1-50 W. |  |
| 22 | Programowe ograniczenie czasu nadawania w grani-cach od 15 do 480 s ze skokiem 15 s. |  |
| 23 | Obsługa transmisji maskowanych i jawnych. |  |
| 24 | Protokół cyfrowy zgodny z ETSI TS102 361- |  |
| 25 | Minimalny zakres temperatury pracy od -30ºC do +60ºC. |  |
| Zasilanie |
| 26 | Zabezpieczenie przepięciowe i przeciw odwrotnemu podłączeniu biegunów zasilania. |  |
| 27 | Automatyczne ładowanie „on-line” baterii akumulatorów zasilania rezerwowego. |  |
| 28 | Automatyczne, bezzwłoczne przełączenie z zasilania sieciowego na rezerwowe, zapewniające ciągłą pracę. |  |
| 29 | Automatyczne zabezpieczenie baterii przed nadmiernym rozładowaniem. |  |
| 30 | Zasilanie sieciowe 230 V ± 10 %, 50 Hz. |  |
| 31 | Zasilanie rezerwowe z baterii akumulatorów o pojemności nie mniejszej niż 120 Ah. |  |
| Filtr dupleksowy |
| 32 | Zakres częstotliwości RX/TX: pomiędzy 168 – 169,5 MHz. |  |
| 33 | Maksymalna moc wejściowa min 50 W. |  |
| 34 | Odstęp przy pracy dupleksowej min 400 kHz. |  |
| 35 | Tłumienie szumów TX na częstotliwości RX oraz izolacja RX na częstotliwości TX > 90 dB. |  |
| 36 | Impedancja nominalna 50 ohm. |  |
| 37 | SWR < 1,5. |  |
| 38 | Zakres temperatur: od -30°C do +60°C. |  |
| 39 | Konektory N- żeńskie. |  |
| Antena bazowa z osprzętem |
| 40 | Częstotliwość pracy anteny 164-170 MHz. |  |
| 41 | WFS w paśmie pracy <1,6. |  |
| 42 | Zysk 4,5 dB. |  |
| 43 | Wytrzymałość na działanie wiatru min. 45 m/s. |  |
| 44 | Fider antenowy: tłumienie dla częstotliwości 174MHz: 2,887 dB/100m; rozmiar nominalny: ½”. |  |
| 45 | Dedykowane do instalacji: jumpery, uziemiacze i uchwyty do fidera antenowego. |  |
| 46 | Wspornik antenowy ocynkowany ogniowo. |  |
| 47 | Odgromnik gazowy. |  |
| Wymagania uzupełniające |
| 48 | Metody pomiarów i parametry radiowe nie ujęte w niniejszym opisie muszą być zgodne z normami ETSI EN 300 086, ETSI EN 300 113, ETSI EN 102 361-2. |  |
| 49 | Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej muszą być zgodne z normami ETSI EN 301 489-1 i ETSI EN 301 489-5. |  |
| 50 | Wymagania odnośnie bezpieczeństwa urządzeń nadawczych muszą być zgodne z normą EN 60950-1. |  |
| 51 | Urządzenie musi być fabrycznie nowe, wyproduko-wane nie wcześniej niż 1 stycznia 2019 r., musi pochodzić z legalnego źródła, musi być zakupione w autoryzowanym kanale sprzedaży producenta oferowanej stacji retransmisyjnej. |  |
| 52 | Stacja retransmisyjna zgodnie z przepisami ustawy Prawo Telekomunikacyjne musi posiadać deklarację zgodności z dyrektywą R&TTE. |  |
| Wyposażenie stacji retransmisyjnej |
| 53 | Zespół nadawczo-odbiorczy. |  |
| 54 | Filtr dupleksowy według opisu powyżej. |  |
| 55 | Antena bazowa z osprzętem według opisu powyżej. |  |
| 56 | Przewód do podłączenia akumulatora zasilania rezerwowego – dedykowany do stacji retransmisyjnej, tego samego producenta co stacja retransmisyjna. |  |
| 57 | Akumulator o pojemności min. 120 Ah. |  |
| 58 | Zespół zasilania rezerwowego urządzeń aktywnych (czysty sinus) z akumulatorem o pojemności min. 45 Ah i mocy min. 120W. |  |
| 59 | Szafa teleinformatyczna RACK wysokość 42U. |  |
| Oferowany model stacji retransmisyjnej: Nazwa producenta stacji retransmisyjnej _______________________________________________________ Typ/model stacji retransmisyjnej _____________________________________________________________ Oferowany model dupleksera: Nazwa producenta dupleksera ______________________________________________________________ Typ/model dupleksera ____________________________________________________________________ |

Podpis(y) osób upoważnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu wykonawcy