## Slide 1
Zdzisław Salamonowicz
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
zsalamonowicz@sgsp.edu.pl
Warsztaty
Bezpieczeństwo podczas zdarzeń z LNG
Łubianka, 5 września 2019 r.

## Slide 2
Azot
w medycynie (kriochirurgia, krioterapia, przechowywanie materiału biologicznego), do zamrażania żywności, do rozdrabniania tworzyw sztucznych, przy obróbce metali.
Tlen
rezerwuar gazowego tlenu dla potrzeb medycznych, w przemyśle petrochemicznym.
Hel
do kriostatowania nadprzewodzących magnesów w tomografach NMR, do uzyskiwania temperatur niższych od 1 K w chłodziarkach.
Metan, będący głównym składnikiem LNG
paliwo do napędu pojazdów mechanicznych, źródło zimna, do zasilania ogniw paliwowych wytwarzających energię elektryczną, surowiec do syntezy innych związków organicznych.
 | N2 | O2 | He | CH4
Temperatura wrzenia [°C] | -196 | -183 | -269 | -162
Ilość gazu z 1 dm3 cieczy (0°C, 1 atm) | 701 | 797 | 701 | 590

## Slide 3
Symbol
Nazwa
AZOT
Skraplanie T°
przy 1.013 b bezw.
N2
O2
Ar
He
Ne
Kr
Xe
TLEN
ARGON
HEL
NEON
KRYPTON
XENON
- 196
- 183
- 186
- 269
- 246
- 153
- 108
- 191
POWIETRZE
°C
°F
- 321
- 298
- 303
- 453
- 411
- 243
- 162
- 312

## Slide 4
WŁAŚCIWOŚĆ LNG | STAN
Masa cząsteczkowa | 16,4
Stan skupienia w temp. 20oC | gaz
Barwa | bezbarwny
Zapach | bezwonny
Gęstość cieczy (T=-161,5oC; P=101,325 kPa) | 430 kg/m3
Ciepło spalania | 39,21 MJ/m3
Wartość opałowa | 35,36 MJ/m3
Temperatura wrzenia (101,325 kPa) | -161,5oC
Temperatura topnienia (101,325 kPa) | -182,6oC
Temperatura samozapłonu | 426oC
Rozpuszczalność w wodzie | bardzo słaba
Rozpuszczalność | w eterze etylowym
Niebezpieczne reakcje z: | Chlor, fluor, trójflorek azotu, dwuflorek tlenu, ciekły tlen

## Slide 6
! Żadne rękawice krio nie chronią skutecznie po zanurzeniu w cieczy kriogenicznej !

## Slide 7
Hipotermia
Nieodwracalne wymrożenie żywej tkanki poprzez bezpośredni kontakt z wychłodzonymi elementami lub z cieczą kriogeniczną.
N2, He, CH4
Znaczne zmniejszenie stężenia tlenu
w otoczeniu na skutek gwałtownego odparowania cieczy kriogenicznej.
Zagrożenia i środki bezpieczeństwa
CH4 - palny
Uwaga: ciekłe He i N2
mogą powodować
kondensację tlenu z powietrza.
Ochrony krio + maska aparatu ODO, jako ochrona twarzy i oczu
Aparat ODO,
pomiary tlenomierzem
eliminacja źródeł zapłonu,
pomiary eksplozymetrem (+ tlenomierz), sprzęt w wykonaniu Ex
Aparat ODO,
pomiary tlenomierzem,
eliminacja źródeł zapłonu, odizolowanie materiałów palnych
od kontaktu z uwalnianym tlenem
O2 - utleniający
Zwiększenie stężenia tlenu w otoczeniu.
Gazy te są bezwonne, bezbarwne i bez smaku
brak organoleptycznych informacji o ich obecności

## Slide 13
Stalowy płaszcz zewętrzny
Zbiornik wewnętrzny ze stali odpornej na korozję
Płyta pochłaniająca uderzenie
Rurociąg wewnętrzny
Izolacja próżniowa
Konstrukcja wsporcza
wewnętrznego zbiornika
Parownica
Jednostka kriogeniczna

## Slide 20: Murcia, Hiszpania 20.09.2011
Zbiornik z izolacja poliuretanową i zew. pokryciem aluminium
Pożar kulisty – około 125 m
Czas do wybuchu – około 70 minut

## Slide 24: Scenariusze awaryjne
Jednostka transportowa przewróciła się lub stoi w pozycji pierwotnej i ocenia się, że jest stabilna
Jednostka transportowa przewróciła się lub stoi w pozycji pierwotnej i potwierdzono wyciek ciekłego metanu
Emisja z pożarem z ogrzewaniem płaszcza zbiornika
Pożar zewnętrzny podgrzewający cysternę

## Slide 25
Jednostka transportowa przewróciła się lub stoi w pozycji pierwotnej i ocenia się, że jest stabilna
Wyznaczyć strefę ewakuacji dla osób postronnych.
Ewakuować osoby postronne
Wyznaczyć strefę zagrożenia wokół cysterny/ zbiornika – 50 m.
Dokonać rozpoznania z uwzględnieniem:
  ewentualnych uszkodzeń cysterny,
  parametrów cysterny, odczytów z przyrządów pomiarowych znajdujących się na cysternie (poziomowskaz, ciśnieniomierz, wskaźnik temperatury fazy ciekłej), tabliczki znamionowej,
  warunków meteorologicznych i terenowych.
Jeśli cysterna/ zbiornik jest przewrócony dokonać próby przemieszczenia gazu do zapasowej cysterny z wykorzystaniem środków firmy transportowej lub SPOT.
Dokonać próby podniesienia cysterny i ustawieniu jej na kołach.

## Slide 26
Jednostka transportowa przewróciła się lub stoi w pozycji pierwotnej i potwierdzono wyciek ciekłego metanu
Wyznaczyć strefę ewakuacji dla osób postronnych.
Ewakuować osoby postronne.
Określić wielkości stref zagrożenia służb ratowniczych przy pomocy posiadanych przyrządów pomiarowych (wstępnie nie mniej niż 150 m)
Wyłączyć wszystkie urządzenia silnikowe w strefie zagrożenia (poza silnikiem pojazdu transportującego LNG) oraz usunąć wszystkie możliwe źródła zapłonu mogące zainicjować pożar/wybuch tworzącego się palnego obłoku.
Dokonać rozpoznania z uwzględnieniem:
  określenia miejsca i fazy wyciekającego LNG oraz możliwości zamknięcia wypływu gazu,
  parametrów cysterny, odczytów z przyrządów pomiarowych znajdujących się na cysternie, (poziomowskaz, ciśnieniomierz, wskaźnik temperatury fazy ciekłej), tabliczki znamionowej,
  warunków meteorologicznych i terenowych.

## Slide 27
Jednostka transportowa przewróciła się lub stoi w pozycji pierwotnej i potwierdzono wyciek ciekłego metanu
Przystąpić do ograniczania rozprzestrzeniania się chmury gazu poprzez sprawienie kurtyn wodnych, stacjonarnych rozproszonych prądów wodnych lub wykorzystanie wentylatorów w wykonaniu Ex do rozcieńczania medium palnego.
Zorganizować zaopatrzenie wodne w zależności od sprawionych prądów rozproszonych i kurtyn wodnych
Dokonać likwidacji wycieku (opaski, kliny itp.).
Dokonać próby przemieszczenia pozostałego LNG do zapasowej cysterny z wykorzystaniem środków firmy transportowej lub SPOT.

## Slide 28
Emisja z pożarem z ogrzewaniem płaszcza zbiornika
Wyznaczyć strefę ewakuacji dla osób postronnych.
Ewakuować osoby postronne. W sytuacji zagrożenia oddziaływaniem strumienia ciepła wykorzystać „tarczę”.
Określić wielkości stref zagrożenia służb ratowniczych 300 m. zaś w sytuacji zgaszenia płomienia kontrolować przy pomocy posiadanych przyrządów pomiarowych.
Dokonać rozpoznania z uwzględnieniem:
  określenia miejsca i fazy wyciekającego LNG oraz możliwości zamknięcia wypływu gazu,
  parametrów cysterny, odczytów z przyrządów pomiarowych znajdujących się na cysternie, (poziomowskaz, ciśnieniomierz, wskaźnik temperatury fazy ciekłej), tabliczki znamionowej,
  warunków meteorologicznych i terenowych.
Zorganizować zaopatrzenie wodne z uwzględnieniem wielkości intensywności podawania wody do chłodzenia ścianek zbiornika - 10 [(l/m2)/min].

## Slide 29
Emisja z pożarem z ogrzewaniem płaszcza zbiornika cd.
Sprawić kurtyny wodne, stacjonarne rozproszone prądy wodne i ewentualnie przygotować wentylatory w wykonaniu Ex do rozcieńczania medium palnego.
Prowadzić bezobsługowe chłodzenie zbiornika (rozproszone prądy wody). Prądy należy tak ustawić, aby:
  nie dopuszczać do podwyższania temperatury powierzchni cysterny która naturalnie obniża swoją temperaturę poprzez rozprężanie się gazu który wydostaje się ze zbiornika,
  nie dopuścić do ugaszenia pożaru w przypadku braku możliwości zamknięcia wypływu gazu,
  nie dopuścić do podawania prądów wody na zawory bezpieczeństwa,
  nie dopuścić do dostania się wody do wnętrza chłodzonego zbiornika.
Kontrolować temperatury zbiornika (pirometr, kamera termowizyjna).

## Slide 30
Emisja z pożarem z ogrzewaniem płaszcza zbiornika cd.
Kontrolować odczyty z przyrządów pomiarowych znajdujących się na cysternie (poziomowskaz, ciśnieniomierz, wskaźnik temperatury fazy ciekłej).
Prowadzić kontrolowane wypalanie się ulatniającego się gazu w cysternie.
W przypadku zgaszenia płomienia przystąpić do likwidacji wycieku (kolki, kliny, włóknina, opaska dociskowa).
Dokonać próby przemieszczenia pozostałego LNG do zapasowej cysterny z wykorzystaniem środków firmy transportowej lub SPOT.
Uwaga: wszelkie działania w strefie zagrożenia prowadzić pod osłoną „tarczy”!

## Slide 31
Pożar zewnętrzny podgrzewający cysternę
Szacowany czas podgrzewania cysterny, po którym może powstać wybuch BLEVE i FIREBALL to około 45 minut - w przypadku, gdy cysterna posiada zawory bezpieczeństwa.
Wyznaczyć strefę ewakuacji dla osób postronnych.
Ewakuować osoby postronne. W sytuacji zagrożenia oddziaływaniem strumienia ciepła wykorzystać „tarczę”.
Określić wielkości stref zagrożenia służb ratowniczych 300 m, zaś w sytuacji ugaszenia pożaru zewnętrznego kontrolować przy pomocy posiadanych przyrządów pomiarowych.
Dokonać rozpoznania korzystając ochrony ratownika w postaci „tarczy” z uwzględnieniem:
  określenia miejsca i fazy wyciekającego LNG oraz możliwości zamknięcia wypływu gazu,
  parametrów cysterny, odczytów z przyrządów pomiarowych znajdujących się na cysternie, (poziomowskaz, ciśnieniomierz, wskaźnik temperatury fazy ciekłej), tabliczki znamionowej,
  warunków meteorologicznych i terenowych.

## Slide 32
Pożar zewnętrzny podgrzewający cysternę cd.
Jednocześnie z rozpoznaniem podjąć działania związane z intensywnym chłodzeniem zbiornika i zmierzającym do ugaszenia pożaru z użyciem dużej ilości wody. Stosować stanowiska gaśnicze bezobsługowe.
Zabezpieczyć zaopatrzenie wodne umożliwiające ciągłe podawanie wody do chłodzenia zbiornika i ugaszenia pożaru przy uwzględnieniu intensywności podawania wody dochłodzenia ścianek zbiornika. Schładzanie cysterny ma sens tylko wówczas, gdy zewnętrzna powłoka zbiornika jest nienaruszona a źródło ciepła pochodzi z zewnątrz. W takim przypadku szacuje się, że intensywność podawania wody powinna wynosić 10 l/min na każdy metr kwadratowy zbiornika.
  chłodzenie należy uznać za skuteczne jeżeli podawana woda nie odparowuje z powierzchni zbiornika,
  w przypadku zaworów bezpieczeństwa, które znalazły się w strefie ciekłej, będą działać tak samo jak w gazowej, tylko następuje wyrzut fazy ciekłej,
  nagrzewanie ścianki suchej (powyżej poziomu skroplonego gazu w zbiorniku) jest o wiele szybsze, niż mokrej - przez co bardziej niebezpieczne - ponieważ wytrzymałość stali znacznie się obniża po nagrzaniu do temperatury powyżej 400°C.

## Slide 33
Pożar zewnętrzny podgrzewający cysternę
Kontrolować temperatury zbiornika (pirometr, kamera termowizyjna).
W przypadku braku skuteczności działań związanych z chłodzeniem zbiornika, objawiającymi się jedną z oznak:
  podawana woda odparowuje z powierzchni zbiornika,
  pojawiających się odkształceń płaszcza zbiornika,
  drgania cysterny,
  odgłosu „dudnienia” czy syczenia,
  zadziałania zaworu bezpieczeństwa
  należy rozpatrzyć możliwość wycofania ratowników i postawienia bezobsługowych prądów wody np. z działek i dalsze chłodzenie zbiornika. W przypadku skutecznych działań związanych z chłodzeniem zbiornika należy kontynuować działania, należy podjąć próbę zgaszenia pożaru prądami wody i intensywnie schładzać powierzchnię cysterny.

## Slide 34
Pożar zewnętrzny podgrzewający cysternę
Przygotować kurtyny wodne i wentylatory w Ex na wypadek zadziałania zaworu bezpieczeństwa przy ugaszonym pożarze zewnętrznym.
Przystąpić do gaszenia pożaru z uwzględnieniem przybliżonej intensywności podawania.
Po zgaśnięciu płomienia, chłodzić wodą cysternę przez ok. 10-15 minut,
W przypadku rozpoznania emisji/wycieku z uszkodzonej armatury przystąpić do likwidacji wycieku (kołki, kliny, włóknina, chłodzenie dwutlenek węgla, azot, opaska dociskowa).
Po likwidacji wycieku dokonać próby przemieszczenia pozostałego gazu do zapasowej cysterny lub kontrolowanego wypalenia w pochodni z wykorzystaniem środków firmy transportowej lub SPOT.
Uwaga: wszelkie działania w strefie zagrożenia prowadzić pod osłoną „tarczy”!

## Slide 35
Zdzisław Salamonowicz
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
zsalamonowicz@sgsp.edu.pl
Warsztaty
Bezpieczeństwo podczas zdarzeń z LNG
Łubianka, 5 września 2019 r.