## Slide 1
✦
KOMENDA POWIATOWA PSP W GOLENIOWIE
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
w placówkach dydaktycznych
Obowiązki, wymagania i dobre praktyki
Dla dyrektorów i kierowników placówek dydaktycznych
bryg. mgr inż. Piotr Tuzimek
BEZPIECZEŃSTWO ZACZYNA SIĘ OD ORGANIZACJI

## Slide 2
Plan spotkania
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Goleniowie
bryg. mgr inż. Piotr Tuzimek
2
01
Podstawy prawne
Najważniejsze obowiązki wynikające z przepisów.
02
Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego
Co powinna zawierać i kiedy ją aktualizować.
03
Warunki ochrony przeciwpożarowej
Jakie dane i rozwiązania trzeba znać.
04
Urządzenia i przeglądy
Konserwacja, dokumentacja i terminy.
05
Reagowanie i ewakuacja
Procedury, role i praktyczne sprawdzenie.
06
Dobre praktyki
Najczęstsze problemy i lista kontrolna.

## Slide 3
Podstawy prawne
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Goleniowie
bryg. mgr inż. Piotr Tuzimek
3
Ustawa o ochronie przeciwpożarowej
Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 188 z późn. zm.)
Rozporządzenie MSWiA
Rozporządzenie z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 822 z późn. zm.)
Zasada nadrzędna
Właściciel, zarządca lub użytkownik odpowiada za zapewnienie ochrony przeciwpożarowej obiektu w zakresie wynikającym z przepisów i sposobu jego użytkowania.

## Slide 4
Obowiązki właściciela, zarządcy i użytkownika
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Goleniowie
bryg. mgr inż. Piotr Tuzimek
4
1
Przestrzegać wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych.
2
Wyposażyć obiekt w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice.
3
Zapewnić konserwację i naprawy urządzeń oraz gaśnic.
4
Zapewnić bezpieczeństwo osób i możliwość ewakuacji.
5
Przygotować obiekt do prowadzenia akcji ratowniczej.
6
Zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi.
7
Ustalić sposób postępowania na wypadek pożaru i innych zagrożeń.
!
Odpowiedzialność wymaga nie tylko dokumentów, lecz także sprawnego wdrożenia procedur w praktyce.

## Slide 5
Warunki ochrony przeciwpożarowej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Goleniowie
bryg. mgr inż. Piotr Tuzimek
5
▦
Budynek
powierzchnia, wysokość, kondygnacje, odporność pożarowa
♙
Ludzie
kategoria zagrożenia ludzi, liczba osób i warunki ewakuacji
♨
Pożar
substancje palne, obciążenie ogniowe, zagrożenie wybuchem
▤
Podział
strefy pożarowe i odległości od sąsiednich obiektów
⚙
Instalacje
zabezpieczenie instalacji użytkowych i urządzenia ppoż.
↗
Działania ratownicze
woda do zewnętrznego gaszenia pożaru i drogi pożarowe
Porównaj warunki wymagane z istniejącymi — i udokumentuj analizę bezpieczeństwa pożarowego.

## Slide 6
Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego (IBP)
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Goleniowie
bryg. mgr inż. Piotr Tuzimek
6
§ 6 rozporządzenia MSWiA — instrukcja porządkuje zasady ochrony przeciwpożarowej w obiekcie.
✓
Warunki ochrony przeciwpożarowej i charakterystyka zagrożeń.
✓
Wyposażenie w urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz zasady przeglądów.
✓
Procedury na wypadek pożaru i innego zagrożenia.
✓
Zasady wykonywania prac niebezpiecznych pożarowo — jeżeli są przewidywane.
✓
Warunki i organizacja ewakuacji oraz sposób praktycznego sprawdzania.
✓
Zasady zapoznawania użytkowników z przepisami i treścią instrukcji.
✓
Zadania i obowiązki stałych użytkowników obiektu.
✓
Plany obiektu i terenu z oznaczeniem kluczowych elementów bezpieczeństwa.
Instrukcja ma być znana użytkownikom i zgodna z rzeczywistym sposobem użytkowania obiektu.

## Slide 7
Plany obiektu i terenu
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Goleniowie
bryg. mgr inż. Piotr Tuzimek
7
Plany powinny w szczególności wskazywać:
● Kierunki i wyjścia ewakuacyjne.
● Miejsca usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic.
● Kurki główne instalacji gazowej.
● Miejsca składowania materiałów niebezpiecznych pożarowo.
● Elementy sterujące urządzeniami przeciwpożarowymi.
● Usytuowanie obiektu oraz terenu przyległego.
SCHEMAT POGLĄDOWY
WYJŚCIE
!
Plan ma odzwierciedlać stan faktyczny.

## Slide 8
Przeglądy techniczne i konserwacja
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Goleniowie
bryg. mgr inż. Piotr Tuzimek
8
Zasada ogólna
Przeglądy i konserwację prowadzi się zgodnie z Polskimi Normami, dokumentacją techniczno-ruchową i instrukcjami obsługi.
Częstotliwość
Zgodnie z instrukcją producenta — nie rzadziej jednak niż raz w roku, zgodnie z przywołanym w materiale przepisem.
Węże hydrantowe
Węże hydrantów wewnętrznych poddaje się próbie ciśnieniowej co 5 lat, na maksymalne ciśnienie robocze.
Dokumentuj i kontroluj
Terminy • protokoły • zalecenia serwisu • usunięcie usterek • dostępność urządzeń
Uwaga: terminy i zakres czynności należy każdorazowo potwierdzić w aktualnych przepisach i dokumentacji urządzenia.

## Slide 9
Postępowanie na wypadek pożaru i innego zagrożenia
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Goleniowie
bryg. mgr inż. Piotr Tuzimek
9
1
ALARMUJ
Uruchom alarmowanie i powiadom służby ratownicze.
2
EWAKUUJ
Ogłoś ewakuację zgodnie z przyjętą procedurą.
3
ZABEZPIECZ
Wykonuj bezpieczne działania techniczne, jeśli są możliwe.
4
WSPÓŁPRACUJ
Przekaż informacje kierującemu działaniem ratowniczym.
Procedury powinny przypisywać konkretne zadania: kierownictwu, pracownikom, ochronie i innym osobom.

## Slide 10
Praktyczne sprawdzanie organizacji i warunków ewakuacji
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Goleniowie
bryg. mgr inż. Piotr Tuzimek
10
CO NAJMNIEJ RAZ NA 2 LATA
Dla obiektu ze strefą pożarową przeznaczoną dla ponad 50 stałych użytkowników, z wyłączeniem kategorii ZL IV — zgodnie z materiałem źródłowym.
✓
OBOWIĄZEK POWIADOMIENIA
Właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) PSP należy powiadomić o terminie sprawdzenia nie później niż tydzień wcześniej.
MINIMUM 7 DNI WCZEŚNIEJ
Po ćwiczeniu: omów wnioski, usuń wykryte problemy i zaktualizuj procedury.

## Slide 11
Prace niebezpieczne pożarowo
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Goleniowie
bryg. mgr inż. Piotr Tuzimek
11
PRZED
• wymagane uprawnienia i zezwolenia • wyznaczenie nadzoru i kontroli • określenie miejsca, czasu i zakresu prac • przygotowanie instrukcji i sprzętu
W TRAKCIE
• nadzór nad przebiegiem prac • zabezpieczenie miejsca pracy • dostępność sprzętu gaśniczego • reagowanie na zmiany warunków
PO ZAKOŃCZENIU
• kontrola miejsca i otoczenia • sprawdzenie, czy nie ma zarzewi ognia • dokumentacja pokontrolna • wykonanie zaleceń
Nie rozpoczynaj prac bez określenia odpowiedzialności, zabezpieczeń i sposobu kontroli.

## Slide 12
Zapoznawanie użytkowników z zasadami bezpieczeństwa
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Goleniowie
bryg. mgr inż. Piotr Tuzimek
12
Szkolenie powinno odpowiadać roli danej osoby oraz specyfice obiektu.
1
WSTĘPNE
Przed dopuszczeniem do wykonywania zadań — zgodnie z przyjętą organizacją.
2
PODSTAWOWE
Procedury alarmowania, ewakuacji i użycia dostępnych zabezpieczeń.
3
OKRESOWE
Przypomnienie zasad oraz omówienie zmian, wniosków i zdarzeń.
Pracownik powinien wiedzieć: jak alarmować, którędy ewakuować i jakie ma zadania.

## Slide 13
Aktualizacja IBP i przypadki, gdy nie jest wymagana
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Goleniowie
bryg. mgr inż. Piotr Tuzimek
13
Aktualizacja instrukcji
Co najmniej raz na 2 lata, a także po zmianach sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego wpływających na warunki ochrony przeciwpożarowej.
Wyłączenia wskazane w materiale
IBP może nie być wymagana w określonych obiektach, jeśli nie występuje strefa zagrożenia wybuchem i spełnione są odpowiednie kryteria kubatury lub powierzchni.
W materiale wskazano m.in. następujące progi:
1 000 m³
kubatura brutto budynku lub części
1 500 m³
kubatura brutto budynku inwentarskiego
1 000 m²
powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek
Zastosowanie wyłączenia należy zweryfikować dla konkretnego obiektu na podstawie aktualnych przepisów.

## Slide 14
Szybka lista kontrolna dla dyrektora
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Goleniowie
bryg. mgr inż. Piotr Tuzimek
14
Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest aktualna i dostępna.
Plany ewakuacji odpowiadają rzeczywistemu układowi obiektu.
Wyjścia i drogi ewakuacyjne są drożne i oznakowane.
Gaśnice i urządzenia ppoż. mają aktualne przeglądy.
Pracownicy znają alarmowanie, role i procedury ewakuacji.
Termin praktycznego sprawdzenia ewakuacji jest ustalony.
Prace niebezpieczne pożarowo są formalnie zabezpieczane.
Usterki i zalecenia serwisowe są rejestrowane i usuwane.
Regularna kontrola pozwala wykryć problemy, zanim staną się zagrożeniem.

## Slide 15
NAJWAŻNIEJSZE WNIOSKI
Bezpieczeństwo to proces, nie dokument.
01
ZNAJ PRZEPISY
Ustal, które wymagania dotyczą konkretnego obiektu.
02
UTRZYMUJ GOTOWOŚĆ
Sprawne urządzenia, aktualne plany i drożne drogi ewakuacyjne.
03
ĆWICZ I KOMUNIKUJ
Każdy pracownik powinien znać swoje zadania.
04
DOKUMENTUJ I DOSKONAL
Usuwaj nieprawidłowości i aktualizuj procedury.
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Goleniowie
bryg. mgr inż. Piotr Tuzimek
15

## Slide 16
✓
Dziękuję za uwagę
Bezpieczeństwo uczniów i pracowników zaczyna się od świadomych decyzji.
bryg. mgr inż. Piotr Tuzimek
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Goleniowie
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Goleniowie
bryg. mgr inż. Piotr Tuzimek
16