## Slide 1: Organizacja akcji ratownictwa technicznego na szlakach komunikacyjnych

## Slide 2: MATERIAŁ NAUCZANIA
Elementy organizacji akcji ratownictwa technicznego na drogach;
Rozpoznanie i zabezpieczenie działań ratownictwa drogowego;
Wyznaczenie strefy zagrożenia;
Zabezpieczenie ratowników i poszkodowanych;
Działania ratownicze. Zakończenie działań.
Czas: 1T

## Slide 3: Wstęp
Prezentacja obejmuje poszczególne tematy z zakresu organizacji akcji ratownictwa technicznego:
Zdjęcie 1
organizacja terenu akcji;
rozpoznanie podczas zdarzeń na drodze;
stabilizacja pojazdu;
określenie i oznakowanie strefy zagrożenia;
działania ratownicze;
zabezpieczenie poszkodowanych podczas działań;

## Slide 4: Schemat postępowania podczas zdarzenia
Zdjęcie 1
WYPADEK DROGOWY
DOJAZD DO MIEJSCA ZDARZENIA
ROZPOZNANIE SYTUACJI
ZABEZPIECZENIE TERENU DZIAŁAŃ
DZIAŁANIA RATOWNICZE
ZAKOŃCZENIE DZIAŁAŃ

## Slide 5: Organizacja terenu akcji
Zdjęcie 1
Podczas dojazdu do miejsca zdarzenia uzyskać informacje o zdarzeniu z odpowiedniego stanowiska kierowania o:
rodzaju zdarzenia (zderzenie pojazdów, pożar, wyciek substancji itp.),
ilości osób poszkodowanych,
ilości i rodzaju pojazdów uczestniczących w zdarzeniu (samochody osobowe, ciężarowe, specjalne itp.),
ładunku przewożonym przez pojazdy biorące udział w wypadku.

## Slide 6: Organizacja terenu akcji
Zdjęcie 1
Ustawienie pojazdów pożarniczych:
w odległości bezpiecznej,
pierwszy pojazd od strony najazdowej,
zapewnić bezpieczne wysiadanie i dostęp do sprzętu załodze,
zapewnić możliwość dojazdu innych służb,
pojazdy ustawić z włączonym oświetleniem pojazdu i alarmowym ale bez sygnalizacji dźwiękowej.

## Slide 7: Organizacja terenu akcji
Zdjęcie 1
Przykład ustawienia pojazdu pożarniczego

## Slide 8: Organizacja terenu akcji
Zdjęcie 1
Przykład ustawienia pojazdów pożarniczych

## Slide 9: Organizacja terenu akcji
Zdjęcie 1
Przykład ustawienia pojazdów pożarniczych

## Slide 10: Organizacja terenu akcji
Zdjęcie 1
Przykład ustawienia pojazdów pożarniczych

## Slide 11: Organizacja terenu akcji
Zdjęcie 1
pojazdy uczestniczące w wypadku,
pojazdy ratownicze (PSP, OSP),
techniczne środki oznakowania i zabezpieczenia terenu działań,
pole składowania sprzętu ratowniczego,
pole składowania części,
strefa udzielania pomocy medycznej i oczekiwania,
miejsce ustawienia służb medycznych.
Elementy organizacji terenu akcji

## Slide 12: Organizacja terenu akcji
Zdjęcie 1
Elementy organizacji terenu akcji

## Slide 13: Rozpoznanie
Zdjęcie 1
ROZPOZNANIE
WSTĘPNE
WŁAŚCIWE
Realizowane jest w pierwszym etapie działań
Realizowane jest w trakcie prowadzenia właściwych działań ratowniczych
MELDUNEK
DO SK KP/KM

## Slide 14: Rozpoznanie
Zdjęcie 1
CELE ROZPOZNANIA WSTĘPNEGO
Ustalenie rodzaju pojazdów uczestniczących w wypadku
Ustalenie miejsca rozlokowania sił ratowniczych
pojazdy osobowe,
pojazdy ciężarowe,
pojazdy specjalne,
motocykle,
ustawienie pojazdów ratowniczych,
zabezpieczenie miejsca zdarzenia.
Rozpoznanie zagrożeń
pożar
widoczne pary i obłoki w miejscu zderzenia,
miejsce zdarzenia np.: skrzyżowanie, przejazd kolejowy, rzeka, itp.

## Slide 15: Rozpoznanie
Po dojeździe na miejsce zdarzenia należy ustalić:
jakie i ile pojazdów bierze udział w zdarzeniu,
ile osób podróżowało pojazdami,
ile osób odniosło rany i w jakim są stanie,
dokładne miejsce zdarzenia,
jakie są zagrożenia dla osób poszkodowanych i ratowników,
jakie służby ratownicze są na miejscu, a jakie będą potrzebne.

## Slide 16: Stabilizacja pojazdów
Celem wykonania stabilizacji pojazdu jest minimalizacja ruchów pojazdu, które mogą mieć negatywny wpływ na uwięzionych w nim ludzi.
Stabilizację pojazdu wykonujemy w taki sposób, aby w jak najmniejszym stopniu przemieszczać pojazd stabilizowany, a po wykonaniu był on na tyle stabilny, żeby nie przemieszczał się nawet podczas działań ratowniczych.

## Slide 17: Stabilizacja pojazdów
Niedopuszczalne jest przewracanie pojazdu z boku na koła, bądź z dachu na bok i koła z osobami poszkodowanymi wewnątrz auta.
Przed przystąpieniem do stabilizacji należy zwrócić uwagę na:
obecność osób poszkodowanych wewnątrz pojazdu,
pozycję pojazdu (samochód na kołach, na boku, na dachu),
miejsce zdarzenia (skarpa, rów, teren podmokły, itp.),
rodzaj prowadzonych działań ratowniczych.

## Slide 18: Stabilizacja pojazdów

## Slide 19: Stabilizacja pojazdów
Pojazd leżący na dachu

## Slide 20: Stabilizacja pojazdów
Zdjęcie 2 Stabilizacja pojazdu na dachu

## Slide 21: Stabilizacja pojazdów
Zdjęcie 3 Stabilizacja pojazdu na boku za pomocą drabin nasadkowych
Stabilizacja pojazdu na boku za pomocą drabin nasadkowych

## Slide 22: Stabilizacja pojazdów
Zdjęcie 4 Stabilizacja pojazdu na boku za pomocą podpór do szybkiej stabilizacji

## Slide 23: Oznakowanie miejsca zdarzenia
Oznakowanie i zabezpieczenie terenu działań powinno zapewnić bezpieczeństwo ratownikom, poszkodowanym, innym uczestnikom drogi oraz osobom postronnym.

## Slide 24: Oznakowanie miejsca zdarzenia
Do oznakowania i zabezpieczenia terenu akcji wykorzystujemy:
Pojazdy ratownicze,
Znaki ostrzegawcze,
Pachołki,
Lampy pulsacyjne,
Taśmę ostrzegawczą,
Płotki,
Uprawnienie do kierowania ruchem drogowym.

## Slide 25: Działania ratownicze
Działania ratownicze obejmują:
Zabezpieczenie i oznakowanie miejsca zdarzenia,
Stabilizację pojazdów,
Udzielenie pomocy medycznej poszkodowanym,
Uwolnienie i ewakuację poszkodowanych z pojazdów,
Gaszenie pojazdów,
Usuwanie rozlewów cieczy ropopochodnych i płynów eksploatacyjnych,

## Slide 26: Działania ratownicze
Zagrożenia dla ratowników podczas działań ratowniczych:
pożar, wybuch,
rozlewy paliwa,
inni użytkownicy drogi,
ładunek przewożony,
osoby postronne,
zła organizacja działań ratowniczych,
nieprzestrzeganie zasad BHP,
niestabilność uszkodzonego pojazdu,

## Slide 27: Działania ratownicze
Zagrożenia dla ratowników podczas działań ratowniczych cd.:
obrażenia u osób poszkodowanych,
ostre krawędzie,
poduszki bezpieczeństwa w pojazdach,
kwas akumulatorowy,
naprężone elementy,
porażenie prądem podczas zdarzeń z pojazdami hybrydowymi i elektrycznymi oraz zerwanymi liniami energetycznymi,
instalacja gazowa w pojazdach.

## Slide 28: Działania ratownicze
Zasady bezpiecznego prowadzenia działań ratowniczych
pojazdy należy rozmontować tylko w niezbędnym zakresie,
brak lub nieprawidłowe wykonanie stabilizacji pojazdu może prowadzić do załamania elementów konstrukcyjnych pojazdu,
przed przystąpieniem do usuwania drzwi pojazdu należy usunąć szyby,
usuwając drzwi przednie, należy pamiętać o zamknięciu drzwi tylnych co ma na celu wzmocnienie konstrukcji pojazdu,
po odgięciu dachu należy go zabezpieczyć linką do stałych elementów pojazdu,
odcinane elementy gromadzić w polu składowania części,
ratownik obsługujący urządzenia powinien być wyposażony w środki ochrony osobistej.

## Slide 29: Zakończenie działań
Zabezpieczenie poszkodowanych
Poszkodowani samodzielnie opuszczają pojazd
Poszkodowani nie są w stanie samodzielnie opuścić pojazdu
Zabezpieczenie poszkodowanych
Zastosowanie odpowiedniej techniki uwalniania
Przekazania poszkodowanych służbom medycznym

## Slide 30: Zakończenie działań
Zabezpieczenie poszkodowanych
Kontrola stanu poszkodowanych
Przekazanie poszkodowanych służbom medycznym
Podtrzymanie funkcji życiowych
Zaopatrzenie medyczne
Zabezpieczenie przed utratą ciepła
Wsparcie psychiczne

## Slide 31: BIBLIOGRAFIA
Ratownictwo techniczne podczas wypadków z udziałem samochodów ciężarowych. Tłumaczenie: J. Kielin. Fundacja Edukacja i Technika Ratownictwa. Warszawa 2006
M. Schroeder: Wypadki w komunikacji drogowej. Fundacja Edukacja i Technika Ratownictwa.
B. Morris: Techniki ratownictwa drogowego Holmatro. Podręcznik technik ratownictwa drogowego i zastosowanie narzędzi ratowniczych. Delta Service, Zielonka 2004.
R. Wolański: Ratownicza technika siłowa. SA PSP, Kraków 1999.
K. Bartoszak – „Ratownictwo w transporcie drogowym”
Pobrano 18.02.20016 z www.os-psp.olsztyn.pl
Pobrano 18.02.20016 z www.os-psp.olsztyn.pl

## Slide 32: INDEKS MATERIAŁÓW POBRANYCH Z INTERNETU
Zdjęcie 1: Pobrano 17.03.2016 z www.osp.malyn.pl
Zdjęcie 2: Pobrano 17.03.2016 z „Szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP – organizacja akcji ratownictwa technicznego na drogach” Jacek Gawroński
Zdjęcie 3: Pobrano 17.03.2016 z „Ratownictwo techniczne” Paweł Karabin, Rafał Podlasiński
Zdjęcie 4: Pobrano 17.03.2016 z „Ratownictwo techniczne” Paweł Karabin, Rafał Podlasiński
Pobrano 18.02.20016 z www.os-psp.olsztyn.pl
Pobrano 18.02.20016 z www.os-psp.olsztyn.pl