## Slide 1
Joanna Milwicz vel Delach
główny specjalista
Wydział Ochrony Wód w Departamencie Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej
Redukcja fosforu w świetle ustawodawstwa UE oraz rekomendacji HELCOM
Zwiększanie stopnia redukcji fosforu w ściekach odprowadzanych z oczyszczalni
8 października 2019 r., Warszawa

## Slide 2
Morze Bałtyckie i eutrofizacja
uznane za najbardziej zanieczyszczone morze na świecie
najbardziej narażone na proces eutrofizacji poprzez nadmierny dopływ wysokich stężeń biogennych substancji odżywczych (głównie azotu i fosforu) do jednolitej części wód, skutkujących poważnymi zmianami w ekosystemie, związanymi z przeżyźnieniem prowadzącym do powstawania stref beztlenowych i zamierania życia
Obszar objęty Konwencją regionalną Komisji Ochrony Środowiska Morskiego Bałtyku, (znana również jako Komisja Helsińska lub HELCOM) proklamowana przez tzw. konwencję helsińską z 1974 r. jako jej organ wykonawczy
- monitorowanie oraz ochrona środowiska naturalnego M. Bałtyckiego
  - zespół ekspertów HELCOM-u zbiera informacje o stanie środowiska oraz zanieczyszczeniach morza; na tej podstawie opracowywane są zalecenia skierowane do p. czł., zobowiązujące do konkretnych działań, mających na celu ochronę obszaru Bałtyku.
w ramach monitorowania stanu eutrofizacji Bałtyku w HELCOM przeprowadzono kilka ocen dedykowanych tej presji (HELCOM 2009, 2010, 2014); obecna – zintegrowana ocena stanu - obejmuje sytuację w latach 2011-2016

## Slide 3
Dopływ biogenów do Bałtyku - trendy
W porównaniu do lat 80-tych ilość substancji biogennych wprowadzanych do Bałtyku zmniejszyła się, a w niektórych zlewniach odnotowuje się znaczną redukcję (np. ilość azotu wprowadzanego do Bałtyku jest obecnie na poziomie z lat 60-tych, a fosforu na poziomie z lat 50-tych. Całkowity dopływ azotu do Morza Bałtyckiego był o około 7 % większy niż maksymalny dopuszczalny pobór w 2015 r., natomiast dopływ fosforu pozostał na poziomie o 44 % powyżej tej wartości progowej (zintegrowana ocena stanu za lata 2011-2016, HELCOM 2018 - State Of The Baltic Sea Report - Second HELCOM holistic assessment 2011-2016).
dopływ azotu i fosforu do Bałtyku wzrasta od dłuższego czasu, głównie w latach 50-tych i 80-tych

## Slide 4
Zintegrowana ocena stanu
Większość wprowadzanych ilości azotu i fosforu pochodzi z dopływów rzecznych.
Ok. 30 % całkowitego dopływu azotu stanowią źródła atmosferyczne (procesy spalania związane z żeglugą, transportem drogowym, produkcją energii oraz rolnictwem).
Największy względny spadek ilości wprowadzanego azotu i fosforu w ostatnich dekadach wystąpił w źródłach bezpośrednich, które obecnie stanowią 4-5 % całkowitego ładunku.
Źródła naturalne stanowią około jedną trzecią ilości azotu i fosforu wprowadzanych do Bałtyku przez rzeki. Znaczna część części antropogenicznej pochodzi ze źródeł rozproszonych, głównie z rolnictwa, podczas gdy źródła punktowe, zdominowane przez komunalne oczyszczalnie ścieków, mają udział wynoszący odpowiednio 12 % ładunku dla azotu i 24 % dla fosforu.
Całkowity roczny dopływ biogenów do Bałtyku wynosi około 826 000 ton azotu i 30 900 ton fosforu (HELCOM 2018h).

## Slide 5
Zintegrowana ocena stanu
W oparciu o zweryfikowane maksymalne dopuszczalne dopływy (MAI) dla siedmiu zlewni Bałtyku w ramach programu redukcji biogenów HELCOM, konieczność zmniejszenia dopływu fosforu ustalono dla trzech basenów: Bałtyku Właściwego, Zatoki Fińskiej i Ryskiej (HELCOM 2013a). We wszystkich trzech przypadkach dotychczasowe redukcje są widoczne jednak niewystarczalne w celu osiągnięcia dopuszczalnych poziomów. Jak dotąd najbardziej wyraźne wyniki odnotowano w przypadku Zatoki Fińskiej.

## Slide 6
Zintegrowana ocena stanu
Między okresem referencyjnym (1997-2003) a 2015 r. ogólny dopływ azotu został zmniejszony o 12%, a ogólny dopływ fosforu o 25% (HELCOM 2018i). Najsilniejsze zmiany względne w ciągu ostatnich dziesięcioleci obserwuje się w cieśninie Kattegat i cieśninach duńskich w zakresie wprowadzania azotu oraz w Zatoce Fińskiej w zakresie wprowadzania fosforu.

## Slide 7
Ocena końcowa
> 97 % obszaru Bałtyku (w tym cały obszar otwartego morza i 86 % obszaru wód przybrzeżnych) wykazuje efekt eutrofizacji spowodowanej nadmiernym dopływem azotu i fosforu.
Wskaźniki poziomów biogenów odbiegają znacznie od poziomu wyznaczonego dla dobrego statusu środowiska morskiego (12 % obszaru jest zaliczanych do kategorii o najgorszym statusie troficznym).
Choć następuje redukcja ładunków biogenów, to jej wpływ nie jest jeszcze odzwierciedlony w stanie środowiska morskiego. Oznaki poprawy widoczne są jedynie w niektórych jego częściach. Wg oceny stanu całego Bałtyku za lata 2011-2016, przeprowadzonej w akwenach, na które umownie zostało podzielone Morze Bałtyckie, stan eutrofizacji pogorszył się w 4 z 17 obszarów oceny otwartego morza od ostatniego pięcioletniego okresu (2007–2011) i poprawił się w jednym.

## Slide 8
Wyniki oceny stanu środowiska morskiego polskich obszarów morskich w 2017r. przygotowanej przez GIOŚ na podstawie danych pomiarowych z lat 2007-2017 pozyskanych w ramach PMŚ.
Średnie stężenia fosforu całkowitego z miesięcy letnich były w 2017 r. znacznie wyższe niż latem 2016 r. we wszystkich 3 badanych akwenach(m.m.w, m.t, w.s.e). Utrzymywały się również powyżej wartości średnich dla ostatniego dziesięciolecia. Podobne zależności dotyczyły średnich rocznych stężeń fosforu całkowitego. We wszystkich basenach zarysowała się wzrostowa tendencja stężeń całkowitego fosforu, zarówno w odniesieniu do średnich sezonowych jak i rocznych.
W 2017 r. żaden ze wskaźników eutrofizacji nie osiągnął wartości dobrego stanu, a w konsekwencji żaden z akwenów nie osiągnął dobrego stanu.
Źródło: GIOŚ, Ocena stanu środowiska polskich obszarów morskich Bałtyku na podstawie danych monitoringowych z roku 2017 na tle dziesięciolecia 2 0 0 7-2 0 1 6 (Warszawa, 2018)

## Slide 9
Poprawa i utrzymanie dobrego stanu środowiska wód morskich w świetle przepisów UE
Cel: ujednolicenie podejścia do działań na rzecz poprawy stanu wód morskich w kierunku osiągniecia dobrego stanu środowiska (Good Environmental Status - GES) w obrębie europejskich wód morskich do 2020 roku poprzez zrównoważone wykorzystywanie mórz zintegrowanego z zachowaniem ekosystemów morskich w stanie jak najmniej zmienionym.
Ramy formalne - dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE z dnia 17. czerwca 2008 r. ustanawiająca ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska morskiego (ramowa dyrektywa w sprawie strategii morskiej) (RDSM)
W ramach realizacji strategii morskiej p.czł. opracowują dokumenty o charakterze planistycznym, w których badaniu podlega stan środowiska morskiego, określone zostają cele środowiskowe i działania
wstępna ocena stanu środowiska wód morskich, GIOŚ 2014
zestaw właściwości typowych dla dobrego stanu środowiska wód morskich, GIOŚ 2014
zestaw celów środowiskowych dla wód morskich oraz związane z nimi cechy, KZGW 2015
program monitoringu wód morskich, GIOŚ 2015
program ochrony wód morskich, KZGW 2016
(przyjęty rozporządzeniem RM, grudzień 2017)

## Slide 10
w 2009 r. Rada Europejska przyjęła strategię Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego. Strategia ta odnosi się do różnych celów w ramach trzech obszarów tematycznych, w tym: „Ocalenie morza”. Jeden z celów cząstkowych obszaru „Ocalenie morza” o nazwie „Czystość wód w Morzu Bałtyckim” obejmuje cele ustanowione w bałtyckim planie działań w odniesieniu do zmniejszania napływu substancji biogennych. Cel: wspieranie współpracy między sąsiadującymi krajami, zarówno p. czł. UE, jak i państwami niebędącymi członkami Unii.
Dyrektywa (91/676/EWG) dotycząca ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego dotyczącą przyjęcia działań w celu zapewnienia, by rolnicy posiadający użytki rolne, które powodują lub mogą powodować zanieczyszczenie wody azotanami (zwane „obszarami szczególnie narażonymi na zanieczyszczenia azotanami”), spełniali minimalne wymogi dotyczące stosowania nawozów azotowych – wdrażany Programem azotanowym (wejście w życie 26.07.2018).
Dyrektywa 2000/60/WE ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (ramowa dyrektywa wodna) –porządkująca i koordynująca istniejące europejskie ustawodawstwo wodne, mająca na celu ochronę wody przed zanieczyszczeniem u jej źródła. RDW ustanowiła ramy dla ochrony wód śródlądowych, przejściowych i przybrzeżnych - kluczowe znaczenie dla osiągnięcia dobrego stanu środowiska wód morskich ma dobra jakość wód rzek wpływających do morza; cel: zapewnienie dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych do 2015 r. bądź, w wyjątkowych przypadkach, do 2021 r. lub 2027 r. poprzez opracowanie planów gospodarowania wodami w dorzeczu wraz z programami działań.
Dyrektywa 91/271/EWG dotyczącą oczyszczania ścieków komunalnych dyrektywa z 1991 r. odnosząca się do zbierania i oczyszczania ścieków z aglomeracji,
Poprawa i utrzymanie dobrego stanu środowiska wód morskich w świetle przepisów UE

## Slide 11
podstawowym instrumentem wdrożenia postanowień dyrektywy jest Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych (KPOŚK) - dokument strategicznym, w którym oszacowano potrzeby i określono działania na rzecz wyposażenia aglomeracji, o RLM większej od 2 000, w systemy kanalizacyjne i oczyszczalnie ścieków komunalnych; cel: ograniczenie zrzutów niedostatecznie oczyszczanych ścieków przez realizację ujętych w nim inwestycji
zgodnie z ustawą - Prawo wodne, KPOŚK podlega okresowej aktualizacji przynajmniej raz na cztery lata (aktualna AKOPŚK 2017) – wykaz inwestycji na lata 2016-2021
założenie podstawowe – uznanie całego obszaru Polski za obszar wrażliwy (99,7% terenu w zlewni Bałtyku) – wymagający ograniczenia zrzutów biogenów oraz zanieczyszczeń biodegradowalnych
zastrzeżenia KE, skutkujące określeniem wymagań dla operatorów dotyczących podwyższonego usuwania biogenów we wszystkich oczyszczalniach ścieków komunalnych w aglomeracjach powyżej 10 000 RLM
Przepisy krajowe wdrażające dyrektywę ściekową

## Slide 12: Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych („rozporządzenie ściekowe”)
Przepisy krajowe wdrażające dyrektywę ściekową
Najwyższe dopuszczalne wartości fosforu albo minimalny procent redukcji dla ścieków z oczyszczalni ścieków bytowych i komunalnych i z aglomeracji
Wskaźnik | Równoważna liczba mieszkańców (RLM) | Zawartość maksymalna | Minimalny stopień usunięcia
Fosfor ogólny | 10 000÷100 000 | 2 gP/m3 | 80%
 | 100 000 i powyżej | 1 gP/m3 | 

## Slide 13
w odpowiedzi na wzrastający dopływ biogenów, w deklaracji ministerialnej Komisji Helsińskiej HELCOM z 1988 r. uzgodniono działania na rzecz zmniejszenia obciążenia tymi substancjami, a osiągnięcie Morza Bałtyckiego nienarażonego na eutrofizację zostało uwzględnione jako jeden z głównych celów.
w 2007 r. sygnatariusze HELCOM uzgodnili przyjęcie dwóch głównych instrumentów w celu przeciwdziałania eutrofizacji:
  1) Bałtycki Plan Działania (BSAP), w ramach którego ustalono program redukcji substancji biogennych określający cele w postaci przyjęcia:
  a) maksymalnych dopuszczalnych dopływów biogenów (Maximum Allowable Inputs - MAI) dla całego Morza Bałtyckiego i każdego basenu z osobna
  b) krajowych celów redukcji (Country-Allocated Reduction Targets - CART) dla każdego państwa (zdefiniowane na poziomie akwenu Morza Bałtyckiego w stosunku do średnich napływów z tego państwa w latach odniesienia 1997–2003; każde państwo miało opracować własny plan redukcji substancji biogennych do końca 2009 r., aby osiągnąć zawarte w nim cele do 2021 r.)
W 2013 r. w ramach przeglądu programu redukcji substancji biogennych uzgodniono ograniczenie rocznego napływu azotu do morza o 13% (118 134 tony/rok) oraz napływu fosforu o 41% (15 178 ton/rok) w porównaniu z wielkościami napływu w okresie odniesienia (odpowiednio 910 344 tony/rok i 36 894 tony/rok) poprzez ograniczenie własnych rocznych napływów azotu i fosforu odpowiednio o 89 260 ton/rok i 14 374 tony/rok w rozbiciu na akweny Morza Bałtyckiego.
Poprawa i utrzymanie dobrego stanu środowiska wód morskich w ramach HELCOM

## Slide 14
Deklaracja Ministrów z 2013

## Slide 15
Deklaracja Ministrów z 2018
Poprawa i utrzymanie dobrego stanu środowiska wód morskich w ramach HELCOM

## Slide 16
Graniczna zawartość związków fosforu w ściekach oczyszczonych wg rekomendacji HELCOM nr 28E-5
Wskaźnik | Równoważna liczba mieszkańców (RLM) | Zawartość maksymalna | Minimalny stopień usunięcia
Fosfor ogólny | 2 000÷10 000 | 1 gP/m3 | 80% – przy bezpośrednim odprowadzaniu ścieków do morza
 | 10 000÷100 000 | 0,5 gP/m3 | 90% – przy bezpośrednim lub pośrednim odprowadzaniu ścieków do morza
 | > 100 000 |  | 
Poprawa i utrzymanie dobrego stanu środowiska wód morskich w ramach HELCOM
2) wdrażanie praktyk zalecanych przez HELCOM w zakresie ochrony wód przed
zanieczyszczeniami będącymi wynikiem różnego rodzaju działalności, w tym
zbierania i oczyszczania ścieków, stosowania fosforanów w detergentach oraz
stosowania nawozów w rolnictwie.

## Slide 17
Program ochrony wód morskich
Uwzględnia wyniki i wnioski przede wszystkim z poprzedzających go opracowań
Przyjęty na lata 2016-2020
Stan Bałtyku określa 11 cech głównych; w Polsce jako wymagające poprawy określono 5 cech, w tym eutrofizacja (C5)
Spośród ocenionych cech, GES uda się osiągnąć do 2020 r. jedynie przez Cechę 10 – Odpady w środowisku morskim. Pozostałe, uwzględniając określone dla nich wskaźniki, mogą nie osiągnąć GES w określonym w RDSM terminie, czyli do 2020 r. (2027 r.)
Opisuje zakres działań, które należy podjąć, aby utrzymać lub poprawić stan Bałtyku:
  1) część działań jest już realizowana w oparciu o strategiczne dokumenty przyjęte przez rząd; inne wynikają z umów i konwencji międzynarodowych których stroną jest RP, rozporządzeń i dyrektyw UE oraz przyjętych wcześniej aktów prawa krajowego
2) 56 nowych działań (m.in. administracyjnych, prawnych, kontrolnych, edukacyjnych, inwestycyjnych), do realizacji m.in. przez jednostki i organy administracji rządowej i samorządowej, organy inspekcji ochrony środowiska, PGW WP oraz regionalne zarządy gospodarki wodnej, instytuty naukowe, urzędy morskie i zarządy portów morskich, rejonowe zarządy infrastruktury, inspektorów rybołówstwa morskiego, ośrodki doradztwa rolniczego i gospodarstwa rolne oraz mpwik.

## Slide 18
Program ochrony wód morskich
synergia działań realizowanych w ramach dyrektyw unijnych (szczególnie Ramowej Dyrektywy Wodnej, Dyrektywy Azotanowej, Dyrektywy Ściekowej)
w zakresie redukcji biogenów najważniejsze proponowane działania w POWM to:
  od 27 lipca 2018 r.
  zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi
  ze źródeł rolniczych
  wyznaczenie wód wrażliwych na zanieczyszczenie
  związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszarów
  szczególnie narażonych (OSN), z których odpływ azotu
  ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć
  ustanowienie zbioru zaleceń dobrej praktyki rolniczej
zwiększenie powierzchni gruntów rolnych objętych planami nawożenia
zapewnienie warunków bezpiecznego przechowywania nawozów naturalnych
zwiększenie wymagań w zakresie usuwania fosforu w ściekach odprowadzanych z oczyszczalni
Program Azotanowy
Realizacja zaleceń HELCOM w zakresie zmniejszania ładunku fosforu odprowadzonego do wód z oczyszczalni

## Slide 19
POWM obowiązuje do 2020 r.
Opracowania kolejnej edycji POWM rozpoczęte
Gotowość do zaraportowania do KE w 2022 r.
Obecnie - etap zgłaszania działań do realizacji: nowe działanie związane z podwyższonym poziomem redukcji fosforu??
Czy możemy podnieść poziom ambicji?
Co dalej?
Korzyści:
większa ochrona wód morskich
zahamowanie spadku bioróżnorodności (siedlisk i gatunków)
osiągniecie pozytywnego trendu
?
Przeszkody:
finansowe
technologiczne
zasoby kadrowe
?
?

## Slide 20
Dziękuję za uwagę
www.mgm.gov.pl
facebook.com/mgmizs
twitter.com/mgmizs_gov_pl