## Slide 1
INSTALACJA ODZYSKU ENERGII
Z ODPADÓW JAKO INWESTYCJA
ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ. Warszawa, 22 czerwca 2022
Tadeusz Pająk
Prof. AGH dr hab. inż. Eur Ing
II KONFERENCJA:
„CIEPŁOWNIA NA ODPADY – INWESTYCJA BEZPIECZNA I ZRÓWNOWAŻONA”

## Slide 2
podstawowe tezy referatu,
dlaczego niezbędne są kolejne Ciepłownie na odpady, zwane w tej prezentacji jako Instalacje Odzysku Energii (IOE) 2,0,
czy IOE mogą być inwestycjami zrównoważonymi?,
inne istotne pytania:
czy doświadczenia z projektów, budowy i eksploatacji IOE 1,0 to dobra baza dla rozwoju IOE 2,0,
czy dostępne technologie mają przyszłość dla IOE 2,0,
czy tylko Polska potrzebuje IOE w perspektywie 2035,
czy możliwe jest uzyskanie wsparcia finansowego, akceptacji społecznej,
czy warto podjąć wyzwanie i zostać lokalnym liderem projektu IOE 2,0,
podsumowanie.
AGENDA PREZENTACJI

## Slide 3
odzysk energii z odpadów komunalnych, oparty na sprawdzonej, środowiskowo bezpiecznej i technologicznie oraz eksploatacyjnie bardzo dobrze opanowanej bazie instalacji w Polsce, stanowi jedyną metodę, która w świetle wymagań GOZ i zakładanych do uzyskania poziomów recyklingu może uzupełnić i zamknąć system krajowej gospodarki odpadami w perspektywie roku 2035. Teza ta stanowi stwierdzenie aprioryczne zawarte w temacie dzisiejszej konferencji NFOŚiGW,
realizacja powyższej tezy nie będzie możliwa bez podjęcia planów realizacji kolejnego etapu budowy krajowych instalacji odzysku energii z odpadów, zwanych IOE 2,0, które w perspektywie 2035 nie tylko uzupełnią lokalne systemy gospodarki odpadami, ale poprzez swoją synergię wpiszą się w strategię ochrony klimatu, a szczególnie lokalnej transformacji energetycznej poprzez udział zdekarbonizowanych źródeł energii elektrycznej i ciepła systemowego, a tym samym stanowić będą bezpieczne i zrównoważone, a ponadto paliwo niezależne źródła ciepła w tak skomplikowanej obecnie sytuacji geopolitycznej,
aktualny stan rozwoju krajowych instalacji odzysku energii z odpadów, osiągnięty w ramach inwestycji w latach 2007-2015, to cenny kapitał wiedzy i doświadczeń eksploatacyjnych, to znacząca baza dla podejmowania nowych inwestycji, baza jakiej dotąd w Polsce nie było.
PODSTAWOWE TEZY

## Slide 4
Instalacje Odzysku Energii (IOE) 2,0
w idei zrównoważonego rozwoju i założeniach lokalnych programów ochrony środowiska

## Slide 5
obowiązkiem władz samorządowych jest podjęcie starań o realizację założeń GOZ!
art. 17 i art. 18 ustawy – Prawo ochrony środowiska wymaga opracowania i wdrożenia programów ochrony środowiska,
opierając się na konkretnym przykładzie Programu Ochrony Środowiska na lata 2021-2024 z perspektywą do 2028, w którym zapisano:
priorytety: ochrona klimatu i jakości powietrza, adaptacja do zmian klimatu, w tym m.in.:
ograniczanie niskiej emisji ze źródeł lokalnych (kotłowni indywidualnych),
propagowanie likwidacji lub modernizacji indywidualnych, małych kotłowni opalanych paliwem o niskiej jakości,
promocja wykorzystania bardziej ekologicznych źródeł ciepła niż węgiel,
promocja i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
ODPOWIEDZIĄ TEJ GMINY jest aktualnie prowadzony projekt budowy IOE!!
LOKALNE PROGRAMY OŚ A ROLA IOE 2,0

## Slide 6
DLACZEGO NIEZBĘDNE SĄ KOLEJNE INSTALACJE ODZYSKU ENERGII (IOE) 2,0

## Slide 7
OBECNIE W EKSPLOATACJI
ZTUOK Konin 94.000 Mg/a
ZTPOK Bydgoszcz 180.000 Mg/a
ITPOK Poznań 210.000 Mg/a
ZTPO Kraków 230.000 Mg/a
ZUOK Białystok 120.000 Mg/a
ZTUO Szczecin 150.000 Mg/a
PGE ITPOE Rzeszów 100.000 Mg/a
ZUSOK Warszawa 40.000 Mg/a
Sumarycznie: 1.114.000 Mg/a
REALIZOWANE OBECNIE
Gdańsk 160. 000 Mg/a (RDF)
Olsztyn 100. 000 Mg/a (RDF)
Warszawa 265. 000 Mg/a
Sumarycznie: 525.000 Mg/a
BLOK WIELOPALIWOWY
FORTUM Zabrze 250.000 Mg/a (RDF)
DLACZEGO NIEZBĘDNE SĄ IOE 2,0 – DOWODY (1)
eksploatowane w kraju IOE 1,0 nie są w stanie spełnić wymagań GOZ 2035

## Slide 8
Można szacować tylko o pewnym przybliżeniu. Wiarygodna prognoza niezbędnego potencjału IOE 2,0
zależy od wiarygodnego przyjęcia strumienia masy odpadów komunalnych prognozowanych na rok 2035.
15 mln Mg/a
Składowanie
Recycling + Kompostowanie
Własna prognoza:
potrzeba ok.
2,5 mlnMg/a
dla Waste-to_ Energy 2,0
28%
7%
65%
1,05 mln Mg/a
4,2 mln Mg/a
9,75 mln Mg/a
Prognozy wg innych źródeł:
prof. G. Wielgosiński – 2,0 ÷ 2,2 mln Mg/a
ICHPW – ok. 50 inst. RDF o wydajności
rzędu 30 ÷ 50 tys. Mg/a, czyli ok. 2,5 mln Mg/a,
KPGO – ok. 3,5 mln Mg /a, koszt ~ 18 mld PLN
Istotne i otwarte pytanie:
Jaka będzie wartość opałowa odpadów
resztkowych i RDF wobec wdrożenia
wymagań GOZ???
DLACZEGO NIEZBĘDNE SĄ IOE 2,0 – DOWODY (2)
zbyt duża jest luka inwestycyjna w zakresie IOE wobec wyzwań GOZ 2035

## Slide 9
INSTALACJI ODZYSKU ENERGII (IOE), JAKO ZRÓWNOWAŻONE INWESTYCJE.
Argumenty na TAK

## Slide 10
zastąpią zdekapitalizowane, węglowe źródła ciepła sieciowego,
będą stanowić efektywne systemy ciepłownicze zarówno poprzez udział ciepła z IOE, traktowanego jako ciepła z OZE, jak i udział ciepła odpadowego,
będą energetycznie efektywne, podobnie jak IOE 1,0 – poniżej wybrane przykłady:
IOE 2,0 – JAKO ZRÓWNOWAŻONE INWESTYCJE
ARGUMENTY (1)
ITPOK POZNAŃ
ZTPO KRAKÓW

## Slide 11
będą generować znacznie mniejszy ślad węglowy; źródła węglowe – 108 kg CO2/GJ, paliwo RDF rzędu 41 kg CO2/GJ,
będą źródłem zielonej energii elektr., co wynika z art. 155 UOO i rozporządzenia:
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 czerwca 2016 r.
w sprawie warunków technicznych kwalifikowania części energii odzyskanej z termicznego przekształcania odpadów (Dz. U. 2016 poz. 847),
przykład Ekospalarni ZTPO Kraków i innych krajowych IOE a także z UE.
IOE 2,0 – JAKO ZRÓWNOWAŻONE INWESTYCJE
ARGUMENTY (2)
Niski ślad węglowy, a nawet ujemny przy zastosowaniu CCUS oraz produkcja zielonej energii, to bardzo mocne argumenty wobec przeciwników budowy IOE 2,0

## Slide 12
CV krajowych instalacji odzysku energii 1,0
bazą dla projektów IOE 2,0

## Slide 13
efekty POIŚ 2007 – 2013, jako podstawa obecnej bazy wiedzy, w zakresie doświadczeń budowlanych, technologicznych, eksploatacyjnych , środowiskowych i społecznych,
efektywne działania rządu po stronie KE UE w odniesieniu do współfinansowania IOE 1,0 – obecnie również istotne wsparcie dla projektów IOE 2,0 (MKiŚ - powołanie Zespołu ds. wsparcia budowy elektroc. opalanych odpad., rola NFOŚiGW),
trudna w przypadku IOE 1,0, aczkolwiek w wielu przypadkach pomyślnie zakończona, kampania akceptacji społecznej – determinacja władz samorządowych wielu miast (np. Prezydenta M. Krakowa) – niezbędna nadal dla projektów 2,0,
klarowna procedura rozwoju projektów 1,0 – od studium wykonalności poprzez decyzję środowiskową, pozwolenie na budowę, procedurę przetargową, wyłonienie wykonawcy, proces inwestycji i przekazania do eksploatacji – z istotną rolą Jednostki Wdrażającej – monitorującej proces inwestycyjny każdego etapu podjętych projektów budowy ZTPOK – obecnie podobna,
rola pojedynczych Osób - liderów w pełni zaangażowanych i oddanych celowi projektów 1,0 – aktualnie dla projektów 2,0 nadal bardzo pożądana,
efektywna eksploatacja IOE 1,0 – jako dowód wdrożenia sensownie przemyślanej technologii – nadal aktualna dla projektów 2,0,
TO WSZYSTKO STANOWI OBECNIE ZNACZĄCY KAPITAŁ DOŚWIADCZEŃ! NIE MOŻNA GO NIE WYKORZYSTAĆ W ASPEKCIE DALSZEGO ROZWOJU IOE 2,0
CV KRAJOWYCH INSTALACJI ODZYSKU ENERGII Z ODPADÓW (1)

## Slide 14
CV KRAJOWYCH INSTALACJI ODZYSKU ENERGII Z ODPADÓW (2)
ZASTOSOWANA TECHNOLOGIA
ZASTOSOWANA TECHNOLOGIA
ZTUOK Konin 94.000 Mg/a - rusztowa
ZTPOK Bydgoszcz 180.000 Mg/a - rusztowa
ITPOK Poznań 210.000 Mg/a - rusztowa
ZTPO Kraków 220.000 Mg/a - rusztowa
ZUOK Białystok 120.000 Mg/a - rusztowa
ZTUO Szczecin 150.000 Mg/a - rusztowa
PGE ITPOE Rzeszów 100.000 Mg/a - rusztowa
ZUSOK Warszawa 40.000 Mg/a - rusztowa
Sumarycznie: 1.114.000 Mg/a
REALIZOWANE OBECNIE
Gdańsk – 160. 000 Mg/a (RDF) - rusztowa
Olsztyn – 100. 000 Mg/a (RDF) - rusztowa
Warszawa – 265. 000 Mg/a - rusztowa
BLOK WIELOPALIWOWY
FORTUM Zabrze 250.000 Mg/a (RDF) - fluidalna
Rodzaje technologii , ok. 2500 instalacji na świecie (2020)

## Slide 15
ZAMIERZENIA INNYCH KRAJÓW UE W PERSPEKTYWIE 2050

## Slide 16
PROGNOZA ROZWOJU IOE – NIEMCY 2030/2040 Spalarnie odpadów w Niemczech
Uwaga: Niemcy już obecnie spełniają wymagania circular economy (GOZ)

## Slide 17
ZAMIERZENIA INNYCH KRAJÓW UE 2050
Mapa drogowa rozwoju instalacji Waste-to-Energy w Niemczech 2040
KOLEJNE ARGUMENTY WOBEC PRZECIWNIKÓW BUDOWY IOE
Najistotniejsze tezy zapisane w mapie drogowej Niemiec 2040 brzmią:
instalacje WtE gwarantują bezpieczeństwo właściwego zagospodarowania odpadów nie nadających się do recyklingu, także w przypadku epidemii czy katastrof ekologicznych,
instalacje WtE wpływają na poprawę bezpieczeństwa lokalnego zaopatrzenia w energię,
instalacje WtE wspierają recykling odpadów komunalnych i stanowią istotny element GOZ,
instalacje WtE mają wkład w ochronę klimatu – w roku 2019 wytworzono ze spalenia 24,1 mln Mg odpadów komunalnych energię elektryczna równa 10 mln MWh i wyemitowano 9,5 mln ton CO2 eq. Wyprodukowanie tej energii z węgla spowodowałoby emisję rzędu 13,5 mln ton CO2 eq.
instalacje WtE są ważnym elementem European Green Deal i gospodarki w obiegu zamkniętym UE
instalacje WtE wspomagają wysiłki zmierzające do neutralności klimatycznej poprzez zainteresowanie zastosowaniem na szeroka skalę instalacji CCUS oraz produkcji zielonego wodoru – przykład Wuppertal, Herten i innych miast.

## Slide 18
ZAMIERZENIA INNYCH KRAJÓW EUROPY 2050
Mapa drogowa rozwoju IOE w Szwajcarii 2050
Żródlo:
Siedlungsabfallaufkommen Schweiz 2050. Auswirkungen auf Kehrichtaufkommen für die thermische Verwertung in den KVA und die Gesamtauslastung der KVA. Abschlussbericht. Auftraggeber: Verband der Betreiber Schweizerischer Abfallverwertungsanlagen (VBSA). Prognos AG, Bern 2018.
mln Mg/a – aktualna zdolność przerobowa 30 IOE

## Slide 19
ZAMIERZENIA INNYCH KRAJÓW EUROPY 2050
Mapa drogowa rozwoju instalacji Waste-to-Energy w Szwajcarii 2050
Żródlo:
Siedlungsabfallaufkommen Schweiz 2050. Auswirkungen auf Kehrichtaufkommen für die thermische Verwertung in den KVA und die Gesamtauslastung der KVA. Abschlussbericht. Auftraggeber: Verband der Betreiber Schweizerischer Abfallverwertungsanlagen (VBSA). Prognos AG, Bern 2018.
mln Mg/a – aktualna zdolność przerobowa 30 IOE

## Slide 20
AUTORSKA PROGNOZA ROZWOJU IOE – AUSTRIA 2035 Land Wiedeń
Wniosek: Land Wiedeń zwiększa udział recyklingu poprzez
sortowanie odpadów zmieszanych. Może to jednak nie wystarczyć dla spełnienia wymagań GOZ w 2035.
65%
35%
45%
55%

## Slide 21
NIEODLEGŁY IMAGE
INSTALACJI ODZYSKU ENERGII 2,0

## Slide 22
WASTE – TO – WHEELS
Przykład AWG Wuppertal – wybrane ilustracje
Zielony wodór z zielonej energii elektrycznej IOE:
Wytwarzanie wodoru H2 poprzez elektrolizę, magazynowanie wodoru
stacja tankowania autobusów.
Wybrane parametry:
dzienna produkcja wodoru: 400 kg/d (docelowo 3 x 400 = 1.200 kg),
możliwość tankowanie 10 busów (docelowo 3 x 10 = 30 busów),
moc przyłączeniowa układu elektrolizy: 1,0 MWel (przy 400 kg H2/d)
dla wyprodukowania 400 kg H2 potrzeba 11 h (ok. 11,0 MWhel),
po przeliczeniu: 27,5 kWhel/kgH2

## Slide 23
WYCHWYTYWANIE CO2 Z INSTALACJI WTE
Przykład projektu instalacji CCS w Oslo Varme
Zaprojektowana w pełnej skali technologicznej instalacja CCS zredukuje rocznie około 400 000 ton CO2.
Ponieważ w składzie spalanych odpadów jest znaczny udział neutralnej pod względem emisji CO2 frakcji
bio spalarnia ta wykaże ujemny bilans emisji dwutlenku węgla, zdejmując go w ten sposób dodatkowo z atmosfery.
Wychwycone CO2 jest transportowane do terminali i składowane głęboko pod ziemią w zbiornikach na norweskim szelfie kontynentalnym.
Docelowo w drugiej połowie 2024 instalacja CCS osiągnie wydajność 1,5 mln ton CO2 rocznie.

## Slide 24
WYCHWYTYWANIE CO2 Z INSTALACJI WTE
KONKLUZJA
W dobie tak istotnego dążenia do osiągnięcia neutralności klimatycznej zastosowanie w IOE instalacji CCUS do wychwytu CO2 może stać się wymogiem obligatoryjnym wpisanym w kolejne konkluzje BAT, oczywiście z pewnym założonym okresem przejściowym dla realizacji tego celu.

## Slide 25
AKCEPTACJA SPOŁECZNA ???

## Slide 26
PODSUMOWANIE
Odzysk energii z odpadów komunalnych, to jedyna metoda zagospodarowania odpadów, która jest w stanie domknąć system gospodarki odpadami spełniający wymagania GOZ.
Obecny potencjał krajowych instalacji odzysku energii jest efektywny i dobrze funkcjonujący, stanowi znaczącą bazę doświadczeń projektowych, środowiskowych i eksploatacyjnych. Jest jednak istotnie zbyt mały, aby w perspektywie 2035 sprostać wymaganiom GOZ. Niezbędne jest podjęcie kolejnej fazy budowy tego rodzaju instalacji w Polsce w postaci IOE 2,0.
Już obecnie trzeba podjąć szereg kroków, w tym te przedstawione w niniejszej
prezentacji, aby niezbędny rozwój instalacji odzysku energii w stał się realny na miarę potrzeb i wyzwań GOZ 2035.
Czasu pozostaje coraz mniej, fundusze z NFOŚiGW nie są nieograniczone.
..nawet najdłuższą drogę można przejść, ale trzeba zacząć iść!

## Slide 27
A MOŻE JEDNAK PODJĄĆ TO WYZWANIE
I ZOSTAĆ LIDEREM JEDNEGO Z PROJEKTÓW IOE 2,0??

## Slide 28
DZIĘKUJĘ PAŃSTWU
ZA UWAGĘ
pajak@agh.edu.pl