## Slide 1: TEMAT 25: Hydrauliczne urządzenia ratownicze
SZKOLENIE PODSTAWOWE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP
autorzy:
Bogdan Grzymowicz
Łukasz Zaniewski

## Slide 2: MATERIAŁ NAUCZANIA
Rodzaje i budowa ratowniczego sprzętu hydraulicznego;
Parametry narzędzi i osprzętu;
Obsługa ratowniczych zestawów hydraulicznych.
Czas: 2T

## Slide 3: Rodzaje i budowa ratowniczego sprzętu hydraulicznego
Zdjęcie 1
Sprzęt hydrauliczny zasilany jest z pomp:
elektrycznych
spalinowych
lub ręcznych

## Slide 4: Rodzaje i budowa ratowniczego sprzętu hydraulicznego
Wysokociśnieniowe węże hydrauliczne są elementem układu hydraulicznego. Służą do połączenia pompy z narzędziami ratowniczymi. Gumowe lub termoplastyczne zbrojone drutem stalowym, zakończone szybkozłączami.

## Slide 5: Rodzaje i budowa ratowniczego sprzętu hydraulicznego
CORE™ Technology – holmatro
umożliwia odłączenie narzędzia od przewodu bez odcinania dopływu cieczy roboczej z agregatu
pod wysokim ciśnieniem.
Tradycyjny podwójny system wężowy

## Slide 6: Rodzaje i budowa ratowniczego sprzętu hydraulicznego

## Slide 7: Parametry narzędzi i osprzętu
Nożyce hydrauliczne holmatro CU 4055 NTC
rozwarcie ostrzy – 202 mm,
siła cięcia – 103,8 t,
waga 19,6 kg

## Slide 8: Obsługa ratowniczych zestawów hydraulicznych
Cięcie powłok blaszanych (karoserii, kadłubów)
Przecinanie zawiasów

## Slide 9: Obsługa ratowniczych zestawów hydraulicznych
Przecinanie prętów
Przecinanie profili stalowych

## Slide 10: Obsługa ratowniczych zestawów hydraulicznych
Odcinanie dachu
Wycinanie fotela

## Slide 11: Obsługa ratowniczych zestawów hydraulicznych
Przecinanie dachu
Wycinanie pedałów samochodowych

## Slide 12: Rodzaje i budowa ratowniczego sprzętu hydraulicznego

## Slide 13: Parametry narzędzi i osprzętu

## Slide 14: Parametry narzędzi i osprzętu
Rozpieracz ramieniowy holmatro SP 4240 C
szerokość rozpierania – 686 mm,
max siła rozpierania – 21 t,
siła ściskania – 6,6 t,
siła ciągnięcia – 9,2 t,
waga – 18,3 kg,

## Slide 15: Parametry narzędzi i osprzętu
Rozpieracz ramieniowy holmatro SP 4240 C
szerokość rozpierania – 686 mm,
max siła rozpierania – 21 t,
siła ściskania – 6,6 t,
siła ciągnięcia – 9,2 t,
waga – 18,3 kg,
Rozpieracze kolumnowe Holmatro RA 43 32 C
max siła rozpierania – 16,4 t,
siła ciągnięcia – 5,1 t,
waga – 18 kg,
max długość - 1622 mm
długość zsuniętego rozpieracza – 942 mm

## Slide 16: Parametry narzędzi i osprzętu
TR 43 50C
max siła rozpierania 1 tłoka – 22,1t,
max siła rozpierania 2 tłoka – 8,3 t,
waga – 17,4 kg,
max długość - 1275 mm
długość zsuniętego rozpieracza – 533 mm
Nożyce Holmatro NTC – CU 4050 C
rozwarcie ostrzy – 181 mm,
siła cięcia – 95 t,
waga – 18,1 kg,
Nożyce – CU 4055 NTC
rozwarcie ostrzy – 202 mm,
siła cięcia – 103,8 t,
waga 19,6 kg
NTC:
materiał jest wciągany do obszaru, gdzie występuje największa siła cięcia nożyc,
przecina pręt okrągły o średnicy 41 mm

## Slide 17: Obsługa ratowniczych zestawów hydraulicznych
Rozpieracze służą do rozpierania, ściskania lub ciągnięcia w połączeniu z zestawem łańcuchów.
Budowa i sposób działania rozpieraczy umożliwia również pracę pod wodą.
W specyficznych przypadkach (samochody ciężarowe, wagony kolejowe, kadłuby samolotów) rozpieracze mogą służyć do rozcinania powłok stalowych.

## Slide 18: Obsługa ratowniczych zestawów hydraulicznych
Rozpieranie elementów

## Slide 19: Obsługa ratowniczych zestawów hydraulicznych
Ściskanie elementów

## Slide 20: Obsługa ratowniczych zestawów hydraulicznych
Ciągnięcie elementów

## Slide 21: Obsługa ratowniczych zestawów hydraulicznych
Podnoszenie elementów
Uwaga! Może to być jedynie działanie doraźne stosowane w stanie wyższej konieczności. Nie należy ufać, że tak podniesiony element jest miejscem bezpiecznym.

## Slide 22: Obsługa ratowniczych zestawów hydraulicznych
Rozcinanie powłok metalowych

## Slide 23: Rodzaje rozpieraczy kolumnowych
Jednostronnego wysuwu
Dwustronnego wysuwu
Teleskopowe
Rodzaje i budowa ratowniczego sprzętu hydraulicznego

## Slide 24: Rodzaje i budowa ratowniczego sprzętu hydraulicznego
Wymienne końcówki robocze rozpieraczy cylindrycznych

## Slide 25: Parametry narzędzi i osprzętu

## Slide 26: Parametry narzędzi i osprzętu
Rozpieracz teleskopowy TR 43 50C
max siła rozpierania 1 tłoka – 22,1t,
max siła rozpierania 2 tłoka – 8,3 t,
waga – 17,4 kg,
max długość - 1275 mm
długość zsuniętego rozpieracza – 533 mm
Rozpieracze kolumnowy Holmatro RA 43 32 C
max siła rozpierania – 16,4 t,
siła ciągnięcia – 5,1 t,
waga – 18 kg,
max długość - 1622 mm
długość zsuniętego rozpieracza – 942 mm

## Slide 27: Obsługa ratowniczych zestawów hydraulicznych
Rozpieranie elementów konstrukcji

## Slide 28: Obsługa ratowniczych zestawów hydraulicznych
Podnoszenie, podpieranie elementów
Jest to bezpieczniejsze niż w przypadku rozpieraczy ramieniowych jednak również nie należy tego traktować jako stałego sposobu stabilizacji

## Slide 29: Obsługa ratowniczych zestawów hydraulicznych
Zaletą ich jest możliwość większego rozwarcia (ponad 1,5m) niż rozpieraczy ramieniowych.
Rozpieracze kolumnowe to inaczej siłowniki teleskopowe służące do rozpierania, ściągania i podpierania elementów konstrukcji.

## Slide 30: Rodzaje i budowa ratowniczego sprzętu hydraulicznego
Narzędzia do wyważania drzwi
Narzędzie jednostronnego działania napędzane pompą ręczną, ponieważ małe pojemności cylindrów
hydraulicznych tego typu narzędzi nie wymagaj dużych wartości ciśnienia.
Zasilanie pompą ręczną pozwala na powolne i precyzyjne operowanie danym narzędziem.

## Slide 31: Przykłady zastosowania

## Slide 32: Mininożyce
Służą do przecinania prętów metalowych, pedałów samochodowych, kierownic

## Slide 33: Przykłady zastosowania

## Slide 34: Zaciskacz do rur
Służy do uszczelniania rur i przewodów rurowych w celu zatrzymania wypływu oleju, paliwa lub związków chemicznych, palnych lub zanieczyszczających środowisko cieczy i gazów,

## Slide 35: Przykłady zastosowania

## Slide 36: Hydrauliczny system stabilizacji PowerShore
Hydrauliczny system stabilizacji PowerShore służy do:
stabilizacji:
  pojazdów,
  budynków,
  wykopów,
  innych zastosowań specjalnych.

## Slide 37: BIBLIOGRAFIA
Przemysław Kowalczyk „Hydrauliczny Sprzęt Ratowniczy” Prezentacja Multimedialna Warszawa 2005r.
Dariusz Gil „Specjalistyczny Sprzęt Pożarniczy” 2007r.
Deltaservice „katalog wyrobów sprzętu ratowniczego”
Instrukcja obsługi LUKAS „Narzędzia Ratownicze” 2007r.
Podręcznik „Szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP”, CNBOP 2009
Materiały własne