## Slide 1: Warsztaty dla wnioskodawców w programach FEnIKS/FEPW w obszarze adaptacji do zmian klimatu Wprowadzenie merytoryczne
Piotr Czarnocki
Radca
Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Departament Funduszy Europejskich

## Slide 2
Gdańsk: VII 2016 r., Marek Sałatowski
Łódź: V 2018 r.
Brzeziny: IV2015 r.
Powodzie błyskawiczne, podtopienia, zalania, zły stan techniczny sieci i urządzeń wodnych służących gospodarowaniu wodami opadowymi – te problemy zidentyfikowano w 44 miastach w projekcie MPA

## Slide 3
Miejska wyspa ciepła, susza, uszczelnienie (betonoza), sukcesywna utrata naturalnej retencji – kolejne problemy zidentyfikowano w ramach MPA

## Slide 4
MPA rozwiązania – zielona i błękitna infrastruktura, retencja, zatrzymanie i zagospodarowanie wód opadowych

## Slide 5
Wsparcie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 w obszarze adaptacji do zmian klimatu – zakres wsparcia w obszarze projektów infrastrukturalnych – ZNI, wody opadowe
  Wsparcie zostanie przeznaczone na zwiększenie odporności miast na zagrożenia wynikające ze zmian klimatu, w tym m.in. na udostępnianie przestrzeni publicznej zachowującej funkcje przyrodnicze.
  Interwencja ma na celu zmniejszenie podatności miast na niekorzystne zjawiska pogodowe oraz stworzenie warunków dla stabilnego rozwoju społeczno-gospodarczego w obliczu ryzyk związanych ze zmianami klimatu.
  Wspierane działania adaptacyjne będą miały charakter spójnych i zintegrowanych przedsięwzięć, kompleksowo oddziaływujących na dostosowanie miast do ekstremalnych stanów pogodowych, rozwój zielonej oraz zielono-niebieskiej infrastruktury w miastach, zarządzanie wodami opadowymi i roztopowymi, a także likwidację miejskich wysp ciepła.
  Wsparcie zostanie przeznaczone na zwiększanie powierzchni czynnych biologicznie i hydrologicznie (rozszczelnianie) na obszarach zurbanizowanych oraz zagospodarowanie wód (w tym zatrzymanie, retencjonowanie i oczyszczanie wód opadowych) w zlewniach miejskich.

## Slide 6
Wsparcie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 w obszarze adaptacji do zmian klimatu - zakres wsparcia w obszarze projektów infrastrukturalnych – ZNI, wody opadowe
Zastosowanie znajdą rozwiązania oparte na ekosystemach i zasobach naturalnych, obecnych i rozwijanych przez miasta (w tym zielono-niebieska infrastruktura i różnorodność biologiczna).
W powyższym zakresie możliwe będzie współfinansowanie takich elementów jak m.in.:
parki, parki kieszonkowe, ogrody, małe obszary leśne, trawiaste krawędzie,
zielone dachy/ fasady/ściany, drzewa przydrożne,
zrównoważone systemy retencji, zagospodarowania i oczyszczania wód opadowych (nawierzchnie przepuszczalne, podłoża strukturalne), stawy,
zagospodarowanie nabrzeży, lokalne obniżenia z bioretencją,
powierzchnie przepuszczalne, rewitalizacja koryt rzecznych/ cieków/ dolin, stawy retencyjne,
niecki bioretencyjne, zbiorniki, rowy bioretencyjne, rowy infiltracyjne, ogrody deszczowe, żywopłoty, pasy dzikiej przyrody,
zielone mosty nad korytarzami drogowymi, tunele pod korytarzami transportowymi,
systemy (w tym urządzenia i instalacje oraz sposób kształtowania powierzchni terenu) mające za zadanie zapobieganie podtopieniom i zalaniom oraz ograniczanie skutków tych zjawisk, zwiększenie absorbcji gruntu,
spowolnienie odpływu oraz retencjonowanie wody wraz z systemami jej dystrybucji podczas suszy.

## Slide 7
Problemy techniczne dot. systemów gospodarowania wodami opadowymi
Istniejąca sieć kanalizacji deszczowej jest w miastach często:
przeciążona pod względem hydrauliki sieci z powodu błędnych metodologii projektowania w przeszłości i zmian charakterystyki opadów wynikających ze zmian klimatu oraz zmian form zagospodarowania terenu
przeciążona w wyniku postępującej rozbudowy oraz wzrastającego uszczelnianie zlewni
niedostosowana do obecnego i planowanego sposobu zagospodarowania terenu
w złym stanie technicznym
niedrożna ze względu na zamulenie osadami w wyniku braku właściwej eksploatacji
Powyższe problemy oraz przesłanki są powodem:
Zalań i podtopień budynków i nieruchomości
Uszkodzeń i zniszczeń dróg, torowisk tramwajowych oraz innej infrastruktury,
Utrudnień komunikacyjnych
Strat materialnych, jak również zagrożeń zdrowia i życia ludzi (zwłaszcza w przypadku wystąpienia zjawisk ekstremalnych)

## Slide 8
Projekcje zmian klimatu dla Polski – na podstawie Portalu KLIMADA (suma opadów) , przewidywany wzrost intensywności oraz częstotliwości zjawisk ekstremalnych

## Slide 9
Co należy zrobić?
W celu poprawnego oraz rzetelnego przygotowania projektu konieczne lub zasadne jest wykonanie i wykorzystanie informacji w zakresie
szczegółowej inwentaryzacji oraz oceny stanu technicznego systemu gospodarowania wodami opadowymi (kanalizacja zamknięta, otwarta, urządzenie wodne, wyloty, średnice i długości kanałów, położenie)
opracowanie modeli opadowych lokalnych z prognozą zmian do 2050 r. zgodnie z prognozami zmian klimatu (IPCC V lub IPCC VI, dostępne na stronie KLIMADA)
analiz GIS
Modeli hydrologicznych i hydrodynamicznych zlewni wód opadowych wraz z mapami obszarów zagrożonych podtopieniami, kalibracja modeli
koncepcji modernizacji systemu zarządzania wodami opadowymi, zakładającej integrację z systemem ZNI, w tym zaproponowanie rozwiązań zakresu ZNI

## Slide 10
Modelowanie
Budowa modelu 1D
+
przyjęcie scenariusza opadu
+
budowa modelu powierzchni terenu (2D)
->
Model zintegrowany
->
Kalibracja
->
Symulacje

## Slide 11
Modelowanie hydrodynamiczne
Modele hydrodynamiczne zlewni powinny umożliwić :
określenie objętości wód opadowych wprowadzanych do zlewni dla zadanych warunków opadowych
określenie objętości wód deszczowych odpływających ze zlewni do odbiornika
ocenę przepustowości istniejących i nowo projektowanych kanałów oraz innych elementów infrastruktury systemu
określenie objętości wód deszczowych wypływających z przeciążonych węzłów
określenie i zobrazowanie zasięgu i głębokości podtopień powstałych w wyniku wypływu ścieków deszczowych z przeciążonego układu - opracowanie map obszarów zagrożonych zalewaniem.
Zastosowanie modelowania prowadzić powinno do opracowania rzetelnej koncepcji zagospodarowania wód opadowych oraz ZNI i jest dodatkowo punktowane w kryteriach rankingujących (ale nieobligatoryjne)

## Slide 12
Zasadnicze cele zrównoważonego systemu gospodarowania wodami opadowymi oraz ZNI
Cele koncepcji
usprawnienie systemu kanalizacji deszczowej - zminimalizowanie skutków wywołanych deszczami nawalnymi
wykorzystanie naturalnej retencji, przy możliwie największym udziale ZNI, NbS
przeciwdziałanie obniżaniu poziomu wód gruntowych
poprawienie walorów estetycznych i przyrodniczych terenów zielonych/zieleni
rozwój zieleni oraz ZNI
rozsączanie wód opadowych w gruncie
podczyszczalnie wód opadowych, w szczególności przy pomocy NbS,
przeciwdziałanie wysychaniu zbiorników otwartych
opóźnienie odpływu wód opadowych w zbiornikach liniowych na sieci i zbiornikach zlokalizowanych na terenach zielonych
zatrzymanie wód opadowych na terenie zlewni miejskiej
Adaptacja do zmian klimatu, przeciwdziałanie podtopieniom oraz powodziom miejskim, w tym powodziom błyskawicznym, a także minimalizacja skutków suszy,

## Slide 13
Działania edukacyjne oraz informacyjno-promocyjne
Zachęcamy do jak najszerszego włączania społeczeństwa i wszystkich zainteresowanych stron do prac projektowych, w tym do
opracowania i realizacji kampanii informacyjnej i promocyjnej - celem zaangażowania społeczności lokalnej w projektu, która powinna przyczynić się istotnie do optymalizacji zakresu projektu oraz maksymalizacji korzyści projektowych.

## Slide 14
Przykład Kopenhagi, zrównoważony system gospodarowania wodami opadowymi, kolejne kroki przygotowania koncepcji

## Slide 15
Koszty i korzyści z zastosowania ZNI, NbS
Zastosowanie ZNI może pomóc obniżyć koszty inwestycyjne, operacyjne i utrzymania nawet o 75% (American Rivers 2012). Firma Danish Consultants obliczyła, że dzięki połączeniu ZNI z odpowiednio zmniejszonym zakresem konwencjonalnej sieci kanalizacji deszczowej można zaoszczędzić 200 mln dolarów kosztów inwestycyjnych (na przykładzie działań zrealizowanych w Kopenhadze).

## Slide 16
Modelowanie systemu wód opadowych w GIS, Kopenhaga
Notes: W zlewni Ladegads-Aen system bulwarów Cloudburst podąża za "palcami" istniejącej sieci rzecznej, identyfikując możliwości inwestycji wzdłuż zielonych korytarzy, w których rozwiązania powierzchniowe są widoczne i interaktywne. Zysk = tętniące życiem miasto.

## Slide 17: Dziękuję za uwagę
Piotr Czarnocki
Radca
Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Departament Funduszy Europejskich