| Ministerstwo Rozwoju Biuro Dyrektora Generalnego Plac Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa | Warszawa, dn. 10.06.2020 r. |
| --- | --- |

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące zapewnienia Zamawiającemu dostępu do sieci Internet w lokalizacji przy Placu Trzech Krzyży 3/5 oraz dostępu do usługi VPN w celu połączenia sieci korporacyjnych - dwóch lokalizacji Zamawiającego: przy Placu Trzech Krzyży 3/5 oraz przy ul. Chałubińskiego 4/6

- ZAMAWIAJĄCY

Ministerstwo Rozwoju

Biuro Dyrektora Generalnego

Plac Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest usługa dostępu do sieci Internet dla Ministerstwa Rozwoju w lokalizacji przy pl. Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie oraz usługa VPN w celu połączenia sieci korporacyjnych dwóch lokalizacji Ministerstwa – przy Placu Trzech Krzyży 3/5 oraz przy ul. Chałubińskiego 4/6 w Warszawie.

- Usługa dostępu do sieci Internet w lokalizacji przy pl. Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie, w pomieszczeniu 48, będzie realizowane za pomocą:

- łącza o gwarantowanej przepustowości 600 Mbps wykonane w technologii światłowodowej;

- łącza zapasowego o gwarantowanej przepustowości 600 Mbps wykonane w technologii światłowodowej;

- łącza o gwarantowanej przepustowości 100 Mbps wykonane w technologii światłowodowej,

- Usługa dostępu do sieci Internet w ww. lokalizacji zostanie zrealizowana poprzez:

    - podłączenie i konfiguracja dostępu Zamawiającego do sieci Internet w terminie do 26.06.2020 r.;

    - zapewnienie łącza z adresacją potrzebną do uruchomienia usługi;

    - skonfigurowanie i uruchomienie na łączu protokołu BGP;

    - zapewnienie łącza z 32 zewnętrznymi adresami IP;

    - świadczenie Zamawiającemu usługi dostępu do sieci Internet od dnia 01.07.2020 r. nie dłużej niż do dnia 30.06.2022 r.;

- Zapewnienie Zamawiającemu dostępu do usługi VPN w celu połączenia sieci korporacyjnych, dwóch lokalizacji Ministerstwa – przy pl. Trzech Krzyży 3/5 oraz przy ul. Chałubińskiego 4/6 będzie realizowane w szczególności poprzez:

- zestawienie łącza pomiędzy ww. lokalizacjami o przepustowości gwarantowanej min. 250 Mbps;

- zestawienie szyfrowanego łącza VPN o przepustowości gwarantowanej min. 250 Mbps pomiędzy ww. lokalizacjami;

- świadczenie usługi transmisji danych Zamawiającego pomiędzy dwoma ww. lokalizacjami poprzez zestawione, szyfrowane łącze VPN;

- wykonanie prac wymienione w pkt. a i b w terminie do 26.06.2020 r.

- rozpoczęcie świadczenia usług wymienionych w pkt. c nastąpi najpóźniej dnia 01.07.2020 r. i będzie świadczone do 30.06.2022 r.

- Warunki techniczne:

- Wykonawca będzie świadczył Zamawiającemu usługi dostępu do sieci Internet opisane w pkt. II1 oraz II.2, zgodnie z poniżej podanymi wymaganiami:

- Zapewni Łącze symetryczne dla lokalizacji pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa o gwarantowanej przepustowości 600 Mbps wykonane w technologii światłowodowej.

- Zapewni zapasowe Łącze symetryczne dla lokalizacji pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa o przepustowości gwarantowanej 600 Mbps wykonane w technologii światłowodowej.

- Zapewni zapasowe Łącze symetryczne dla lokalizacji pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa o przepustowości gwarantowanej 100 Mbps wykonane w technologii światłowodowej.

- Zapewni dostęp do sieci Internet zakończony routerami CE, dostarczonymi i zarządzanymi przez Wykonawcę.

- Przyzna pulę publicznych adresów IPv4 PA klasy C.

- Zapewni obsługę ruchu generowanego przez Zamawiającego przy pomocy dynamicznego protokołu routingu BGP w wersji 4.

- Zapewni brak ograniczeń w ilości i rodzaju przesyłanych danych.

- Zapewni na łączu uruchomienie i skonfigurowanie ruchu sieciowego przy pomocy protokołu Ipv4, z możliwością konfiguracji do Ipv6.

- Zapewni zakończenie łączy: Ethernet 10/100/1000 Mb/s,

- Opóźnienia pakietów na łączu od routera brzegowego Zamawiającego do styku sieci Wykonawcy z Internetem będą na poziomie mniej niż 15 ms,

- Miesięczną dostępność dla usług na poziomie minimum 99,8%,

- Udostępni Adresy IP niezbędne do uruchomienia łącza.

- Straty pakietów IP – nie więcej niż 0,5% (Pomiar straty pakietów jest zdefiniowany, jako stosunek liczby pakietów straconych do liczby pakietów wysłanych w danym okresie pomiarowym. Przy czym za stracone uznaje się pakiety, które nie zostały odebrane lub są znacznie opóźnione (powyżej  3s). Straty pakietów IP = (Pw – Po)/Pw *100% gdzie: Pw – pakiety wysłane, Po – pakiety odebrane).

- Zapewni Zamawiającemu ochronę przed Atakami DDoS, w tym atakami wolumetrycznymi, na usługi uruchomione przez Zamawiającego w publicznej sieci Internet poprzez:

- monitorowanie ruchu sieciowego kierowanego do sieci Zamawiającego pod kątem prób ataków DDoS na udostępnione usługi w trybie 24/7/365 z ukierunkowaniem na wykrycie anomalii mogących skutkować wysyceniem łącza i utratą ciągłości procesów biznesowych;

- monitoring odbywający się wyłącznie na urządzeniach Wykonawcy bez przekierowywania ruchu poza teren (granice) Rzeczpospolitej Polskiej. Monitoringiem i obsługą incydentów związanych z atakami musi zajmować się wyspecjalizowana jednostka realizująca funkcję wyłącznie nadzoru pracująca w sposób ciągły (24/7/365);

- linię wsparcia, która będzie pełnić funkcję monitoringu i operacyjnej ochrony przed atakami oraz prowadzić ciągły dyżur;

- linię wsparcia (niezależną od linii wymienionej w punkcie poprzednim), która będzie realizowała funkcję poszukiwania i wdrażania niestandardowych rozwiązań związanych z obsługą incydentów bezpieczeństwa;

- ochronę przed wolumetrycznymi atakami DDoS;

- ochronę co najmniej przed następującymi typami ataków: TCP SYN flood, UDP flood HTTP GET flood, HTTP POST flood, ICMP flood, IGMP flood, invalid packets, IP fragments, IP NULL, DNS flood, SIP request flood, SSL negotiation;

- zapobieganie atakom do przepływności 10 Gbps;

- powiadamianie Zamawiającego (poprzez ustalone kanały komunikacji) w ciągu 15 minut od pojawienia się zagrożeń wskazujących na wystąpienie ataku DDoS;

- przekierowywanie ruchu w przypadku podejrzenia wystąpienia ataku do dedykowanych do tego celu zasobów wewnętrznych Wykonawcy, zlokalizowanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w ciągu 20 minut od zgłoszenia przez Zamawiającego;

- zastosowanie filtrowania ruchu za pomocą „blacklist” oraz „whitelist” w czasie nie dłuższym niż 2 godziny od wykrycia incydentu;

- filtrowanie ruchu sieciowego (odrzucanie pakietów pochodzących ze źródeł ataku, zanim właściwy ruch zostanie przekazany do Zamawiającego) przy możliwie jak najmniejszym wpływie na ruch uprawniony oraz przekierowywanie odfiltrowanego ruchu do Zamawiającego;

- dostęp dla Zamawiającego do panelu administracyjnego usługi DDoS za pośrednictwem którego będzie możliwość rekonfiguracji parametrów usługi oraz umożliwi pełny monitoring systemu ochrony DDoS;

- przygotowanie dla Zamawiającego raportu po zakończeniu oczyszczania ruchu po zaistniałym ataku DDoS.

- Wykonawca zobowiązany jest:

- Posiadać centrum obsługi klienta i centrum zarządzania siecią z całodobowym monitoringiem świadczonej usługi. Obsługa klienta musi być w języku polskim.

- Posiadać całodobowy, dedykowany numer telefoniczny do zgłaszania awarii w języku polskim.

- Posiadać co najmniej 3 bezpośrednie styki z operatorami międzynarodowymi o przepustowości 10 Gb/s każdy oraz co najmniej 3 bezpośrednie styki z operatorami krajowymi o przepustowości min. 10 Gb/s każdy.

- Posiadać symetryczne połączenie do węzła wymiany ruchu internetowego PLIX lub TPIX o przepustowości, co najmniej 10 Gb/s.

- Posiadać symetryczne połączenie do międzynarodowego punktu węzła wymiany ruchu internetowego DEC-IX lub AMS-IX o przepustowości co najmniej 1 Gb/s.

- Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostęp do usługi VPN w celu połączenia sieci korporacyjnych, dwóch ww. lokalizacji Ministerstwa zgodne z poniżej podanymi wymaganiami:

- Wykonawca zapewni Zamawiającemu możliwość całodobowego monitoringu łącza i jego wykorzystania poprzez dostęp „online” do statystyk.

- Łącze VPN musi polegać na połączeniu szyfrowanym dwóch lokalizacji Zamawiającego przy 
pl. Trzech Krzyży 3/5 oraz ul. Chałubińskiego 4/6 i umożliwiać odseparowaną logicznie od innych usług telekomunikacyjnych transmisję danych pomiędzy lokalizacjami.

- Wykonawca zagwarantuje usługę typu SLA, w tym:

- obowiązek ciągłego monitorowania łączy. Do zarządzania siecią i urządzeniami nie wolno korzystać z gwarantowanej przepływności łączy;

- ciągłe monitorowanie parametrów SLA oraz obciążenia wszystkich łączy;

- możliwość generowania co najmniej miesięcznych i rocznych raportów z parametrów SLA, w postaci tekstowej oraz graficznej;

- usunięcia awarii usług łącza w ciągu 8 godzin od momentu jej zgłoszenia przez Zamawiającego lub wykrycia przez Wykonawcę;

- dostępność służb technicznych 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku.

- Warunki zgłaszania awarii:

- Zamawiający zobowiązuje się do zgłoszenia Wykonawcy awarii, usterek, wad lub innych nieprawidłowości w świadczeniu usługi dostępu do sieci Internet lub dostępu do usługi VPN, zwanego dalej „zgłoszeniem”, niezwłocznie po ich stwierdzeniu.

- Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia Wykonawcy całodobowego dostępu do urządzeń w celu przeprowadzenia napraw i konserwacji (po uprzednim uzgodnieniu terminu wykonania tych czynności). Naprawy i konserwacje będą wykonywane przez osoby uprzednio zgłoszone przez Wykonawcę w obecności osoby reprezentującej Zamawiającego.

- Zgłoszenia będą przyjmowane przez Wykonawcę całodobowo przez 7 dni w tygodniu, telefonicznie pod numerem …, mailem pod adres …lub faksem pod numerem ….

- Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia do usunięcia awarii w czasie do 2 godzin.

- Wykonawca potwierdzi przystąpienie do usunięcia awarii poprzez wysłanie mail’a do Zamawiającego na adres ………….. ..

- W przypadku konieczności przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub modernizacyjnych, Wykonawca może, po wcześniejszej pisemnej zgodzie Zamawiającego, zawiesić usługę dostępu do sieci Internet. Okresowe zawieszenie usługi może odbyć się wyłącznie w godzinach 23.00-4.30.

- WARUNKI UDZIAŁU W ZAPYTANIU OFERTOWYM

Wymagania dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności:

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności, tj. przedstawi zaświadczenie o wpisie do Rejestru Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych zgodnie z artykułem 10 ust. 1 ustawy Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U. z 2004 roku, nr 171 poz. 1800 z późn. zm.).Wymagane jest przesłanie wraz z ofertą kopii zaświadczenia o wpisie do Rejestru.

- MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

- Ofertę należy przesłać do dnia 16.06.2020 r. do godz. 14:00 okres ważności oferty min. 30 dni.

- Oferta może zostać przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: krzysztof.m.dabrowski@mr.gov.pl i lukasz.chmielewski@mr.gov.pl.

- Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści zgłoszonych ofert.

- FORMULARZ OFERTOWY

| Lp. | Nazwa usługi | liczba miesięcy* | Cena za miesiąc netto zł | Wartość całkowita netto zł | Wartość całkowita brutto zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Usługa dostępu do sieci Internet łączem o przepustowości 600 Mbps w lokalizacji przy ul. Plac Trzech Krzyży 3/5 pomieszczenie 48 | 24 |  |  |  |
| 2 | Usługa dostępu do sieci Internet łączem zapasowym o przepustowości 600 Mbps w lokalizacji przy ul. Plac Trzech Krzyży 3/5 pomieszczenie 48 | 24 |  |  |  |
| 3 | Usługa dostępu do sieci Internet łączem o przepustowości 100 Mbps w lokalizacji przy ul. Plac Trzech Krzyży 3/5 pomieszczenie 48 | 24 |  |  |  |
| 4 | Dostęp do usługi VPN w celu połączenia dwóch lokalizacji Ministerstwa: przy Placu Trzech Krzyży 3/5 oraz przy ul. Chałubińskiego 4/6 | 24 |  |  |  |
| Suma |  |  |  |  |

*maksymalna przewidywana liczba miesięcy

- OCENA OFERT i DODATKOWE INFORMACJE

- Cena oferty uwzględniająca wszystkie zobowiązania, musi być podana w walucie polskiej, tj. PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT – jeżeli występuje.

- Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.

- Jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest cena.

- Zamawiający nie przewiduje prowadzenia negocjacji z wykonawcami.

- INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferenta, który złożył najkorzystniejszą oferty.

- DODATKOWE INFORMACJE

Zapytanie nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia w rozumieniu przepisów Prawa zamówień publicznych oraz nie kształtuje zobowiązania Ministerstwa do przyjęcia którejkolwiek z ofert. Ministerstwo zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.

Ilekroć w niniejszym zapytaniu, przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.

Dodatkowo informujemy, że Ministerstwo Rozwoju zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów.