## Slide 1
WIELKOPOLSKI SYSTEM ZARZĄDZANIA POWIETRZEM
mł. kpt. Jakub Wojtkowiak
Ośrodek Szkolenia
KW PSP Poznań
Tel. 47 771 6133
jakub.wojtkowiak@psp.wlkp.pl

## Slide 2
„Strażacy nie lubią dwóch rzeczy – tego jak jest i zmian”
Notes: Te chwytliwe stwierdzenie, doskonale wpasowuje się w charakter żmudnych zmian, jakie nastąpiły w podejściu strażaków do szeroko pojętej profilaktyki nowotworowej.
Sięgając pamięcią kilka lat wstecz, wizja zakładania rękawiczek lateksowych do pożarów, stosowanie masek przeciwpyłowych czy też zapewnienie możliwości prania i dezynfekcji środków ochrony indywidualnej stanowiły niedościgniony cel, niekiedy będąc traktowanym jako „niepotrzebny wymysł”.
Cel, który dzięki ogromnej determinacji z biegiem czasu został osiągnięty, każdego dnia bezpośrednio przekładając się na bezpieczeństwo strażaków.
Założeniem projektu, jest opracowanie jednolitego systemu zarządzania powietrzem podczas działań gaśniczych w strefie zadymienia, podejmowanych przez strażaków województwa wielkopolskiego.
Wyznaczajmy zatem priorytety (ugaszenie pożaru, odnalezienie i ewakuacja poszkodowanych), uzupełniając je o wszelkie elementy zwiększające bezpieczeństwo ratowników, w tym analizowanie ich czasu pracy.
Należy natomiast zaznaczyć, iż zaawansowana sytuacja pożarowa czy znaczna dynamika działań nie powinna tłumaczyć niewywiązywania się z powyższych obowiązków.

## Slide 3
Podstawy prawne
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 r. w sprawie szczegółowej organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego:
§ 27. 1. Kierowanie interwencyjne polega na:
7) analizowaniu czasu pracy poszczególnych zespołów w strefie działań ratowniczych, w tym czasu pracy w ubraniach ochronnych i sprzęcie izolującym drogi oddechowe ratowników;
Notes: Kluczowym elementem w zakresie zarządzania powietrzem, okazuje się świadomość Kierującego Działaniem Ratowniczym w zakresie obowiązków jakie na nim spoczywają.
Powyższe, jasno wskazuje, iż analizowanie czasu pracy należy do obowiązków KDR i powinno być realizowane niezależnie od np. minimalnego stanu zmiany służbowej, co niestety bardzo często stanowi „wymówkę” i przesłankę do rezygnacji z tych czynności.
Odstępując zatem od nadzoru nad stanem powietrze naszych podwładnych, świadomie narażamy się na konsekwencje prawne w sytuacji zaistnienia wypadku ratownika podczas działań.
Wypadki te, zdarzają się relatywnie rzadko, jednak jak niejednokrotnie pokazała nam przeszłość – jednak się zdarzają.
Lepiej jako KDR mieć na głowie zarządzanie powietrzem niż ratowanie strażaka, który znalazł się w środku pożaru, nie mając już czym oddychać.

## Slide 4
Podstawy prawne
Rozporządzenie MSWiA z dnia 31 sierpnia 2021 roku w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby strażaków Państwowej Straży Pożarnej:
§ 37. W czasie pracy w sprzęcie ochrony układu oddechowego strażak:
1) zachowuje rezerwę powietrza niezbędną do wyjścia ze strefy zagrożenia;
§ 39. Kierujący działaniem ratowniczym może wyznaczyć osobę monitorującą czas pracy ratowników w sprzęcie ochrony układu oddechowego oraz liczbę rot wprowadzonych do strefy zagrożenia.
§ 68. Podczas akcji ratowniczej, uwzględniając poziom kierowania, kierujący działaniem ratowniczym lub dowódca odcinka bojowego:
8) nadzoruje pracę strażaków w sprzęcie ochrony układu oddechowego, zgodnie z § 37 i § 38;
10) kontroluje, dla celów bezpieczeństwa, stan liczebny podległych strażaków, w szczególności przebywających w strefie zagrożenia;
11) organizuje, według potrzeb, pomiar czasu przebywania strażaków w strefie zagrożenia, z wykorzystaniem urządzeń do tego przeznaczonych lub kart pracy sprzętu ochrony układu oddechowego;

## Slide 5
Najważniejsze !
DOBRY RATOWNIK, TO ŻYWY RATOWNIK

## Slide 6
Podwaliny projektu

## Slide 7
Decyzja nr 51 WKW PSP
Notes: Zauważyliśmy potrzebę wydania dokumentu, w którym znajdzie się zbiór dobrych praktyk jak wykonywać nadzór nad strażakami pracującymi w strefie zagrożenia.
Zapadła decyzja Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego o powołaniu zespołu zadaniowego do opracowania zbioru dobrych praktyk, które mają być narzędziem dla strażaków.
Do Jednostek Ratowniczo Gaśniczych została wysłana ankieta, która potwierdziła że strażacy zauważają problem w realizowaniu nadzoru nad ratownikami będącymi w strefie zagrożenia.
Głównym problemem jaki wskazywali strażacy to niewystarczająca ilość osób na zmianie jak również brak odpowiednich metod i narzędzi do realizacji zadania.

## Slide 8
Gdzie tkwi problem?
Chart: Jaki jest twoim zdaniem największy problem w przypadku braku realizacji monitorowania czasu pracy ratowników?
| Kwestie finansowe | Mentalność strażaków | Brak odpowiednich narzędzi | Zbyt małe obsady zmian służbowych | Brak jednolitych zasad i wytycznych
 | 0.050602 | 0.3012 | 0.086747 | 0.35422 | 0.20723

## Slide 9
Sprawdzenie efektów pracy zespołu

## Slide 10
Wielkopolski System Zarządzania Powietrzem
13 października 2023
Notes: W związku z powyższym, polecam wdrożyć przedmiotowy dokument do stosowania podczas prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, doskonalenia zawodowego jednostek ratowniczo-gaśniczych oraz przeprowadzić warsztaty szkoleniowe dla ochotniczych straży pożarnych województwa wielkopolskiego.
pismo WKW z dnia 13 października 2023 r.

## Slide 11
Zdecydowane NIE dla „gwizdka”
Usunięcie dźwięku alarmu niskiego powietrza z terenu działań, pozwoli mu stać się prawdziwym alarmem wzywającym do podjęcia natychmiastowych działań.
Gospodaruj swoim zapasem powietrza tak, aby opuścić strefę zadymioną przed uruchomieniem „gwizdka”.
2018
Dojście, praca, wyjście
„Święta” rezerwa
Notes: Zatrzymaj się na chwilę i pomyśl jakie sygnały akustyczne słyszysz na terenie akcji podczas działań gaśniczych. Jednym sygnałem jest alarm czujnika bezruchu, który niestety jest sygnałem powszechnie akceptowalnym na terenie akcji. Drugim sygnałem jest uruchomienie REZERWY powierza w aparacie ochrony dróg oddechowych.
Oba te sygnały, są sygnałami niedopuszczalnymi na terenie akcji. Każdy z tych dźwięków, powinien być sygnałem nie tylko dla dowódcy ale dla wszystkich osób pracujących na miejscu zdarzenia, że prawdopodobnie wystąpiło zagrożenia dla któregoś z ratowników i należy nawiązać łączność z rotami pracującymi w strefie zagrożenia.
REZERWA – to powietrza, które ma być zapasem powietrza dla strażaka, który znalazł się w niebezpieczeństwie. Np. zgubił się i nie może znaleźć drogi wyjścia, droga powrotu została zatarasowana przez zawalony strop. REZERWA nigdy nie powinna być wykorzystywana do standardowych działań gaśniczych, ponieważ dźwięk który będzie wydawany przez aparat zostanie uznawany za standardowy dźwięk przy działaniach gaśniczych, a w sytuacji wystąpienia zagrożenia nikt nie zwróci na to uwagi.

## Slide 12
Zasady pracy w aparatach powietrznych
Rozporządzenie MSWiA z dnia 31 sierpnia 2021 roku w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby strażaków Państwowej Straży Pożarnej:
§ 36. Przed rozpoczęciem pracy w sprzęcie ochrony układu oddechowego strażak:
dokonuje kontroli działania sprzętu ochrony układu oddechowego, w szczególności urządzeń do otwierania dopływu powietrza, szczelności przylegania maski, szczelności połączeń i złącz oraz wskazań przyrządów określających stan ciśnienia, umiejscowienia sygnalizatora bezruchu w okolicy barku i uruchomienia go;
potwierdza dowódcy swoją gotowość do działań, w tym sprawność systemu łączności i sprzętu ochrony układu oddechowego.
S P O Ł E M
SYGNALIZATORY
POWIETRZE
OŚWIETLENIE
ŁĄCZNOŚĆ
EKWIPUNEK
MELDUNEK
Notes: na tablicy ??

## Slide 13
Poznaj i podziel swój sprzęt
PRZYGOTOWANIE SPRZĘTU OUO DO PRACY
OBSŁUGA CODZIENNA
PODZIAŁ SPRZĘTU W ROCIE – WOLNE RĘCE DLA ROT
PRZYGOTOWANIE DO PRACY W CIĘŻKICH WARUNKACH – CIASNE PRZESTRZENIE, BRAK WIDOCZNOŚCI
Notes: na tablicy ??

## Slide 14
Czy na pewno zawsze KDR?
Rozporządzenie MSWiA z dnia 31 sierpnia 2021 roku w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby strażaków Państwowej Straży Pożarnej:
§ 39. Kierujący działaniem ratowniczym może wyznaczyć osobę monitorującą czas pracy ratowników w sprzęcie ochrony układu oddechowego oraz liczbę rot wprowadzonych do strefy zagrożenia.
Notes: KDR to nie zawsze odpowiednia osoba do realizacji monitoringu, ponieważ ma on bardzo dużo innych zadań do zrealizowania.
Monitoring może realizować każda osoba, która zostanie wyznaczona przez KDRa według jego uznania.
Str. 298-299

## Slide 15
Czy na pewno zawsze KDR?
Chart: Kto w twojej jednostce realizuje zadania związane z monitoringiem czasu pracy ratowników?
| KDR | Inny dowódca | Kierowca | Wyznaczony ratownik
 | 0.16818 | 0.20682 | 0.39773 | 0.22727
Notes: KDR to nie zawsze odpowiednia osoba do realizacji monitoringu, ponieważ ma on bardzo dużo innych zadań do zrealizowania.
Monitoring może realizować każda osoba, która zostanie wyznaczona przez KDRa według jego uznania.
Str. 298-299

## Slide 16
Co muszę wiedzieć jako…
KDR:
ile powietrza zużyła ROTA na dojście,
przy jakiej wartości powietrza ROTA ma rozpocząć wycofanie,
orientacyjny czas jaki ROTA może jeszcze pracować w strefie,
lokalizacja roty,
warunki pożarowe podczas wyjścia tzn. utorowana droga, wycofanie po linii gaśniczej, zadymienie, wentylacja.
RATOWNIK:
ile powietrza zużyłem na dojście.
przy jakiej wartości powietrza mam rozpocząć wycofanie.
warunki pożarowe podczas wyjścia tzn. utorowana droga, wycofanie po linii gaśniczej, zadymienie, wentylacja.

## Slide 17
Wielkopolski System Zarządzania Powietrzem
Chart: Za pomocą jakich narzędzi realizowany jest w twojej jednostce monitoring czasu pracy ratowników?
| Tablica COURANT | Tablica wg. Włąsnego wzoru | Przy wykorzystaniu karoserii samochodu | Przy wykorzystaniu notesu
 | 0.23547 | 0.47401 | 0.12538 | 0.16514

## Slide 18
Wielkopolski System Zarządzania Powietrzem
WERSJA KIESZONKOWA
WERSJA STANOWISKOWA
Notes: Wersja kieszonkowa – wykorzystywana będzie najczęściej przez KDRa w pierwszej fazie działań, kiedy na miejscy zdarzenia nie ma wystarczającej ilości SIS aby wyznaczyć BRAMKĘ.
Wersja kieszonkowa przewiduje prowadzenie monitoringu dla dwóch rot pracujących w strefie zagrożenia oraz roty RIT. Uważamy, że KDR oprócz innych obowiązków jest w stanie prowadzić monitoring dla dwóch rot.

## Slide 19
Wielkopolski System Zarządzania Powietrzem

## Slide 20
ROTA | RATOWNICY | WEJŚCIE |  | PUNKT PRACY |  | PROGNOZA | KONTROLA 1 |  | KONTROLA 2 |  | KONTROLA 3 |  | WYJŚCIE | 
 |  | CIŚNIENIE (BAR) | CZAS GG:MM | CIŚNIENIE (BAR) | CZAS GG:MM | CIŚNIENIE (BAR) | CIŚNIENIE (BAR) | CZAS GG:MM | CIŚNIENIE (BAR) | CZAS GG:MM | CIŚNIENIE (BAR) | CZAS GG:MM | CIŚNIENIE (BAR) | CZAS GG:MM
ROTA 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ROTA 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ROTA RIT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
KONTROLA CO 5-10 MINUT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Narzędzie które nie szkodzi, a pomaga – wersja kieszonkowa
Notes: Wersja kieszonkowa – wykorzystywana będzie najczęściej przez KDRa w pierwszej fazie działań, kiedy na miejscy zdarzenia nie ma wystarczającej ilości SIS aby wyznaczyć BRAMKĘ.
Wersja kieszonkowa przewiduje prowadzenie monitoringu dla dwóch rot pracujących w strefie zagrożenia oraz roty RIT. Uważamy, że KDR oprócz innych obowiązków jest w stanie prowadzić monitoring dla dwóch rot.

## Slide 21
Narzędzie które nie szkodzi, a pomaga – wersja kieszonkowa
Chart: Po jakim czasie od wejścia roty do działań dokonujesz kontrolnego pomiaru ciśnienia w butlach strażaków pracujących w strefie?
| 5 minut | 7 minut | 8 minut | 10 minut | 15 minut | Nie dokonuję kontrolnego pomiaru
 | 0.40984 | 0.065574 | 0.028689 | 0.29508 | 0.065574 | 0.13525
Notes: Wersja kieszonkowa – wykorzystywana będzie najczęściej przez KDRa w pierwszej fazie działań, kiedy na miejscy zdarzenia nie ma wystarczającej ilości SIS aby wyznaczyć BRAMKĘ.
Wersja kieszonkowa przewiduje prowadzenie monitoringu dla dwóch rot pracujących w strefie zagrożenia oraz roty RIT. Uważamy, że KDR oprócz innych obowiązków jest w stanie prowadzić monitoring dla dwóch rot.

## Slide 22
Narzędzie które nie szkodzi, a pomaga – wersja kieszonkowa
Notes: Wersja kieszonkowa – wykorzystywana będzie najczęściej przez KDRa w pierwszej fazie działań, kiedy na miejscy zdarzenia nie ma wystarczającej ilości SIS aby wyznaczyć BRAMKĘ.
Wersja kieszonkowa przewiduje prowadzenie monitoringu dla dwóch rot pracujących w strefie zagrożenia oraz roty RIT. Uważamy, że KDR oprócz innych obowiązków jest w stanie prowadzić monitoring dla dwóch rot.

## Slide 23
Narzędzie które nie szkodzi, a pomaga – wersja stanowiskowa
Notes: Wersja stanowiskowa – wykorzystywana w momencie, kiedy do strefy zagrożenia KDR wprowadzi więcej niż dwie roty a do monitoringu zostanie wyznaczona BRAMKA.

## Slide 24
Wersja stanowiskowa - BRAMKA
Bramka NIE PRZESZKADZA, bramka DAJE PRACOWAĆ
BRAMKA  KDR
Notes: BRAMKA – osoba wskazana przez KDRa, która wykonuje monitoring.
KAMIZELKA w SZACHOWNICE – sugerowane oznakowanie osoby wykonującej monitoring. Natomiast jest to kwestia ustalenia, jakie oznakowanie przyjmie sobie dany powiat.
BRAMKA to nie KDR – to KDR ma wiedzieć gdzie jesteście, jaka jest sytuacja pożarowa, czy odnaleźliście osobę poszkodowaną i ją ewakuujecie. BRAMKA wychwytuje z korespondencji ciśnienia jakie podajecie. BRAMKA wywołuje rotę kiedy od ostatniego pomiaru minęło 5-10 min a ciśnienie nie zostało podane, bądź korespondencja była niezrozumiała.

## Slide 25
…to zależy
Jak zarządzać powietrzem…

## Slide 26
Stwierdzony punkt pracy
Notes: pożar mieszkania na 4 piętrze, zadymiona klatka schodowa (dojście), mieszkanie jest naszym punktem pracy
pożar w tunelu, pewna odległość do pokonania

## Slide 27
ROTA | RATOWNICY | WEJŚCIE |  | PUNKT PRACY |  | PROGNOZA | KONTROLA 1 |  | KONTROLA 2 |  | KONTROLA 3 |  | WYJŚCIE | 
 |  | CIŚNIENIE (BAR) | CZAS GG:MM | CIŚNIENIE (BAR) | CZAS GG:MM | CIŚNIENIE (BAR) | CIŚNIENIE (BAR) | CZAS GG:MM | CIŚNIENIE (BAR) | CZAS GG:MM | CIŚNIENIE (BAR) | CZAS GG:MM | CIŚNIENIE (BAR) | CZAS GG:MM
ROTA 1 | TOMEK | 300 | 12 00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | MICHAŁ | 290 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ROTA 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ROTA RIT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
KONTROLA CO 5-10 MINUT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Stwierdzony punkt pracy
Notes: Wpisuje imiona/nazwiska/pseudonimy strażaków wchodzących w skład danej roty w tabeli ewidencjonowania;
Odnotowuje stan ciśnienia w butlach powietrznych oraz czas wejścia roty do strefy działań;

## Slide 28
ROTA | RATOWNICY | WEJŚCIE |  | PUNKT PRACY |  | PROGNOZA | KONTROLA 1 |  | KONTROLA 2 |  | KONTROLA 3 |  | WYJŚCIE | 
 |  | CIŚNIENIE (BAR) | CZAS GG:MM | CIŚNIENIE (BAR) | CZAS GG:MM | CIŚNIENIE (BAR) | CIŚNIENIE (BAR) | CZAS GG:MM | CIŚNIENIE (BAR) | CZAS GG:MM | CIŚNIENIE (BAR) | CZAS GG:MM | CIŚNIENIE (BAR) | CZAS GG:MM
ROTA 1 | TOMEK | 300 | 12 00 | 250 | 12 05 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | MICHAŁ | 290 |  | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ROTA 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ROTA RIT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
KONTROLA CO 5-10 MINUT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Stwierdzony punkt pracy
Notes: Po otrzymaniu informacji od roty o osiągnięciu punktu pracy uzupełnia właściwe pole;

## Slide 29
ROTA | RATOWNICY | WEJŚCIE |  | PUNKT PRACY |  | PROGNOZA | KONTROLA 1 |  | KONTROLA 2 |  | KONTROLA 3 |  | WYJŚCIE | 
 |  | CIŚNIENIE (BAR) | CZAS GG:MM | CIŚNIENIE (BAR) | CZAS GG:MM | CIŚNIENIE (BAR) | CIŚNIENIE (BAR) | CZAS GG:MM | CIŚNIENIE (BAR) | CZAS GG:MM | CIŚNIENIE (BAR) | CZAS GG:MM | CIŚNIENIE (BAR) | CZAS GG:MM
ROTA 1 | TOMEK | 300 | 12 00 | 250 | 12 05 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | MICHAŁ | 290 |  | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ROTA 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ROTA RIT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
KONTROLA CO 5-10 MINUT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Stwierdzony punkt pracy
Notes: Określamy prognozowaną ilość powietrza na wycofanie (ilość powietrza na dojście + 60 święta rezerwa)
Prognozowana ilość może zostać zmieniona w zależności od sytuacji pożarowej.

## Slide 30
Stwierdzony punkt pracy
Notes: Określamy prognozowaną ilość powietrza na wycofanie (ilość powietrza na dojście + 60 święta rezerwa)
Prognozowana ilość może zostać zmieniona w zależności od sytuacji pożarowej.

## Slide 31
ROTA | RATOWNICY | WEJŚCIE |  | PUNKT PRACY |  | PROGNOZA | KONTROLA 1 |  | KONTROLA 2 |  | KONTROLA 3 |  | WYJŚCIE | 
 |  | CIŚNIENIE (BAR) | CZAS GG:MM | CIŚNIENIE (BAR) | CZAS GG:MM | CIŚNIENIE (BAR) | CIŚNIENIE (BAR) | CZAS GG:MM | CIŚNIENIE (BAR) | CZAS GG:MM | CIŚNIENIE (BAR) | CZAS GG:MM | CIŚNIENIE (BAR) | CZAS GG:MM
ROTA 1 | TOMEK | 300 | 12 00 | 250 | 12 05 | 110 |  |  |  |  |  |  |  | 
 | MICHAŁ | 290 |  | 250 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 
ROTA 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ROTA RIT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
KONTROLA CO 5-10 MINUT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Stwierdzony punkt pracy
Notes: Określamy prognozowaną ilość powietrza na wycofanie (ilość powietrza na dojście + 60 święta rezerwa)
Prognozowana ilość może zostać zmieniona w zależności od sytuacji pożarowej.

## Slide 32
Stwierdzony punkt pracy
ROTA | RATOWNICY | WEJŚCIE |  | PUNKT PRACY |  | PROGNOZA | KONTROLA 1 |  | KONTROLA 2 |  | KONTROLA 3 |  | WYJŚCIE | 
 |  | CIŚNIENIE (BAR) | CZAS GG:MM | CIŚNIENIE (BAR) | CZAS GG:MM | CIŚNIENIE (BAR) | CIŚNIENIE (BAR) | CZAS GG:MM | CIŚNIENIE (BAR) | CZAS GG:MM | CIŚNIENIE (BAR) | CZAS GG:MM | CIŚNIENIE (BAR) | CZAS GG:MM
ROTA 1 | TOMEK | 300 | 12 00 | 250 | 12 05 | 110 | 160 | 12 12 |  |  |  |  |  | 
 | MICHAŁ | 290 |  | 250 |  | 100 | 180 |  |  |  |  |  |  | 
ROTA 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ROTA RIT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
KONTROLA CO 5-10 MINUT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 33
Stwierdzony punkt pracy
ROTA | RATOWNICY | WEJŚCIE |  | PUNKT PRACY |  | PROGNOZA | KONTROLA 1 |  | KONTROLA 2 |  | KONTROLA 3 |  | WYJŚCIE | 
 |  | CIŚNIENIE (BAR) | CZAS GG:MM | CIŚNIENIE (BAR) | CZAS GG:MM | CIŚNIENIE (BAR) | CIŚNIENIE (BAR) | CZAS GG:MM | CIŚNIENIE (BAR) | CZAS GG:MM | CIŚNIENIE (BAR) | CZAS GG:MM | CIŚNIENIE (BAR) | CZAS GG:MM
ROTA 1 | TOMEK | 300 | 12 00 | 250 | 12 05 | 110 | 160 | 12 12 | 120 | 12 16 |  |  |  | 
 | MICHAŁ | 290 |  | 250 |  | 100 | 180 |  | 140 |  |  |  |  | 
ROTA 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ROTA RIT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
KONTROLA CO 5-10 MINUT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Czy zawsze wycofujemy rotę? To zależy…

## Slide 34
Stwierdzony punkt pracy
ROTA | RATOWNICY | WEJŚCIE |  | PUNKT PRACY |  | PROGNOZA | KONTROLA 1 |  | KONTROLA 2 |  | KONTROLA 3 |  | WYJŚCIE | 
 |  | CIŚNIENIE (BAR) | CZAS GG:MM | CIŚNIENIE (BAR) | CZAS GG:MM | CIŚNIENIE (BAR) | CIŚNIENIE (BAR) | CZAS GG:MM | CIŚNIENIE (BAR) | CZAS GG:MM | CIŚNIENIE (BAR) | CZAS GG:MM | CIŚNIENIE (BAR) | CZAS GG:MM
ROTA 1 | TOMEK | 300 | 12 00 | 250 | 12 05 | 110 | 160 | 12 12 | 120 | 12 16 |  |  | 70 | 12 20
 | MICHAŁ | 290 |  | 250 |  | 100 | 180 |  | 140 |  |  |  | 100 | 
ROTA 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ROTA RIT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
KONTROLA CO 5-10 MINUT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
TAK, warunki pożarowe bez zmian

## Slide 35
Stwierdzony punkt pracy
ROTA | RATOWNICY | WEJŚCIE |  | PUNKT PRACY |  | PROGNOZA | KONTROLA 1 |  | KONTROLA 2 |  | KONTROLA 3 |  | WYJŚCIE | 
 |  | CIŚNIENIE (BAR) | CZAS GG:MM | CIŚNIENIE (BAR) | CZAS GG:MM | CIŚNIENIE (BAR) | CIŚNIENIE (BAR) | CZAS GG:MM | CIŚNIENIE (BAR) | CZAS GG:MM | CIŚNIENIE (BAR) | CZAS GG:MM | CIŚNIENIE (BAR) | CZAS GG:MM
ROTA 1 | TOMEK | 300 | 12 00 | 250 | 12 05 | 110 | 160 | 12 12 | 120 | 12 16 | 80 | 12 20 |  | 
 | MICHAŁ | 290 |  | 250 |  | 100 | 180 |  | 140 |  | 100 |  |  | 
ROTA 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ROTA RIT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
KONTROLA CO 5-10 MINUT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
NIE, poprawa warunków pożarowych np. wdrożenie wentylacji

## Slide 36
Stwierdzony punkt pracy
ROTA | RATOWNICY | WEJŚCIE |  | PUNKT PRACY |  | PROGNOZA | KONTROLA 1 |  | KONTROLA 2 |  | KONTROLA 3 |  | WYJŚCIE | 
 |  | CIŚNIENIE (BAR) | CZAS GG:MM | CIŚNIENIE (BAR) | CZAS GG:MM | CIŚNIENIE (BAR) | CIŚNIENIE (BAR) | CZAS GG:MM | CIŚNIENIE (BAR) | CZAS GG:MM | CIŚNIENIE (BAR) | CZAS GG:MM | CIŚNIENIE (BAR) | CZAS GG:MM
ROTA 1 | TOMEK | 300 | 12 00 | 250 | 12 05 | 110 | 160 | 12 12 | 120 | 12 16 | 80 | 12 20 | 60 | 12 20
 | MICHAŁ | 290 |  | 250 |  | 100 | 180 |  | 140 |  | 100 |  | 80 | 
ROTA 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ROTA RIT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
KONTROLA CO 5-10 MINUT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
NIE, poprawa warunków pożarowych np. wdrożenie wentylacji

## Slide 37
Brak punktu pracy
długie dojście
brak możliwości określenia punktu pracy
Notes: długie dojście np. tunel. piwnica, część hali (inna strefa zadymiona), archiwum (przykład krakowski)
brak możliwości określenie: działania w przeszukiwaniu pomieszczeń, brak jednego miejsca pracy

## Slide 38
ROTA | RATOWNICY | WEJŚCIE |  | PUNKT PRACY |  | PROGNOZA | KONTROLA 1 |  | KONTROLA 2 |  | KONTROLA 3 |  | WYJŚCIE | 
 |  | CIŚNIENIE (BAR) | CZAS GG:MM | CIŚNIENIE (BAR) | CZAS GG:MM | CIŚNIENIE (BAR) | CIŚNIENIE (BAR) | CZAS GG:MM | CIŚNIENIE (BAR) | CZAS GG:MM | CIŚNIENIE (BAR) | CZAS GG:MM | CIŚNIENIE (BAR) | CZAS GG:MM
ROTA 1 | TOMEK | 300 | 12 00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | MICHAŁ | 280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ROTA 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ROTA RIT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
KONTROLA CO 5-10 MINUT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Brak punktu pracy
Notes: Wpisuje imiona/nazwiska/pseudonimy strażaków wchodzących w skład danej roty w tabeli ewidencjonowania;
Odnotowuje stan ciśnienia w butlach powietrznych oraz czas wejścia roty do strefy działań;

## Slide 39
Brak punktu pracy
Rozpoznanie, specyfika działań

## Slide 40
Brak punktu pracy
300 (ciśnienie wejścia) – 60 (święta rezerwa) = 240 (ciśnienie do wykorzystania)
240 (ciśnienie do wykorzystania) ÷ 2 (dojście, wyjście) = 120 (ciśnienie do wykorzystania w jedną stronę)
120 (ciśnie do wykorzystania w jedną stronę) + 60 (święta rezerwa) = 180 (ciśnienie potrzebne na bezpieczne wyjście)

## Slide 41
ROTA | RATOWNICY | WEJŚCIE |  | PUNKT PRACY |  | PROGNOZA | KONTROLA 1 |  | KONTROLA 2 |  | KONTROLA 3 |  | WYJŚCIE | 
 |  | CIŚNIENIE (BAR) | CZAS GG:MM | CIŚNIENIE (BAR) | CZAS GG:MM | CIŚNIENIE (BAR) | CIŚNIENIE (BAR) | CZAS GG:MM | CIŚNIENIE (BAR) | CZAS GG:MM | CIŚNIENIE (BAR) | CZAS GG:MM | CIŚNIENIE (BAR) | CZAS GG:MM
ROTA 1 | TOMEK | 300 | 12 00 |  |  | 180 |  |  |  |  |  |  |  | 
 | MICHAŁ | 280 |  |  |  | 170 |  |  |  |  |  |  |  | 
ROTA 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ROTA RIT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
KONTROLA CO 5-10 MINUT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Brak punktu pracy
Notes: OKREŚLAM PROGNOZĘ WYCOFANIA

## Slide 42
ROTA | RATOWNICY | WEJŚCIE |  | PUNKT PRACY |  | PROGNOZA | KONTROLA 1 |  | KONTROLA 2 |  | KONTROLA 3 |  | WYJŚCIE | 
 |  | CIŚNIENIE (BAR) | CZAS GG:MM | CIŚNIENIE (BAR) | CZAS GG:MM | CIŚNIENIE (BAR) | CIŚNIENIE (BAR) | CZAS GG:MM | CIŚNIENIE (BAR) | CZAS GG:MM | CIŚNIENIE (BAR) | CZAS GG:MM | CIŚNIENIE (BAR) | CZAS GG:MM
ROTA 1 | TOMEK | 300 | 12 00 |  |  | 180 | 230 | 12 07 |  |  |  |  |  | 
 | MICHAŁ | 280 |  |  |  | 170 | 220 |  |  |  |  |  |  | 
ROTA 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ROTA RIT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
KONTROLA CO 5-10 MINUT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Brak punktu pracy
Notes: Dokonuję pierwszej kontroli, porównuję wartość z prognozą wycofania, wyznaczam czas po jakim dokonam 2 kontroli, biorę pod uwagę ilość powietrza potrzebną na wycofanie

## Slide 43
ROTA | RATOWNICY | WEJŚCIE |  | PUNKT PRACY |  | PROGNOZA | KONTROLA 1 |  | KONTROLA 2 |  | KONTROLA 3 |  | WYJŚCIE | 
 |  | CIŚNIENIE (BAR) | CZAS GG:MM | CIŚNIENIE (BAR) | CZAS GG:MM | CIŚNIENIE (BAR) | CIŚNIENIE (BAR) | CZAS GG:MM | CIŚNIENIE (BAR) | CZAS GG:MM | CIŚNIENIE (BAR) | CZAS GG:MM | CIŚNIENIE (BAR) | CZAS GG:MM
ROTA 1 | TOMEK | 300 | 12 00 |  |  | 180 | 230 | 12 07 | 190 | 12 11 |  |  |  | 
 | MICHAŁ | 280 |  |  |  | 170 | 220 |  | 180 |  |  |  |  | 
ROTA 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ROTA RIT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
KONTROLA CO 5-10 MINUT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Brak punktu pracy
Decyzja o wycofaniu roty z działań
Notes: Dokonuję pierwszej kontroli, porównuję wartość z prognozą wycofania, wyznaczam czas po jakim dokonam 2 kontroli, biorę pod uwagę ilość powietrza potrzebną na wycofanie

## Slide 44
ROTA | RATOWNICY | WEJŚCIE |  | PUNKT PRACY |  | PROGNOZA | KONTROLA 1 |  | KONTROLA 2 |  | KONTROLA 3 |  | WYJŚCIE | 
 |  | CIŚNIENIE (BAR) | CZAS GG:MM | CIŚNIENIE (BAR) | CZAS GG:MM | CIŚNIENIE (BAR) | CIŚNIENIE (BAR) | CZAS GG:MM | CIŚNIENIE (BAR) | CZAS GG:MM | CIŚNIENIE (BAR) | CZAS GG:MM | CIŚNIENIE (BAR) | CZAS GG:MM
ROTA 1 | TOMEK | 300 | 12 00 |  |  | 180 | 230 | 12 07 | 190 | 12 11 | 130 | 12 17 |  | 
 | MICHAŁ | 280 |  |  |  | 170 | 220 |  | 180 |  | 120 |  |  | 
ROTA 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ROTA RIT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
KONTROLA CO 5-10 MINUT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Brak punktu pracy
Kontrola roty w trakcie wyjścia
Notes: Dokonanie 3 kontroli już na powrocie

## Slide 45
ROTA | RATOWNICY | WEJŚCIE |  | PUNKT PRACY |  | PROGNOZA | KONTROLA 1 |  | KONTROLA 2 |  | KONTROLA 3 |  | WYJŚCIE | 
 |  | CIŚNIENIE (BAR) | CZAS GG:MM | CIŚNIENIE (BAR) | CZAS GG:MM | CIŚNIENIE (BAR) | CIŚNIENIE (BAR) | CZAS GG:MM | CIŚNIENIE (BAR) | CZAS GG:MM | CIŚNIENIE (BAR) | CZAS GG:MM | CIŚNIENIE (BAR) | CZAS GG:MM
ROTA 1 | TOMEK | 300 | 12 00 |  |  | 180 | 230 | 12 07 | 190 | 12 11 | 130 | 12 17 | 70 | 12 22
 | MICHAŁ | 280 |  |  |  | 170 | 220 |  | 180 |  | 120 |  | 80 | 
ROTA 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ROTA RIT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
KONTROLA CO 5-10 MINUT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Brak punktu pracy
Notes: Dokonuję pierwszej kontroli, porównuję wartość z prognozą wycofania, wyznaczam czas po jakim dokonam 2 kontroli, biorę pod uwagę ilość powietrza potrzebną na wycofanie

## Slide 46
…to zależy
Jak zarządzać powietrzem…

## Slide 47
Wykorzystanie technologii
Notes: Aplikacja ma dokładnie taki sam algorytm jej uzupełniania jak algorytm uzupełniana tablic ręcznych.
Zaletą aplikacji jest to, że automatycznie przelicza prognozowane ciśnienie wyjścia i alarmuje BRAMKĘ o konieczności nawiązania łączności z rotą i sprawdzenia ciśnienia.

## Slide 48
Wykorzystanie w praktyce

## Slide 49
Założenia końcowe
konieczność podjęcia dalszych prac związanych z konfiguracją i funkcjonowaniem rot asekuracyjnych;
regularne doskonalenie zawodowe – włączenie tematów związanych z zarządzaniem powietrzem do rocznego planu doskonalenia zawodowego;
wdrożenie tematyki zarządzania powietrzem podczas szkoleń członków OSP;
regularne przesyłanie wniosków i uwag dot. WSZP do Wydziału Planowania Operacyjnego KW PSP w Poznaniu na adres wpo@psp.wlkp.pl;
doposażenie każdego dowódcy w ilości zgodnej z rozkazem dziennym w kieszonkową wersję tablicy;
doposażenie każdego z samochodów ratowniczo-gaśniczych w stanowiskową wersję tablicy.

## Slide 50
Świadomość

## Slide 51
„Dobre praktyki mają strażakowi pomóc, one nie będą za niego myśleć”

## Slide 52
mł. kpt. Jakub Wojtkowiak
Ośrodek Szkolenia
KW PSP Poznań
Tel. 47 771 6133
jakub.wojtkowiak@psp.wlkp.pl