Minimalne parametry techniczne wymagane dla oferowanego przedmiotu zamówienia

(Uwaga! Wypełnienie białych pól jest obowiązkowe. Wypełnienie szarych pól nie jest obowiązkowe, można w nich wykazać wartość parametrów lub opis)

CZĘŚĆ 2 – Cieplarka laboratoryjna – 1 szt.

| Lp. | Wymagane minimalne parametry techniczne | Tak/Nie | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| Zastosowanie: inkubacja w temperaturze (45±1)°C |
| 1. | Zakres pracy ok. +15 do +70°C |  |  |
| 2. | Dokładność pomiaru temperatury do 0,1°C |  |  |
| 3. | Wymuszony obieg powietrza |  |  |
| 4. | Pojemność komory ok. 60 l |  |  |
| 5. | 1 półka (ewentualnie 2) |  |  |
| 6. | Rozkład temperatur w cieplarce w temp. (45±1)°C (badanie stabilności i równomierności rozkładu temperatury w 5 punktach na 1 półce) |  |  |
| 7. | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |  |
| 8. | Gwarancja minimum 24 miesiące |  |  |
| 9. | Bezpłatny serwis gwarancyjny |  |  |
| 10. | Transport |  |  |

Cena netto:…………………………

(stawka VAT……%)

Cena brutto:………………………