POBIERANIE I TRANSPORT PRÓBEK WODY DO SPOŻYCIA

LABORATORIUM NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA POBÓR I WARUNKI TRANSPORTU PRÓBKI POBRANEJ PRZEZ KLIENTA.

SPOSÓB POBRANIA PRÓBKI ORAZ WARUNKI JEJ TRANSPORTU MAJĄ ISTOTNY WPŁYW NA UZYSKIWANE WYNIKI BADAŃ.

WYNIKI BADAŃ Z PRÓBEK POBRANYCH PRZEZ KLIENTA MOGĄ MIEĆ OGRANICZONE ZASTOSOWANIA PRAWNE.

POBIERANIE PRÓBEK WODY

- Przed pobraniem próbek należy spuszczać wodę przez ok. 10 minut w celu oczyszczenia kurka i ustabilizowania przepływu i składu wody.

- Bezpośrednio przed pobraniem próbek należy usunąć dodatkowe akcesoria  z kranu (np. perlator, sitko), oczyścić dokładnie kurek wodą z detergentem i wytrzeć do sucha czystą ściereczką, a następnie spuszczać wodę jeszcze przez kilka minut.

- Jako pierwsze pobiera się próbki do badań fizycznych i chemicznych a następnie do badań mikrobiologicznych.

Pobieranie próbki do badań fizycznych i chemicznych

Wodę do badań -w zakresie barwy, mętności, stężenia jonów wodoru (pH, odczyn), przewodności elektrycznej, jonu amonu, azotanów, azotynów, chlorków, siarczanów, fluorków, twardości, manganu ) pobierać do butelki PET o pojemności min 1,5 litra. Butelkę przepłukać dwukrotnie pobieraną wodą, napełnić ją pod korek i natychmiast zamknąć. W przypadku oznaczania innych parametrów sposób pobrania próbki należy ustalić z laboratorium.

Pobieranie próbki do badań mikrobiologicznych

Bezpośrednio przed pobraniem próbek oczyścić kurek tak jak w przypadku pobierania próbek do badań fizycznych i chemicznych.  Następnie zdezynfekować końcówkę kurka poprzez jego opalenie płomieniem (używając np.  waty zwilżonej spirytusem skażonym, lub palnika)  lub chemicznie zanurzając końcówkę kurka na 2-3 minuty w  70% etanolu. Po wykonaniu tych czynności jeszcze kilka minut spuszczać wodę.

Wodę do badań mikrobiologicznych pobierać wyłącznie do jałowych butelek z aktualnym terminem przydatności do użycia. Do wód chlorowanych należy stosować butelkę z tiosiarczanem sodu. Butelkę odwinąć z papieru, wyjąć korek ujmując go za kapturek, a po jej napełnieniu wodą do 4/5 objętości natychmiast ją zamknąć korkiem. Korek należy trzymać w czasie pobierania próbki w ręce dolną częścią do dołu, chroniąc go przed zanieczyszczeniem. Jałowe pojemniki są do pobrania w laboratorium.

Transport próbek wody

Próbki należy transportować w termotorbie, w temperaturze 5 ± 3ºC i dostarczyć do laboratorium w czasie nie dłuższym niż 6 godzin od momentu ich pobrania.