Załącznik nr 4 do ogłoszenia o zamówieniu

znak: ZK-VI.272.45.2021

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dot. dostawy namiotów pneumatycznych

## Przedmiotem zamówienia jest dostawa namiotów pneumatycznych ratowniczych wraz 
z osprzętem dla potrzeb Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie. Wszystkie elementy wchodzące 
w skład przedmiotu zamówienia muszą być fabrycznie nowe, nieuszkodzone 
i nieobciążone prawami osób lub podmiotów trzecich.

- Konstrukcja namiotu oparta na stelażu pneumatycznym.

- Namiot powierzchni użytkowej między 25 m²; a 29 m².

- Namiot wyposażony w dwa wejścia (min. 1,80 m x 1,80 m).

- Minimum 3 okna  trójwarstwowe, rękawy do podłączenia nagrzewnicy, elektryczności.

- Czasza namiotu wykonana z tkaniny dwustronnie powleczonej, odpornej na działanie

czynników atmosferycznych, podłoga zintegrowania z czaszą namiotu.

- Parametry techniczne tkaniny czaszy:

- masa powierzchniowa minimum 400 g/m2

- Wyposażenie namiotu:

- zestaw do napełniania stelaży z osprzętem - do pompowania i odsysania powietrza,

- nagrzewnica powietrza z termostatem wraz z osprzętem,

- przenośny zestaw naprawczy,

- oświetlenie,

- agregat prądotwórczy o mocy min. 2,5 Kw.

Dostawa do Wojewódzkiego Magazynu Obrony Cywilnej, Podkarpacki Urząd Wojewódzki 
w Rzeszowie – Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, ul. Styki 3, 
35-006 Rzeszów.

Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO

(-)

Jakub Dzik

Zastępca Dyrektora Wydziału

Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego