## Slide 1: Bezpieczeństwo i higiena pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest

## Slide 2: Azbest
Azbest to grupa naturalnych minerałów krzemianowych o strukturze włóknistej. Charakteryzuje się wysoką odpornością na temperaturę , chemikalia i ścieranie. Występuje w dwóch głównych grupach:
Serpentynowy (np. chryzotyl – biały azbest)
Amfibolowy (np. krokidolit – niebieski azbest, amozyt- brązowy azbest)
Stosowany był m.in. w:
Pokryciach dachowych ( eternit)
Rurach azbestowo-cementowych
Izolacjach termicznych i akustycznych
Klockach hamulcowych, uszczelkach, farbach

## Slide 3: Dlaczego azbest jest niebezpieczny?
Włókna azbestowe są mikroskopijne i mogą być wdychane.
Powodują choroby:
Azbestoza (pylica azbestowa)
Rak płuc
Międzybłoniak opłucnej
Objawy mogą pojawić się po 20-40 latach od ekspozycji.

## Slide 4: BHP przy usuwaniu azbestu
Zasady bezpieczeństwa:
Prace mogą wykonywać tylko wyspecjalizowane firmy.
Obowiązkowe:
Odzież ochronna i maski z filtrami P3
Nawilżenie materiałów przed demontażem
Oczyszczenie sprzętu i odzieży po pracy
Zakaz jedzenia, picia i palenia w strefie prac
Przerwy w strefach wolnych od pyłu

## Slide 5: Obowiązki pracodawcy
Sporządzenie oceny ryzyka zawodowego
Monitorowanie stężenia pyłu azbestowego
Prowadzenie rejestru prac i rejestru pracowników narażonych
Zapewnienie środków ochrony indywidualnej
Organizacja stanowisk pracy tak, by ograniczyć wysiłek fizyczny

## Slide 6: Podstawy prawne
Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest.

## Slide 7: Projekt Polski : Program Oczyszczania Kraju z Azbestu
Cel: całkowite usunięcie azbestu do 2032 roku
Realizowany od 2009 r. przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii
Zakłada:
Inwentaryzację wyrobów
Edukację i szkolenia
Wsparcie finansowe dla gmin i właścicieli nieruchomości
Narzędzia:
Baza Azbestowa – rejestr wyrobów i firm
GeoAzbest – system monitorowania przestrzennego

## Slide 8: Usuwanie azbestu z dachów
Właściciele nieruchomości mają obowiązek:
Zgłoszenia zamiaru usunięcia do inspekcji sanitarnej, pracy i nadzoru budowlanego (min. 7 dni przed pracami)
Przechowywania dokumentacji przez 5 lat