SZCZEGÓŁOWY OPIS MEBLI I ELEMENTÓW 
WYPOSAŻENIA POMIESZCZEŃ DLA CZĘŚCI I ZAMÓWIENIA

M1. Biurko 160x80x74 cm – biurko L (12 szt.).

Blat: gr. 25-28 mm, płyta wiórowa dwustronnie melaminowana, kolor dąb. Doklejka na krawędziach wtopiona w strukturę płyty za pomocą technologii laserowej lub technologii PUR. Stelaż – malowany proszkowo na kolor aluminium. Noga stelaża z możliwością poprowadzenia okablowania pionowego ze ściąganą osłoną boczną. Nogi połączone rynną stalową, pełniącą jednocześnie rolę kanału kablowego. Stopki poziomujące z tworzywa sztucznego + 10 mm. Trzy przelotki Ø80. Biurko o wymiarach 160x80x74h (+/- 3%). Pomocnik – szafa żaluzjowa. Melamina, korpus – grafit, front – żaluzja. Zamek ryglowany. Stopki regulacyjne o wysokości 30 mm. Szafa żaluzjowa o wymiarach 120x60x74h (+/- 3%).

M2. Biurko 160x80x74 cm (50 szt.).

Blat: gr. 25-28 mm, płyta wiórowa dwustronnie melaminowana, kolor dąb. Doklejka na krawędziach wtopiona w strukturę płyty za pomocą technologii laserowej lub technologii PUR. Stelaż – malowany proszkowo na kolor aluminium. Noga stelaża z możliwością poprowadzenia okablowania pionowego ze ściąganą osłoną boczną. Nogi połączone rynną stalową, pełniącą jednocześnie rolę kanału kablowego. Stopki poziomujące z tworzywa sztucznego + 10 mm. Trzy przelotki Ø80. Biurko o wymiarach 160x80x74h (+/- 3%).

M3. Fotel biurowy regulowany z zagłówkiem (6 szt.).

Oparcie: czarna siatka. Siedzisko tapicerowane, pianka trudnopalna. Tkanina o parametrach – 100% poliester, gramatura: min. 250 g/m2, odporność na ścieranie: co najmniej 150 000 cykli Martindale. Zagłówek regulowany góra-dół i pod kątem, tapicerowany czarną skórą. Podłokietniki regulowane góra-dół (zakres min. 80mm) z miękką nakładką termopoliuretanową, konstrukcja nylonowa czarna. Krzyżak aluminium polerowane. Kółka twarde na miękką powierzchnię. Mechanizm synchro z blokadą oparcia w min. 
5 położeniach (minimalny zakres regulacji odchylenia: oparcia 20°, siedziska 5°); z regulacją głębokości siedziska (zakres min. 60 mm); z min. 5° kątem pochylenia siedziska w pozycji do pracy z blokadą co najmniej w 3 położeniach. Regulacja wysokości oparcia. Regulacja wysokości i głębokości podparcia lędźwiowego.

M4. Fotel biurowy regulowany (55 szt.).

Oparcie: czarna siatka. Siedzisko tapicerowane, pianka trudnopalna. Tkanina o parametrach – 100% poliester, gramatura: min. 250 g/m2, odporność na ścieranie: co najmniej 150 000 cykli Martindale. Podłokietniki regulowane góra-dół (zakres min. 80 mm) z miękką nakładką termopoliuretanową, konstrukcja nylonowa czarna. Krzyżak aluminium polerowane. Kółka twarde na miękką powierzchnię. Mechanizm synchro z blokadą oparcia w  min. 5 położeniach (minimalny zakres regulacji odchylenia: oparcia 20°, siedziska 5°); z regulacją głębokości siedziska (zakres min. 60 mm); z min. 5° kątem pochylenia siedziska w pozycji do pracy z blokadą co najmniej w 3 położeniach. Regulacja wysokości oparcia. Regulacja wysokości i głębokości podparcia lędźwiowego.

M5. Regał na akta 80x42x188 cm z drzwiczkami (18 szt.).

Melamina, korpus – grafitowy, front – dąb. Doklejka na krawędziach wtopiona w strukturę płyty za pomocą technologii laserowej lub technologii PUR. Gałka obrotowa, zamek baskwilowy i miękki domyk. 
4 półki. Stopki regulacyjne o wys. 30 mm. Szafa o wymiarach 80x42x188h (+/- 3%).

M7. Biurko 200x100x74 cm (1 szt.).

Blat: gr. 25-28 mm, płyta wiórowa dwustronnie melaminowana, kolor dąb. Doklejka na krawędziach wtopiona w strukturę płyty za pomocą technologii laserowej lub technologii PUR. Stelaż – malowany proszkowo na kolor aluminium. Noga stelaża z możliwością poprowadzenia okablowania pionowego ze ściąganą osłoną boczną. Nogi połączone rynną stalową, pełniącą jednocześnie rolę kanału kablowego. Stopki poziomujące z tworzywa sztucznego + 10 mm. Trzy przelotki Ø80. Biurko o wymiarach 200x100x74h (+/- 3%).

M8. Łóżko pojedyncze (1 szt.).

Łóżko na ramie metalowej, elementem konstrukcyjnym jest stelaż wykonany z profila stalowego o wymiarach 30x30 mm i grubości ścianki 2 mm. Nóżki w kolorze czarnym. Materac sprężynowo-piankowy, dwustronny, wysokość 21cm (+/- 3%). Łóżko 1 osobowe o wymiarach 200x90x46h (+/- 3%).

M9. Krzesło (133 szt.).

Kubełek plastikowy, tapicerowana nakładka na siedzisku. Pianka trudnopalna. Tkanina o parametrach – 100% poliester, gramatura: 
min. 250 g/m2, odporność na ścieranie: co najmniej 150 000 cykli Martindale. Stelaż chromowany. Krzesło o wymiarach 54x52x80h, siedzisko na wysokości 45cm (+/- 5cm).

M10. Blat biurkowy w zabudowie o długości 392cm.

Blat: gr. 25-28 mm, płyta wiórowa dwustronnie melaminowana, kolor dąb. Doklejka na krawędziach wtopiona w strukturę płyty za pomocą technologii laserowej lub technologii PUR. Stelaż malowany proszkowo na kolor aluminium. Stopki poziomujące z tworzywa sztucznego + 10 mm. Wymiar należy dopasować do pomieszczenia z uwzględnieniem obmiaru w naturze.

M11. Stół konferencyjny 280x100x74 cm (2 szt.).

Blat: gr. 25-28 mm, płyta wiórowa dwustronnie melaminowana, kolor dąb. Doklejka na krawędziach wtopiona w strukturę płyty za pomocą technologii laserowej lub technologii PUR. Stelaż – malowany proszkowo na kolor aluminium. Noga stelaża z możliwością poprowadzenia okablowania pionowego ze ściąganą osłoną boczną. Nogi połączone rynną stalową, pełniącą jednocześnie rolę kanału kablowego. Stopki poziomujące z tworzywa sztucznego + 10 mm. Stół konferencyjny o wymiarach 280x100x74h 
(+/- 3%).

M12. Szafka na drukarkę 80x42x74cm (20 szt.).

Melamina, korpus – grafit, front – dąb. Doklejka na krawędziach wtopiona w strukturę płyty za pomocą technologii laserowej lub technologii PUR. Zamek ryglowy, 1 półka. Stopki regulacyjne o wysokości 30 mm. Szafka na drukarkę z drzwiami przesuwnymi o wymiarach 80x42x74h (+/- 3%).

M14. Lada podawcza w zabudowie o długości 230 cm.

Blat: gr. 25-28 mm, płyta wiórowa dwustronnie melaminowana, kolor dąb. Doklejka na krawędziach wtopiona w strukturę płyty za pomocą technologii laserowej lub technologii PUR. Stelaż malowany proszkowo na kolor aluminium. Stopki poziomujące z tworzywa sztucznego + 10 mm. Blat wyposażony w uchylną ladę o szerokości 60 cm umożliwiającą przejście w głąb pomieszczenia. Wymiar należy dopasować do pomieszczenia z uwzględnieniem obmiaru w naturze.

M17. Kontenerek mobilny 42x60x54 cm (60 szt.).

Płyta wiórowa dwustronnie pokryta melaminą o podwyższonej trwałości. Doklejka na krawędziach wtopiona w strukturę płyty za pomocą technologii laserowej lub technologii PUR. Brak uchwytów, rolę pochwytu pełni boczna krawędź frontów. 3 szuflady. Wszystkie szuflady mają mechanizm samodomykający oraz zabezpieczający przed równoczesnym otwarciem kilku szuflad. Zamek centralny z wymiennym cylindrem i dwoma numerowanymi kluczami, jeden kluczyk łamany. Kontenerek o wymiarach 42x60x54h 
(+/- 3%, a w przypadku wysokości dodatkowo + 10%).

M18. Szafa ubraniowa 80x60x188 cm (44 szt.).

Płyta wiórowa melaminowana w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości. Doklejka na krawędziach wtopiona w strukturę płyty za pomocą technologii laserowej lub technologii PUR. Uchwyty metalowe galwanizowane o rozstawie 128 mm oraz zamek baskwilowy. Wyposażenie: półka płytowa montowana, drążek na ubrania montowany w szafie, półka metalowa z otworami montowana w dolnej części szafy, kuweta metalowa montowana pod półką, służąca na usuwanie brudu z obuwia. Kuweta zamontowana bezpośrednio pod metalową półką posiada możliwość wysuwu oraz możliwość wyjęcia z szafy. Szafa o wymiarach 80x60x188h (+/- 3%).

M19. Stół kwadratowy 90x90x74 cm (1 szt.).

Stół o konstrukcji metalowej, mocowany w sposób trwały do podłoża. Stół o wymiarach 90x90x74h (+/- 3%).

M20. Ławka 3-osobowa przytwierdzona (1 szt.).

Ławka 3-osobowa. Siedzisko sklejka/CPL, konstrukcja stal chromowana. Nogi, belka ze stali zwykłej malowanej proszkowo na kolor czarny. Ławka mocowana do podłoża.

M24. Regał aktowy 40x42x188 cm (26 szt.).

Melamina, korpus – grafit, front – dąb. Doklejka na krawędziach wtopiona w strukturę płyty za pomocą technologii laserowej lub technologii PUR. Regał o wymiarach 40x42x188 h (+/- 3%).

M25. Krzesło metalowe (2 szt.).

Krzesło o konstrukcji metalowej, mocowane trwale do podłoża.

M26. Blat kuchenny z szafkami o długości 320 cm.

Meble na wymiar, fronty meblowe w kolorze jasnoszarym wykończone folią wysokiej jakości, w połysku. Blat w kolorze ciemnoszarym. Korpusy wykonane z płyt meblowych gr. 18 mm, wykończonych na kolor jasnoszary, obustronnie laminowane, plecy z płyty HDF 3 mm, białej. Meble stojące na nóżkach, doda-tkowo wyposażone w cokół w kolorze korpusów. Szafki wiszące o konstrukcji skrzyniowej, zamocowane do ścian na listwie metalowej i zaczepach kuche-nnych z możliwością regulacji w pionie i poziomie. Zawiasy puszkowe, 35 mm, prowadnice szuflad metalowe, z rolkami. Regulacja frontów w 3 płaszczyznach. Uchwyty ze stali nierdzewnej polerowanej lub malowane proszkowo, gładkie, bez rowkowań. Uchwyty pozbawione ostrych i wystających wykończeń. Wyklucza się uchwyty mające kształt fragmentu okręgu. Półki pełne obustronnie laminowane, ze skokową regulacją wysokości, osadzane na systemowych me-talowych wspornikach, z elastycznymi stabilizatorami, zabez-pieczające półkę przed wysunięciem i wypadnięciem. Przyklejane odbojniki w ilości po 4 na każdy front drzwiczek. Wszystkie elementy konstrukcyjne oraz akcesoria muszą być wykonane z materiałów wodoodpornych, nienasiąkliwych, odpo-rnych na korozję, odpornych na działanie UV. Wszelkie łączenia muszą być wykonane w sposób nietworzący szczelin/przestrzeni trudnych w utrzymaniu czystości. Komplet zabudowy kuchennej obejmuje szafki stojące oraz wiszące, tj.:

- szafka stojąca z 2 szufladami 50 cm, h 90 cm – 2 szt.,

- szafka stojąca cargo 30 cm, h 90 cm – 2 szt.,

- szafka stojąca pod zlewozmywak 2-drzwiowa 80 cm, h 90 cm – 1 szt.,

- szafka stojąca pod umywalkę 2-drzwiowa 80 cm, h 90 cm – 1 szt.,

- szafka wisząca (z 2 klapami składanymi) 80 cm	- 2 szt.,

- szafka wisząca 50 cm – 1 szt.,

- szafka wisząca 30 cm – 1 szt.

Wymiary należy dopasować do pomieszczenia z uwzględnieniem obmiaru w naturze.

M27. Krzesło biurowe (21 szt.).

Oparcie siatkowe. Siedzisko tapicerowane. Pianka trudnopalna. Tkanina o parametrach – 100% poliester, gramatura: min. 250g/m2, odporność na ścieranie: min. 150 000 cykli Martindale. Konstrukcja chromowana. Krzesło o wymiarach 54x52x80h, siedzisko na wysokości 45 cm (+/- 5cm).

M29. Stół prostokątny 180x100x74 cm (2 szt.).

Blat: płyta wiórowa dwustronnie melaminowana gr. 25-28 mm, kolor biały. Doklejka na krawędziach wtopiona w strukturę płyty za pomocą technologii laserowej lub technologii PUR. Przestrzeń między blatem a stelażem wynosi 
13 mm (+/- 3 mm). Stelaż malowany proszkowo na kolor biały. Stopki poziomujące z tworzywa sztucznego + 10 mm. Stół prostokątny o wymiarach 180x100x74h (+/- 3%).

M35. Stół prostokątny 140x110x74 cm (2 szt.).

Blat: płyta wiórowa dwustronnie melaminowana, kolor biały. Doklejka na krawędziach wtopiona w strukturę płyty za pomocą technologii laserowej lub technologii PUR. Przestrzeń między blatem a stelażem wynosi 13 mm 
(+/- 3 mm). Stelaż malowany proszkowo na kolor biały. Stopki poziomujące z tworzywa sztucznego + 10 mm. Stół prostokątny o wymiarach 140x110x74h (+/- 3%).

M38. Stół konferencyjny 200x100x74 cm (1 szt.).

Blat: gr. 25-28 mm, płyta wiórowa dwustronnie melaminowana, kolor dąb. Doklejka na krawędziach wtopiona w strukturę płyty za pomocą technologii laserowej lub technologii PUR. Stelaż – malowany proszkowo na kolor aluminium. Noga stelaża z możliwością poprowadzenia okablowania pionowego ze ściąganą osłoną boczną. Nogi połączone rynną stalową, pełniącą jednocześnie rolę kanału kablowego. Stopki poziomujące z tworzywa sztucznego + 10 mm. Stół konferencyjny o wymiarach 200x100x74h (+/- 3%).

M39. Stół roboczy serwerownia 160x80x74 cm (1 szt.).

Blat: płyta wiórowa dwustronnie melaminowana, kolor biały. Doklejka na krawędziach wtopiona w strukturę płyty za pomocą technologii laserowej lub technologii PUR. Przestrzeń między blatem a stelażem wynosi 13 mm 
(+/- 3 mm). Stelaż malowany proszkowo na kolor biały. Stopki poziomujące z tworzywa sztucznego + 10 mm. Stół prostokątny o wymiarach 160x80x74h 
(+/- 3%).

M40. Stół konferencyjny 200x100x74 cm (14 szt.).

Blat: gr. 25-28 mm, płyta wiórowa dwustronnie melaminowana, kolor dąb. Doklejka na krawędziach wtopiona w strukturę płyty za pomocą technologii laserowej lub technologii PUR. Stelaż – malowany proszkowo na kolor aluminium. Noga stelaża z możliwością poprowadzenia okablowania pionowego ze ściąganą osłoną boczną. Nogi połączone rynną stalową, pełniącą jednocześnie rolę kanału kablowego. Stopki poziomujące z tworzywa sztucznego + 10 mm. Stół konferencyjny o wymiarach 200x100x74h (+/- 3%).

M41. Leżanka (1 szt.).

Leżanka/łóżko z siedziskiem na wysokości 42 cm (+/- 5%). Nogi stalowe malowane proszkowo. Leżanka o wymiarach 200x80x55h (+/- 10%). Tapicerka.

M42. Lada podawcza w zabudowie o długości 406 cm.

Blat: gr. 25-28 mm, płyta wiórowa dwustronnie melaminowana, kolor dąb. Doklejka na krawędziach wtopiona w strukturę płyty za pomocą technologii laserowej lub technologii PUR. Lada wyposażona w półki od strony „wewnętrznej”, w miejscu stanowisk pracy. Lada umożlwiająca dostawienie dwóch biurek. Stelaż malowany proszkowo na kolor aluminium. Stopki poziomujące z tworzywa sztucznego + 10 mm. Blat wyposażony w uchylną ladę o szerokości 90 cm umożliwiającą przejście w głąb pomieszczenia. Wymiar należy dopasować do pomieszczenia z uwzględnieniem obmiaru w naturze.

M43. Blat kuchenny z szafkami o długości 227 cm + 75 cm.

Meble na wymiar, fronty meblowe w kolorze jasnobeżowym wykończone folią wysokiej jakości, w połysku. Blat w kolorze brązowym. Korpusy wykonane z płyt meblowych gr. 18 mm, wykończonych na kolor beżowy, obustronnie laminowane, plecy z płyty HDF 3 mm, białej. Meble stojące na nóżkach, dodatkowo wyposażone w cokół w kolorze korpusów. Szafki wiszące o konstrukcji skrzyniowej, zamocowane do ścian na listwie metalowej i zaczepach kuchennych z możliwością regulacji w pionie i poziomie. Zawiasy puszkowe, 
35 mm, prowadnice szuflad metalowe, z rolkami. Regulacja frontów w 
3 płaszczyznach. Uchwyty ze stali nierdzewnej polerowanej lub malowane proszkowo, gładkie bez rowkowań. Uchwyty pozbawione ostrych i wystających wykończeń. Wyklucza się uchwyty mające kształt fragmentu okręgu. Półki pełne, obustronnie laminowane ze skokową regulacją wysokości, osadzane na systemowych metalowych wspornikach z elastycznymi stabilizatorami, zabezpieczające półkę przed wysunięciem i wypadnięciem. Przyklejane odbojniki w ilości po 4 na każdy front drzwiczek. Wszystkie elementy konstrukcyjne oraz akcesoria muszą być wykonane z materiałów wodoodpornych, nienasiąkliwych, odpornych na korozję, odpornych na działanie UV. Wszelkie łączenia mają być wykonane w sposób nietworzący szczelin/przestrzeni trudnych w utrzymaniu czystości. Komplet zabudowy kuchennej obejmuje szafki stojące oraz wiszące, tj.:

- szafka stojąca cargo 30 cm, h 90 cm – 1 szt.,

- szafka stojąca z 2 szufladami 60 cm,  h 90 cm – 1 szt.,

- szafka stojąca z 2 szufladami 50 cm,  h 90 cm – 1 szt.,

- szafka stojąca pod zlewozmywak 80 cm, h 90 cm – 1 szt.,

- szafka stojąca 50 cm, h 90 cm – 1 szt.,

- szafka wisząca (z 2 klapami składanymi) 90 cm	- 1 szt.

Wymiary należy dopasować do pomieszczenia z uwzględnieniem obmiaru w naturze.

M44. Blat kuchenny z szafkami o długości 360 cm.

Meble na wymiar, fronty meblowe w kolorze jasnoszarym wykończone folią wysokiej jakości, w połysku. Blat w kolorze ciemnoszarym. Korpusy wykonane z płyt meblowych wykończonych na kolor jasnoszary, obustronnie laminowane, plecy z płyty HDF 3 mm, białej. Meble stojące na nóżkach, dodatkowo wyposażone w cokół w kolorze korpusów. Szafki wiszące o konstrukcji skrzyniowej, zamocowane do ścian na listwie metalowej i zaczepach kuchennych z możliwością regulacji w pionie i poziomie. Zawiasy puszkowe, 35 mm, prowadnice szuflad metalowe, z rolkami. Regulacja frontów w 3 płaszczyznach. Uchwyty ze stali nierdzewnej polerowanej lub malowane proszkowo, gładkie bez rowkowań. Uchwyty pozbawione ostrych i wystających wykończeń. Wyklucza się uchwyty mające kształt fragmentu okręgu. Półki pełne, obustronnie laminowane ze skokową regulacją wysokości, osadzane na systemowych metalowych wspornikach z elastycznymi stabilizatorami, zabezpieczające półkę przed wysunięciem i wypadnięciem. Przyklejane odbojniki w ilości po 4 na każdy front drzwiczek. Wszystkie elementy konstrukcyjne oraz akcesoria muszą być wykonane z materiałów wodoodpornych, nienasiąkliwych, odpornych na korozję, odpornych na działanie UV. Wszelkie łączenia mają być wykonane w sposób nietworzący szczelin/przestrzeni trudnych w utrzymaniu czystości. Komplet zabudowy kuchennej obejmuje szafki stojące oraz wiszące, tj.:

- szafka stojąca 45 cm, h 90 cm – 1 szt.,

- szafka stojąca pod umywalkę 2-drzwiowa 80 cm, h 90 cm – 1 szt.,

- szafka stojąca z 2 szufladami 60 cm, h 90 cm – 2 szt.,

- szafka stojąca 30 cm, h 90 cm – 1 szt.,

- szafka stojąca pod zlewozmywak 80 cm, h 90 cm – 1 szt.,

- szafka wisząca (z 2 klapami składanymi) 60 cm	- 2 szt.,

- szafka wisząca (z 2 klapami składanymi) 80 cm	- 1 szt.

Wymiary należy dopasować do pomieszczenia z uwzględnieniem obmiaru w naturze.

M45. Blat kuchenny o długości 300 cm.

Blat w kolorze ciemnoszarym. Wszystkie elementy konstrukcyjne oraz akcesoria muszą być wykonane z materiałów wodoodpornych, nienasiąkliwych, odpornych na korozję, odpornych na działanie UV. Wszelkie łączenia mają być wykonane w sposób nietworzący szczelin/przestrzeni trudnych w utrzymaniu czystości. Wymiar należy dopasować do pomieszczenia z uwzględnieniem obmiarów w naturze.

M46. Blat kuchenny z szafkami o długości 320 cm.

Meble na wymiar, fronty meblowe w kolorze jasnobeżowym wykończone folią wysokiej jakości, w połysku. Blat w kolorze brązowym. Korpusy wykonane z płyt meblowych gr. 18 mm, wykończonych na kolor beżowy, obustronnie laminowane, plecy z płyty HDF 3 mm, białej. Meble stojące na nóżkach, dodatkowo wyposażone w cokół w kolorze korpusów. Szafki wiszące o konstrukcji skrzyniowej, zamocowane do ścian na listwie metalowej i zaczepach kuchennych z możliwością regulacji w pionie i poziomie. Zawiasy puszkowe, 35 mm, prowadnice szuflad metalowe, z rolkami. Regulacja frontów w 3 płaszczyznach. Uchwyty ze stali nierdzewnej polerowanej lub malowane proszkowo, gładkie bez rowkowań. Uchwyty pozbawione ostrych i wystających wykończeń. Wyklucza się uchwyty mające kształt fragmentu okręgu. Półki pełne, obustronnie laminowane ze skokową regulacją wysokości, osadzane na systemowych metalowych wspornikach z elastycznymi stabilizatorami, zabezpieczające półkę przed wysunięciem i wypadnięciem. Przyklejane odbojniki w ilości po 4 na każdy front drzwiczek. Wszystkie elementy konstrukcyjne oraz akcesoria muszą być wykonane z materiałów wodoodpornych, nienasiąkliwych, odpornych na korozję, odpornych na działanie UV. Wszelkie łączenia mają być wykonane w sposób nietworzący szczelin/przestrzeni trudnych w utrzymaniu czystości. Komplet zabudowy kuchennej obejmuje szafki stojące oraz wiszące, tj.:

- szafka stojąca 30 cm, h 90 cm – 1 szt.,

- szafka stojąca z 2 szufladami 60 cm, h 90 cm – 2 szt.,

- szafka stojąca pod umywalkę 2-drzwiowa 80 cm, h 90 cm – 1 szt.,

- szafka stojąca pod zlewozmywak 80 cm, h 90 cm – 1 szt.,

- szafka wisząca (z 2 klapami składanymi) 80 cm	- 2 szt.,

- szafka wisząca (z 2 klapami składanymi) 60 cm	- 1 szt.

Wymiary należy dopasować do pomieszczenia z uwzględnieniem obmiaru w naturze.

M50. Witryna stojąca dwudrzwiowa (4 szt.).

Witryna na manekiny, konstrukcja wykonana z profili aluminiowych. Aluminium anodowane na kolor srebrny. Cokół oraz wieniec górny z płyty meblowej w okleinie drewnopodobnej: dąb sonoma. Dolny cokół wysokość 8,5 cm (+/- 5%). Nóżki regulowane (ukryte w cokole). Drzwiczki szklane podwójne rozwierane zamykane na zamek patentowy, gr. szkła 5 mm. Boczki oraz tył gabloty szklane, gr. szkła 4 mm. System regulacji wysokości półek. Niewidoczny system montażowy do ściany. Witryna stojąca o wymiarach 80x40x190h (+/- 5%).

D16. Szafka na klucze (1 szt.).

Szafka na klucze o wymiarach 650x65x500 mm (+/- 3%), w której można przechować min. 85 sztuk kluczy. Szafka na klucze z zamykaną i wyjmowaną wewnętrzną przegrodą. Numerowane ruchome zawieszki z możliwością regulacji pionowej/wysokości zawieszek. Szafka z blachy 1,2 mm zamykana za pomocą zamku cylindrycznego.

D20. Lodówka (3 szt.).

Klasa efektywności energetycznej min. A++. Poziom hałasu max. 40 dB. Pojemność netto min. 180 l.

# Text boxes

produkt przykładowy

produkt przykładowy

produkt przykładowy

produkt przykładowy

produkt przykładowy

produkt przykładowy

produkt przykładowy

produkt przykładowy

produkt przykładowy

produkt przykładowy

produkt przykładowy

produkt przykładowy

produkt przykładowy

produkt przykładowy

produkt przykładowy

produkt przykładowy

produkt przykładowy

produkt przykładowy

produkt przykładowy

produkt przykładowy