Badania na obecność drobnoustrojów testowych

Geobacillus stearothermophilus i Bacillus subtilis

PRZYJMOWANE PRÓBEK

Odbywa się od poniedziałku do czwartku od godz. 800 do godz. 1100

ODBIÓR OSOBISTY SPRAWOZDAŃ Z BADAŃ

Odbywa się od poniedziałku do piątku od godz. 1300 do godz. 1430

| L.P. | Rodzaj badania |
| --- | --- |
|  | Obecność drobnoustrojów testowych Geobacillus stearothermophilus (Sporal A) |
|  | Obecność drobnoustrojów testowych Bacillus subtilis (Sporal S) |
|  | Test tlenkiem etylenu (Attest 3M) |

Pobieranie materiału do badań

Wskaźniki testowe umieścić wewnątrz komory sterylizatora w miejscu najtrudniej dostępnym dla czynnika sterylizującego. Po zakończeniu procesu sterylizacji wskaźniki testowe wyjąć z sterylizatora i umieścić w papierowej kopercie. Wraz z badaną próbką dostarczyć wskaźnik kontrolny nie poddany procesowi sterylizacji (tej samej serii, co badany test). Używane testy powinny mieć aktualną datę ważności. Testów nie należy otwierać i wyjmować z opakowania papierowo-foliowego. Testy dostarczone do badania nie mogą być wilgotne.

Przechowywanie i transport

Warunki ogólne

- Wskaźniki testowe powinny być dostarczone do laboratorium jak najszybciej.

- Koperta musi być szczelnie zamknięta, nieuszkodzona opisana nazwą instytucji zlecającej, datą wykonania sterylizacji

- Do próbki materiału musi być dołączone zlecenie, czytelnie wypełnione

# Warunki szczegółowe

| L.P. | Materiał kliniczny | Ilość próbek | Temperatura | Czas transportu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | sporal | w zależności od zlecenia + kontrola | temp. otoczenia | do 24 godzin |