| PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w Pucku | Puck, dnia 08.03.2021 r. |
| --- | --- |

SE.HK/4710/ 31 /AL/21

Ocena obszarowa dotycząca jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla obszaru Gminy Kosakowo za 2020 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku w związku z § 23 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia  7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294) stwierdza co następuje:

Na terenie Gminy Kosakowo funkcjonuje 8 wodociągów, w tym 6 publicznych oraz 2 zakładowe.

Realizację zadań zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Kosakowo prowadzi         - Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „PEKO” Sp. z o.o. w Kosakowie  poprzez

eksploatację 5-ciu wodociągów oraz

- Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „PEWIK” Sp. z o.o.  z Gdyni dostarczając

wodę do wodociągu Kazimierz  i strefy zaopatrzenia Rumia obejmującej Dębogórze

Wybudowania, część Kosakowa, część Pogórza.

W 2020 r. spółka PUK PEKO wykonała 37 badań jakości wody w ramach realizowanej przez zakład kontroli wewnętrznej, spółka PWiK PEWIK wykonała 12 badań oraz 6 kontrolnych badań przeprowadził PPIS w Pucku. Badania te dotyczyły wody surowej, uzdatnionej, podawanej do sieci oraz bezpośrednio czerpanej u konsumentów (w tzw. puntach zgodności) i wykonywane były w akredytowanych laboratoriach.

Zakres kontroli jakości wody obejmował następujące parametry, zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294):

- parametry grupy A, tj.: Escherichia coli, bakterie grupy coli, ogólna liczba mikroorganizmów w 220C,  barwa, mętność, smak , zapach, stężenie jonów wodorowych (pH), przewodność

elektryczna;

- parametry grupy B, tj.: Enterokoki, antymon, arsen, azotany, azotyny, benzen, benzo(a)piren, bor, chlorek winylu, chrom, cyjanki, 1,2-dichloroetan, fluorki, kadm, miedź, nikiel, ołów, pestycydy,  rtęć, selen, ∑trichloroetenu i tetrachloroetenu, ∑WWA, glin, jon amonu, chlorki, mangan, siarczany, sód, utlenialność oraz żelazo.

Ponadto w wodociągu Kazimierz i strefie Rumia PWiK „PEWIK” Sp. z o.o. rozszerzył badania o następujące parametry: akryloamid, epichlorohydryna, aldryna, dieldryna, srebro, indeks nadmangania-nowy, OWO,  bromiany, magnez, wapń, zasadowość, twardość ogólna, Clostridium perfringens i ogólną liczbę mikroorganizmów w 370 po 48 h.

Oprócz nadzoru nad jakością wody kontrolą objęto również ujęcia wody, stacje uzdatniania oraz tereny ochrony bezpośredniej ujęć wody stwierdzając, że bieżący stan sanitarno-techniczny omawianych obiektów nie budził zastrzeżeń.

W celu uzyskania właściwych standardów jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w poszczególnych wodociągach  zastosowano następujące metody uzdatniania:

| Lp. | Nazwa wodociągu: | Zaopatrywane miejscowości: | System uzdatniania: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dębogórze | Dębogórze | napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie |
| 2 | Kosakowo | Kosakowo, Pierwoszyno | napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie |
| 3 | Mosty | Mosty, Mechelinki | napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie |
| 4 | Rewa | Rewa | napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie |
| 5 | Suchy Dwór | Suchy Dwór | napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie |
| 6 | Kazimierz | Kazimierz | napowietrzanie, odżelazianie |
|  | Strefa Rumia | Dębogórze Wybudowania, Pogórze, część Suchego Dworu, część Kosakowa | napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie |

Liczba ludności korzystająca z poszczególnych wodociągów, wielkość produkcji, jakość wody oraz oceny jakości wody zamykające 2020 r. kształtują się następująco :

| Lp. | Nazwa wodociągu oraz miejscowości zaopatrywane | Populacja zaopatrywana w wodę | Produkcja wody w m3/d | Liczba próbek ogółem | Liczba próbek złych | Parametry ponadnormatywne | Wartość max przekroczenia | NDS* | Ocena końcowa w 2020 r. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dębogórze | 2080 | 191 | 11 | 1 | mętność | 1,7 NTU | 1 NTU | dobra woda |
| 2 | Kosakowo | 3100 | 617 | 9 | 0 | - | - | - | dobra woda |
| 3 | Mosty | 3350 | 313 | 6 | 0 | - | - | - | dobra woda |
| 4 | Rewa | 900 | 451 | 8 | 0 | - | - | - | dobra woda |
| 5 | Suchy Dwór | 1601 | 204 | 8 | 2 | OLM** w 72 mangan | 300 OLM 74 µg/l | 200 jtk***/1ml 50 µg/l | dobra woda |
| 6 | Kazimierz | 350 | 72 | 5 | 0 | - | - | - | dobra woda |
|  | Strefa Rumia | 4104 | 818 | 8 | 0 | - | - | - | dobra woda |

*NDS - najwyższe dopuszczalne stężenia parametru jakości wody zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia

** - ogólna liczba mikroorganizmów w 220C po 72 h.

***  jtk – jednostka tworząca kolonie

Biorąc pod uwagę wymagania określone w rozporządzeniu w sprawie  jakości wody, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku w przypadku ich spełnienia stwierdza przydatność wody do spożycia, a w przypadku przekroczeń szacuje ryzyko zdrowotne konsumentów  i określa warunkową przydatność lub brak przydatności wody do spożycia.

Analizując na bieżąco wyniki badań przeprowadzonych w 2020 roku  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku nie znalazł podstaw do stwierdzenia warunkowej przydatności wody do spożycia ani też braku przydatności wody do spożycia.

Nie zanotowano zgłoszeń reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody ani innych negatywnych opinii dotyczących jakości wody przekazanych przez konsumentów.

We wszystkich wodociągach zbiorowego zaopatrzenia, na terenie Gminy Kosakowo Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku, stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi.

W poniższej tabeli przedstawiono jak kształtuje się zaopatrzenie mieszkańców Gminy Kosakowo w wodę o dobrej i złej jakości w ostatnich latach:

| rok | % ludności z dobrą wodą | % ludności ze złą wodą |
| --- | --- | --- |
| 2013 | 100 | 0 |
| 2014 | 68 | 32 |
| 2015 | 67 | 33 |
| 2016 | 75 | 25 |
| 2017 | 100 | 0 |
| 2018 | 100 | 0* |
| 2019 | 100 | 0 |
| 2020 | 100 | 0 |

*-krótkotrwały brak przydatności wody do spożycia w wodociągu Kosakowo.

Na terenie Gminy Kosakowo działają również 2 wodociągi lokalne tj. Kosakowo Cmentarz oraz Dębogórze Podziemny Magazyn Gazu (Kosakowo), w których jakość wody nie budzi zastrzeżeń.

Otrzymują :

- Wójt Gminy Kosakowo, 81-198 Kosakowo ul. Żeromskiego 69

- Starosta Pucki,  84-100 Puck ul. Orzeszkowej 5

- a/a