## Slide 1
Gmina Doruchów
Oczyszczanie ścieków przemysłowych z wykorzystaniem innowacyjnych mediów filtracyjnych do odzyskiwania fosforu
Projekt BEST – Better Efficiency for Industrial Sewage Treatment (Lepsza efektywność oczyszczania ścieków przemysłowych)
#R054 BEST
GMINA DORUCHÓW
KĘPIŃSKA 13, 63 - 505 Doruchów, Polska – Partner Projektu nr 6
JÓZEF WILKOSZ – WÓJT
Opracowanie: Andrzej Erwinski – Konsultant – Gmina Doruchów
Gmina Doruchów

## Slide 2
Przepływ oczyszczonej wody przemysłowej do Morza Bałtyckiego
Gmina Doruchów

## Slide 3
Obecna sytuacja
istniejące warunki
Gmina Doruchów jest obecnie operatorem oczyszczalni ścieków (ang. WWTP) wybudowanej w 2003 roku.
WWTP oczyszcza mieszane ścieki przemysłowe i komunalne.
Po oczyszczeniu ścieki są odprowadzane do pobliskiego potoku Zalesianka, który wpada do rzeki Prosny, później do Warty, a ostatecznie do Odry, gdzie deltą wpływa do Morza Bałtyckiego.
Gmina Doruchów
Zalesianka
Rzeka Prosna
Rzeka Warta
Morze Bałtyckie

## Slide 4
Obecna sytuacja
poziomy fosforu
Poziom fosforu w ściekach komunalnych na wlocie do oczyszczalni ścieków wynosi 7-15 mg/l
Źródła ścieków przemysłowych i poziomy fosforu całkowitego są następujące:
Gmina Doruchów
Źródło | Q (m3/d) | Pcał (mg/l)
Ubojnia drobiu | 11 | 38
Ubojnia bydła | 6 | 41
Zakład przetwórstwa mięsnego | 48 | 40
OGÓŁEM | 65 | 40

## Slide 5
Potrzeby modernizacyjne
cele
Problem: Wysoki poziom fosforu w wodzie przemysłowej
Podejście: Oddzielenie oczyszczania ścieków przemysłowych i komunalnych
Wyjątek: Przebudowa nowej miejskiej oczyszczalni ścieków komunalnych dla ścieków bytowych nie będzie obecnie przedmiotem dyskusji.
Gmina Doruchów

## Slide 6
Zainteresowane strony
podsumowanie
Gmina Doruchów
Rząd
Gmina Doruchów
Eksperci z właściwych dziedzin
Dostawca mediów filtracyjnych i know-how w zakresie konfiguracji systemu
Przemysł lokalny
Zakład Przetwórstwa Mięsnego – Tadeusz Krawiec
Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrzeszowie
Królewski Instytut Technologiczny, KTH
Politechnika Wrocławska
Ubojnia bydła – P.P.U.H. Kozica Jerzy
Ubojnia drobiu – Grzegorz TUZ

## Slide 7
Wstępny opis projektu
ogólny zakres
Zaprojektowanie i budowa całkowicie nowego systemu oczyszczania ścieków przemysłowych (ang. IWWTP), który obejmuje:
  usuwanie P do 3 mg/l przy wykorzystaniu innowacyjnych mediów filtracyjnych bez użycia środków chemicznych
  proces usuwania P z wykorzystaniem unikalnych mediów filtracyjnych będzie przeprowadzany na ściekach z biologicznego procesu oczyszczania ścieków przemysłowych
Gmina Doruchów

## Slide 8
Wstępny opis projektu
podejście autorskie i założenia
Projekt opiera się na wcześniejszych testach i badaniach przeprowadzonych przez gminę i dra Emila Kamenova, specjalistę ds. technologii oczyszczania ścieków z ponad 20-letnim doświadczeniem, z którym gmina zawarła umowę.
W pierwotnym podejściu założono, że wstępne oczyszczanie ścieków przemysłowych należy rozpocząć u źródła, tj. na terenie zakładów przetwórstwa żywności.
Następnie Zakład Przetwórstwa Mięsnego (odpowiedzialny za około 75% wszystkich ścieków przemysłowych) zainstalował system oczyszczania wstępnego, zmieniający dotychczasowe założenia w tym zakresie.
Gmina Doruchów

## Slide 9
Wstępny opis projektu
ogólne założenie
Gmina Doruchów
Zakład | Oczyszczanie wstępne | Podłączenie odprowadzania ścieków do WWTP | % ścieków ogółem
Zakład przetwórstwa mięsnego | Zainstalowany i działający system | Dostarczane cysterną samochodową | 74%
Ubojnia bydła | Brak | Dostarczane cysterną samochodową | 9%
Ubojnia drobiu | Brak | Podłączenie do centralnego kanału ściekowego | 17%

## Slide 10
Wstępny opis projektu
ciąg ścieków przemysłowych
Stacja odbioru ścieków
Usuwanie grysu i sito obrotowe
Pompownia/zbiornik retencyjny o pojemności około 60 m3 z układem napowietrzania
System oczyszczania biologicznego:
  główny zbiornik rozdzielający
  komora defosforyzacji z mieszadłem
  komora denitryfikacji z mieszadłem
  zbiornik napowietrzania
  oczyszczacz
Gmina Doruchów

## Slide 11
Wstępny opis projektu
Ciąg ścieków przemysłowych
Na odpływie ścieków z oczyszczacza zainstalowane zostaną zbiorniki wypełnione mediami filtracyjnymi do usuwania fosforu i częściowo azotu.
Objętość zbiornika zostanie obliczona tak, aby zmieścić wystarczającą ilość mediów filtracyjnych na okres przełączania od 3 do 12 miesięcy (okres przełączania i wielkość filtra zostaną ostatecznie ustalone w fazie projektowania Projektu).
Media filtracyjne będą miały postać wysoce porowatego materiału krzemianu wapnia.
Gmina Doruchów

## Slide 12
Schemat procesu – System filtrów do usuwania Pcał
Gmina Doruchów
Vcał = 16 m3 Vwody = 7 m3
Vcał = 16 m3 Vwody = 7 m3
Punkt pomiarowy 1
P0
Zbiornik wyrównawczy
Vcał = 50 m3
P1
Zawór V11
Pompa P1
Q= 900 litrów /min (54 m3/h)
Zawór V12
FILTR nr 1
Wkład 1 i 2
Vcał = 16 m3 Vwody = 7 m3
Poziomowskaz G0
Poziomowskaz G1
Zawór V21
Zawór V22
FILTR nr 2
Wkład 3 i 4
Poziomowskaz G2
Zrzut do potoku Zalesianka
Punkt pomiarowy 2
DN100
DN100
Przepływ grawitacyjny
DN100
DN100
Vcał = 16 m3 Vwody = 7 m3
Z odpływu oczyszczania biologicznego

## Slide 13
Cykle robocze
Gmina Doruchów
Wkład | Etap | Sekwencja |  | Sekwencja |  | Sekwencja |  | Sekwencja |  | Sekwencja | 
1 | Napełnienie | 10 min |  |  |  |  |  | 10 min |  |  | 
 | Stan spoczynku |  | 40 min |  |  |  |  |  | 40 min |  | 
 | Opróżnianie |  |  |  |  |  | 10 min |  |  |  | 
2 | Napełnienie |  |  | 10 min |  |  |  |  |  | 10 min | 
 | Stan spoczynku |  |  |  | 40 min |  |  |  |  |  | 40 min
 | Opróżnianie |  |  |  |  |  |  |  | 10 min |  | 

## Slide 14
Cykle robocze
Gmina Doruchów
Wkład | Etap | Sekwencja |  | Sekwencja |  | Sekwencja |  | Sekwencja |  | Sekwencja | 
11 | otwarty | 10 min |  |  |  |  |  | 10 min |  |  | 
 | zamknięty |  | 40 min |  |  |  |  |  | 40 min |  | 
 | zamknięty |  |  |  |  | 10 min |  |  |  |  | 
12 | zamknięty |  |  | 10 min |  |  |  |  |  | 10 min | 
 | zamknięty |  |  |  | 40 min |  |  |  |  |  | 
 | otwarty |  |  |  |  |  |  |  | 10 min |  | 
21 | otwarty |  |  |  |  | 10 min |  |  |  |  | 
 | zamknięty |  |  |  |  |  | 40 min |  |  |  | 
 | zamknięty |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 min
22 | zamknięty | 10 min |  |  |  |  |  | 10 min |  |  | 
 | zamknięty |  | 40 min |  |  |  |  |  | 40 min |  | 
 | otwarty |  |  |  |  |  | 10 min |  |  |  | 

## Slide 15
Wstępny opis projektu
ciąg ścieków przemysłowych
Wszystkie elementy systemu filtrującego są unikalnym i całkowicie innowacyjnym podejściem do usuwania i recyklingu P bez użycia środków chemicznych.
Możliwości wykorzystania zużytych (nasyconych) mediów filtracyjnych:
  przechowywanie w jednym ze stawów
  zastosowanie jako nawóz (do czasu uzyskania niezbędnych pozwoleń)
Dodatkowy zbiornik wypełniony korą w celu podwyższenia pH można zainstalować za systemem filtrującym.
Gmina Doruchów

## Slide 16
Wstępny opis projektu
ciąg ścieków przemysłowych
Zainstalowane zostaną dwa zbiorniki do stabilizacji tlenu w osadach ściekowych:
  osad ze ścieków bytowych
  osad ze ścieków przemysłowych
Odwadnianie osadu odbywać się będzie na terenie oczyszczalni ścieków bytowych
Gmina Doruchów

## Slide 17
Budżet
źródła finansowania
W ramach PROJEKTU BEST przyznano środki w wysokości : 215.440 EU
Gmina Doruchów będzie finansować ciąg ścieków przemysłowych (mechaniczny i biologiczny):
- projekt : 62.730,00
- inwestycja: 2.800.116,51
- nadzór : 61.254,00
- obsługa projektu i inwestycji +/- : 100.000,00
Gmina Doruchów

## Slide 18
Koszty instalacji
budżet ogólny
Gmina Doruchów
 | Założenie | Szacunkowy koszt (w euro)
Koszty osobowe brutto, w tym koszty personelu zatrudnionego przez partnera projektu – Koordynacja i zarządzanie projektem | 600 euro/miesiąc przez 36 miesięcy | 21 600
Wydatki biurowe i administracyjne, w tym czynsz, media itp. | 15% budżetu kadrowego | 3240
Koszty podróży personelu zatrudnionego przez partnera projektu | 6 podróży dla 2 osób po cenie 800 euro za osobę za podróż | 9600
Koszty usług i ekspertyz zewnętrznych, w tym tłumaczeń i doradztwa w zakresie projektowania i doradztwa prawnego |  | 21 000
Koszty sprzętu – Sprzęt do obsługi mediów filtracyjnych |  | 140 000
Infrastruktura i roboty – Nowe instalacje/konstrukcje do oczyszczania ścieków, takie jak baseny, zbiorniki itp. |  | 20 000
OGÓŁEM |  | 215 440

## Slide 19
Koszty sprzętu i instalacji
szacunkowy podział
Gmina Doruchów
Opis | Szacunkowy koszt (w euro)
Instalacja do dezynfekcji osadów (media filtracyjne\proszek) | 12 000
Przechowywanie odwodnionego szlamu (do oczyszczania z wykorzystaniem mediów filtracyjnych jako substytutu polimerów) i uruchomienie systemu zgodnie z opisem | 5000
Zbiornik magazynowy do transportu ścieków (do koagulacji i usuwania p jako obróbki wstępnej) | 30 000
Komora denitryfikacji (filtr proszkowy) | 30 000
Komora napowietrzania (wzrost pH) | 30 000
Zbiornik retencyjny (oczyszczacz i separacja mediów filtracyjnych) | 10 000
Sprężarka/ Stacja dmuchaw | 15 000
Automatyzacja i sterowanie | 7000
Zautomatyzowany punkt poboru próbek ubojni drobiu | 6000
Czyszczenie stawu i przygotowanie do przechowywania zużytych mediów filtracyjnych | 14 000
Instalacja i automatyzacja mediów filtracyjnych | 47 000
Materiał objętościowy medium filtracyjnego 10t/3 miesiące | 5000

## Slide 20
GMINA DORUCHÓW, POLSKA
Projekt BEST – Better Efficiency for Industrial Sewage treatment at local level
Gmina Doruchów
Gmina Doruchów
Kępińska 13
63-505 Doruchów, Polska
Pani Urszula Kowalińska – Wójt
Opracowanie: Andrzej Erwinski
aerwin@pro.onet.pl

## Slide 21
DANE KONTAKTOWE
Pani Urszula Kowalińska
Wójt Gminy Doruchów
U. G. Doruchów , ul. Kępińska 13
63-505 Doruchów , Polska
Tel. +48 62 736 3221
E-mail ug@doruchow.pl
WWW.Doruchow.pl
#R054 BEST