- Przedmiot zamówienia

- Przedmiot zamówienia realizowany będzie w obrębie działek ewidencyjnych nr 346 obręb Borzygniew i nr 427/61 obręb Domanice, gmina Mietków, będących w administracji PGWWP Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Zarządu Zlewni Bystrzycy i Kaczawy 
z siedzibą w Legnicy.

- Zamówienie obejmuje wykoszenie roślinności zielnej i usuniecie drzew i krzewów z 4 wysp położonych w południowo-zachodniej i północno-zachodniej części Zbiornika Mietkowskiego. Lokalizację wysp przedstawiono na  załącznikach mapowych nr 1 i 2. Łączna powierzchnia 
do koszenia wynosi około 6 ha.

- Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

- wyspa nr 1 (rys. 1) wycięcie odrostów wierzby, porastających wyspę kępami, 
oraz wykoszenie roślinności zielnej o wysokości przekraczającej 1 m. Skoszony materiał należy zebrać w centralnym miejscu wyspy i pozostawić do samoistnego rozkładu;

- wyspa nr 2 (rys. 1): wycięcie drzew i krzewów, Wycięty materiał należy zezrębkować 
i pozostawić na wyspie do samoistnego rozkładu;

- wyspa 3 i 4 (rys. 2): wycięcie odrostów wierzby. Wycięty materiał należy zezrębkować 
i pozostawić na wyspach do samoistnego rozkładu;

- sporządzenie sprawozdania, zawierającego:

- datę wykonania działań,

- imię i nazwisko/nazwę firmy wykonującej zlecenie,

- opis oraz dokumentację fotograficzną obrazującą przebieg realizacji zadania, a także stan   sprzed i po wykonaniu zamówienia.

- Koszenie i wycinkę można przeprowadzić przy użyciu sprzętu mechanicznego, m.in. ręcznych kos spalinowych i pilarek.

- Wszystkie prace należy wykonać z zachowaniem zasad BHP obowiązujących przy tego typu pracach.

- Przedmiot zamówienia należy wykonać od dnia podpisania umowy do dnia 28.02.2023 r.

UWAGA: Przed złożeniem oferty wskazane jest oszacowanie zakresu prac w terenie (bez udziału strony Zamawiającej). W szczególności należy zwrócić uwagę na wybór technologii wykonania zlecenia z uwagi na fakt, iż poziom wody na zbiorniku uniemożliwia wjazd pojazdami mechanicznymi na wyspy – można się na nie dostać jedynie droga wodną.

- Forma opracowania sprawozdania:

Sprawozdanie wraz z  dokumentacją fotograficzną należy przedłożyć w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu, al. Jana Matejki 6, 50-333 Wrocław w dwóch egzemplarzach: jeden w wersji drukowanej (w kolorze), drugi w wersji elektronicznej na nośniku CD/DVD. Egzemplarz w wersji elektronicznej.

- Dokumentację drukowaną - tekst - należy opisać zamieszczając informacje, o których mowa 
w cz. III „Oznakowanie sprawozdania”. W dokumentacji należy zastosować czcionkę Arial 11 pkt, interlinię 1,5 wiersza, marginesy 2,5 cm oraz lewy margines na oprawę 0,5 cm.

- Zdjęcia należy wydrukować w kolorze - na jednej stronie powinny znajdować się maksymalnie 
2 zdjęcia.

- Płytę CD/DVD należy dostarczyć w trwałym opakowaniu opisanym w sposób trwały na froncie, 
wraz z podaniem nazwy przedmiotu zamówienia i daty nagrania oraz informacji, o których mowa w cz. III „Oznakowanie sprawozdania”. Pliki tekstowe należy zapisać w formatach .doc lub .docx oraz .pdf, fotografie w formacie .jpg z rozdzielczością nie mniejszą niż 300 dpi.

- Oznakowanie sprawozdania:

Wykonawca zobowiązany jest oznakować sprawozdanie poprzez umieszczenie na stronie tytułowej tekstu oraz na opakowaniu płyty CD/DVD: nazwy zadania, nazwy Zamawiającego, nazwy Wykonawcy, terminu realizacji, informacji o źródle dofinansowania: „Zadanie finansowane 
ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”; a także informacji 
o finansujących - logo Zamawiającego oraz logo Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej (wzory logo dostępne w serwisie internetowym RDOŚ we Wrocławiu www.wroclaw.rdos.gov.pl oraz na stronie internetowej NFOŚiGW www.nfosigw.gov.pl).

- Lokalizacja wysp:

Załącznik mapowy nr 1.

Załącznik mapowy nr 2.

V. Aktualny stan wysp – zdjęcia obrazujące zakres prac:

Zdj. 1. Wyspa nr 1

Zdj. 2. Wyspa nr 2

zdj. 3 i 4. Wyspy nr 3 i 4