OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę łóżek składanych, śpiworów oraz koców.

- Szczegółowy opis oraz minimalne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia znajdują się w pkt. 8 „Wymagania techniczno-funkcjonalne”

- Zamawiający wymaga, aby zaoferowane produkty były nowe, pełnowartościowe i pierwszej jakości.

- W przypadku niezgodności dostarczonego przedmiotu zamówienia  lub jego części 
z parametrami określonymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, będzie on podlegał wymianie na koszt Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązuje się do przyjęcia zwrotu i wymiany wadliwego towaru na nowy  oraz pokrycie kosztów transportu.

- Przy realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie na bieżąco współpracował z   Zamawiającym i niezwłocznie informował Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na prawidłowość lub terminowość realizacji przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca i Zamawiający wyznaczą osoby do współpracy i koordynacji realizacji przedmiotu zamówienia oraz osoby zastępujące, w przypadku ich nieobecności.

- Wymagania techniczno-funkcjonalne

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Wymagania |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Łóżko polowe - składane typu „Kanadyjka” | 30 | Materiał wykonania: stelaż: aluminiowy, składany, dobrej jakości, obszycie: 100% poliester/powlekany PVC (odporny na przetarcia oraz wodę i bród), kolor: oliv (zieleń). Parametry: gatunek 1, wymiary: 190 x 70 x 45 cm, obciążenie: 120 kg, waga: do 9 kg, pokrowiec. |
|  | Śpiwór typu wojskowego | 30 | Materiał wykonania: zewnętrzny: 100 % poliester (wytrzymały), wypełnienie: MICRO FIBER 100% poliester, wewnętrzny: 100 % bawełna, kolor: oliv (zieleń). Parametry: gatunek I, wyposażony w poduszkę, podwójna listwa termiczna, zintegrowany pokrowiec, temperatura ekstremalna: ok. 0 oC, wymiary: 185 x 75 cm, waga: do 2 kg. |
|  | Koc typu wojskowego | 30 | Materiał wykonania: gatunek I, skład surowcowy: polar, obszycie na zakładkę, wzór dominujący: moro (niesymetryczny), kolor: zielony. Parametry: wymiary: 200 x 150 cm, waga G/M²: 410, opakowanie. |

Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji na dostarczony w ramach przedmiotu zamówienia towar na okres  24 miesięcy, liczony od dnia podpisania protokołu odbioru.

# Text boxes

Załącznik nr 1 do umowy nr …………

z dnia ….…………