## Slide 1: Renaturyzacja wód w praktyce
Mgr inż. Artur Furdyna
2026 07 16

## Slide 2: Najważniejsze informacje
Prezentacja dotyczy znaczenia dobrej diagnozy i właściwego doboru narzędzi oraz skali działań jako podstawy skutecznej naprawy ekosystemów wodnych.
Podkreślenia wymaga rozróżnienie renaturyzacji od rewitalizacji, a także potrzeba określenia działań zgodnych, bądź, w kolizji, dla osiągania celów NRL oraz FFR

## Slide 3
Poznanie KPRWP powinno rozwiać znaczną część wątpliwości.

## Slide 4
Kod | Grupa | Działanie
U0 | Modyfikacja prac utrzymaniowych | Pozostawienie procesom naturalnym
U1 | U | Zaniechanie, ograniczenie lub modyfikacja wykaszania roślin z brzegów
U2 | U | Zaniechanie, ograniczenie lub modyfikacja wykaszania roślin z dna
U3 | U | Zaniechanie, ograniczenie lub modyfikacja usuwania roślin pływających i zakorzenionych w dnie
U4 | U | Zaniechanie, ograniczenie lub modyfikacja usuwania drzew i krzewów z dna oraz brzegów
U5 | U | Zaniechanie, ograniczenie lub modyfikacja usuwania przeszkód naturalnych
U6 | U | Usuwanie przeszkód powstałych w wyniku działalności człowieka
U7 | U | Punktowe zasypywanie wyrw w dnie spowodowanych przez obiekty antropogeniczne
U8 | U | Wprowadzanie substratu mineralnego w celu spontanicznego zasypania wyrw w dnie
U9 | U | Zaniechanie lub ograniczenie zasypywania wyrw w brzegach
U10 | U | Zaniechanie lub ograniczenie usuwania namułów i osadów piaszczystych
U11 | U | Zaniechanie usuwania żwirowych osadów dennych
U12 | U | Korekta niewłaściwego odmulania – likwidacja brzegowych nasypów z osadów
U13 | U | Zaniechanie usuwania tam bobrowych
U14 | U | Modyfikacja lub usuwanie tam bobrowych

## Slide 5
D1 | Działania dodatkowe | Nasadzanie drzew i krzewów w strefie brzegowej
D2 | D | Kształtowanie roślinności w strefie zalewowej i na brzegach
D3 | D | Tworzenie barier denitryfikacyjnych
D4 | D | Wprowadzanie elementów kluczowych dla zróżnicowania siedliskowego w korycie
D5 | D | Wprowadzanie pryzm żwirowo-kamiennych naśladujących układ bystrzy i plos lub kierujących przepływ
D6 | D | Wprowadzanie naturalnych deflektorów
D7 | D | Modyfikacja zarządzania wodą w celu eliminacji antropogenicznych zniekształceń przepływu

## Slide 6
Kod | Grupa | Działanie
T1 | Działania techniczne | Inicjacja erozji bocznej koryta
T2 | T | Kształtowanie nowego lub odtwarzanie dawnego koryta o postaci optymalnej ekologicznie
T3 | T | Obniżanie fragmentów terenu przyrzecznego
T4 | T | Odnawianie starorzeczy
T5 | T | Tworzenie quasi-starorzeczy
T6 | T | Odtwarzanie rzędnej dna i równowagi bilansu rumowiska
T7 | T | Likwidacja umocnień brzegów
T8 | T | Zastępowanie umocnień brzegowych umocnieniami „śpiącymi” na granicach korytarza swobodnej migracji
T9 | T | Przebudowa umocnień brzegowych na bardziej naturalne
T10 | T | Unaturalnianie profilu brzegu
T11 | T | Odtwarzanie wysokich skarp brzegowych
T12 | T | Budowle lub struktury kierujące nurt, inicjujące procesy korytowe
T13 | T | Likwidacja lub odsuwanie wałów i przywracanie terenów zalewowych
T14 | T | Usuwanie lub przekopywanie nasypów brzegowych albo meandrowych
T15 | T | Likwidacja lub przebudowa zabudowy dna
T16 | T | Likwidacja lub udrażnianie przegród poprzecznych
T17 | T | Przebudowa przepustów
T18 | T | Usuwanie umocnień i odtwarzanie naturalnych procesów w ujściach rzek

## Slide 7
Z1 | Działania w zlewni | Renaturyzacja mokradeł w zlewni
Z2 | Z | Ograniczanie spływu powierzchniowego
Z3 | Z | Inne działania poprawiające retencję zlewni
P1 | Działania pomocnicze | Terenowa weryfikacja przekształceń hydromorfologicznych i potrzeb renaturyzacji
P2 | P | Weryfikacja drożności barier i funkcjonalności przepławek
P3 | P | Uzupełnienie rozpoznania procesów dynamiki fluwialnej
P4 | P | Pozyskanie gruntów
P5 | P | Weryfikacja lub wznowienie granic
P6 | P | Zakazy
P7 | P | Informacja
Podręcznik dobrych praktyk renaturyzacji wód powierzchniowych, tabela 7 „Katalog działań renaturyzacyjnych dla rzek”, s. 97–98. Podręcznik powstał jako element KPRWP na zlecenie PGW Wody Polskie i jest rekomendowany do stosowania przy planowaniu zadań utrzymaniowych oraz inwestycyjnych.
https://straznicy.wwf.pl/wp-content/uploads/2020/07/Podrecznik_renaturyzacji.pdf

## Slide 9: Skąd wniosek, że coś „naszej” wodzie dolega?
Po pierwsze ZLEWNIA , jako właściwy obszar oceny i planu działań.
Z obszaru zaś – logicznie – partnerstwa celowe, lub, efektywniej, długofalowe
Napis
Napis
napis

## Slide 12: Skąd wniosek, że coś „naszej” wodzie dolega?
HIR – Hydromorfologiczny Indeks Rzeczny wraz z innymi danymi – co o naszej wodzie wiadomo…

## Slide 13
Klasa | Stan hydromorfologiczny | HIR |  | 
 |  | ≥ 30 duże rzeki | ≤ 30 mineralna | ≤ 30 odcinkowo organiczna
I | BDB | ≥ 0,728 | ≥ 0,761 | ≥ 0,725
II | DB | 0,613–0,727 | 0,639–0,760 | 0,592–0,724
III | Umiarkowany | 0,486–0,612 | 0,500–0,638 | 0,459–0,591
IV | słaby | 0,359–0,485 | 0,375–0,499 | 0,326–0,458
V | zły | < 0,359 | < 0,375 | < 0,326
Wskaźnik krętości koryta rzeki
1,00–1,05 – proste;
1,05–1,15 – słabo kręte;
1,15–1,25 – umiarkowanie kręte;
1,25–1,50 – meandrujące;
>1,50 – silnie meandrujące.

## Slide 14
FEnIKS 2.4 – istotne rozpoznanie stanu wód
HIRk - problemy widoczne w skali całej JCWP lub zlewni:
wyprostowanie i skrócenie sieci rzecznej;
utratę naturalnej krętości;
odcięcie starorzeczy;
ograniczenie terenów zalewowych;
brak zadrzewionej strefy nadrzecznej;
obwałowanie doliny;
fragmentację przez budowle;
kumulację regulacji i umocnień.
HIRk nie opisuje natomiast dokładnie takich cech jak skład materiału dennego, lokalne podcięcia brzegowe, odsypy, rumosz drzewny czy szczegółowa struktura roślinności wodnej.
Te elementy wymagają wykonania terenowej części HIR.
HIRk=f(WTR, WRHk, WPHk)
WTR – czy trasa rzeki jest naturalna;
WRHk – ile zachowało się naturalnej różnorodności koryta i doliny;
WPHk – jak silne są przekształcenia antropogeniczne.

## Slide 15: Czas na działanie - od przedwczoraj....

## Slide 29: Dziękujemy za uwagę.
Zapraszamy na stronę:
https://www.gov.pl/web/nfosigw/fundusze-europejskie-na-infrastrukture-klimat-i-srodowisko