Załącznik nr 3 do ogłoszenia o zamówieniu

znak: ZK-VI.272.45.2021

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dot. dostawy namiotów ekspresowych 
o konstrukcji nożycowej  i  długości ścian bocznych  3m x 6m

Wymagania techniczne dla namiotów ekspresowych o konstrukcji nożycowej i długości ścian bocznych 3m x 6m:

- Stelaż:  stalowy o grubości min.  1 mm, regulowana wysokość, konstrukcja nożycowa:

– łączniki stalowe, sześciokątna lub okrągła noga min. 45 mm, stopa nie mniejsza jak 
12 cm,  waga pomiędzy  60-78 kg.

- Poszycie dachu i ścian: poliester o gramaturze min. 200 g/m2. (wodoodporny, wiatroszczelny, trudnopalny).

- Kolor poszycia (tkaniny): 2 szt. ciemno zielone, 1 szt. białe, 1 szt. czerwone.

- Ściany:  3 szt. o wysokości min. 200 cm, dopinane do zadaszenia i nóg na rzepy.

- Wyposażenie uzupełniające:

- łączniki nóg namiotów (2 szt.);

- 4 obciążniki po 15 kg;

- odciągi (4 śledzie + 4 linki);

- szpile umożliwiające przytwierdzenia stelaża do miękkiego podłoża;

- pokrowce na stelaż, ściany i zadaszenie.

Dostawa do Wojewódzkiego Magazynu Obrony Cywilnej, Podkarpacki Urząd Wojewódzki 
w Rzeszowie – Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, ul. Styki 3, 
35-006 Rzeszów.

Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO

(-)

Jakub Dzik

Zastępca Dyrektora Wydziału

Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego