## Slide 1: TEMAT 5 Obsługa techniczna samochodów pożarniczych
autor: Norbert Ruciński
SZKOLENIE KIEROWCÓW – KONSERWATORÓW
SPRZĘTU RATOWNICZEGO OSP

## Slide 2: MATERIAŁ NAUCZANIA
Obsługa techniczna samochodów pożarniczych;
Przygotowanie samochodu do ruchu drogowego;
Podstawowe czynności techniczne, eksploatacyjne i konserwacyjne.
Czas: 1T

## Slide 3: Samochód pożarniczy
Podstawowe funkcje:
transport ludzi, sprzętu i środków gaśniczych na miejsce akcji,
wytworzenie i podanie skutecznych prądów gaśniczych,
zasilanie odbiorników w energię (elektryczną, hydrauliczną lub pneumatyczną),
dotarcie do poszkodowanych i umożliwienie ewakuacji,
usunięcie powstałych szkód.
Pojazd nie przygotowany odpowiednio do pracy może być niebezpieczny lub bezużyteczny.
Samochód pożarniczy - jest podstawowym narzędziem pracy strażaka.

## Slide 4: Podstawowe warunki użytkowania samochodu
Użytkownik samochodu pożarniczego powinien:
wykorzystywać go zgodnie z przeznaczeniem i stosować się do zaleceń podanych w instrukcji (instrukcjach) obsługi,
starannie i terminowo wykonywać czynności obsługowe i przeglądy,
stosować materiały eksploatacyjne i ich wymiany zgodnie z zaleceniami producenta,
stale troszczyć się o stan techniczny, czystość i wygląd zewnętrzny pojazdu.
+

## Slide 5: Podstawowe warunki użytkowania samochodu
załoga może liczyć maksymalnie taką ilość osób, jaką przewidział producent pojazdu,
obowiązkiem każdej osoby jest zapięcie pasów
bezpieczeństwa,
kierowca w czasie jazdy do akcji
powinien dostosować prędkość do
warunków na drodze,
w drodze powrotnej, z akcji, kierowca
powinien przestrzegać wszystkich
przepisów wynikających z prawa
o ruchu drogowym (nie wolno wtedy
włączać sygnałów uprzywilejowania
oraz przekraczać dozwolonej
prędkości jazdy).

## Slide 6: Podstawowe warunki użytkowania samochodu
zabronione jest dokonywanie przeróbek i wprowadzanie zmian konstrukcyjnych,
zabronione jest przeciążanie samochodu, np. poprzez włożenie dodatkowego wyposażenia czy zamontowanie dodatkowego zbiornika.
Przeciążenie samochodu lub przekroczenie nacisków na osie, to:
dłuższa droga hamowania,
zmiana sterowności pojazdu,
obniżenie trwałości elementów nośnych i podzespołów.

## Slide 7: Obsługa techniczna pojazdu
Podział czynności obsługowych:
przygotowanie samochodu do jazdy (obsługa codzienna - OC),
okresowe czynności obsługowe (przegląd gwarancyjny - PG, obsługa techniczna - OT-1 i OT-2),
obsługi sezonowe (letnia - OL i zimowa - OZ)

## Slide 8: Przygotowanie samochodu do jazdy (obsługa codzienna)
W ramach obsługi codziennej należy:
sprawdzić czystość pojazdu (ewentualnie wyczyścić i umyć),
sprawdzić poziom paliwa w zbiorniku i ewentualnie dopełnić,
zbiornik z olejem napędowym
zbiornik z AdBlue (silniki Euro 4)

## Slide 9: Przygotowanie samochodu do jazdy (obsługa codzienna)
skontrolować i ewentualnie uzupełnić poziom oleju w silniku i pompie wtryskowej,
skontrolować i ewentualnie uzupełnić poziom cieczy chłodzącej i szczelność układu chłodzenia silnika,
sprawdzić poziom innych płynów eksploatacyjnych w zbiornikach,

## Slide 10
odwodnić zbiorniki powietrza (szczególnie ważne w okresie zimowym),
sprawdzić działanie hamulca zasadniczego i postojowego,
odwadniacz mechaniczny
Przygotowanie samochodu do jazdy (obsługa codzienna)

## Slide 11: Przygotowanie samochodu do jazdy (obsługa codzienna)
sprawdzić działanie świateł zewnętrznych i wewnętrznych, kontrolek w kabinie i na stanowiskach obsługi wyposażenia pożarniczego, sygnałów dźwiękowych i wycieraczek,
sprawdzić ciśnienie powietrza w oponach i stan opon,
sprawdzić zamocowanie kół jezdnych (dokręcenie nakrętek).
wartości ciśnień w ogumieniu
0,4 MPa

## Slide 12: Przygotowanie samochodu do jazdy (obsługa codzienna) AUTOPOMPA:
sprawdzić i ewentualnie uzupełnić szczeliwo w komorach uszczelniających oraz poziom oleju w przekładni pompy (1),
sprawdzić poziom oleju w tłokowej pompie
próżniowej (2),
sprawdzić stan i naciąg pasków napędzających
pompę próżniową,
sprawdzić połączenia śrubowe
autopompy,
2
1

## Slide 13: Przygotowanie samochodu do jazdy (obsługa codzienna) NADWOZIE I WYPOSAŻENIE POŻARNICZE:
sprawdzić kompletność wyposażenia pojazdu,
sprawdzić szczelność połączeń i przewodów paliwowych niezależnego ogrzewania kabiny i przedziału autopompy,
sprawdzić skuteczność zamknięć drzwi kabiny i skrytek sprzętowych,
sprawdzić poprawność
zamocowania sprzętu
wewnątrz skrytek, w kabinie
i na dachu (zawsze przed
odjazdem z miejsca akcji lub
ćwiczeń),
wykonać inne czynności wyszczególnione w instrukcji obsługi.
Źle

## Slide 14
sprawdzić stan poszycia i powłok lakierniczych,
sprawdzić stan uszczelek (m. in. żaluzji, złączy ssawnych i tłocznych)
sprawdzić elementy mocujące zabudowę, zbiorniki i autopompę,
skontrolować wszystkie punkty smarowe zaopatrzone w smary oraz płyny zgodnie z planem smarowania i uzupełniania płynów,
sprawdzić napęd bębna zwijadła szybkiego natarcia (ewentualnie nasmarować),
sprawdzić filtry siatkowe w rurociągach układu wodnego,
zbiornik wody i środka pianotwór-
czego (szczelność, czystość, mocowanie falochronów, zabezpieczenie przed korozją).
mocowanie falochronów
Obsługi techniczne okresowe
KONSERWACJA ZABUDOWY POŻARNICZEJ I UKŁADU WODNO PIANOWEGO:

## Slide 15: Obsługa wyposażenia pożarniczego i urządzeń dodatkowych
Przystawka dodatkowego odbioru mocy (PDOM)
Przystawka służy do napędu urządzeń dodatkowych, takich jak: autopompa, agregat prądotwórczy, wciągarka, żuraw hydrauliczny.
Przystawka może być umieszczona na silniku, w skrzyni biegów, skrzyni rozdzielczej lub moście napędowym.
Włączenie przystawki dokonuje się na wolnych obrotach silnika i dźwigni zmiany biegów ustawionej w położeniu neutralnym.
Jazda z włączoną przystawką jest możliwa (o ile producent tego nie zabrania), jednak należy unikać zmiany biegów i nadmiernej prędkości jazdy.
symbol PDOM

## Slide 16: Obsługa wyposażenia pożarniczego i urządzeń dodatkowych
Układ wodno-pianowy - kombinacja podzespołów do pobierania, przechowywania i tłoczenia wody i/lub wodnego roztworu przy zmiennych ciśnieniach i wydajnościach.
(wg PN-EN 1846-3)

## Slide 17
SCHEMAT UKŁADU WODNO-PIANOWEGO
ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO
AUTOPOMPA

## Slide 18: Obsługa wyposażenia pożarniczego i urządzeń dodatkowych
Układ wodno-pianowy – uruchomienie autopompy
Czynności wykonywane w kabinie:
zaciągnąć hamulec postojowy,
dźwignię zmiany biegów ustawić w położeniu neutralnym (jeżeli nie ma innych zaleceń producenta),
załączyć przystawkę dodatkowego odbioru mocy.

## Slide 19: Obsługa wyposażenia pożarniczego i urządzeń dodatkowych
Układ wodno-pianowy – uruchomienie autopompy
Czynności na stanowisku obsługi autopompy:
przełączyć zawór główny (1)
układu wodno-pianowego,
stosownie do rodzaju
wykonywanej pracy (zasilanie ze zbiornika
samochodu lub ze zbiornika
zewnętrznego),
otworzyć zawory pomiędzy autopompą a liniami tłocznymi (linią szybkiego natarcia, linią tłoczną wężową (2) lub działkiem),
wytworzyć w układzie żądane ciśnienie tłoczenia.
2
1

## Slide 20: Obsługa wyposażenia pożarniczego i urządzeń dodatkowych
Układ wodno-pianowy – wyłączenie autopompy
powoli obniżyć obroty autopompy do wartości minimalnej,
wyłączyć silnik pojazdu,
przed odjazdem z miejsca akcji rozłączyć przystawkę dodatkowego odbioru mocy.

## Slide 21: Obsługa wyposażenia pożarniczego i urządzeń dodatkowych
Czynności po zakończeniu pracy autopompy
przepłukać autopompę czystą wodą (po użyciu środka pianotwórczego),
starannie odwodnić autopompę i cały układ wodno-pianowy.
zawory odwadniające

## Slide 22: Szczelność układu wodno-pianowego (próba szczelności „na sucho”)
Próba powinna być wykonywana co najmniej raz w miesiącu.
Przebieg próby:
odwodnić układ,
zamknąć zawory spustowe, nasady ssawne i ciśnieniowe,
uruchomić autopompę i przy pomocy pompy próżniowej uzyskać podciśnienie w układzie około 0,85 bar,
wyłączyć autopompę i przez minutę obserwować na manowakuometrze ubytek podciśnienia.
Układ jest szczelny, jeżeli podciśnienie spadnie
w ciągu jednej minuty mniej niż 0,1 bar.
Jeżeli nie uda się wytworzyć podciśnienia
0,85 bar, również świadczy to o nieszczelności
układu.

## Slide 23: Obsługa wyposażenia pożarniczego i urządzeń dodatkowych
Blokady mechanizmów różnicowych
W niektórych warunkach ruchu, np. podczas jazdy po błotnistej drodze lub innej śliskiej nawierzchni, działanie mechanizmu różnicowego jest niepożądane i wówczas stosuje się jego blokowanie.
Blokada sprawia, że oba koła jednej osi są połączone na sztywno i obracają się z jednakową prędkością, niezależnie od przyczepności kół.
mechanizm różnicowy

## Slide 24
blokada mostu tylnego
blokada mostu przedniego
blokada skrzyni rozdzielczej
Blokady mechanizmów różnicowych

## Slide 25: Obsługa wyposażenia pożarniczego i urządzeń dodatkowych
Blokady mechanizmów różnicowych
Blokady mechanizmów różnicowych powinny być włączane przez kierowcę tylko doraźnie, aby nie doszło do przeciążenia i zniszczenia elementów doprowadzających moment obrotowy do kół, np. półosi.
Po wjechaniu na nawierzchnię o dobrej przyczepności należy niezwłocznie wyłączyć blokadę.
Blokady należy włączać przy zatrzymanym pojeździe, chyba że producent dopuszcza możliwość włączenia podczas jazdy (tylko wtedy, gdy pojazd wolno się toczy).
Blokad nie wolno włączać w przypadku buksowania kół.
symbol blokady międzyosiowej (podłużnej)
symbol blokady międzykołowej (poprzecznej)

## Slide 26: Obsługa wyposażenia pożarniczego i urządzeń dodatkowych
Wciągarka
Typy wciągarek stosowanych w samochodach pożarniczych:
wciągarki o napędzie elektrycznym (głównie w samochodach ratowniczo-gaśniczych i lekkich ratownictwa technicznego),
wciągarki mechaniczne napędzane od silnika (STAR 266),
wciągarki hydrauliczne, stosowane głównie w średnich i ciężkich samochodach ratownictwa technicznego.
wciągarka elektryczna

## Slide 27: Obsługa wyposażenia pożarniczego i urządzeń dodatkowych
Wciągarka
Lina wciągarki powinna być prowadzona prostopadle do osi bębna.
Długa praca przy większym odchyleniu liny powoduje układanie się liny z jednej strony bębna, co może spowodować zaklinowanie się liny, zniszczenie liny lub wciągarki.

## Slide 28: Obsługa wyposażenia pożarniczego i urządzeń dodatkowych
Wciągarka
Zastosowanie zblocza do zmiany kierunku ciągnięcia.
zblocze

## Slide 29: Obsługa wyposażenia pożarniczego i urządzeń dodatkowych
Wciągarka
Zastosowanie zblocza powoduje zwiększenia siły uciągu o ok. 50%.
Prędkość wyciągania maleje wtedy o połowę.
zblocze
punkt mocowania haka (do szekli)

## Slide 30: Obsługa wyposażenia pożarniczego i urządzeń dodatkowych
Wciągarka - podczas obsługi wciągarki powinny być zachowane szczególne warunki bezpieczeństwa. Naprężona lina w momencie pęknięcia posiada olbrzymią siłę rażenia – przecina przeszkody znajdujące się na jej drodze.
potencjalne pole rażenia zerwanej liny
wektor prędkości zerwanej liny
punkt pęknięcia liny

## Slide 31: Obsługa wyposażenia pożarniczego i urządzeń dodatkowych
Niezależne ogrzewanie kabiny i przedziału autopompy
W samochodach pożarniczych stosuje się powietrzne urządzenia grzewcze pracujące niezależnie od pracy silnika.
Do podgrzewania powietrza jest wykorzystywane ciepło ze spalania paliwa, podawanego ze zbiornika samochodu do komory spalania urządzenia. Komora znajduje się w użebrowanym wymienniku ciepła. Powietrze przepływa przez wymiennik, ogrzewa się i jest kierowane do kabiny lub przedziału autopompy.
niezależne ogrzewanie przedziału autopompy
odprowadzenie spalin

## Slide 32: Obsługa wyposażenia pożarniczego i urządzeń dodatkowych
Niezależne ogrzewanie kabiny i przedziału autopompy
Podstawowe zasady bezpieczeństwa przy obsłudze urządzeń:
przy tankowaniu zbiornika paliwa samochodu urządzenie powinno być wyłączone i wychłodzone,
w pobliżu urządzenia zabrania się przechowywania jakichkolwiek przedmiotów (występowanie wysokiej temperatury),
eksploatacja urządzeń w garażach i pomieszczeniach zamkniętych jest zabroniona.

## Slide 33: Podstawowe zasady przechowywania paliw i smarów
Zabrania się przechowywania materiałów pędnych i smarów w garażach, pomieszczeniach piwnicznych, na poddaszach i strychach oraz w obrębie klatek schodowych, korytarzy i w innych pomieszczeniach ogólnodostępnych.
Paliwa, oleje i smary powinny być przechowywane w wolno stojących magazynach.
W pobliżu lub na ścianie obiektu powinien znajdować się dobrze widoczny znak „Zakaz palenia i używania otwartego ognia”.
W pomieszczeniu musi być sprawna wentylacja grawitacyjna.
Pomieszczenie magazynu powinno posiadać oświetlenie i wyłączniki tego oświetlenia dostępne z zewnątrz.

## Slide 34
W pomieszczeniu powinny znajdować się gaśnice oraz instrukcje bezpieczeństwa, umieszczone w łatwo dostępnym i w dobrze widocznym miejscu.
Drzwi magazynu powinny być wykonane z materiału niepalnego i otwierać się na zewnątrz.
Podłoga powinna być wykonana z materiału ogniotrwałego i nieiskrzącego.
Materiały niebezpieczne pożarowo należy przechowywać wyłącznie w pojemnikach wykonanych z materiałów co najmniej trudno zapalnych, odprowadzających ładunki elektryczności statycznej, posiadających szczelne zamknięcie i zabezpieczonych przed stłuczeniem.
Narzędzia do otwierania naczyń z paliwem powinny być wykonane z materiału nieiskrzącego.
Podstawowe zasady przechowywania paliw i smarów

## Slide 35: CELE SZCZEGÓŁOWE
W wyniku realizacji tematu słuchacz powinien umieć:
określić zasady obsługi samochodów pożarniczych;
określić warunki gwarancji i użytkowania samochodu, czasookresy przeglądów gwarancyjnych i badań technicznych;
obsłużyć techniczne wyposażenie sprzętu dodatkowego (instalacja wodno-pianowa, nagrzewnica, wyciągarka, blokada mostu itp.);
wymienić zasady przechowywania paliw i smarów.

## Slide 36: DANE ŹRÓDŁOWE
Literatura:
Kaliciecki H.: Podręcznik kierowcy mechanika straży pożarnych. Instytut Wydawniczy CRZZ, Warszawa 1977.
Prochowski L., Żuchowski A.: Pojazdy samochodowe. Samochody ciężarowe i autobusy. WKŁ, Warszawa 2006.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.
PowerWinch. Instrukcja obsługi. Wyciągarki elektryczne prądu stałego. Model PW 45.
SuperWinch. Mały podręcznik bezpieczeństwa i technik pracy z wyciągarką.
Obsługa oraz serwis – Podręcznik - NH20. Rosenbauer.

## Slide 37: DANE ŹRÓDŁOWE
Literatura:
Zakłady Samochodowe „JELCZ” S.A. Samochód gaśniczy JELCZ 010/014, 010R/014R. Instrukcja użytkowania.
Zakłady Samochodowe „JELCZ” S.A. Instrukcja obsługi podwozia samochodu ciężarowego P-422DS, P-442DS.
Zdjęcia i rysunki:
Slajd nr 11 - Karta katalogowa Rosenbauer - pompa NH 20.
Slajd nr 22 - Prochowski L., Żuchowski A.: Pojazdy samochodowe. Samochody ciężarowe i autobusy. WKŁ, Warszawa 2006.