## Slide 1: Bezpieczeństwo działań
kpt. Marcin Żuchowski

## Slide 2: Przepisy regulujące organizację ratownictwa technicznego w ksrg
Zasady organizacji ratownictwa technicznego w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym – 2013 r.
Program szkolenia z ratownictwa technicznego realizowanego przez ksrg w zakresie podstawowym – 2016 r.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz. U. poz. 1319)

## Slide 3: Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas prowadzenia akcji ratownictwa technicznego
Stosowanie środków ochrony indywidualnej ratownika:
umundurowanie specjalne (według PN-EN 469),
hełm strażacki (według PN-EN 443),
buty strażackie (według PN-EN 15090),
rękawice specjalne (według PN-EN 659),
maska pyłowa o poziomie filtracji min. FF P2 (PN-EN 149).
Notes: Szczegółowe informacje zawarte w:
SKRYPT DO SZKOLENIA Z RATOWNICTWA TECHNICZNEGO REALIZOWANEGO PRZEZ KSRG W ZAKRESIE PODSTAWOWYM str. 10-11

## Slide 4: Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas prowadzenia akcji ratownictwa technicznego
Umiejętność pracy sprzętem wykorzystywanym do ratownictwa technicznego w zakresie podstawowym.
UWAGA!!!
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH ORAZ ĆWICZEŃ NALEŻY BEZWZGLĘDNIE ZAPOZNAĆ SIĘ, A NASTĘPNIE STOSOWAĆ INSTRUKCJE OBSŁUGI UŻYWANEGO SPRZĘTU.
MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA SPRZĘTU NALEŻY OPIERAĆ NA ZAPISACH ZAWARTYCH W INSTRUKCJACH OBSŁUGI PRODUCENTA!!!
Notes: Szczegółowe informacje zawarte w:
SKRYPT DO SZKOLENIA Z RATOWNICTWA TECHNICZNEGO REALIZOWANEGO PRZEZ KSRG W ZAKRESIE PODSTAWOWYM str. 12-40 oraz str. 49-64

## Slide 5: Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas prowadzenia akcji ratownictwa technicznego
Znajomość zasad użytkowania ratowniczych zestawów hydraulicznych.
4. Stosowanie zasad ergonomii podczas pracy sprzętem hydraulicznym (chwyty narzędzi).
Notes: Szczegółowe informacje zawarte w:
SKRYPT DO SZKOLENIA Z RATOWNICTWA TECHNICZNEGO REALIZOWANEGO PRZEZ KSRG W ZAKRESIE PODSTAWOWYM str. 41-47

## Slide 6: Zagrożenia występujące podczas działań ratowniczych
Wynikające z miejsca zdarzenia:
drogi jednojezdniowe,
drogi dwujezdniowe,
transport szynowy.

## Slide 7: Zagrożenia występujące podczas działań ratowniczych
2. Wynikające z ułożenia pojazdu:
pojazd na kołach,
pojazd na boku,
pojazd na dachu.
Notes: Należy odnieść się również do transportu szynowego.

## Slide 8: Zagrożenia występujące podczas działań ratowniczych
3. Wynikające z układów zasilania:
napęd spalinowy na paliwo ciekłe (benzyna, olej napędowy),
napęd silnikowy na paliwo gazowe (LPG, CNG),
napęd hybrydowy elektryczny.
Notes: Należy odnieść się również do samochodów ciężarowych, autobusów i transportu szynowego.

## Slide 9: Zagrożenia występujące podczas działań ratowniczych
Wynikające z liczby i stanu osób poszkodowanych:
rozpoznanie medyczne – sekwencja założeń taktycznych w ratownictwie medycznym – procedura nr 1 KPP,
zdarzenie pojedyncze, mnogie, masowe.
Notes: Decyzje opiera się zawsze na procedurze nr 1 – czyli sekwencji założeń taktycznych w ratownictwie medycznym.
Rozróżnia ona trzy możliwe sytuacje.
Są to:
1. Ewakuacja i udzielenie kwalifikowanej pierwszej pomocy.
2. Wykonanie dostępu do poszkodowanego i udzielenie kwalifikowanej pierwszej pomocy.
3. Udzielenie kwalifikowanej pierwszej pomocy i przygotowanie do ewakuacji.

## Slide 10: Zagrożenia występujące podczas działań ratowniczych
Wynikające z systemów bezpieczeństwa biernego pojazdu:
metale o różnej twardości,
wzmocnione profile,
strefy kontrolowanego zgniotu,
SRS z ang. (Supplementary Restraint System).
Notes: SKRYPT DO SZKOLENIA Z RATOWNICTWA TECHNICZNEGO REALIZOWANEGO PRZEZ KSRG W ZAKRESIE PODSTAWOWYM str. 67-77
Najogólniej mówiąc SRS jest to system bezpieczeństwa biernego pasażerów, który składa się z takich elementów, jak:
• czujniki zderzenia;
• sterownik (procesor zarządzający pracą systemu);
• elementy wykonawcze.
Na elementy wykonawcze składają się standardowo: poduszki gazowe, napinacze pasów bezpieczeństwa. W najnowszych autach pojawiają się układy automatycznego odłączania akumulatora instalacji elektrycznej, systemy łączności i automatycznego powiadamiania wypadkowego, czy systemy wewnętrznej instalacji gaśniczej.

## Slide 11: Zagrożenia występujące podczas działań ratowniczych
Wynikające z instalacji zasilającej pojazd:
pojazdy osobowe – instalacja elektryczna 12V,
pojazdy ciężarowe – instalacja elektryczna 24V,
autobusy,
pojazdy szynowe.
Notes: Szczegółowe informacje zawarte w:
SKRYPT DO SZKOLENIA Z RATOWNICTWA TECHNICZNEGO REALIZOWANEGO PRZEZ KSRG W ZAKRESIE PODSTAWOWYM
Osobowe str. 79-80
Ciężarowe str. 101-102
Pojazdy szynowe str. 124

## Slide 12: Zasady ustawiania pojazdów pożarniczych po dojeździe do miejsca zdarzenia
Ustawienie samochodu pożarniczego powinno spełniać następujące kryteria:
powinien być fizyczną barierą chroniącą przed najechaniem przez innych użytkowników drogi,
powinien stać na tyle blisko, aby można było sprawnie i szybko korzystać ze sprzętu, a jednocześnie na tyle daleko, aby nie był on utrudnieniem działań i nie był w strefie oddziaływania ewentualnego pożaru,
powinien być w miarę możliwości ustawiony do miejsca zdarzenia z wiatrem, gdy samochód wypadkowy przewoził substancje niebezpieczne.
Notes: Szczegółowe informacje zawarte w:
SKRYPT DO SZKOLENIA Z RATOWNICTWA TECHNICZNEGO REALIZOWANEGO PRZEZ KSRG W ZAKRESIE PODSTAWOWYM str. 128-134

## Slide 13: Zasady ustawiania pojazdów pożarniczych po dojeździe do miejsca zdarzenia
w przypadku wycieku cieczy z pojazdów wypadkowych, powinien stać powyżej gromadzenia się plamy rozlanej substancji,
powinien stać tak, aby nie utrudniał dojazdu karetki i innych służb potrzebnych na miejscu akcji,
na autostradzie lub drodze szybkiego ruchu nie może zastawiać pasa awaryjnego.
Notes: Szczegółowe informacje zawarte w:
SKRYPT DO SZKOLENIA Z RATOWNICTWA TECHNICZNEGO REALIZOWANEGO PRZEZ KSRG W ZAKRESIE PODSTAWOWYM str. 128-134

## Slide 14: Pojazdy pożarnicze na miejscu zdarzenia
Samochody przez cały czas trwania akcji muszą mieć włączone światła pozycyjne (zalecane mijania), awaryjne i sygnalizację świetlną.
Wskazane jest używanie zamontowanych na samochodach ratowniczych pomarańczowych tablic świetlnych informujących o organizacji ruchu.

## Slide 15: Sposoby oznakowania i zabezpieczenia terenu akcji o co chodzi???
Obowiązki w zespole ratowniczym.
Zabezpieczenie miejsca działań ratowniczych.
Podział terenu akcji ratowniczej na strefy.
Pole sprzętowe (pole narzędziowe).
Medyczne pole sprzętowe z miejscem udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy.
Pole usuniętych elementów.
Notes: Szczegółowe informacje zawarte w:
SKRYPT DO SZKOLENIA Z RATOWNICTWA TECHNICZNEGO REALIZOWANEGO PRZEZ KSRG W ZAKRESIE PODSTAWOWYM str. 126-137

## Slide 16: Metryczka prezentacji
Data powstania pierwowzoru: 13.08.2018
Data ostatniej aktualizacji: 7.01.2019
Bieżący numer wersji: 1
Autor: kpt. Marcin Żuchowski