## Slide 1: TEMAT 32: Klasyfikacja i ogólna charakterystyka budowli hydrotechnicznych śródlądowych i morskich
autor: Grzegorz Zubowicz
SZKOLENIE PODSTAWOWE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP

## Slide 2: MATERIAŁ NAUCZANIA
Rodzaje budowli hydrotechnicznych śródlądowych;
Rodzaje budowli hydrotechnicznych morskich;
Przyczyny awarii budowli hydrotechnicznych.
Czas: 2T

## Slide 3: Rodzaje budowli hydrotechnicznych
Budowla hydrotechniczna to budowla służąca gospodarce wodnej, kształtowaniu zasobów wodnych oraz korzystaniu z wód.
Wśród budowli hydrotechnicznych możemy wyróżnić:
śródlądowe budowle hydrotechniczne
morskie budowle hydrotechniczne

## Slide 4: Rodzaje budowli hydrotechnicznych
Budowle główne – służące kilku celom:
budowle piętrzące (zapory, jazy, obwałowania);
budowle do przesyłu wody (kanały, rurociągi, sztolnie);
budowle regulacyjne – służące do regulacji przepływu w rzece oraz ochronie dna i brzegów przed erozją).
Budowle szczególnego przeznaczenia – dla określonego jednego celu:
budowle hydroenergetyczne (elektrownie wodne i urządzenia pomocnicze);
budowle dróg wodnych (śluzy komorowe, podnośnie statków, przystanie, nabrzeża);
budowle związane z zaopatrzeniem w wodę oraz oczyszczaniem i odprowadzaniem wody zużytej (ujęcia wody, stacje pomp, budowle do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków);
budowle związane z gospodarką rybna (przepławki dla ryb, stawy i baseny hodowlane).

## Slide 5: Rodzaje budowli hydrotechnicznych śródlądowych
zapory,
jazy,
śluzy żeglugowe,
wały przeciwpowodziowe,
siłownie i elektrownie wodne,
ujęcia śródlądowych wód powierzchniowych, wyloty ścieków,
czasze zbiorników wodnych wraz ze zboczami i skarpami,
pompownie,
kanały, sztolnie, rurociągi hydrotechniczne, syfony, lewary, akwedukty,
budowle regulacyjne na rzekach i potokach, progi, grodzie,
porty, baseny, pirsy, mola, pomosty, nabrzeża, bulwary,
pochylnie i falochrony na wodach śródlądowych,
przepławki dla ryb

## Slide 6: Rodzaje budowli hydrotechnicznych morskich
budowle portowe, usytuowane na obszarze portów morskich, w szczególności falochrony, łamacze fal, nabrzeża przeładunkowe i postojowe, wysepki, pochłaniacze fal, bulwary spacerowe,
budowle przystani morskich, usytuowane na obszarze przystani morskich, w szczególności wysepki cumowniczo-przeładunkowe, pomosty przeładunkowe,
budowle ochrony brzegów morskich, w szczególności opaski i ostrogi brzegowe, falochrony brzegowe, progi podwodne, okładziny, wały przeciwsztormowe, zejścia na plażę,
konstrukcje stałych morskich znaków nawigacyjnych, w szczególności latarnie i radiolatarnie morskie usytuowane na lądzie i na akwenach morskich, stawy lądowe i nawodne, nabieżniki i świetlne znaki nawigacyjne, dalby nawigacyjne,

## Slide 7: Rodzaje budowli hydrotechnicznych morskich
kanały i śluzy morskie,
budowle związane z komunikacją lądową, w szczególności kładki dla pieszych nad torami kolejowymi, mosty portowe, tunele podmorskie,
budowle związane z ujęciami morskich wód powierzchniowych, w szczególności czerpnie wody, rurociągi albo tunele podwodne, zbiorniki magazynowe wody,
budowle związane ze zrzutem wód do morza, w szczególności rurociągi podwodne zrzutu ścieków, konstrukcje zrzutu wody chłodzącej,
budowle służące rekreacji plażowej, w szczególności mola spacerowe i zjeżdżalnie wodne

## Slide 8: Rodzaje budowli hydrotechnicznych
Budowla piętrząca - rozumie się przez to każdą budowlę umożliwiającą stałe lub okresowe utrzymanie wzniesionego ponad przyległy teren lub akwen zwierciadła wody bądź substancji płynnej lub półpłynnej;
Zapora, jaz, wały przeciwpowodziowe

## Slide 9: Charakterystyka budowli hydrotechnicznych
Zapora wodna
Zdj. 1

## Slide 10: Charakterystyka budowli hydrotechnicznych
Jaz na rzece
Zdj. 2

## Slide 11: Charakterystyka budowli hydrotechnicznych
Wał przeciwpowodziowy
Zdj. 3

## Slide 12: Charakterystyka budowli hydrotechnicznych
Najczęściej budowle piętrzące wykonane są w dolinach rzek i ich celem jest spiętrzenie wody w rzece.
W warunkach polskich spiętrzenie wody ma najczęściej na celu wielozadaniowe wykorzystanie zbiornika, np.:
ochrona przeciwpowodziowa poprzez zmniejszenie fali powodziowej w utworzonym zbiorniku,
wyrównanie i powiększenie przepływów niskich dla potrzeb żeglugi, polepszenie warunków rozcieńczania ścieków, dostarczanie niezbędnej ilości wody dla ujęć znajdujących się przy zbiorniku lub poniżej zbiornika,

## Slide 13: Charakterystyka budowli hydrotechnicznych
wykorzystanie energii wody powstałej w wyniku koncentracji spadu dla produkcji energii elektrycznej,
spiętrzenie wody dla potrzeb powiększenia głębokości żeglugowych,
zabezpieczenie niezbędnej rzędnej zwierciadła wody przy ujęciu,
zmiana ruchu rumowiska unoszonego i wleczonego przez zatrzymanie go w zbiorniku (zapory przeciw rumowiskowe),
stworzenie terenów rekreacyjnych.

## Slide 14: Przyczyny awarii budowli hydrotechnicznych
niedostateczna zdolność przepustowa urządzeń upustowych (błędne ich zwymiarowanie);
nieosiągnięcie obliczeniowej zdolności przepustowej urządzeń wskutek mankamentów urządzeń sterujących lub nieumiejętności ich obsługi;
filtracja, ciśnienie wody w porach, niewłaściwa praca drenaży w zaporach lub ich podłożu oraz wymywanie i wynoszenie materiału gruntowego z zapór lub ich podłoża;

## Slide 15: Przyczyny awarii budowli hydrotechnicznych
odkształcenia i przemieszczenia zapór lub podłoża nierównomierne osiadanie, przekroczenie dopuszczalnych stanów naprężeń i spękania konstrukcji zapór;
dynamiczne oddziaływanie wody przepuszczanej przez urządzenia upustowe, wibracje zamknięć, drgania konstrukcji, trzęsienia ziemi, tąpnięcia;
długotrwałe lub ekstremalne zjawiska klimatyczne (wahania temperatur, mrozy, opady, falowanie itp.);
szkodliwe oddziaływanie wahań poziomów wody, częste lub szybkie zmiany obciążeń budowli lub ich elementów,

## Slide 16: Przyczyny awarii budowli hydrotechnicznych
Zniszczona zapora
Zdj. 4

## Slide 17: Przyczyny awarii budowli hydrotechnicznych
Zniszczony wał przeciwpowodziowy
Zdj. 5

## Slide 18: Przyczyny awarii budowli hydrotechnicznych
Uszkodzony jaz
Zdj. 6

## Slide 19: BIBLIOGRAFIA
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2007 r. Nr 86, poz. 579)
Kaczmarek Leszek, Projektowanie hydrotechnicznych obiektów inżynierskich
Pobrano 18.02.20016 z www.os-psp.olsztyn.pl
Pobrano 18.02.20016 z www.os-psp.olsztyn.pl

## Slide 20: INDEKS MATERIAŁÓW POBRANYCH Z INTERNETU
Zdjęcie 1: Pobrano 11.03.2016 z www.polskierekordy.pl
Zdjęcie 2: Pobrano 11.03.2016 z www.pl.wikipedia.org
Zdjęcie 3: Pobrano 11.03.2016 z www.hydrat.pl
Zdjęcie 4: Pobrano 11.03.2016 z www.pracownicy.uwm.edu.pl
Zdjęcie 5: Pobrano 11.03.2016 z www.ambrozewski.blog.pl
Zdjęcie 6: Pobrano 11.03.2016 z www.zegluga.wrocław.pl
Pobrano 18.02.20016 z www.os-psp.olsztyn.pl
Pobrano 18.02.20016 z www.os-psp.olsztyn.pl