## Slide 1
PRAKTYCZNE SPRAWDZENIE
WARUNKÓW I ORGANIZACJI
EWAKUACJI
W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH
Praktyczny przewodnik dla dyrektorów i kierowników placówek dydaktycznych
Na podstawie materiału badawczego bryg. mgr. inż. Piotra Tuzimka KP PSP w Goleniowie
↗
EWAKUACJA
PLAN • ĆWICZENIA • WNIOSKI
WIEDZA | ORGANIZACJA | WSPÓŁPRACA

## Slide 2
Dlaczego praktyczne sprawdzenie ma znaczenie?
PSE • BEZPIECZEŃSTWO PLACÓWKI | 02
Ewakuacja to nie tylko wyjście z budynku. To sprawdzian ludzi, procedur i infrastruktury.
LUDZIE
Czy każdy wie, jak rozpoznać alarm, gdzie się udać i komu podlegać?
PROCEDURY
Czy instrukcje są znane, zrozumiałe i możliwe do zastosowania pod presją?
OBIEKT
Czy drogi ewakuacyjne, alarmowanie, rozwiązania organizacyjne i zabezpieczenia techniczne działają tak, jak zakładano?
Cel: sprawdzić gotowość placówki i znaleźć słabe punkty, zanim pojawi się realne zagrożenie.

## Slide 3
Zagrożenia nie ograniczają się do pożaru
PSE • BEZPIECZEŃSTWO PLACÓWKI | 03
Obszerny materiał źródłowy przywołuje zdarzenia, które wymagały ewakuacji szkół:
GAZ / SUBSTANCJA
Objawy zatrucia, trudności z oddychaniem, konieczność ewakuacji.
PODEJRZANY PRZEDMIOT
Niewybuch znaleziony w pobliżu szkoły — ewakuacja ponad tysiąca osób,
FAŁSZYWY ALARM BOMBOWY
Zakłócenie pracy placówki i konieczność uruchomienia procedur.
POŻAR
Zadymienie lub ogień wymagają szybkiej, skoordynowanej reakcji.
Wniosek dla kadry: scenariusz ćwiczeń powinien uwzględniać realne zagrożenia dla konkretnego obiektu.

## Slide 4
Podstawa prawna — co sprawdzić?
PSE • BEZPIECZEŃSTWO PLACÓWKI | 04
Materiał odwołuje się do rozporządzenia MSWiA z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, obiektów budowlanych i terenów.
INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO
Powinna opisywać m.in. wszelkie realne zagrożenia, sposoby postępowania po ich wystąpieniu oraz warunki i organizację ewakuacji.
PRAKTYCZNE SPRAWDZENIE
Obowiązek sprawdzania organizacji i warunków ewakuacji, z uwzględnieniem rodzaju i sposobu użytkowania obiektu.
WAŻNE: Sposoby przeprowadzania praktycznego sprawdzenia warunków i organizacji ewakuacji powinny być wskazane w Instrukcji, a wnioski z przeprowadzonych ćwiczeń muszą być uwzględnione przy jej aktualizacji!
Ważne: opracowanie scenariusza wymusza rzetelne przygotowanie do przeprowadzenia próbnej ewakuacji!

## Slide 5
Częstotliwość — nie zostawiaj tego na ostatnią chwilę
PSE • BEZPIECZEŃSTWO PLACÓWKI | 05
CO NAJMNIEJ RAZ NA 2 LATA
Główna zasada praktycznego sprawdzenia dla określonych obiektów użyteczności publicznej, z wyjątkami wskazanymi w przepisach.
CO NAJMNIEJ RAZ W ROKU
Dla obiektów, w których cyklicznie zmienia się jednocześnie grupa ponad 50 użytkowników, m.in. szkoły i przedszkola.
Zaplanuj termin z wyprzedzeniem i sprawdź, czy w danym przypadku obowiązują szczególne warunki.
Pisemne zawiadomienie Komendanta PSP, co najmniej 7 dni przed przeprowadzeniem wraz ze scenariuszem!

## Slide 6
Co naprawdę sprawdza PSE?
PSE • BEZPIECZEŃSTWO PLACÓWKI | 06
WARUNKI TECHNICZNE
• parametry dróg ewakuacyjnych • oznakowanie i dostępność wyjść • systemy alarmowe i urządzenia zabezpieczające • współdziałanie systemów
ORGANIZACJA I LUDZIE
• przygotowanie dyrekcji i personelu • reakcja od wykrycia zagrożenia do przyjazdu służb • skuteczność obowiązujących procedur • komunikacja, dyscyplina i podział ról
PSE = test całego systemu bezpieczeństwa, a nie wyłącznie pomiar czasu wyjścia z budynku.

## Slide 7
Pięć kroków organizacji ćwiczeń
PSE • BEZPIECZEŃSTWO PLACÓWKI | 07
1
ZAŁOŻENIA
Po co ćwiczymy? Co chcemy sprawdzić?
2
SCENARIUSZ
Zagrożenie, miejsce, liczba osób, algorytm, zakładany czas.
3
ZAWIADOMIENIE
Powiadomienie właściwej PSP z wymaganym wyprzedzeniem.
4
REALIZACJA
Ćwiczenie zgodnie z procedurami; obserwacja przebiegu.
5
DOKUMENTOWANIE
Wnioski, analiza i zadania naprawcze.
Dobry scenariusz jest konkretny, realistyczny i możliwy do oceny.

## Slide 8
Scenariusz: pytania, na które musi odpowiadać
PSE • BEZPIECZEŃSTWO PLACÓWKI | 08
1
JAKIE ZAGROŻENIE?
Pożar, podejrzany przedmiot, substancja drażniąca lub inne realne ryzyko.
2
GDZIE?
Konkretny obszar budynku i możliwy wpływ na drogi ewakuacyjne.
3
KTO I ILU?
Uczniowie, pracownicy, goście; uwzględnienie osób potrzebujących wsparcia.
4
JAK REAGUJEMY?
Podjęte działania po wystąpieniu zagrożenia (możliwa likwidacja źródła lub ograniczenie skutków), decyzja o ewakuacji, alarmowanie, podział zadań i przekazywanie informacji.
5
JAK OCENIMY WYNIK?
Zakładany czas, kompletność ewakuacji, błędy i utrudnienia.

## Slide 9
Cztery fazy reakcji — od wykrycia do koordynacji
PSE • BEZPIECZEŃSTWO PLACÓWKI | 09
I
WYKRYCIE
Od powstania zdarzenia do jego rozpoznania.
→
II
ALARMOWANIE
Przekazanie informacji o zagrożeniu.
→
III
DECYZJA
Ocena sytuacji i decyzja o ewakuacji.
→
IV
KIEROWANIE
Polecenia porządkujące ewakuację i działania ratownicze.
Jasny podział odpowiedzialności ogranicza chaos i opóźnienia.

## Slide 10
Najczęstsze nieprawidłowości — sygnały ostrzegawcze
PSE • BEZPIECZEŃSTWO PLACÓWKI | 10
Scenariusz nie pasuje do realnych zagrożeń
Ćwiczenie staje się formalnością, nie testem gotowości.
Nieznajomość instrukcji
Pracownicy nie wiedzą, co robić i kto podejmuje decyzje.
Problemy z komunikacją
Informacje docierają z opóźnieniem lub są sprzeczne.
Alarmowanie lub urządzenia zawodzą
Sygnał jest nieskuteczny, niezrozumiały albo niesłyszalny.
Brak planu na pogodę i osoby wymagające pomocy
Miejsce zbiórki lub sposób wsparcia okazuje się niepraktyczny.
Brak analizy po ćwiczeniu
Błędy się powtarzają, bo nikt nie odpowiada za poprawki.

## Slide 11
Lista kontrolna dla dyrektora / kierownika
PSE • BEZPIECZEŃSTWO PLACÓWKI | 11
Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest aktualna i znana personelowi.
Role i zastępstwa są jasno określone — również na wypadek nieobecności kluczowej osoby.
Drogi ewakuacyjne i wyjścia są drożne, oznakowane i dostępne.
Procedura uwzględnia osoby z niepełnosprawnościami i wymagające pomocy.
Personel wie, jak postępować, jak alarmować, przekazywać informacje i sprawdzać stan grupy.
Wyznaczono bezpieczne miejsce zbiórki i rozwiązanie na niekorzystną pogodę.
Po ćwiczeniu powstanie dokumentacja, lista wniosków i plan działań naprawczych.
Każdy punkt bez potwierdzenia to zadanie do wyjaśnienia przed ćwiczeniem.

## Slide 12
W trakcie ćwiczenia obserwuj nie tylko czas
PSE • BEZPIECZEŃSTWO PLACÓWKI | 12
REAKCJA
• Czy użyto gaśnic, hydrantów, innego sprzętu?
Czy alarm został rozpoznany? • Czy decyzja była szybka i adekwatna? • Czy nie pojawiły się sprzeczne polecenia?
PRZEPŁYW LUDZI
• Czy drogi były drożne? • Czy grupy nie blokowały przejść? • Czy uwzględniono osoby potrzebujące pomocy?
• Czy zabezpieczono wejścia przed powrotem osób ewakuowanych?
INFORMACJA
• Czy przekazano meldunki? • Czy sprawdzono stan grup? • Czy służby otrzymają użyteczne informacje?
Czas ewakuacji jest ważny, ale nie przesądza o skuteczności całej procedury.

## Slide 13
Po ćwiczeniu: zamień obserwacje w poprawę
PSE • BEZPIECZEŃSTWO PLACÓWKI | 13
1
1. ZBIERZ
Notatki obserwatorów, czasy, zdarzenia i uwagi uczestników.
2
2. PRZEANALIZUJ
Co zadziałało? Co spowolniło reakcję? Gdzie zabrakło informacji?
3
3. USTAL DZIAŁANIA
Konkretny problem, osoba odpowiedzialna i termin.
4
4. SPRAWDŹ EFEKT
Zaktualizuj procedury, przeszkol personel i wróć do punktów ryzyka.
Dokumentacja ma służyć uczeniu się organizacji — nie tylko potwierdzać wykonanie obowiązku.

## Slide 14
Bezpieczeństwo wymaga współpracy
PSE • BEZPIECZEŃSTWO PLACÓWKI | 14
DYREKTOR / ZARZĄDCA
Organizuje proces, wyznacza role, zapewnia zasoby i nadzoruje działania naprawcze.
PRACOWNICY
Znają swoje zadania, reagują zgodnie z procedurami i przekazują informacje.
PSP I SŁUŻBY
Współpraca i uzgodnienia w zakresie wynikającym z przepisów i specyfiki obiektu.
Najlepsza procedura to taka, którą ludzie rozumieją i potrafią zastosować.
Ćwiczenia budują nawyki, które w realnym zdarzeniu mogą ograniczyć chaos i ryzyko.

## Slide 15
BEZPIECZNA PLACÓWKA
to nie przypadek — to przygotowanie
1
WIEDZA
aktualne procedury
2
ĆWICZENIA
praktyczne sprawdzenie
3
WSPÓŁPRACA
jasne role i komunikacja
Dziękuję za uwagę
Materiał bazowy: bryg. mgr inż. Piotr Tuzimek, KP PSP w Goleniowie • prezentacja opracowana na potrzeby kadry zarządzającej