# Część B SIWZ

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# do postępowania przetargowego

# na

„Zakup detektora do wykrywania istot żywych w przestrzeniach zamkniętych 
na Drogowe Przejście Graniczne w Korczowej”

Producent:…………..……………………………………………………. ………………………….

(należy podać informacje zgodne z oferowanym urządzeniem)

Typ/Model:…………………………………………………………..………………………….…

(należy podać informacje zgodne z oferowanym urządzeniem)

Urządzenie do wykrywania osób ukrytych w przestrzeniach ładunkowych z przeznaczeniem do kontroli prowadzonej przez Straż Graniczną w celu przeciwdziałania nielegalnej migracji. System powinien wykrywać wibracje związane z procesami życiowymi organizmu ludzkiego. Urządzenie powinno umożliwiać dokonywanie sprawnej kontroli pojazdów, kontenerów, naczep pod kątem ujawnienia ukrytych osób przy zachowaniu warunków eksploatacji określonych poniżej.

Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego dostarczenia przedmiotu zamówienia na teren drogowego przejścia granicznego w Korczowej, 37-552 Młyny.

| Lp. | Minimalne wymagania określone przez Zamawiającego |
| --- | --- |
| I. | Wymagania funkcjonalne urządzenia: |
| 1. | Urządzenie oraz jego komponenty musi być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2019 r. |
| 2. | Powinno składać się z jednostki kontrolnej, jednostki sterującej (komputera) oraz czujników (detektorów); |
| 3. | Powinno być przeznaczone do kontroli prowadzonej w trybie stacjonarnym z możliwością wykorzystania mobilnego; |
| 4. | Powinno umożliwiać weryfikację obecności osób w pojazdach samochodowych, przyczepach, naczepach i kontenerach każdej wielkości oraz niezależnie od masy i rodzaju przewożonego ładunku; |
| 5. | Czujniki powinny być przewodowe (Wykonawca dostarczy je wraz z urządzeniem); |
| 6. | Powinno być przystosowane do całodobowego, intensywnego użytkowania; |
| 7. | Powinna działać sprawnie w zmiennych warunkach pogodowych (opady atmosferyczne, wiatr), być odporne na upadek (ok. 1 metra) wstrząsy, wibracje, deszcz, kurz, piasek, zamarzanie/odmarzanie, wysoką/niską temperaturę (zakres temperatur otoczenia pracy urządzenia od minimum -20O do 50O), szok temperaturowy, wilgotność; |
| 8. | Powinno być odporne na korozję; |
| 9. | Powinno posiadać deklarację zgodności i oznakowania CE; |
| 10. | Współczynnik fałszywych alarmów nie większy niż 5%; |
| 11. | Powinno być dostosowane do pracy w polskiej sieci energetycznej; |
| 12. | Powinno być wyposażone w zasilanie rezerwowe (UPS) w celu podtrzymania pracy w przypadku zaniku lub nieprawidłowych parametrów zasilania sieciowego; |
| 13. | Do dostarczonego urządzenia, będącego przedmiotem zamówienia, Wykonawca dołączy specyfikację techniczną urządzenia oraz zbiorczy wykaz zawierający: numery seryjne, nazwy własne z identyfikacją typu, nazwę producenta. |
| II. | Elementy zestawu i wymagania techniczne. |
| 1. | Jednostka sterująca (komputer przenośny): |
|  | przekątna monitora minimum 15 cali: |
|  | odporna na upadek (ok. 1 metra), wstrząsy, wibracje, deszcz, kurz, piasek, zamarzanie/odmarzanie, wysoką/niską temperaturę, szok temperaturowy, wilgotność; |
|  | pozostałe parametry powinny zapewnić płynną pracę oprogramowania oraz rejestrację i przeglądanie danych z przeprowadzonych kontroli. |
| 2. | System: |
|  | a) powinien zawierać: - gradację uprawnień (np. użytkownik, administrator); - logi zdarzeń z historią, zawierające co najmniej: datę, godzinę, wynik sprawdzenia, numer rejestracyjny kontrolowanego pojazdu, identyfikację osoby, która przeprowadzała sprawdzanie; - możliwość eksportu logów na zewnętrzny nośnik USB w formacie co najmniej, txt; - możliwość gromadzenia danych statystycznych dotyczących ilości oraz wyników przeprowadzenia kontroli; |
|  | b) powinien wizualnie sygnalizować wynik sprawdzenia poprzez wyświetlenie komunikatu na monitorze komputera; |
|  | c) powinien posiadać zabezpieczenie przed manualnym usunięciem danych przez użytkownika; |
|  | d) powinien tworzyć kopię zapasową logów na odrębnym nośniku danych; |
| 3. | Czujniki: |
|  | przewody czujników powinny mieć długość nie krótszą niż 15 metrów; |
|  | czujniki powinny być wodoodporne oraz odporne na upadek na twarde podłoże z wysokości ok 1 metra. |
| IV. | Szkolenia: |
| 1. | Szkolenie zostanie przeprowadzone w drogowym przejściu granicznym w Korczowej nieodpłatnie dla wskazanej przez SG liczby funkcjonariuszy z zakresu użytkowania sprzętu z zastrzeżeniem, że osoby przeszkolone powinny posiadać wiedzę i uprawnienia z zakresu obsługi i użytkowania urządzenia do dalszego szkolenia innych osób – nadanie uprawnień instruktorskich powinno zostać potwierdzone wydaniem imiennych certyfikatów lub zaświadczeń przez prowadzącego szkolenie; |
| 2. | Szkolenia zostaną przeprowadzone w języku polskim przed datą podpisania protokołu odbioru końcowego; |
| 3. | Szkolenie musi obejmować podstawy teoretyczne oraz praktyczną obsługę i wykorzystanie urządzenia. |
| V. | Eksploatacja, obsługa techniczna i naprawy: |
| 1. | Dostarczone urządzenie wchodzące w skład przedmiotu zamówienia muszą spełniać wymagania techniczno – funkcjonalne Opisu przedmiotu zamówienia oraz muszą być wolne od wad i zgodnie z poziomem technologii istniejącym w momencie podpisania umowy; |
| 2. | Wykonawca zapewni podstawową gwarancję przez okres nie krótszy niż 36 miesięcy na całość przedmiotu zamówienia, licząc od dnia protokolarnego, bezusterkowego, komisyjnego odbioru końcowego całości; |
| 3. | Czas naprawy urządzenia/elementu systemu nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia powiadomienia Wykonawcy o usterce. Jeżeli naprawa uszkodzonego urządzenia nie będzie możliwa w wyznaczonym terminie, wówczas Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia, zainstalowania i uruchomienia urządzenia zastępczego posiadającego co najmniej takie same parametry i funkcjonalność jak urządzenia naprawiane, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia powiadomienia Wykonawcy o usterce tego urządzenia. |
| 4. | Gwarancja na każdy naprawiony element systemu zostanie przedłużona o czas naprawy. |
| VI. | Dokumentacja urządzenia; |
| 1. | Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu instrukcję obsługi w języku polskim – (w wersji papierowej i na nośniku elektronicznym). Instrukcja powinna zawierać m.in. kompleksowy opis działania urządzenia i systemu; |
| 2. | Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu deklarację zgodności CE w języku polskim lub oryginał wraz z tłumaczeniem na język polski podpisanym i opieczętowanym za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. |

Oświadczam, że oferowane przez nas urządzenie spełnia minimalne wymagania Zamawiającego.

………………………………………………..

(Podpis (y) osoby (osób) upoważnionej (ych)                                                                                                                                           do reprezentowania Wykonawcy)