Załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu

znak: ZK-VI.272.38.2022

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Maska Pełnotwarzowa

- Maska przeznaczona do ochrony układu oddechowego, osłaniająca oczy, nos, usta 
i podbródek, zapewniająca odpowiednio szczelne odizolowanie twarzy użytkownika 
od otaczającej atmosfery.

- Maska wykonana z materiału charakteryzującego się wysoką odpornością na czynniki środowiskowe, nie powodującego podrażnień skóry lub w inny sposób szkodliwie oddziaływującego na zdrowie użytkownika oraz umożliwiającego długoletnie przechowywanie maski.

- Maska spełniająca wymagania normy PN-EN 136:2001 (EN 136:1998).

- Maska wyposażona w część twarzową w uniwersalnym rozmiarze lub w maksymalnie 
2 rozmiarach – 15% zamawianej ilości w rozmiarze małym i 85% zamawianej ilości 
w rozmiarze średnim (uniwersalnym).

- Maska wyposażona w wizjer panoramiczny posiadający dużą wytrzymałość mechaniczną i nie powodujący zniekształceń obrazu.

- Boczne lub centralne złącze umożliwiające zastosowanie filtropochłaniacza o łączniku gwintowym Rd 40 × 1,7” zgodnego z normą PN-EN 148-1:2002 (EN 148-1:1999). Maska wyposażona w regulowane nagłowie wykonane w sposób umożliwiający łatwe zakładanie i zdejmowanie maski oraz posiadające system mocowania pasków na głowie.

- Maska posiadająca membranę foniczną w części twarzowej.

- Oferent zobowiązany jest udzielić gwarancji w czasie przechowywania maski na okres minimum 10 lat, z uwzględnieniem ewentualnych przeglądów zalecanych przez producenta maski, wykonywanych w ilości nie większej niż dwukrotnie w okresie 10 lat. W przypadku posiadania przez maskę okresu trwałości określonego przez producenta, okres udzielonej gwarancji przez Oferenta musi być równy okresowi trwałości określonemu przez producenta, z tym jednak iż okres ten nie może być krótszy niż 10 lat.

- Maska posiadająca certyfikat jednostki notyfikowanej potwierdzający spełnienie wymagań normy PN-EN 136:2001 (EN 136:1998).

- Możliwość zastosowania do maski filtropochłaniaczy o łączniku gwintowym Rd 40 × 1,7” zgodnego z normą PN-EN 148-1:2002 (EN 148-1:1999) innego producenta niż maska, bez utraty udzielonej gwarancji na maskę.

Dostawa do Wojewódzkiego Magazynu Obrony Cywilnej, Podkarpacki Urząd Wojewódzki 
w Rzeszowie – Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, ul. Styki 3, 
35-006 Rzeszów.

Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO

(-)

Bogdan Mazur

Dyrektor Wydziału

Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego